| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | ____________ | руб. | Смета на сумму: | ____________ | руб. |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| Стройка: | Г. Калининград, ул. Баумана д. 7 - 11 |
| Объект: | Капитальный ремонт кровли |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
| к дефектной ведомости № 1 |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий кровель из черепицы | 100 м2 покрытия кровли | 6.11 |
| 2. | Строительный мусор | т | 70.5705 |
| 3. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 6.11 |
| 4. | Строительный мусор | т | 8.554 |
| 5. | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 окон | 0.06 |
| 6. | Строительный мусор | т | 0.336 |
| 7. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.78 |
| 8. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 0.62 |
| 9. | Строительный мусор | т | 0.6014 |
| 10. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.31 |
| 11. | Строительный мусор | т | 0.3937 |
| 12. | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 6.11 |
| 13. | Строительный мусор | т | 10.387 |
| 14. | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 6 |
| 15. | Окно 540*540 металлопластиковое | м2 | 1.7496 |
| 16. | Обивка боковой поверхности окон оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны | 100 м2 проемов | 0.16 |
| 17. | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 6.11 |
| 18. | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 672.1 |
| 19. | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам | 100 м2 кровли | 6.11 |
| 20. | Металлочерепица <Монтеррей>с комплектующими | м2 | 782.08 |
| 21. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 12.22 |
| 22. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 126.477 |
| 23. | Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 12.22 |
| 24. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.06 |
| 25. | Строительный мусор | т | 1.0404 |
| 26. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50 % добавлять на каждый следующий канал до 2 каналов | 100 м труб | 0.06 |
| 27. | Строительный мусор | т | 0.9936 |
| 28. | Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 1.05 |
| 29. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб, над крышей | 100 м2 поверхности | 0.16 |
| 30. | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.16 |
| 31. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: желобов | 100 м труб и покрытий | 0.72 |
| 32. | Строительный мусор | т | 0.0864 |
| 33. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.72 |
| 34. | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.54 |
| 35. | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.32 |
| 36. | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.16 |
| 37. | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.5 |
| 38. | Строительный мусор | т | 0.005 |
| 39. | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.15 |
| 40. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.85 |
| 41. | Строительный мусор | т | 0.1904 |
| 42. | Устройство снегодержателей | 100 м ограждения | 0.72 |
| 43. | Устройство колпаков над шахтами в два канала | 1 колпак | 4 |
| 44. | На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 | 1 колпак | 4 |
| 45. | Разборка деревянного настила по чердачному перекрытию | 100 м2 основания | 3.24 |
| 46. | Разборка засыпного утеплителя | 1 м3 утеплителя | 32.4 |
| 47. | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм | 100 шт. | 0.32 |
| 48. | Ремонт деревянных балок нашивкой досок | 100 м досок | 1.32 |
| 49. | Покрытие чердачного перекрытия пленкой под утеплитель | 100 м2 изолируемой поверхности | 3.24 |
| 50. | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 356.4 |
| 51. | Устройство изоляция чердачного перекрытия из минеральной ваты "Paroc ROS 30" | 1 м3 изоляции | 48.6 |
| 52. | Плиты из минеральной ваты "Paroc ROS 30" | 1 м3 | 48.6 |
| 53. | Покрытие чердачного перекрытия пленкой по утеплителю | 100 м2 изолируемой поверхности | 3.24 |
| 54. | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 356.4 |
| 55. | Укладка ходовых досок | 100 м ходов | 4.89 |
| 56. | Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных, труб дымовых на чердаке | 100 м2 | 2.0876 |
| 57. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб, под крышей | 100 м2 поверхности | 2.0876 |
| 58. | Погрузка мусора | т | 99.36 |
| 59. | Перевозка мусора | т | 99.36 |

| Составил: | Сметчик ООО “ Новые технологии плюс ” Ефимов Е.В. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |