«Согласовано»

Директор МКУ «КР МКД»

_______________С.Б. Русович

«___»______________2013г

«Утверждаю»

Директор ООО «УК Управдом»

_____________В.А. Тишковец

«___»____________2013г

Техническое задание

на капитальный ремонт шиферной крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Калининград, ул. Судостроительная, дом №90-92

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград ул. Судостроительная, 90-92 |
| 3 | Заказчик | ООО «УК Управдом» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме №90-92 по ул. Судостроительной необходимо выполнить капитальный ремонт кровли из металлочерепицы. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4 | Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и согласовываются в МКУ «КР МКД» с предоставлением сертификатов качества, паспортов на материалы, образцов кровельного покрытия. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ, с обязательной фотофиксацией. |
| 5 | На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа необходимо представить смету на соответствующий лот. |
| 6 | Особые условия: 1) Сроки производства работ: не более 45 календарных дней. 2) До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Заказчиком технологические карты по капитальному ремонту кровли с деталировкой узлов. 3) В случае срыва производства работ не зависящих от подрядчика причинам, подрядчик обязан письменно уведомить заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. 4) Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду. 5) При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз. 6) Согласовать с заказчиком место для установки биотуалета. 7) Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков. 8) Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер. 9) Стоимость капитального ремонта: согласно сметной стоимости |
| 7 | Все ремонтные работы производятся на основании: СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» СНиП II-26-76 «Кровли» МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем |
| 8 8 | Заказчик оставляет за собой право при исполнении договора в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных договором работ, услуг не более чем на два процента общего объема, в Заказчик оставляет за собой право при исполнении договора в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных договором работ, услуг не более чем на два процента общего объема, в случае выявления потребности в дополнительных работ, услугах, не предусмотренных договором, но связанных с работами, услугами предусмотренными договором, или при прекращении потребности в предусмотренной договором части работ, услуг. |
| 9 | Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования строительных рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты. |
| 10 | Условия оплаты: Авансовый платеж в размере до 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный расчет производится после подписания КС-2, КС-3. |

3. Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту черепичной крыши по адресу: ул. Судостроительная, 90-92

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 3.52 |
| 2. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 3.52 |
| 3. | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю | 100 м2 | 3.52 |
| 4. | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 1.01 |
| 5. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 1.03 |
| 6. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.23 |
| 7. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 1.06 |
| 8. | Разборка лобовой доски (прим) | 100 м2 подшивки | 0.1 |
| 9. | Устройство лобовой доски (прим) | 100 м2 потолка | 0.1 |
| 10. | Простая окраска масляными составами по дереву потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1 |
| 11. | Установка в жилых и общественных зданиях люков выхода на крышу из ПВХ профилей поворотных с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (прим) | 100 м2 проемов | 0.0015 |
| 12. | Люк-окно выхода на кровлю FAKRO WSZ 0,3*0,5 (прим) | м2 | 0.15 |
| 13. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 5.3 |
| 14. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 109.71 |
| 15. | Покрытие пленкой кровель (прим) | 100 м2 покрытия | 3.52 |
| 16. | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 440 |
| 17. | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 окон | 0.06 |
| 18. | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 6 |
| 19. | Разборка засыпного утеплителя из керамзита (прим) | 1 м3 утеплителя | 13.5 |
| 20. | Покрытие пленкой кровель (прим) | 100 м2 покрытия | 0.9 |
| 21. | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 112.5 |
| 22. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 13.5 |
| 23. | Вата минеральная <ISOVER> КТ-40, толщина 50 мм | м2 | 275.4 |
| 24. | Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.8 |
| 25. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов | 100 м труб и покрытий | 0.8 |
| 26. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.8 |
| 27. | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 кровли | 3.52 |
| 28. | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 40 |
| 29. | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.42 |
| 30. | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.12 |
| 31. | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.06 |
| 32. | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.06 |
| 33. | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.4 |
| 34. | Разборка покрытий кровель из листовой стали | 100 м2 покрытия | 0.15 |
| 35. | Обивка боковин мансардных окон кровельной сталью оцинкованной | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.15 |
| 36. | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т | 0.066 |
| 37. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.04 |
| 38. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.168 |
| 39. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (4 канала) | 100 м труб | 0.04 |
| 40. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.264 |
| 41. | Устройство обделки оголовников из цветной оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.048 |
| 42. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.16 |
| 43. | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (дымовых труб) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.16 |
| 44. | Устройство снегозадержателей | 100 м ограждения | 0.67 |
| 45. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 10.4776 |
| 46. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 10.4776 |

Основные допустимые материалы:

| 1. | Металлочерепица «Монтерей» (либо аналог) толщиной не менее 0,52 мм. |
| --- | --- |
| 2. | Сталь оцинкованная листовая цветная толщиной не менее 0,5 мм |
| 3. | Доска обрезная толщиной не менее 25 -30 мм ( в зависимости от шага стропильных ног) |
| 4. | Бруски обрезные, размеры не менее 50х50 мм |
| 5. | Доска обрезная для усиления стропильной системы 150х50мм |
| 6. | Брус обрезной 100х150мм, 150x150мм |
| 7. | Антисептик-антипирен «Пирилакс СС-2» или эквивалент |
| 8. | Кирпич керамический марки 125 |
| 9. | Пленка подкровельная гидроизоляционная типа «ЮТАКОН» либо аналог |
| 10. | Пленка пароизоляционная типа «ЮТАФОН» либо аналог |
| 11. | Минералловатный утеплитель IZOROC KT-40 или аналог |
| 12. | Водосточная система диаметром не менее 120 мм |
| 13. | Снегозадержание по расчету |
| 14. | Люк–окно FAKRO WGI 0,3*0,5 |

Примеры узлов:

|  | Снегозадержание: Снегозадержатель крепится под вторым поперечным рисунком от карниза, т.е. с расстоянием ок. 350 мм от карниза. Крепление устанавливается под снегозадержатель на профиле, и крепится сквозь лист к обрешетке большим шурупом. Нижний край снегостопорной планки крепится к профильному листу по каждой второй волне шурупами обычного размера. |
| --- | --- |
|  | Разделки дымоходов: Обклад печной трубы производится с помощью гладкого листа того же цвета, что и металлочерепица (как показано на рисунке). Для дополнительной гидроизоляции мест примыкания используйте самоклеящуюся ленту (например, Экобит). |
|  | Монтаж коньковой планки: Для вентиляции подкровельного пространства листы не должны сходиться под коньковой планкой вплотную друг к другу. По верхнему краю металлочерепицы приклейте уплотнительную ленту. Конек прикрепите к листам саморезами в верхней точке каждой второй волны. Нахлест планок по длине 10 см. |
|  | Кровельное ограждение: Для безопасного перемещения по кровле во время ее эксплуатации на уровне карниза крепится вертикальная решетка ограждения кровли. Обрешетка под нее выполняется сплошной. Крепление опор ограждения осуществляется оцинкованными шурупами М8х60 в месте прогиба волны металлочерепицы через резиновую прокладку и кровельный лист в опорный брус. В местах сопряжений секции ограждения и опоры просверливаются отверстия Ш11 мм в верхний и Ш9 мм в нижней перекладине секции и опоре, через которые осуществляется болтовое крепление секций с опорой, болтами М10х35 и М8х55. Отверстия в верхней перекладине глушатся полиэтиленовыми заглушками. По окончании монтажа места сопряжения секций герметизируют. |
|  | Монтаж желобов: При монтаже водосточной системы круглого сечения вставьте и закрепите желоб в держателях, заведя заднюю кромку желоба в выступ-фиксатор держателя. Прикрепите к обрешетке планку карнизную: ее нижний край должен перекрывать край желоба. Подкровельную гидроизоляционную пленку выведите поверх планки карнизной, чтобы конденсат стекал с пленки в желоб. Край желоба должен быть расположен на 25 - 30 мм ниже края металлочерепицы. |

4. Качество работ:

1. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.

2. Сертификаты качества на материалы, счета фактуры на при

3. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. Общие организационные вопросы

Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Технический надзор, заказчик и другой контролирующий орган не имеет права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

Своевременно принимать меры к устранению замечаний,  до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.

| Составил: | Подпись: _______________ | Инженер Бояркина Т.Б. |
| --- | --- | --- |
| Проверил: | _______________ | Специалист по договорам Яценко В.В. |