| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | ____________ | руб. | Смета на сумму: | ____________ | руб. |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к дефектной ведомости № 15 |
| на капитальный ремонт кровли (этернит) МКД ул.Киевская, 76-78 |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 5.67 |
| 2. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 0.98 |
| 3. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 5.67 |
| 4. | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | 0.58 |
| 5. | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 | 1.5312 |
| 6. | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.596 |
| 7. | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.12 |
| 8. | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.06 |
| 9. | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.06 |
| 10. | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.45 |
| 11. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 0.17 |
| 12. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.12 |
| 13. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.17 |
| 14. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги | 1 шт. | 8 |
| 15. | Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных | 100 окон | 0.05 |
| 16. | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 5 |
| 17. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 | м2 | 1.75 |
| 18. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 5.67 |
| 19. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 117.369 |
| 20. | Устройство кровель из этернита по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 кровли | 5.67 |
| 21. | Этернит в комплекте | м2 | 725.76 |
| 22. | Установка снегозадержателей | 100 м ограждения | 0.92 |
| 23. | Устройство леерного ограждения | 100 м ограждения | 0.92 |
| 24. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.98 |
| 25. | Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.98 |
| 26. | Обивка слуховых окон | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.14 |
| 27. | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т | 0.0616 |
| 28. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.02 |
| 29. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.084 |
| 30. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 | 100 м труб | 0.02 |
| 31. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.22 |
| 32. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.465 |
| 33. | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.465 |
| 34. | Разбрка обшивки вентканалов | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.21 |
| 35. | Обивка вентканалов кровельной сталью оцинкованной | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.21 |
| 36. | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал | 10 шт. | 0.5 |
| 37. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 18.01572 |
| 38. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 18.01572 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |