| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к дефектной ведомости № 1 |
| на капитальный ремонт крыши дома по ул. Саратовская 39 |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы | 100 м2 покрытия | 2.48 |
| 2. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 2.48 |
| 3. | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали(прим.) | 100 м2 | 2.48 |
| 4. | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 2.23 |
| 5. | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 0.33 |
| 6. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 0.33 |
| 7. | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали(прим.) | 100 м2 | 0.33 |
| 8. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.15 |
| 9. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 0.56 |
| 10. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.49 |
| 11. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги | 1 шт. | 3 |
| 12. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок | 100 м | 0.52 |
| 13. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 6.85 |
| 14. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 141.795 |
| 15. | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 2.81 |
| 16. | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 351.25 |
| 17. | Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок (карниз) | 100 м2 подшивки | 0.2095 |
| 18. | Подшивка потолков досками обшивки (карниз) | 100 м2 потолка | 0.2095 |
| 19. | Простая окраска масляными составами по дереву потолков (карниз) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2095 |
| 20. | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 кровли | 0.33 |
| 21. | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 4 |
| 22. | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 кровли | 2.48 |
| 23. | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 29 |
| 24. | Устройство снегозадержателей | 100 м ограждения | 0.419 |
| 25. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали, желобов | 100 м труб и покрытий | 0.419 |
| 26. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.419 |
| 27. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.419 |
| 28. | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.12 |
| 29. | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.04 |
| 30. | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.04 |
| 31. | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.04 |
| 32. | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.11 |
| 33. | Разборка люка выхода на кровлю | 100 окон | 0.01 |
| 34. | Установка в жилых и общественных зданиях люков выхода на кровлю из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.004 |
| 35. | Люк для выхода на крышу FAKRO (0,75х0,54) | м2 | 0.405 |
| 36. | Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.03 |
| 37. | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т | 0.013 |
| 38. | Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной (мауэрлат) | м3 кладки | 0.576 |
| 39. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.065 |
| 40. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.273 |
| 41. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 4 | 100 м труб | 0.065 |
| 42. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.429 |
| 43. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.226 |
| 44. | Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях | 1 м3 | 0.1856 |
| 45. | Окраска пов. труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.226 |
| 46. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 10.5 |
| 47. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 10.5 |

| Составил: | Инженер ООО "ЖЭК №17" Резников М. А. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Гл. Инженер ООО "ЖЭК №17" Сиротина С. И. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |