| «Согласовано» И.о. директора МКУ «КР МКД» | «Утверждаю» Директор ООО «ЖЭУ-23» |
| --- | --- |
| ____________ Ю.Г. Поломошнов | ____________ И.Г. Ярмошик |
| «___»_________________2016г. | «____»____________2016г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| на капитальный ремонт крыши, фасада без утепления МКД № 34 по ул. Добролюбова г.Калининграда. |
| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Крыша. |
| 1. | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 1.46 |
| 2. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 1.46 |
| 3. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной | 100 м2 кровли | 1.46 |
| 4. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.04 |
| 5. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 0.32 |
| 6. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (кобылки) | 100 м | 0.22 |
| 7. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.24 |
| 8. | Разборка кирпичных стен (мауэрлат) | 1 м3 | 0.14 |
| 9. | Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (для смены мауэрлата) | 100 м3 кладки | 0.0014 |
| 10. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 2.92 |
| 11. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины | кг | 81.6 |
| 12. | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 1.022 |
| 13. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины | кг | 21.16 |
| 14. | Устройство кровель различных типов из металлочерепицы | 100 м2 кровли | 1.45 |
| 15. | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 14.4 |
| 16. | Разборка люка выхода на кровлю | 100 окон | 0.01 |
| 17. | Установка люка выхода на кровлю | 100 м2 проемов | 0.0042 |
| 18. | Окно-люк | 1 м2 | 0.4212 |
| 19. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.014 |
| 20. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 0.0588 |
| 21. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 3-х каналов) | 100 м труб | 0.014 |
| 22. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 0.0616 |
| 23. | Устройство бетонных оголовников | 1 м3 | 0.012 |
| 24. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.04 |
| 25. | Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.04 |
| 26. | Разборка обивки боковин окон мансарды кровельной сталью оцинкованной | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.0616 |
| 27. | Обивка боковин окон кровельной сталью оцинкованной | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.0616 |
| 28. | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т | 0.0271 |
| 29. | Разборка желобов | 100 м труб и покрытий | 0.1804 |
| 30. | Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.1804 |
| 31. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.1804 |
| 32. | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.1 |
| 33. | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.04 |
| 34. | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.02 |
| 35. | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.08 |
| 36. | Обшивка каркасных стен досками под штукатурку | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0.05 |
| 37. | Смена ветровой доски | 100 м досок | 0.5 |
| 38. | Простая окраска масляными составами по дереву ветровой доски | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.05 |
|  | Утепление мансарды |
| 39. | Разборка засыпного утеплителя | 100 м2 стен | 0.42 |
| 40. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 6.3 |
| 41. | Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм | м2 | 128.52 |
| 42. | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 0.42 |
| 43. | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 52.5 |
|  | Окна |
| 44. | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (фронтоны) | 100 м2 | 0.0048 |
| 45. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (фронтоны) | 100 м2 проемов | 0.0048 |
| 46. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2 | м2 | 0.48 |
| 47. | Штукатурка поверхностей оконных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.009 |
| 48. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.009 |
| 49. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 15.57 |
| 50. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 15.57 |
|  | Раздел 2. Фасад |
| 51. | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 1.26 |
| 52. | Устройство деревянных подмостей | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.18 |
| 53. | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0.18 |
| 54. | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 100 отверстий | 0.18 |
| 55. | Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных и откосов | 100 м2 | 1.49 |
| 56. | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м трещин | 0.4 |
| 57. | Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах) в 6 кирпичей | 1 м карниза | 3 |
| 58. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 1.49 |
| 59. | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 19.56 |
| 60. | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1.49 |
| 61. | Нанесение клеевого состава по сетке | 100 м2 поверхности | 1.49 |
| 62. | Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ") | м2 | 163.9 |
| 63. | Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя") | кг | 372.5 |
| 64. | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | 100 м2 отделываемой поверхности | 1.49 |
| 65. | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.49 |
| 66. | Короба пластмассовые шириной до 120 мм | 100 м | 0.22 |
| 67. | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 80x40 мм | 100 м | 0.2244 |
| 68. | Провод в коробах, сечением до 35 мм2 | 100 м | 0.22 |
|  | Цоколь |
| 69. | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м трещин | 0.5 |
| 70. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0.13 |
| 71. | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 1.71 |
| 72. | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.13 |
| 73. | Нанесение клеевого состава по сетке | 100 м2 поверхности | 0.13 |
| 74. | Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ") | м2 | 14.3 |
| 75. | Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя") | кг | 32.5 |
| 76. | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.13 |
| 77. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0.5374 |
| 78. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 0.5374 |
|  | Отмостка |
| 79. | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0.0125 |
| 80. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.047 |
| 81. | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.047 |
| 82. | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.044 |
| 83. | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 1.568 |
| 84. | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 1.568 |
| 85. | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 1.568 |
| 86. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 9.77 |
| 87. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 9.77 |

| Составил: | ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД» Е.Н. Сметанина |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | зам. начальника отдела контроля МКУ «КР МКД» О.В. Толмачева |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |