| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КРМКД» | Генеральный директор ООО «ЖЭУ № 7» |
| ________________ /___Русович С.Б.____ / | ________________ /___Просвирина Т.В.__ / |
| «______»____________________ 2014г. | «______»____________________ 2014г. |
| Объект: Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 17-23 по ул. Минская, г. Калининград |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к дефектной ведомости |

| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е58-30-1 | Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ | 100 м2 покрытия | 9.2 |
| 2. | Е58-30-2 | На каждый следующий слой добавлять к расценке 58-30-1 | 100 м2 покрытия | 3.1 |
| 3. | Цена поставщика. | Порошок органоминеральный вторичный ПОВ-6 | т | 5.3633 |
| 4. | Цена поставщика. | Битуминизированный картон | т | 8.143 |
| 5. | Цена поставщика. | Термоэластопласт (СБС модификатор) | т | 0.3113 |
| 6. | Е12-01-002-10 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой | 100 м2 кровли | 9.2 |
| 7. | Цена поставщика. | Унифлекс ЭКП сланец серый | м2 | 1067.2 |
| 8. | Е12-01-004-04 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 0.75 |
| 9. | С101-3380 | Унифлекс ЭПП | м2 | 94.5 |
| 10. | Цена поставщика. | Унифлекс ЭКП сланец серый | м2 | 94.5 |
| 11. | Е20-02-012-01 | Установка аэраторов диаметром 80мм (прим) | 1 дефлектор | 18 |
| 12. | Цена поставщика. | Аэратор типа "Поливент" диаметром 50мм | шт | 18 |
| 13. | Е58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (капельник вент канала) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.75 |
| 14. | Е58-3-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов | 100 м труб и покрытий | 1.71 |
| 15. | Е58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (капельник в желоб) шириной до 0,4 м | 100 м | 1.71 |
| 16. | Е12-01-009-02 | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 1.71 |
| 17. | Е58-10-1 | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 1.45 |
| 18. | Е58-10-5 | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.1 |
| 19. | Е58-10-4 | Смена колен водосточных труб с люлек | 100 шт. | 0.2 |
| 20. | Е58-10-7 | Смена воронок водосточных труб с люлек | 100 шт. | 0.1 |
| 21. | Е58-22-1 | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 1 |
| 22. | Е15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0.25 |
| 23. | С101-2416 | Грунтовка <Бетоконтакт>, КНАУФ | кг | 3.25 |
| 24. | Е61-31-1 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.25 |
| 25. | Е15-04-014-01 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.14 |
| 26. | Е58-21-1 | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал | 10 шт. | 1.2 |
| 27. | Е58-21-2 | На каждый следующий канал добавлять 15 каналов к расценке 58-21-1 | 10 шт. | 0.8 |
| 28. | Е58-21-2 | На каждый следующий канал добавлять 31 канал к расценке 58-21-1 | 10 шт. | 0.4 |
|  | Ремонт деревянных выходов на кровлю |
| 29. | Е46-04-008-04 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 0.058 |
| 30. | Е58-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 0.058 |
| 31. | Е58-2-2 | Разборка выходов на кровлю прямоугольных односкатных (прим.) | 100 окон | 0.02 |
| 32. | Е10-01-014-02 | Устройство выходов на кровлю дощатых однослойных (прим.) | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.1788 |
| 33. | Е10-01-008-08 | Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.198 |
| 34. | Е10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.0192 |
| 35. | С101-0887 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных | компл. | 2 |
| 36. | Е12-01-007-02 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 кровли | 0.0544 |
| 37. | Х311-1037 | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 12.046 |
| 38. | Х403-1-15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 12.046 |

| Составил: | Инженер ООО "ЖЭУ № 7" Черкасов С.С. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Гл. инженер ООО "ЖЭУ № 7" Широкожухова С.М. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |