| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | ____________ | руб. | Смета на сумму: | ____________ | руб. |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| Стройка: | Г. Калининград, ул. Баумана д. 7 - 11 |
| Объект: | Капитальный ремонт подвальных помещений |
| ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |
| к дефектной ведомости № 3 |

| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0.925 |
| 2. | Е62-42-1 | Протравка стен и потолков нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 0.925 |
| 3. | Е13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками металлических балок армокирпичного перекрытия | 1 м2 очищаемой поверхности | 64 |
| 4. | Е13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.64 |
| 5. | Е62-25-1 | Огрунтовка стен и потолков | 100 м2 обработанной поверхности | 0.925 |
| 6. | Е61-28-1 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 поверхности | 2.7 |
| 7. | Е15-02-016-02 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 2.7 |
| 8. | Е15-02-016-01 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 5.54 |
| 9. | Е61-7-1 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.05 |
| 10. | Е08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная гидротекс в 1 слой по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 1.33 |
| 11. | Е15-04-002-01; | Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 8.33 |
| 12. | Е57-10-3 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2 | 100 мест | 0.44 |
| 13. | Е11-01-004-01 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 2.75 |
| 14. | Е11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 2.75 |
| 15. | Е11-01-011-02 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 2.75 |
| 16. | Е06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0.546 |
| 17. | Е59-5-2 | Ремонт ступеней бетонных | 100 ступеней | 0.18 |
| 18. | Е46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.06 |
| 19. | Е10-01-047-01 | Установка блоков металлических в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.06 |
| 20. | С1.Цена поставщи | Дверь металлическая | м2 | 6 |
| 21. | Х311-1037 | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 1.0562 |
| 22. | Х403-1-15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 1.0562 |

| Составил: | Сметчик ООО “ Новые технологии плюс ” Ефимов Е.В. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |