«Утверждаю»

Директор МКУ «КР МКД»

С. Б. Русович ______________

«___»______________2015г.

Техническое задание на капитальный ремонт фасада с утеплением, подвальных помещений и фундамента МКД № 27-31 по ул. Черниговская в г.Калининграде Основные данные по объекту № Перечень основных данных и требований Данные по объекту 1 Наименование объекта и его мощность Многоквартирный жилой дом 2 Местоположение Россия, г. Калининград Черниговская 27-31 3 Технический заказчик МКУ «КР МКД» 4 Подрядчик Определяется на конкурсной основе 5 Вид строительства Капитальный ремонт 6 Сроки начала и окончания работ Определяются по результатам конкурсного отбора 8 Особые условия капитального ремонта Эксплуатируемые, не освобожденные здания. 9 Требования к конструктивным решениям Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий

2. Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме, расположенном по адресу: Черниговская 27-31 необходимо выполнить по решению Московского районного суда г. Калининграда в составе:

- ремонт фасада с утеплением (усилить наружные стены, выполнить утепление наружных стен)

- ремонт подвальных помещений (отремонтировать отмостку жилого дома);

- ремонт фундамента (усилить стены в помещении подвала (снаружи), с устройством гидроизоляции фундамента).

2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственным за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Техническому заказчику МКУ «КР МКД».

4. Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД».

5. Особые условия:

- Сроки производства работ:  не более 140 календарных дней, с учетом климатологии.

- До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД» технологические карты по капитальному ремонту дома с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи.

- В случае срыва производства работ, по не зависящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Технического заказчика МКУ «КР МКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов в МКУ «КР МКД».

- При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд.

- Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков.

Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер.

6. Технический заказчик МКУ «КР МКД» совместно с Подрядчиком и представителем Строительного контроля имеют право изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

7. Все ремонтные работы производятся в соответствии:

СП 71.13330.2012 «Изоляционные и отделочные покрытия» СП 12-101-98 «Свод правил по проектированию и строительству». «Технические правила производства наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю» СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» СП 112.13330.2012 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности» ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» СП 49.13330.2012 «Безопасность труда в строительстве»

Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить

подготовительные работы по защите квартир собственников от повреждений связанных с производством работ.

8. Передача объекта Подрядчику происходит по акту приема-передачи с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей.

3. Основные допустимые материалы

|  | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-350б или аналог |
| --- | --- |
|  | Сетка стеклянная строительная СС-1 или аналог |
|  | Цемент расширяющийся |
|  | Грунтовка полимерная типа "BOLIX O", "BOLIX SG" или аналог |
|  | Краска силикатная типа "BOLIX SZ" или аналог |
|  | Сетка армирующая фасадная типа SSA1363-4SM или аналог |
|  | Краска фактурная, фасадная акриловая или аналог |
|  | Грунтовка воднодисперсионная типа CERESIT CT 17 или аналог |
|  | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 2,5 мм, без покрытия, 45х45 мм |
|  | Плиты из минеральной ваты на основе базальтового волокна типа «Paroc FAS4» или аналог |
|  | Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" или аналог |
|  | Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW" или аналог |
|  | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) |
|  | Раствор цементно-известковый М75 |
|  | Штукатурка фасадная декоративная типа "BOLIX MPKA15DM" или аналог |
|  | Цементно-песчаные смеси для кладочных работ |
|  | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 5(3)-10 мм |
|  | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 20-40 мм |
|  | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 40-70 мм |
|  | Песок природный для строительных работ средний |
|  | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 80x40 мм или аналог |

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь, сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде

4. Качество работ:

1. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.

2. При сдаче объекта предоставляются сертификаты качества, накладные, счета-фактуры на  применяемые материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора ежедневно. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. Общие организационные вопросы:

1. Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

2. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Технический заказчик МКУ «КР МКД» и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

3. Строительный контроль, Подрядчик не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД».

4. Своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.

Составил:

ведущий инженер отдела контроля

МКУ «КР МКД»							       	Д.Ю. Зеленкин

Проверил:

зам. начальника отдела контроля

МКУ «КР МКД»								     О.В. Толмачева