| «СОГЛАСОВАНО» Директор | «УТВЕРЖДАЮ" Исполнительный директор |
| --- | --- |
| МКУ «КР МКД» | ООО «УКБР №1» |
| _________________/ С.Б. Русович/ | __________________ /Чоглоков И.Ю./ |
| «______»_______________2014г. | «______»_______________2014г. |
| Техническое задание |
| на капитальный ремонт: МКД по ул. Марш.Новикова, д.17-19, г. Калининград (по решению суда) Основные данные по объекту № Перечень основных данных и требований Данные по объекту 1 Наименование объекта и его мощность Многоквартирный жилой дом (2-этажный) 2 Местоположение Россия, г. Калининград ул. Маршала Новикова, д.17-19 3 Заказчик ООО «УКБР №1» 4 Данные подрядной организации По итогам конкурса 5 Вид строительства Капитальный ремонт 6 Сроки начала и окончания работ | Определяется на основании календарного графика 7 Стадийность Ремонтно-строительные работы 8 Особые условия капитального ремонта Эксплуатируемые, не освобожденные здания. 9 Требования к конструктивным решениям Результаты работ должны удовлетворять требованиям СНиП и ФЗ №185 от 21.07.2007г. |  |

2. Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме по адресу ул. Марш.Новикова, д.17-19 необходимо выполнить капитальный ремонт: фасада здания с заделкой существующих трещин и оштукатуриванием, оконных блоков подвала, систем ХВС и канализации в местах общего пользования и подвале, электрических сетей в местах общего пользования (до ввода в квартиры),

отмостки, приямков.

2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на   объекте возлагается на  подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

4. Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ.

5.Указания по производству работ:

# Работы по капитальному ремонту фасада и отмостки должны соответствовать:

|  | СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть1.» СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть2.». |
| --- | --- |

Работы по капитальному ремонту системы водоснабжения и водоотведения должны соответствовать:

# СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»,

# СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».

Работы по ремонту электрических сетей в местах общего пользования и подвале должны соответствовать:

Правилами устройства электроустановок (последняя редакция).

СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

«Правила эксплуатации электроустановок потребителей» от 13.01.2003.

| - | Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от повреждений связанных с производством работ и залития. |
| --- | --- |

6. Особые условия:

Приёмка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85 (Р) «правила приёмки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий», согласно Договора подряда.

# Сроки производства работ с учетом климатологии не более 55 дней.

В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.

При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть:

ежедневный вывоз мусора, или контейнер для строительного мусора и вывоз мусора по мере наполнения контейнера; биотуалет.

7. Все ремонтные работы производятся на основании действующих на территории РФ строительных норм и правил, и иных нормативных документов.

Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем и МКУ «КР МКД».

8. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы материалов для согласования с Заказчиком и МКУ «КР МКД».

3. Основные допустимые материалы

|  | Сетка строительная фасадная из стекловолокна |
| --- | --- |
|  | Сетка плетеная из проволоки диаметром 1.8 мм без покрытия 50х50мм |
|  | Клей для фасадных работ |
|  | Штукатурка фасадная декоративная |
|  | Грунтовка воднодисперсионная «CERESIT CT 17» или аналог |
|  | Краска фасадная перхлорвиниловая |
|  | Краска поливинилацетатная водоэмульсионная для внутренних работ |
|  | Гидроизоляция оклеечная из рулонных материалов на мастике Битуминоль или аналог |
|  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная |
|  | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 |
|  | Щебень фракции 20-40 |
|  | Песок строительный |
|  | Бетон М 150 |
|  | Цементно-известковый раствор М 75 |
|  | Блоки оконные пластиковые одностворчатые с поворотно-откидной створкой |
|  | Трубы ППР для холодного водоснабжения различных диаметров (PN10), фасонные части к ним |
|  | Задвижки, краны шаровые водопроводные различных диаметров (в соответствии с диаметрами трубопроводов) |
|  | Трубы ПВХ для устройства внутренней канализации различных диаметров, фасонные части к ним |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена «THERMAFLEX FRZ» толщиной 9-12 мм различных диаметров или аналог |
|  | Шкаф управления навесной (электрощит этажный) 600х600х350мм |
|  | Шкаф распределительный наружный типа NP311, IP44 |
|  | Автоматы -двух-,трехполюсные на ток 25А |
|  | Автомат СLS6-С20/2 (С)6 к А 2-pol или аналог |
|  | Профиль перфорированный монтажный |
|  | Коробки ответвительные IP44 |
|  | Короба пластмассовые шириной 90х60 мм |
|  | Трубы винипластовая различных диаметров |
|  | Трубы из непластифицированного поливинилхлорида различных диаметров |
|  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 3.2мм |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 1 и сечением 4.0 мм2 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 6.0 мм2 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 |
|  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг(А)-LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4.0 мм2 |
|  | Светильники потолочные или настенные одноламповые IP 44, 54, кл. защиты 2.0 |
|  | Выключатели наружные 1-кл универсальные IP44 |

4. Качество работ и организационные вопросы:

1. Прием работ осуществляется в соответствии со строительными нормами и правилами.

2. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.

3. Сертификаты качества на материалы.

4. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора;

5. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

6. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

7. Строительный контроль, Подрядчик, Заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

8. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

Составил:                                      Моисеева Т.В.

Проверил:                                    Толмачева О.В.