| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «ЖЭУ- 23» |
| ________________ С.Б. Русович | _____________ И. Г. Ярмошик |
| «____» _______ 2013 года | «____» ________ 2013 года |
| Техническое задание |
| на выполнение работ по капитальному ремонту шиферной кровли (с заменой на этернит) МКД по адресу: ул. Нарвской д. 98, г. Калининград Основные данные по объекту № Перечень основных данных и требований Данные по объекту 1 Наименование объекта и его мощность Многоквартирный 2-х этажный дом 2 Местоположение Россия, г. Калининград, ул. Нарвская д. 98 3 Заказчик ООО «ЖЭУ-23»» 4 Данные подрядной организации По результатам конкурса 5 Вид строительства Капитальный ремонт 6 Сроки начала и окончания работ По результатам конкурса 7 Стадийность Строительные работы 8 Особые условия капитального ремонта Эксплуатируемые, не освобожденные здания. 9 Требования к конструктивным решениям Результаты работ должны удовлетворять всем норм, актам, предусмотренным для данной категории здания. |

2. Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме № 98 по ул. Нарвской  необходимо выполнить

капитальный ремонт  шиферной кровли (замена на этернит).

2. Основные нормативные документы при ремонте крыш:

- СНиП 3.04.01.-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

- СНиП II-26-76 «Кровли»

- МДС 12-47.2007 «Кровельные работы»

3. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях     эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в   будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной.

Очередность выполнения работ должна быть согласована с Заказчиком.

4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны  труда и

санитарно-гигиенического режима на Объекте возлагается на Подрядчика. Ответственный производитель работ на Объекте назначается приказом Подрядчика,  копия приказа предоставляется Заказчику.

5.  Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и

согласовываются в МКУ «КР МКД» с предоставлением сертификатов качества,

паспортов на материалы, образцов кровельного покрытия.  На скрытые  работы

должны оформляться акты скрытых работ, с обязательной фотофиксацией.

6.  На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа

необходимо представить смету на соответствующий лот.

7.  Особые условия:

- Сроки производства работ:  не более 35  календарных дней.

- До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Заказчиком технологические карты по капитальному ремонту кровли с деталировкой узлов.

- В случае срыва производства работ не зависящих от подрядчика причинам, подрядчик обязан письменно  уведомить заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.

- Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду.

- При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз.

- Согласовать с заказчиком место для установки биотуалета.

- Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков.

- Стоимость капитального ремонта:  585 338,00 тыс. руб.

- Изготовить и установить на объекте капитального ремонта  информационный баннер

8. Заказчик оставляет за собой право при исполнении договора  в одностороннем

порядке изменить объем всех предусмотренных   договором работ, услуг не более чем

на два процента общего объема, в  случае выявления потребности в дополнительных

работ, услугах, не предусмотренных  договором, но связанных с работами, услугами

предусмотренными  договором, или при прекращении потребности в предусмотренной

договором части работ, услуг.

9. Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования

строительных рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить

заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.

10.  Условия оплаты:

Авансовый платеж в размере до 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный расчет производится после подписания КС-2, КС-3.

  - Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту шиферной крыши по адресу: ул. Нарвская д. 98

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 3.2 |
| 2. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 3.2 |
| 3. | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 окон | 0.02 |
| 4. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 0.484 |
| 5. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 0.28 |
| 6. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.24 |
| 7. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.21 |
| 8. | Устройство обрешетки сплошной из досок (под крепление снегозадержателей) | 100 м2 | 0.2904 |
| 9. | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 | 0.76 |
| 10. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 3.2 |
| 11. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 66.24 |
| 12. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.068 |
| 13. | Кирпич глиняный (доп. РЦЦС: "трапециевидной формы") для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.2856 |
| 14. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 | 100 м труб | 0.03 |
| 15. | Кирпич глиняный (доп. РЦЦС: "трапециевидной формы") для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.33 |
| 16. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 | 100 м труб | 0.03 |
| 17. | Кирпич глиняный (доп. РЦЦС: "трапециевидной формы") для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.198 |
| 18. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 | 100 м труб | 0.008 |
| 19. | Кирпич глиняный (доп. РЦЦС: "трапециевидной формы") для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.0352 |
| 20. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.4668 |
| 21. | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.4668 |
| 22. | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (оголовки дымовых труб) | 100 м2 покрытия | 0.06272 |
| 23. | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 кровли | 3.2 |
| 24. | Этернит в комплекте | м2 | 409.6 |
| 25. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0.0068 |
| 26. | Окно-люк выхода на кровлю 0,47*0,73 | м2 | 0.68 |
| 27. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (капельник) | 100 м | 0.484 |
| 28. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.484 |
| 29. | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.26 |
| 30. | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.08 |
| 31. | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.04 |
| 32. | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.04 |
| 33. | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.22 |
| 34. | Устройство снегозадержателей(прим) | 100 м ограждения | 0.46 |
| 35. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 4.69 |
| 36. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 4.69 |

3.Материалы:

- Безасбестовый  волнистый лист «Этернит», RAL  8004.

- Сталь, оцинкованная  с  полимерным покрытием толщиной 0,52-0,55 мм.

- Доска обрезная  2 сорт, толщиной  не менее 25 мм.

# При производстве работ волнистые листы укладывать на бруски обрезные толщиной  не менее 60х60мм (50-50 мм) шаг не более 750 мм у рядовых листов необходимо срезать диагональные противоположные углы.    На карнизе рекомендуется использовать брусок высотой 65 мм, на коньке два коньковых бруска сечением 70 x 90 мм и(или) 60 x 100 мм.

- Огнебиозащитное покрытие «ПИРИЛАКС» или эквивалент.

- Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250*120*65мм, марки 125.

Расчет водосточной системы производить согласно СНиП II-26-76 «Кровли» п. 4.8.

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества, соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде. Стоимость материала поставщика обосновать накладной.

4. Качество работ:

Срок предоставления гарантий качества выполненных работ- 5 лет.

Сертификаты качества на материалы.

Уборка рабочих мест. Вывоз мусора. Биотуалет на  объекте обязателен.

Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. Общие организационные вопросы

Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Технический надзор, заказчик и другой контролирующий орган не имеет права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

Своевременно принимать меры к устранению замечаний,  до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.

Заместитель директора

ООО «ЖЭУ-23»                                                                                         А. Г. Якимчук