«Согласовано»		                                       «Утверждаю»

Директор МКУ «КР МКД»	                                          Генеральный директор

ООО «Управляющая компания «Старый город»

_________С. Б. Русович                                       _______  Е.В. Шулепко

«___»______________2016г.                                «___» _____________2016г.

Техническое задание на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Черепичная, д. 19-19в (объект культурного наследия) Основные данные по объекту № Перечень основных данных и требований Данные по объекту 1 Наименование объекта и его мощность Многоквартирный жилой дом 2 Местоположение Россия, г. Калининград ул. Черепичная д.19-19в 3 Заказчик ООО «Управляющая компания «Старый город» 4 Подрядчик Определяется на конкурсной основе 5 Вид строительства Капитальный ремонт 6 Сроки начала и окончания работ Определяются по результатам конкурсного отбора 8 Особые условия капитального ремонта Эксплуатируемые, не освобожденные здания. 9 Требования к конструктивным решениям Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий

2. Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Черепичная, д.19-19в, необходимо выполнить по решению Ленинградского районного суда г. Калининграда в составе:

- ремонт крыши (демонтаж кровельного покрытия, санирование (ремонт) стропильной системы, в том числе снятие всего деревянного настила по стропильной системе, протезирование незначительно пораженных участков стропильных ног, либо усиление их накладками из досок толщиной 40 мм, замену слуховых окон на новые, ремонт выступающих над кровлей стояков, замена всех металлических обделок на кровле вокруг слуховых окон, стояков, по парапетам и примыканиям к вертикальным поверхностям, заменить водосточные трубы и желоба на новые, выполнить над зданием полностью новую кровлю согласно СНиП других нормативных документов)

2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственным за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Техническому заказчику МКУ «КР МКД».

4. Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД».

5. Особые условия:

- Сроки производства работ:  не более 135 календарных дней, в том числе:

-   не более 115 календарных дней на выполнение ремонтных работ;

- 20 календарных дней на оформление документов для сдачи объекта в эксплуатацию.

- Начало производства работ: после получения разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.

- До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД» технологические карты по капитальному ремонту дома с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи.

- В случае срыва производства работ, по не зависящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Технического заказчика МКУ «КР МКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов в МКУ «КР МКД».

- При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд.

Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер.

Внимание! До начала работ подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков и выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от повреждений связанных с производством работ

6. Технический заказчик МКУ «КР МКД» совместно с Подрядчиком и представителем Строительного контроля имеют право изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

7. Все ремонтные работы производятся в соответствии:

8. Передача объекта Подрядчику происходит по акту приема-передачи с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей.

3. Основные допустимые материалы

|  | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС> для древесины, либо аналог |
| --- | --- |
|  | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, либо аналог |
|  | Вата минеральная |
|  | Водосточная система по расчету |
|  | Грунтовка воднодисперсионная типа CERESIT CT 17 или аналог |
|  | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм |
|  | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием |
|  | Вата минеральная «IZOVER» или аналог |
|  | Брус обрезной сечение аналогичное сечению существующих стропил и мауэрлата |
|  | Доска обрезная толщиной не менее 25 мм (сорт не ниже II) |
|  | Брус 150Х150 |
|  | Металлочерепица «Монтерей» либо аналог, толщиной листа не менее 0,55 мм; цвет по паспорту фасада |
|  | Штукатурка фасадная декоративная типа "BOLIX MPKA15DM или аналог |
|  | Краска фактурная фасадная, акриловая |
|  | Блок оконный металлопластиковый с поворотно-откидным механизмом |
|  | Окно-люк |
|  | Песок природный для строительных работ |
|  | Цементно-известковый раствор М 75 |
|  | Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150) |
|  | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 |
|  | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 |

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь, сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде

4. Качество работ:

1. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.

2. При сдаче объекта предоставляются сертификаты качества, накладные, счета-фактуры на  применяемые материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора ежедневно. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. Общие организационные вопросы:

1. Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

2. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Технический заказчик МКУ «КР МКД» и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

3. Строительный контроль, Подрядчик не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД».

4. Своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.

Составил:

ведущий инженер отдела контроля

МКУ «КР МКД»							       	В.Г. Пряничников

Проверил:

зам. начальника отдела контроля

МКУ «КР МКД»								     О.В. Толмачева