| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 9 895 796 | руб. | Смета на сумму: | 9 895 796 | руб. |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «УЮТ-СЕРВИС» |
| _______________________ /С.Б. Русович/ | _______________________ /О.Б. Манойло/ |
| «______»____________________ 2016 г. | «______»____________________ 2016 г. |
| Объект: | ул. Березовая 10-24 |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт крыши, чердачного помещения, внутридомовой инженерной системы отопления МКД, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Берёзовая, д. №10-24 |
| Сметная стоимость: | 9 895.796 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 393.598 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 10.100 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 1 693.104 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.". |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Крыша |
| 1. | ТЕР 46-04-008-04 Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | 19.7 | 165.55 | 131.65 | 33.90 | 3 261.34 | 2 593.51 | 667.83 | 16.9 | 5.62 | 47 583 | 43 830 | 3 753 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 2 567.57 |  |  |  | 84% | 36 817 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 1 556.11 |  |  |  | 48% | 21 038 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 385.02 |  |  |  |  | 105 439 |  |  |
| 2. | ТЕРр 58-1-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 19.7 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 3 398.45 | 2 517.66 | 880.79 | 16.9 | 11.04 | 52 272 | 42 548 | 9 724 |
|  |  |  |  |  | 6.94 |  |  | 136.72 | 1 | 16.9 |  |  | 2 311 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 2 203.14 |  |  |  | 71% | 31 850 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 725.35 |  |  |  | 52% | 23 327 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 326.93 |  |  |  |  | 107 449 |  |  |
| 3. | ТЕРр 58-5-3 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 1.1 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 10 220.43 | 1 494.14 | 38.07 | 16.9 | 9.1 | 53 313 | 25 251 | 346 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 8 688.22 |  | 3.19 | 1 |  | 27 715 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 240.14 |  |  |  | 71% | 17 928 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 971.19 |  |  |  | 52% | 13 131 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 431.76 |  |  |  |  | 84 372 |  |  |
| 4. | ТЕРр 58-5-1 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 0.3 | 4 519.16 | 360.82 | 36.65 | 1 355.75 | 108.25 | 11.00 | 16.9 | 9.18 | 6 691 | 1 829 | 101 |
|  |  |  |  | 4 121.69 |  |  | 1 236.51 |  | 3.85 | 1 |  | 4 761 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 89.85 |  |  |  | 71% | 1 299 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 70.36 |  |  |  | 52% | 951 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 515.96 |  |  |  |  | 8 941 |  |  |
| 5. | ТЕРр 58-5-4 (прим.) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки), 100 м | 0.76 | 3 176.89 | 1 205.91 | 20.22 | 2 414.44 | 916.49 | 15.37 | 16.9 | 9.14 | 21 248 | 15 489 | 140 |
|  |  |  |  | 1 950.76 |  |  | 1 482.58 |  | 3.79 | 1 |  | 5 619 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 760.69 |  |  |  | 71% | 10 997 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 595.72 |  |  |  | 52% | 8 054 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 770.85 |  |  |  |  | 40 299 |  |  |
| 6. | ТЕРр 58-5-1 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена затяжки из брусьев (150*32), 100 м | 0.2 | 4 519.16 | 360.82 | 36.65 | 903.83 | 72.16 | 7.33 | 16.9 | 9.18 | 4 461 | 1 220 | 67 |
|  |  |  |  | 4 121.69 |  |  | 824.34 |  | 3.85 | 1 |  | 3 174 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 59.89 |  |  |  | 71% | 866 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 46.90 |  |  |  | 52% | 634 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 010.63 |  |  |  |  | 5 962 |  |  |
| 7. | ТЕРр 53-16-1 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки | 0.8 | 1 615.27 | 301.17 | 30.24 | 1 292.22 | 240.94 | 24.19 | 16.9 | 8.02 | 9 165 | 4 072 | 194 |
|  |  |  |  | 1 283.86 | 6.48 |  | 1 027.09 | 5.18 | 4.77 | 16.92 |  | 4 899 | 88 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 211.66 |  |  |  | 73% | 3 037 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 172.28 |  |  |  | 56% | 2 330 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 676.17 |  |  |  |  | 14 531 |  |  |
| 8. | ТЕРр 58-5-5 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.32 | 6 760.46 | 1 449.90 | 67.19 | 2 163.35 | 463.97 | 21.50 | 16.9 | 9.13 | 18 658 | 7 841 | 196 |
|  |  |  |  | 5 243.37 |  |  | 1 677.88 |  | 6.33 | 1 |  | 10 621 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 385.10 |  |  |  | 71% | 5 567 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 301.58 |  |  |  | 52% | 4 077 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 850.03 |  |  |  |  | 28 302 |  |  |
| 9. | ТЕР 10-01-010-01 (прим.) Разборка элементов каркаса из брусьев(стойки, подкосы, лежень), 1 м3 древесины в конструкции | 0.3 | 191.41 | 160.20 | 31.21 | 57.42 | 48.06 | 9.36 | 16.9 | 8.96 | 896 | 812 | 84 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.95 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 50.94 |  |  |  | 90% | 731 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 25.95 |  |  |  | 43% | 349 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 134.32 |  |  |  |  | 1 976 |  |  |
| 10. | ТЕР 10-01-010-01 (прим.) Установка элементов каркаса из брусьев(стойки, подкосы, лежень), 1 м3 древесины в конструкции | 0.3 | 2 980.64 | 200.25 | 39.01 | 894.19 | 60.08 | 11.70 | 16.9 | 8.96 | 3 546 | 1 015 | 105 |
|  |  |  |  | 2 741.38 |  |  | 822.41 |  | 2.95 | 1 |  | 2 426 |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 63.68 |  |  |  | 90% | 914 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 32.44 |  |  |  | 43% | 436 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 990.32 |  |  |  |  | 4 896 |  |  |
| 11. | ТЕРр 58-2-3 Разборка слуховых окон полукруглых, 100 окон | 0.08 | 1 174.67 | 1 166.71 | 7.96 | 93.97 | 93.34 | 0.64 | 16.91 | 6.49 | 1 582 | 1 578 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 77.47 |  |  |  | 71% | 1 120 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 60.67 |  |  |  | 52% | 821 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 232.11 |  |  |  |  | 3 523 |  |  |
| 12. | ТЕР 10-01-003-01 Устройство слуховых окон полукруглых, 1 слуховое окно | 8 | 379.66 | 60.00 | 23.82 | 3 037.28 | 480.00 | 190.56 | 16.9 | 8.35 | 17 111 | 8 112 | 1 591 |
|  |  |  |  | 295.84 | 1.66 |  | 2 366.72 | 13.28 | 3.13 | 16.89 |  | 7 408 | 224 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ] |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 522.88 |  |  |  | 90% | 7 502 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 266.37 |  |  |  | 43% | 3 584 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 826.53 |  |  |  |  | 28 198 |  |  |
| 13. | С Цена поставщик. Блок оконный полукруглый индивидуального изготовления, м2 | 5.12 | 2 503.68 |  |  | 12 818.83 |  |  |  |  | 61 402 |  |  |
|  |  |  |  | 2 503.68 |  |  | 12 818.83 |  | 4.79 |  |  | 61 402 |  |
|  | Объем: 8*0.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =11873.88/4.79*1.01 |
| 14. | ТЕР 10-01-008-08 (прим.) Обивка слуховых окон кровельной сталью, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.024 | 324.43 | 291.92 | 21.28 | 7.79 | 7.01 | 0.51 | 16.91 | 9.27 | 124 | 118 | 5 |
|  |  |  |  | 11.23 |  |  | 0.27 |  | 4.67 | 1 |  | 1 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ] |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 7.43 |  |  |  | 90% | 106 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 3.79 |  |  |  | 43% | 51 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19.01 |  |  |  |  | 281 |  |  |
| 15. | ТССЦ 101-3190 Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.0106 | 23 811.97 |  |  | 252.41 |  |  |  |  | 487 |  |  |
|  |  |  |  | 23 811.97 |  |  | 252.41 |  | 45 954.43 |  |  | 487 |  |
|  | Объем: 0.024*0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ТЕР 12-01-020-01 Устройство кровель различных типов из металлочерепицы, 100 м2 кровли | 19.7 | 14 923.70 | 1 735.22 | 694.66 | 293 996.89 | 34 183.83 | 13 684.80 | 16.9 | 4.84 | 2 005 030 | 577 707 | 66 234 |
|  |  |  |  | 12 493.82 | 25.33 |  | 246 128.25 | 499.00 | 5.53 | 16.91 |  | 1 361 089 | 8 438 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 37 457.46 |  |  |  | 92% | 539 253 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 19 075.56 |  |  |  | 44% | 257 904 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 350 529.90 |  |  |  |  | 2 802 187 |  |  |
| 17. | ТССЦ 101-4128 Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2 | 233 | 137.86 |  |  | 32 121.38 |  |  |  |  | 142 293 |  |  |
|  |  |  |  | 137.86 |  |  | 32 121.38 |  | 610.7 |  |  | 142 293 |  |
| 18. | ТЕР 26-02-018-02 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 1.22 | 187.80 | 88.52 | 82.15 | 229.12 | 107.99 | 100.22 | 16.9 | 4.08 | 2 305 | 1 825 | 409 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.16 |  | 20.90 | 1.42 | 3.41 | 16.97 |  | 71 | 24 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 98.47 |  |  |  | 77% | 1 424 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 65.65 |  |  |  | 48% | 888 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 393.24 |  |  |  |  | 4 616 |  |  |
| 19. | ТССЦ 113-8070 Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины, кг | 25.25 | 36.04 |  |  | 910.01 |  |  |  |  | 5 557 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 910.01 |  | 220.09 |  |  | 5 557 |  |
|  | Объем: 1.22*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | ТЕР 26-02-019-02 Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 13.8 | 169.30 | 90.12 | 61.85 | 2 336.34 | 1 243.66 | 853.53 | 16.9 | 2.23 | 23 344 | 21 018 | 1 903 |
|  |  |  |  | 17.33 | 0.13 |  | 239.15 | 1.79 | 1.77 | 16.85 |  | 423 | 30 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8073:[ М-(877.00=43.33*20.24) ] |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 1 120.91 |  |  |  | 77% | 16 207 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 747.27 |  |  |  | 48% | 10 103 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 204.52 |  |  |  |  | 49 654 |  |  |
| 21. | ТССЦ 113-8070 Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг | 280.12 | 36.04 |  |  | 10 095.52 |  |  |  |  | 61 652 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 10 095.52 |  | 220.09 |  |  | 61 652 |  |
|  | Объем: 13.84*20.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | ТЕРр 58-3-1 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий | 2.64 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 199.50 | 198.92 | 0.58 | 16.9 | 6.59 | 3 366 | 3 362 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 165.10 |  |  |  | 71% | 2 387 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 129.30 |  |  |  | 52% | 1 748 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 493.90 |  |  |  |  | 7 501 |  |  |
| 23. | ТЕРр 58-20-1 Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м, 100 м | 2.64 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 7 804.63 | 989.37 | 17.58 | 16.9 | 9.31 | 37 005 | 16 720 | 164 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.21 |  | 6 797.68 | 3.19 | 2.96 | 16.86 |  | 20 121 | 54 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 823.82 |  |  |  | 71% | 11 910 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 645.16 |  |  |  | 52% | 8 722 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 273.62 |  |  |  |  | 57 637 |  |  |
| 24. | ТЕР 12-01-009-02 Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 2.64 | 8 764.15 | 284.26 | 25.49 | 23 137.36 | 750.45 | 67.29 | 16.9 | 9.64 | 90 780 | 12 683 | 649 |
|  |  |  |  | 8 454.40 | 2.41 |  | 22 319.62 | 6.36 | 3.47 | 16.93 |  | 77 449 | 108 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 817.35 |  |  |  | 92% | 11 768 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 416.25 |  |  |  | 44% | 5 628 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 24 370.96 |  |  |  |  | 108 176 |  |  |
| 25. | ТЕРр 58-10-1 Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 2.62 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 19 429.32 | 872.56 | 34.51 | 16.9 | 9.27 | 109 530 | 14 746 | 320 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 18 522.25 |  | 5.1 | 1 |  | 94 463 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 724.22 |  |  |  | 71% | 10 470 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 567.16 |  |  |  | 52% | 7 668 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20 720.71 |  |  |  |  | 127 668 |  |  |
| 26. | ТЕРр 58-10-3 Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.46 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 2 636.49 | 266.02 | 3.73 | 16.9 | 9.28 | 14 802 | 4 496 | 35 |
|  |  |  |  | 5 145.09 |  |  | 2 366.74 |  | 4.34 | 1 |  | 10 272 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 220.80 |  |  |  | 71% | 3 192 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 172.91 |  |  |  | 52% | 2 338 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 030.20 |  |  |  |  | 20 332 |  |  |
| 27. | ТЕРр 58-10-5 Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.23 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 1 059.09 | 110.53 | 1.86 | 16.9 | 9.28 | 4 252 | 1 868 | 17 |
|  |  |  |  | 4 116.09 |  |  | 946.70 |  | 2.5 | 1 |  | 2 367 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 91.74 |  |  |  | 71% | 1 326 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 71.84 |  |  |  | 52% | 971 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 222.67 |  |  |  |  | 6 550 |  |  |
| 28. | ТЕРр 58-10-6 Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.23 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 2 005.54 | 110.53 | 1.86 | 16.9 | 9.28 | 4 384 | 1 868 | 17 |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 1 893.15 |  | 1.32 | 1 |  | 2 499 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 91.74 |  |  |  | 71% | 1 326 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 71.84 |  |  |  | 52% | 971 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 169.12 |  |  |  |  | 6 682 |  |  |
| 29. | ТЕРр 58-22-1 Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 1.84 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 2 498.59 | 603.02 | 1.86 | 16.9 | 9.3 | 18 730 | 10 191 | 17 |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 1 893.71 |  | 4.5 | 1 |  | 8 522 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 500.51 |  |  |  | 71% | 7 236 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 391.96 |  |  |  | 52% | 5 299 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 391.06 |  |  |  |  | 31 265 |  |  |
| 30. | ТЕРр 58-20-3 Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м, 100 м | 1.08 | 6 350.32 | 635.76 | 12.96 | 6 858.35 | 686.62 | 14.00 | 16.9 | 9.31 | 29 838 | 11 604 | 130 |
|  |  |  |  | 5 701.60 | 2.71 |  | 6 157.73 | 2.93 | 2.94 | 16.93 |  | 18 104 | 50 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 572.33 |  |  |  | 71% | 8 274 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 448.21 |  |  |  | 52% | 6 060 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 878.88 |  |  |  |  | 44 172 |  |  |
| 31. | ТЕР 46-02-009-04 (прим.) Отбивка штукатурки с поверхностей дымовых труб, 100 м2 | 4.636 | 278.54 | 278.54 |  | 1 291.31 | 1 291.31 |  | 16.9 | 1 | 21 823 | 21 823 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 1 278.40 |  |  |  | 84% | 18 331 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 774.79 |  |  |  | 48% | 10 475 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 344.49 |  |  |  |  | 50 629 |  |  |
| 32. | ТЕРр 60-7-7 Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.85 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 7 286.37 | 4 686.35 | 214.46 | 16.9 | 8.29 | 92 070 | 79 199 | 1 778 |
|  |  |  |  | 2 806.54 | 66.80 |  | 2 385.56 | 56.78 | 4.65 | 16.91 |  | 11 093 | 960 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 3 699.64 |  |  |  | 66% | 52 905 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 2 988.17 |  |  |  | 50% | 40 080 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 974.18 |  |  |  |  | 185 054 |  |  |
| 33. | ТССЦ 404-0007 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 4.137 | 3 086.00 |  |  | 12 766.78 |  |  |  |  | 64 161 |  |  |
|  |  |  |  | 3 086.00 |  |  | 12 766.78 |  | 15 509.15 |  |  | 64 161 |  |
|  | Объем: 0.985*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | ТЕРр 60-7-8 На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (3 канала), 100 м труб | 0.2 | 9 286.88 | 6 088.30 | 189.36 | 1 857.38 | 1 217.66 | 37.87 | 16.9 | 8.29 | 23 691 | 20 578 | 314 |
|  |  |  |  | 3 009.22 | 50.06 |  | 601.84 | 10.01 | 4.65 | 16.91 |  | 2 799 | 169 |
|  | Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 957.58 |  |  |  | 66% | 13 693 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 773.43 |  |  |  | 50% | 10 374 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 588.39 |  |  |  |  | 47 758 |  |  |
| 35. | ТССЦ 404-0007 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.88 | 3 086.00 |  |  | 2 715.68 |  |  |  |  | 13 648 |  |  |
|  |  |  |  | 3 086.00 |  |  | 2 715.68 |  | 15 509.15 |  |  | 13 648 |  |
|  | Объем: 0.20*2200*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | ТЕРр 60-7-8 На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( 4 канала), 100 м труб | 0.45 | 13 930.32 | 9 132.45 | 284.04 | 6 268.64 | 4 109.60 | 127.82 | 16.9 | 8.29 | 79 957 | 69 452 | 1 060 |
|  |  |  |  | 4 513.83 | 75.09 |  | 2 031.22 | 33.79 | 4.65 | 16.91 |  | 9 445 | 571 |
|  | Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 3 231.84 |  |  |  | 66% | 46 215 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 2 610.34 |  |  |  | 50% | 35 012 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 110.82 |  |  |  |  | 161 184 |  |  |
| 37. | ТССЦ 404-0007 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 2.97 | 3 086.00 |  |  | 9 165.42 |  |  |  |  | 46 062 |  |  |
|  |  |  |  | 3 086.00 |  |  | 9 165.42 |  | 15 509.15 |  |  | 46 062 |  |
|  | Объем: 0.45*2200*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | ТЕРр 60-7-8 На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (5 каналов), 100 м труб | 0.2 | 18 573.76 | 12 176.60 | 378.72 | 3 714.75 | 2 435.32 | 75.74 | 16.9 | 8.29 | 47 382 | 41 157 | 628 |
|  |  |  |  | 6 018.44 | 100.12 |  | 1 203.69 | 20.02 | 4.65 | 16.91 |  | 5 597 | 339 |
|  | Начисления: Н3= 4, Н4= 4, Н5= 4, Н48= 4 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 1 915.17 |  |  |  | 66% | 27 387 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 1 546.86 |  |  |  | 50% | 20 748 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 176.78 |  |  |  |  | 95 517 |  |  |
| 39. | ТССЦ 404-0007 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 1.76 | 3 086.00 |  |  | 5 431.36 |  |  |  |  | 27 296 |  |  |
|  |  |  |  | 3 086.00 |  |  | 5 431.36 |  | 15 509.15 |  |  | 27 296 |  |
|  | Объем: 0.20*2200*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | ТЕРр 61-31-1 Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 4.636 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 11 185.69 | 6 006.40 | 9.50 | 16.9 | 6.48 | 118 578 | 101 508 | 62 |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 5 169.79 |  | 3.29 | 1 |  | 17 009 |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 4 745.06 |  |  |  | 67% | 68 010 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 3 003.20 |  |  |  | 40% | 40 603 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18 933.95 |  |  |  |  | 227 192 |  |  |
| 41. | ТЕР 15-04-019-07 (прим.) Окраска дымовых труб акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.016 | 873.22 | 127.59 | 6.21 | 1 760.41 | 257.22 | 12.52 | 16.9 | 9.21 | 10 485 | 4 347 | 115 |
|  |  |  |  | 739.42 |  |  | 1 490.67 |  | 4.04 | 1 |  | 6 022 |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 244.36 |  |  |  | 80% | 3 478 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 120.89 |  |  |  | 37% | 1 608 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 125.66 |  |  |  |  | 15 571 |  |  |
| 42. | ТЕР 15-04-002-01 Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.62 | 175.46 | 88.52 | 2.35 | 459.71 | 231.92 | 6.16 | 16.9 | 9.29 | 5 036 | 3 919 | 57 |
|  |  |  |  | 84.59 | 0.15 |  | 221.63 | 0.39 | 4.78 | 17 |  | 1 059 | 7 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 220.69 |  |  |  | 80% | 3 141 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 109.19 |  |  |  | 37% | 1 453 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 789.59 |  |  |  |  | 9 629 |  |  |
| 43. | ТЕР 46-01-008-03 Устройство бетонных оголовников дымовых труб., 1 м3 | 0.8 | 2 168.88 | 240.58 | 37.36 | 1 735.10 | 192.46 | 29.89 | 16.91 | 8.53 | 11 088 | 3 255 | 255 |
|  |  |  |  | 1 890.94 | 2.11 |  | 1 512.75 | 1.69 | 5.01 | 16.91 |  | 7 579 | 29 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 192.21 |  |  |  | 84% | 2 759 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 116.49 |  |  |  | 48% | 1 576 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 043.80 |  |  |  |  | 15 423 |  |  |
| 44. | ТЕР 12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (оголовники) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.48 | 11 748.28 | 1 020.39 | 26.53 | 5 639.17 | 489.79 | 12.73 | 16.9 | 10.57 | 23 360 | 8 277 | 135 |
|  |  |  |  | 10 701.36 | 3.02 |  | 5 136.65 | 1.45 | 2.91 | 16.88 |  | 14 948 | 24 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 530.54 |  |  |  | 92% | 7 637 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 270.18 |  |  |  | 44% | 3 652 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 439.89 |  |  |  |  | 34 649 |  |  |
|  | выход на чердак |
| 45. | ТЕР 46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 | 0.1564 | 1 143.95 | 891.55 | 252.40 | 178.91 | 139.44 | 39.48 | 16.91 | 9.36 | 2 727 | 2 358 | 369 |
|  |  |  |  |  | 116.72 |  |  | 18.26 | 1 | 16.91 |  |  | 309 |
|  | Объем: 2.08*0.94*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 156.12 |  |  |  | 84% | 2 240 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 94.62 |  |  |  | 48% | 1 280 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 429.65 |  |  |  |  | 6 247 |  |  |
| 46. | ТЕР 09-04-012-01 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема | 15.6416 | 81.83 | 25.25 | 21.83 | 1 279.95 | 394.95 | 341.46 | 16.9 | 8.15 | 11 681 | 6 675 | 2 783 |
|  |  |  |  | 34.75 |  |  | 543.55 |  | 4.09 | 1 |  | 2 223 |  |
|  | Объем: 2.08*0.94*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 319.91 |  |  |  | 69% | 4 606 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 72% |  |  | 284.36 |  |  |  | 58% | 3 872 |  |  |
|  |  |  | =(85*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 884.22 |  |  |  |  | 20 158 |  |  |
| 47. | С Цена поставщик. Блоки дверные металлические, м2 | 15.6416 | 890.19 |  |  | 13 923.96 |  |  |  |  | 66 696 |  |  |
|  |  |  |  | 890.19 |  |  | 13 923.96 |  | 4.79 |  |  | 66 696 |  |
|  | Объем: 2.08*0.94*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =4100/4.79*1.04 |
| 48. | ТЕР 15-02-031-01 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.048 | 4 675.18 | 2 012.03 | 67.18 | 224.41 | 96.58 | 3.22 | 16.9 | 9.36 | 2 158 | 1 632 | 30 |
|  |  |  |  | 2 595.97 | 31.06 |  | 124.61 | 1.49 | 3.98 | 16.91 |  | 496 | 25 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 93.17 |  |  |  | 80% | 1 326 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 46.09 |  |  |  | 37% | 613 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 363.67 |  |  |  |  | 4 097 |  |  |
| 49. | ТЕР 15-04-002-01 Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.048 | 175.46 | 88.52 | 2.35 | 8.42 | 4.25 | 0.11 | 16.9 | 9.29 | 92 | 72 | 1 |
|  |  |  |  | 84.59 | 0.15 |  | 4.06 | 0.01 | 4.78 | 17 |  | 19 |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 4.05 |  |  |  | 80% | 58 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 2.00 |  |  |  | 37% | 27 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14.47 |  |  |  |  | 176 |  |  |
| 50. | ТССЦпг 01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 27.58 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 1 327.32 | 121.63 | 1 011.08 | 16.9 | 8.6 | 14 041 | 2 056 | 8 695 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 1970*0.014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 121.63 |  |  |  | 100% | 2 056 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 72.98 |  |  |  | 60% | 1 234 |  |  |
| 51. | ТССЦпг 03-21-01-015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 27.58 | 16.40 |  | 16.40 | 452.31 |  | 452.31 |  | 9.25 | 4 184 |  | 4 184 |
|  | Объем: 1970*0.014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 536 162.88 | 70 893.99 | 19 035.02 |  |  | 3 537 623 | 1 198 111 | 106 675 |
|  |  |  | 446 039.27 | 813.76 |  |  |  | 2 229 547 | 13 760 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 533 103.30 | 70 377.41 | 17 230.17 |  |  | 3 507 717 | 1 189 380 | 91 013 |
|  |  |  | 445 495.72 | 813.76 |  |  |  | 2 227 324 | 13 760 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 100 201.35 |  |  |  |  | 489 254 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 31, 43, 45; %=71 - по стр. 2-6, 8, 11, 22, 23, 25-30; %=73 - по стр. 7; %=90 - по стр. 9, 10, 12, 14; %=92 - по стр. 16, 24, 44; %=77 - по стр. 18, 20; %=66 - по стр. 32, 34, 36, 38; %=67 - по стр. 40; %=80 - по стр. 41, 42, 48, 49) | 68 193.71 |  |  |  |  | 980 687 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 18, 20, 31, 43, 45; %=52 - по стр. 2-6, 8, 11, 22, 23, 25-30; %=56 - по стр. 7; %=43 - по стр. 9, 10, 12, 14; %=44 - по стр. 16, 24, 44; %=50 - по стр. 32, 34, 36, 38; %=40 - по стр. 40; %=37 - по стр. 41, 42, 48, 49) | 41 088.09 |  |  |  |  | 554 585 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 642 385.10 |  |  |  |  | 5 042 989 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 1 279.95 | 394.95 | 341.46 |  |  | 11 681 | 6 675 | 2 783 |
|  |  |  | 543.55 |  |  |  |  | 2 223 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 46) | 319.91 |  |  |  |  | 4 606 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 46) | 284.36 |  |  |  |  | 3 872 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 1 884.22 |  |  |  |  | 20 159 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 1 779.63 | 121.63 | 1 463.39 |  |  | 18 225 | 2 056 | 12 879 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 50) | 121.63 |  |  |  |  | 2 056 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 50) | 72.98 |  |  |  |  | 1 234 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 1 779.63 |  |  |  |  | 18 225 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 646 048.95 |  |  |  |  | 5 081 373 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 13 825.45 |  |  |  |  | 108 741 |  |  |
|  | ИТОГО | 659 874.40 |  |  |  |  | 5 190 114 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% | 13 197.49 |  |  |  |  | 103 802 |  |  |
|  | ИТОГО | 673 071.89 |  |  |  |  | 5 293 916 |  |  |
|  | НДС 18% | 121 152.94 |  |  |  |  | 952 905 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 794 224.83 |  |  |  |  | 6 246 821 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 68 513.62 |  |  |  |  | 985 293 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 41 372.45 |  |  |  |  | 558 457 |  |  |
|  | Раздел 2. Чердачное перекрытие |
| 52. | ТЕР 10-01-023-01 Разборка ходовых досок, 100 м ходов | 1.2 | 37.58 | 27.06 | 10.52 | 45.09 | 32.47 | 12.62 | 16.9 | 8.1 | 651 | 549 | 102 |
|  |  |  |  |  | 0.97 |  |  | 1.16 | 3.3 | 16.86 |  |  | 20 |
|  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 35.65 |  |  |  | 90% | 512 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 18.16 |  |  |  | 43% | 245 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 98.90 |  |  |  |  | 1 408 |  |  |
| 53. | ТЕР 11-01-008-02 (прим.) Разборка тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой, 1 м3 изоляции | 93.1 | 42.78 | 15.93 | 26.85 | 3 982.45 | 1 482.90 | 2 499.55 | 16.9 | 8.16 | 45 457 | 25 061 | 20 396 |
|  |  |  |  |  | 4.60 |  |  | 428.26 | 18.34 | 16.89 |  |  | 7 233 |
|  | Объем: 931*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 2 121.39 |  |  |  | 94% | 30 356 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 1 223.14 |  |  |  | 51% | 16 470 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 326.98 |  |  |  |  | 92 283 |  |  |
| 54. | ТЕР 11-01-050-01 Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности | 12.1 | 33.25 | 31.22 | 2.03 | 402.33 | 377.76 | 24.56 | 16.9 | 9.26 | 6 612 | 6 384 | 227 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.01 | 1 |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ] |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 419.31 |  |  |  | 94% | 6 001 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 241.77 |  |  |  | 51% | 3 256 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 063.41 |  |  |  |  | 15 869 |  |  |
| 55. | ТССЦ 101-4135 Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2 | 1481 | 7.04 |  |  | 10 426.24 |  |  |  |  | 43 393 |  |  |
|  |  |  |  | 7.04 |  |  | 10 426.24 |  | 29.3 |  |  | 43 393 |  |
|  | Объем: 1210*1.224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | ТЕР 11-01-009-01 (прим.) Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых, 100 м2 изолируемой поверхности | 12.1 | 375.04 | 269.89 | 105.15 | 4 537.98 | 3 265.67 | 1 272.32 | 16.91 | 9.28 | 67 030 | 55 222 | 11 807 |
|  |  |  |  |  | 2.71 |  |  | 32.79 | 5.41 | 16.93 |  |  | 555 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0013:[ М-(3179.77=771.79*4.12) ] |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 3 661.29 |  |  |  | 94% | 52 430 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 2 111.01 |  |  |  | 51% | 28 446 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 310.29 |  |  |  |  | 147 907 |  |  |
| 57. | ТССЦ 104-1703 Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL, м3 | 162.02 | 523.43 |  |  | 84 806.13 |  |  |  |  | 352 300 |  |  |
|  |  |  |  | 523.43 |  |  | 84 806.13 |  | 2 174.42 |  |  | 352 300 |  |
|  | Объем: 1210*0.13*1.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | ТЕР 11-01-050-01 Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности | 10.24 | 33.25 | 31.22 | 2.03 | 340.48 | 319.69 | 20.79 | 16.9 | 9.26 | 5 595 | 5 403 | 192 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.01 | 1 |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ] |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 354.86 |  |  |  | 94% | 5 079 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 204.60 |  |  |  | 51% | 2 756 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 899.94 |  |  |  |  | 13 429 |  |  |
| 59. | ТССЦ 101-5833 Пленка диффузионная Tyvek Soft, м2 | 1253.376 | 15.27 |  |  | 19 139.05 |  |  |  |  | 77 509 |  |  |
|  |  |  |  | 15.27 |  |  | 19 139.05 |  | 61.84 |  |  | 77 509 |  |
|  | Объем: 1024*1.224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | ТЕР 10-01-023-01 Укладка ходовых досок, 100 м ходов | 1.85 | 1 680.28 | 33.82 | 13.15 | 3 108.52 | 62.57 | 24.33 | 16.9 | 8.1 | 11 226 | 1 057 | 197 |
|  |  |  |  | 1 633.31 | 1.21 |  | 3 021.62 | 2.24 | 3.3 | 16.86 |  | 9 971 | 38 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 68.70 |  |  |  | 90% | 986 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 35.00 |  |  |  | 43% | 471 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 212.22 |  |  |  |  | 12 682 |  |  |
| 61. | ТЕР 26-02-018-02 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 1.98 | 187.80 | 88.52 | 82.15 | 371.84 | 175.27 | 162.66 | 16.9 | 4.08 | 3 741 | 2 962 | 664 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.16 |  | 33.92 | 2.30 | 3.41 | 16.97 |  | 116 | 39 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 159.81 |  |  |  | 77% | 2 311 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 106.54 |  |  |  | 48% | 1 440 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 638.20 |  |  |  |  | 7 492 |  |  |
| 62. | ТССЦ 113-8070 Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины, кг | 40.99 | 36.04 |  |  | 1 477.28 |  |  |  |  | 9 021 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 1 477.28 |  | 220.09 |  |  | 9 021 |  |
|  | Объем: 1.98*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | ТССЦпг 01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 11.16 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 537.09 | 49.22 | 409.13 | 16.9 | 8.6 | 5 681 | 832 | 3 518 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 1.44*0.6+17.16*0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 49.22 |  |  |  | 100% | 832 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 29.53 |  |  |  | 60% | 499 |  |  |
| 64. | ТССЦпг 03-21-01-015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 11.16 | 16.40 |  | 16.40 | 183.02 |  | 183.02 |  | 9.25 | 1 693 |  | 1 693 |
|  | Объем: 1.44*0.6+17.16*0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 129 357.50 | 5 765.55 | 4 608.98 |  |  | 629 909 | 97 470 | 38 796 |
|  |  |  | 118 904.24 | 466.75 |  |  |  | 492 310 | 7 885 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 128 637.39 | 5 716.33 | 4 016.83 |  |  | 622 535 | 96 638 | 33 585 |
|  |  |  | 118 904.24 | 466.75 |  |  |  | 492 310 | 7 885 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 115 848.70 |  |  |  |  | 482 223 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 52, 60; %=94 - по стр. 53, 54, 56, 58; %=77 - по стр. 61) | 6 821.01 |  |  |  |  | 97 675 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 52, 60; %=51 - по стр. 53, 54, 56, 58; %=48 - по стр. 61) | 3 940.22 |  |  |  |  | 53 084 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 139 398.62 |  |  |  |  | 773 294 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 720.11 | 49.22 | 592.15 |  |  | 7 374 | 832 | 5 211 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 63) | 49.22 |  |  |  |  | 832 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 63) | 29.53 |  |  |  |  | 499 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 720.11 |  |  |  |  | 7 374 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 140 118.73 |  |  |  |  | 780 668 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 2 998.54 |  |  |  |  | 16 706 |  |  |
|  | ИТОГО | 143 117.27 |  |  |  |  | 797 374 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% | 2 862.35 |  |  |  |  | 15 947 |  |  |
|  | ИТОГО | 145 979.62 |  |  |  |  | 813 321 |  |  |
|  | НДС 18% | 26 276.33 |  |  |  |  | 146 398 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 172 255.95 |  |  |  |  | 959 719 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 6 821.01 |  |  |  |  | 97 675 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 3 940.22 |  |  |  |  | 53 084 |  |  |
|  | Раздел 3. отопление ЧЕРДАК |
| 65. | ТЕРр 66-24-3 Разборка тепловой изоляции из ваты стеклянной, 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 0.44 | 170.23 | 170.23 |  | 74.90 | 74.90 |  | 16.9 | 1 | 1 266 | 1 266 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 55.43 |  |  |  | 63% | 798 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 37.45 |  |  |  | 40% | 506 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 167.78 |  |  |  |  | 2 570 |  |  |
| 66. | ТЕР 46-03-010-02 Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2, 100 отверстий | 0.2 | 1 321.40 | 357.49 | 963.91 | 264.28 | 71.50 | 192.78 | 16.91 | 5.19 | 2 210 | 1 209 | 1 001 |
|  |  |  |  |  | 100.96 |  |  | 20.19 | 1 | 16.9 |  |  | 341 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 90.77 |  |  |  | 84% | 1 302 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 55.01 |  |  |  | 48% | 744 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 410.07 |  |  |  |  | 4 256 |  |  |
| 67. | ТЕР 29-01-253-01 Установка гильз из стальных труб диаметром 100 мм, 10 шт. гильз | 0.4 | 105.35 | 104.00 | 0.36 | 42.14 | 41.60 | 0.14 | 16.9 | 4.4 | 706 | 703 | 1 |
|  |  |  |  | 0.99 |  |  | 0.40 |  | 4.82 | 1 |  | 2 |  |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 131% |  |  | 54.50 |  |  |  | 111% | 780 |  |  |
|  |  |  | =(145*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(145*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 26.62 |  |  |  | 51% | 359 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 123.26 |  |  |  |  | 1 845 |  |  |
| 68. | ТССЦ 103-2014 Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в полиэтиленовой оболочке диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 90 мм, м | 8 | 234.08 |  |  | 1 872.64 |  |  |  |  | 4 295 |  |  |
|  |  |  |  | 234.08 |  |  | 1 872.64 |  | 536.89 |  |  | 4 295 |  |
| 69. | ТЕРр 65-1-1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода | 0.31 | 391.23 | 305.70 | 8.28 | 121.28 | 94.77 | 2.57 | 16.9 | 5.15 | 1 708 | 1 602 | 13 |
|  |  |  |  | 77.25 | 1.51 |  | 23.95 | 0.47 | 3.88 | 16.88 |  | 93 | 8 |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 70.48 |  |  |  | 63% | 1 014 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 47.62 |  |  |  | 40% | 644 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 239.38 |  |  |  |  | 3 366 |  |  |
| 70. | ТЕРр 65-1-2 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода | 2.48 | 673.19 | 525.85 | 14.21 | 1 669.51 | 1 304.11 | 35.24 | 16.9 | 5.12 | 23 501 | 22 039 | 180 |
|  |  |  |  | 133.13 | 2.56 |  | 330.16 | 6.35 | 3.88 | 16.93 |  | 1 281 | 107 |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 969.74 |  |  |  | 63% | 13 952 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 655.23 |  |  |  | 40% | 8 858 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 294.48 |  |  |  |  | 46 311 |  |  |
| 71. | ТЕРр 65-1-3 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода | 0.16 | 844.51 | 673.67 | 18.36 | 135.12 | 107.79 | 2.94 | 16.9 | 5.62 | 1 933 | 1 822 | 17 |
|  |  |  |  | 152.48 | 3.92 |  | 24.40 | 0.63 | 3.88 | 16.91 |  | 95 | 11 |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 80.23 |  |  |  | 63% | 1 155 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 54.21 |  |  |  | 40% | 733 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 269.56 |  |  |  |  | 3 821 |  |  |
| 72. | ТЕР 16-04-002-02 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м трубопровода | 0.31 | 2 994.73 | 1 889.05 | 1 024.42 | 928.37 | 585.61 | 317.57 | 16.91 | 7.24 | 12 311 | 9 903 | 2 299 |
|  |  |  |  | 81.26 | 148.39 |  | 25.19 | 46.00 | 4.34 | 16.91 |  | 109 | 778 |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 726.35 |  |  |  | 98% | 10 467 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 448.44 |  |  |  | 56% | 5 981 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 103.16 |  |  |  |  | 28 760 |  |  |
| 73. | ТССЦ 507-3368 Труба из полипропилена PN 25/32, м | 28.799 | 63.77 |  |  | 1 836.51 |  |  |  |  | 5 336 |  |  |
|  |  |  |  | 63.77 |  |  | 1 836.51 |  | 185.28 |  |  | 5 336 |  |
|  | Объем: 31.0*0.929 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | ТССЦ 302-0079 Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм со сгоном, шт. | 38 | 120.85 |  |  | 4 592.30 |  |  |  |  | 26 450 |  |  |
|  |  |  |  | 120.85 |  |  | 4 592.30 |  | 696.05 |  |  | 26 450 |  |
| 75. | ТССЦ 507-5003 Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 32 мм, шт. | 12 | 4.02 |  |  | 48.24 |  |  |  |  | 247 |  |  |
|  |  |  |  | 4.02 |  |  | 48.24 |  | 20.61 |  |  | 247 |  |
| 76. | ТССЦ 507-5009 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм, шт. | 6 | 2.49 |  |  | 14.94 |  |  |  |  | 78 |  |  |
|  |  |  |  | 2.49 |  |  | 14.94 |  | 13.05 |  |  | 78 |  |
| 77. | ТССЦ 507-5024 Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 32х1", шт. | 38 | 32.59 |  |  | 1 238.42 |  |  |  |  | 7 245 |  |  |
|  |  |  |  | 32.59 |  |  | 1 238.42 |  | 190.66 |  |  | 7 245 |  |
| 78. | ТЕРр 65-16-2 Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм, 100 сгонов | 0.38 | 2 050.54 | 419.74 | 1.63 | 779.21 | 159.50 | 0.62 | 16.91 | 9.36 | 8 968 | 2 697 | 6 |
|  |  |  |  | 1 629.17 | 0.75 |  | 619.08 | 0.29 | 10.12 | 17 |  | 6 265 | 5 |
|  | Накладные расходы |  | 103% |  |  | 164.58 |  |  |  | 88% | 2 378 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 95.87 |  |  |  | 48% | 1 297 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 039.67 |  |  |  |  | 12 643 |  |  |
| 79. | ТЕР 16-04-002-05 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм, 100 м трубопровода | 0.64 | 3 593.06 | 1 786.55 | 1 679.05 | 2 299.56 | 1 143.39 | 1 074.59 | 16.91 | 7.24 | 27 440 | 19 335 | 7 780 |
|  |  |  |  | 127.46 | 243.58 |  | 81.57 | 155.89 | 3.99 | 16.91 |  | 325 | 2 636 |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 1 494.17 |  |  |  | 98% | 21 532 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 922.49 |  |  |  | 56% | 12 304 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 716.22 |  |  |  |  | 61 275 |  |  |
| 80. | ТССЦ 507-3370 Труба из полипропилена PN 25/50, м | 60.544 | 116.78 |  |  | 7 070.33 |  |  |  |  | 23 874 |  |  |
|  |  |  |  | 116.78 |  |  | 7 070.33 |  | 394.33 |  |  | 23 874 |  |
|  | Объем: 0.64*94.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. | ТССЦ 301-7355 Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 48-53 мм, шт. | 64 | 14.99 |  |  | 959.36 |  |  |  |  | 4 471 |  |  |
|  |  |  |  | 14.99 |  |  | 959.36 |  | 69.86 |  |  | 4 471 |  |
| 82. | ТССЦ 507-3307 Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х32х50 мм, шт. | 8 | 12.99 |  |  | 103.92 |  |  |  |  | 595 |  |  |
|  |  |  |  | 12.99 |  |  | 103.92 |  | 74.36 |  |  | 595 |  |
| 83. | ТССЦ 507-5011 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм, шт. | 20 | 6.56 |  |  | 131.20 |  |  |  |  | 666 |  |  |
|  |  |  |  | 6.56 |  |  | 131.20 |  | 33.28 |  |  | 666 |  |
| 84. | С. Цена поставщи Редукция ППР 50*32, шт. | 4 | 5.38 |  |  | 21.50 |  |  |  |  | 103 |  |  |
|  |  |  |  | 5.38 |  |  | 21.50 |  | 4.79 |  |  | 103 |  |
|  | Поправки: М: =25*1.03/4.79 |
| 85. | ТССЦ 507-3176 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм, шт. | 12 | 11.90 |  |  | 142.80 |  |  |  |  | 807 |  |  |
|  |  |  |  | 11.90 |  |  | 142.80 |  | 67.28 |  |  | 807 |  |
| 86. | ТЕР 16-04-002-06 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода | 0.64 | 3 526.30 | 1 713.53 | 1 679.05 | 2 256.83 | 1 096.66 | 1 074.59 | 16.91 | 7.24 | 26 668 | 18 544 | 7 780 |
|  |  |  |  | 133.72 | 243.58 |  | 85.58 | 155.89 | 4.01 | 16.91 |  | 343 | 2 636 |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 1 440.43 |  |  |  | 98% | 20 756 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 889.31 |  |  |  | 56% | 11 861 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 586.57 |  |  |  |  | 59 285 |  |  |
| 87. | ТССЦ 507-3371 Труба из полипропилена PN 25/63, м | 60.544 | 194.06 |  |  | 11 749.17 |  |  |  |  | 38 491 |  |  |
|  |  |  |  | 194.06 |  |  | 11 749.17 |  | 635.76 |  |  | 38 491 |  |
|  | Объем: 0.64*94.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88. | ТССЦ 301-7357 Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 59-63 мм, шт. | 64 | 19.94 |  |  | 1 276.16 |  |  |  |  | 6 160 |  |  |
|  |  |  |  | 19.94 |  |  | 1 276.16 |  | 96.25 |  |  | 6 160 |  |
| 89. | ТССЦ 507-4305 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм, шт. | 12 | 22.66 |  |  | 271.92 |  |  |  |  | 1 535 |  |  |
|  |  |  |  | 22.66 |  |  | 271.92 |  | 127.95 |  |  | 1 535 |  |
| 90. | ТССЦ 507-5012 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм, шт. | 22 | 11.62 |  |  | 255.64 |  |  |  |  | 1 478 |  |  |
|  |  |  |  | 11.62 |  |  | 255.64 |  | 67.16 |  |  | 1 478 |  |
| 91. | С. Цена поставщи Редукция ППР 63*50, шт. | 4 | 17.63 |  |  | 70.53 |  |  |  |  | 338 |  |  |
|  |  |  |  | 17.63 |  |  | 70.53 |  | 4.79 |  |  | 338 |  |
|  | Поправки: М: =82*1.03/4.79 |
| 92. | ТССЦ 507-3311 Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х32х63 мм, шт. | 8 | 20.69 |  |  | 165.52 |  |  |  |  | 1 004 |  |  |
|  |  |  |  | 20.69 |  |  | 165.52 |  | 125.51 |  |  | 1 004 |  |
| 93. | ТЕР 16-04-002-07 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм, 100 м трубопровода | 1.21 | 4 163.28 | 1 966.34 | 2 112.35 | 5 037.57 | 2 379.28 | 2 555.94 | 16.91 | 7.23 | 59 227 | 40 234 | 18 479 |
|  |  |  |  | 84.59 | 307.09 |  | 102.35 | 371.58 | 5.02 | 16.91 |  | 514 | 6 283 |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 3 163.49 |  |  |  | 98% | 45 587 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 1 953.11 |  |  |  | 56% | 26 050 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 154.17 |  |  |  |  | 130 863 |  |  |
| 94. | ТССЦ 507-3372 Труба из полипропилена PN 25/75, м | 117.854 | 293.75 |  |  | 34 619.61 |  |  |  |  | 101 399 |  |  |
|  |  |  |  | 293.75 |  |  | 34 619.61 |  | 860.38 |  |  | 101 399 |  |
|  | Объем: 1.21*97.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95. | ТССЦ 301-7359 Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 74-78 мм, шт. | 121 | 27.88 |  |  | 3 373.48 |  |  |  |  | 14 395 |  |  |
|  |  |  |  | 27.88 |  |  | 3 373.48 |  | 118.97 |  |  | 14 395 |  |
| 96. | ТССЦ 507-5013 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм, шт. | 40 | 17.19 |  |  | 687.60 |  |  |  |  | 4 012 |  |  |
|  |  |  |  | 17.19 |  |  | 687.60 |  | 100.3 |  |  | 4 012 |  |
| 97. | С. Цена поставщи Редукция ППР 75*63, шт. | 4 | 27.74 |  |  | 110.96 |  |  |  |  | 531 |  |  |
|  |  |  |  | 27.74 |  |  | 110.96 |  | 4.79 |  |  | 531 |  |
|  | Поправки: М: =129*1.03/4.79 |
| 98. | С. Цена поставщи Редукция ППР 50*32, шт. | 22 | 5.38 |  |  | 118.27 |  |  |  |  | 567 |  |  |
|  |  |  |  | 5.38 |  |  | 118.27 |  | 4.79 |  |  | 567 |  |
|  | Поправки: М: =25*1.03/4.79 |
| 99. | ТССЦ 507-3292 Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 75*50*75 мм, шт. | 22 | 48.47 |  |  | 1 066.34 |  |  |  |  | 5 946 |  |  |
|  |  |  |  | 48.47 |  |  | 1 066.34 |  | 270.25 |  |  | 5 946 |  |
| 100. | С. Цена поставщи Кран шаровый ППР д.75 SENA ARCO, шт. | 4 | 712.18 |  |  | 2 848.73 |  |  |  |  | 13 645 |  |  |
|  |  |  |  | 712.18 |  |  | 2 848.73 |  | 4.79 |  |  | 13 645 |  |
|  | Поправки: М: =3312*1.03/4.79 |
| 101. | ТССЦ 201-0888 Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты, т | 0.697 | 13 575.00 |  |  | 9 461.78 |  |  |  |  | 41 139 |  |  |
|  |  |  |  | 13 575.00 |  |  | 9 461.78 |  | 59 022.9 |  |  | 41 139 |  |
|  | Объем: 697/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102. | ТССЦ 101-1641 Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т | 0.697 | 5 326.70 |  |  | 3 712.71 |  |  |  |  | 20 001 |  |  |
|  |  |  |  | 5 326.70 |  |  | 3 712.71 |  | 28 696.08 |  |  | 20 001 |  |
|  | Объем: 697/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103. | ТЕР 13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.42 | 360.95 | 72.00 | 12.49 | 151.60 | 30.24 | 5.25 | 16.9 | 3.27 | 928 | 511 | 17 |
|  |  |  |  | 276.46 | 0.13 |  | 116.11 | 0.06 | 3.44 | 17.27 |  | 399 | 1 |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 24.54 |  |  |  | 69% | 353 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 18.18 |  |  |  | 48% | 246 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 194.32 |  |  |  |  | 1 527 |  |  |
| 104. | ТЕР 13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.42 | 626.25 | 44.26 | 8.29 | 263.02 | 18.59 | 3.48 | 16.9 | 3.93 | 1 027 | 314 | 14 |
|  |  |  |  | 573.70 | 0.13 |  | 240.95 | 0.06 | 2.9 | 17.27 |  | 699 | 1 |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 15.11 |  |  |  | 69% | 217 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 11.19 |  |  |  | 48% | 151 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 289.32 |  |  |  |  | 1 396 |  |  |
| 105. | ТЕР 16-02-005-05 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода | 0.16 | 11 867.09 | 991.45 | 279.02 | 1 898.73 | 158.63 | 44.64 | 16.91 | 7.82 | 11 509 | 2 682 | 349 |
|  |  |  |  | 10 596.61 | 6.70 |  | 1 695.46 | 1.07 | 5 | 16.91 |  | 8 477 | 18 |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 183.66 |  |  |  | 98% | 2 646 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 113.39 |  |  |  | 56% | 1 512 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 195.77 |  |  |  |  | 15 667 |  |  |
| 106. | ТССЦ 301-7362 Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 108-116 мм, шт. | 16 | 34.49 |  |  | 551.84 |  |  |  |  | 2 440 |  |  |
|  |  |  |  | 34.49 |  |  | 551.84 |  | 152.49 |  |  | 2 440 |  |
| 107. | ТЕР 13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.06 | 360.95 | 72.00 | 12.49 | 21.66 | 4.32 | 0.75 | 16.9 | 3.27 | 133 | 73 | 2 |
|  |  |  |  | 276.46 | 0.13 |  | 16.59 | 0.01 | 3.44 | 17.27 |  | 57 |  |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 3.51 |  |  |  | 69% | 50 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 2.60 |  |  |  | 48% | 35 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 27.77 |  |  |  |  | 218 |  |  |
| 108. | ТЕР 13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.06 | 626.25 | 44.26 | 8.29 | 37.57 | 2.66 | 0.50 | 16.9 | 3.93 | 147 | 45 | 2 |
|  |  |  |  | 573.70 | 0.13 |  | 34.42 | 0.01 | 2.9 | 17.27 |  | 100 |  |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 2.16 |  |  |  | 69% | 31 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 1.60 |  |  |  | 48% | 22 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 41.33 |  |  |  |  | 200 |  |  |
| 109. | ТЕР 16-07-005-02 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода | 0.16 | 149.61 | 74.24 | 59.78 | 23.94 | 11.88 | 9.57 | 16.91 | 0.99 | 221 | 201 | 9 |
|  |  |  |  | 15.58 |  |  | 2.49 |  | 4.22 | 1 |  | 11 |  |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 13.66 |  |  |  | 98% | 197 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 8.43 |  |  |  | 56% | 113 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 46.04 |  |  |  |  | 531 |  |  |
| 110. | ТЕР 26-01-017-01 (прим.) Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода | 29.6 | 1 021.54 | 44.44 | 31.46 | 30 237.58 | 1 315.31 | 931.33 | 16.91 | 9.04 | 171 735 | 22 242 | 8 419 |
|  |  |  |  | 945.64 |  |  | 27 990.94 |  | 5.04 | 1 |  | 141 074 |  |
|  | Объем: 31+64+64+121+16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 1 183.78 |  |  |  | 77% | 17 126 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 789.19 |  |  |  | 48% | 10 676 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 32 210.55 |  |  |  |  | 199 538 |  |  |
| 111. | ТССЦ 104-0855 Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 35 мм, м | 31 | 12.37 |  |  | 383.47 |  |  |  |  | 1 833 |  |  |
|  |  |  |  | 12.37 |  |  | 383.47 |  | 59.13 |  |  | 1 833 |  |
| 112. | ТССЦ 104-0858 Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 54 мм, м | 64 | 18.05 |  |  | 1 155.20 |  |  |  |  | 5 478 |  |  |
|  |  |  |  | 18.05 |  |  | 1 155.20 |  | 85.6 |  |  | 5 478 |  |
| 113. | ТССЦ 104-0860 Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 70 мм, м | 64 | 24.69 |  |  | 1 580.16 |  |  |  |  | 8 093 |  |  |
|  |  |  |  | 24.69 |  |  | 1 580.16 |  | 126.45 |  |  | 8 093 |  |
| 114. | ТССЦ 104-0861 Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 76 мм, м | 121 | 25.87 |  |  | 3 130.27 |  |  |  |  | 15 486 |  |  |
|  |  |  |  | 25.87 |  |  | 3 130.27 |  | 127.98 |  |  | 15 486 |  |
| 115. | ТССЦ 104-0863 Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 114 мм, м | 16 | 39.81 |  |  | 636.96 |  |  |  |  | 3 016 |  |  |
|  |  |  |  | 39.81 |  |  | 636.96 |  | 188.5 |  |  | 3 016 |  |
| 116. | ТЕРр 65-12-1 Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью до 0,9 м3, 100 шт. | 0.01 | 1 969.30 | 1 874.73 | 94.57 | 19.69 | 18.75 | 0.95 | 16.91 | 9.36 | 326 | 317 | 9 |
|  |  |  |  |  | 43.73 |  |  | 0.44 | 1 | 16.91 |  |  | 7 |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 14.20 |  |  |  | 63% | 204 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 9.60 |  |  |  | 40% | 130 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 43.49 |  |  |  |  | 660 |  |  |
| 117. | ТЕР 18-04-001-09 Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 1 м3 ОП п.1.18.16 Кзтр=1,3 Кэм=1,03, 1 бак | 1 | 1 869.34 | 136.49 | 53.83 | 1 869.34 | 136.49 | 53.83 | 16.9 | 6.88 | 54 458 | 2 307 | 370 |
|  |  |  |  | 1 679.02 | 1.45 |  | 1 679.02 | 1.45 | 30.84 | 16.86 |  | 51 781 | 24 |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 158.63 |  |  |  | 98% | 2 284 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 97.94 |  |  |  | 56% | 1 305 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 125.91 |  |  |  |  | 58 048 |  |  |
| 118. | ТЕР 18-06-003-10 Установка воздухоотводчиков, 1 шт. | 6 | 136.89 | 20.10 | 11.24 | 821.36 | 120.60 | 67.46 | 16.91 | 8.85 | 5 398 | 2 039 | 597 |
|  |  |  |  | 105.55 | 0.36 |  | 633.30 | 2.16 | 4.36 | 17 |  | 2 761 | 37 |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 141.17 |  |  |  | 98% | 2 034 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 87.16 |  |  |  | 56% | 1 163 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 049.69 |  |  |  |  | 8 595 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | 144 211.74 | 8 876.58 | 6 374.74 |  |  | 772 974 | 150 085 | 47 344 |
|  |  |  | 128 960.44 | 762.55 |  |  |  | 575 540 | 12 893 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 59 402.16 |  |  |  |  | 192 713 |  |  |
|  |  |  | 59 402.16 |  |  |  |  | 192 713 |  |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | 59 402.16 |  |  |  |  | 192 713 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 59 402.16 |  |  |  |  | 192 713 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 41 649.38 | 1 517.52 | 1 134.09 |  |  | 231 353 | 25 660 | 9 455 |
|  |  |  | 38 997.78 | 20.33 |  |  |  | 196 236 | 343 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 10 598.77 |  |  |  |  | 53 907 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 65; %=84 - по стр. 66; %=69 - по стр. 103, 104, 107, 108; %=77 - по стр. 110) | 1 375.30 |  |  |  |  | 19 878 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 65; %=48 - по стр. 66, 103, 104, 107, 108, 110) | 915.22 |  |  |  |  | 12 380 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 43 939.90 |  |  |  |  | 263 611 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 9 461.78 |  |  |  |  | 41 139 |  |  |
|  |  |  | 9 461.78 |  |  |  |  | 41 139 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 9 461.78 |  |  |  |  | 41 139 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 33 656.28 | 7 317.46 | 5 240.51 |  |  | 307 063 | 123 722 | 37 888 |
|  |  |  | 21 098.32 | 742.22 |  |  |  | 145 450 | 12 550 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 69-71, 116; %=98 - по стр. 72, 79, 86, 93, 105, 109, 117, 118; %=88 - по стр. 78) | 8 620.80 |  |  |  |  | 124 207 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 69-71, 116; %=56 - по стр. 72, 79, 86, 93, 105, 109, 117, 118; %=48 - по стр. 78) | 5 382.80 |  |  |  |  | 71 950 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 47 659.88 |  |  |  |  | 503 220 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - | 42.14 | 41.60 | 0.14 |  |  | 706 | 703 | 1 |
|  |  |  | 0.40 |  |  |  |  | 2 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=111 - по стр. 67) | 54.50 |  |  |  |  | 780 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 67) | 26.62 |  |  |  |  | 359 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - | 123.26 |  |  |  |  | 1 845 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | 160 586.98 |  |  |  |  | 1 002 528 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 3 436.56 |  |  |  |  | 21 454 |  |  |
|  | ИТОГО | 164 023.54 |  |  |  |  | 1 023 982 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% | 3 280.47 |  |  |  |  | 20 480 |  |  |
|  | ИТОГО | 167 304.01 |  |  |  |  | 1 044 462 |  |  |
|  | НДС 18% | 30 114.72 |  |  |  |  | 188 003 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 197 418.73 |  |  |  |  | 1 232 465 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 10 050.60 |  |  |  |  | 144 865 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 6 324.64 |  |  |  |  | 84 689 |  |  |
|  | Раздел 4. отопление ПОДВАЛ |
| 119. | ТЕРр 66-24-3 Разборка тепловой изоляции из ваты стеклянной, 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 0.44 | 170.23 | 170.23 |  | 74.90 | 74.90 |  | 16.9 | 1 | 1 266 | 1 266 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 55.43 |  |  |  | 63% | 798 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 37.45 |  |  |  | 40% | 506 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 167.78 |  |  |  |  | 2 570 |  |  |
| 120. | ТЕР 46-03-010-02 Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2, 100 отверстий | 1.2 | 1 321.40 | 357.49 | 963.91 | 1 585.68 | 428.99 | 1 156.69 | 16.91 | 5.19 | 13 257 | 7 254 | 6 003 |
|  |  |  |  |  | 100.96 |  |  | 121.15 | 1 | 16.9 |  |  | 2 047 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 544.64 |  |  |  | 84% | 7 813 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 330.08 |  |  |  | 48% | 4 464 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 460.40 |  |  |  |  | 25 534 |  |  |
| 121. | ТЕР 29-01-253-01 Установка гильз из стальных труб диаметром 100 мм, 10 шт. гильз | 12 | 105.35 | 104.00 | 0.36 | 1 264.25 | 1 248.05 | 4.32 | 16.9 | 4.4 | 21 168 | 21 092 | 19 |
|  |  |  |  | 0.99 |  |  | 11.88 |  | 4.82 | 1 |  | 57 |  |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 131% |  |  | 1 634.95 |  |  |  | 111% | 23 412 |  |  |
|  |  |  | =(145*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(145*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 798.75 |  |  |  | 51% | 10 757 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 697.95 |  |  |  |  | 55 337 |  |  |
| 122. | ТССЦ 103-2014 Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в полиэтиленовой оболочке диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 90 мм, м | 48 | 234.08 |  |  | 11 235.84 |  |  |  |  | 25 771 |  |  |
|  |  |  |  | 234.08 |  |  | 11 235.84 |  | 536.89 |  |  | 25 771 |  |
| 123. | ТЕР 46-03-017-03 Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки | 0.24 | 2 646.84 | 648.48 | 43.99 | 635.24 | 155.64 | 10.56 | 16.91 | 9.24 | 4 835 | 2 632 | 98 |
|  |  |  |  | 1 954.37 |  |  | 469.05 |  | 4.49 | 1 |  | 2 106 |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 154.08 |  |  |  | 84% | 2 211 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 93.38 |  |  |  | 48% | 1 263 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 882.71 |  |  |  |  | 8 309 |  |  |
| 124. | ТЕРр 65-1-1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм, 100 м трубопровода | 0.31 | 391.23 | 305.70 | 8.28 | 121.28 | 94.77 | 2.57 | 16.9 | 5.15 | 1 708 | 1 602 | 13 |
|  |  |  |  | 77.25 | 1.51 |  | 23.95 | 0.47 | 3.88 | 16.88 |  | 93 | 8 |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 70.48 |  |  |  | 63% | 1 014 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 47.62 |  |  |  | 40% | 644 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 239.38 |  |  |  |  | 3 366 |  |  |
| 125. | ТЕРр 65-1-2 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм, 100 м трубопровода | 2.64 | 673.19 | 525.85 | 14.21 | 1 777.22 | 1 388.24 | 37.51 | 16.9 | 5.12 | 25 017 | 23 461 | 192 |
|  |  |  |  | 133.13 | 2.56 |  | 351.46 | 6.76 | 3.88 | 16.93 |  | 1 364 | 114 |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 1 032.30 |  |  |  | 63% | 14 852 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 697.50 |  |  |  | 40% | 9 430 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 507.02 |  |  |  |  | 49 299 |  |  |
| 126. | ТЕРр 65-1-3 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода | 0.16 | 844.51 | 673.67 | 18.36 | 135.12 | 107.79 | 2.94 | 16.9 | 5.62 | 1 933 | 1 822 | 17 |
|  |  |  |  | 152.48 | 3.92 |  | 24.40 | 0.63 | 3.88 | 16.91 |  | 95 | 11 |
|  | Накладные расходы |  | 74% |  |  | 80.23 |  |  |  | 63% | 1 155 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(74.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 54.21 |  |  |  | 40% | 733 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 269.56 |  |  |  |  | 3 821 |  |  |
| 127. | ТЕР 16-04-002-03 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм, 100 м трубопровода | 0.31 | 2 210.23 | 1 537.61 | 601.10 | 685.17 | 476.66 | 186.34 | 16.91 | 7.3 | 9 518 | 8 060 | 1 360 |
|  |  |  |  | 71.52 | 85.42 |  | 22.17 | 26.48 | 4.38 | 16.91 |  | 97 | 448 |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 578.61 |  |  |  | 98% | 8 338 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 357.23 |  |  |  | 56% | 4 764 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 621.01 |  |  |  |  | 22 620 |  |  |
| 128. | ТССЦ 507-3368 Труба из полипропилена PN 25/32, м | 28.799 | 63.77 |  |  | 1 836.51 |  |  |  |  | 5 336 |  |  |
|  |  |  |  | 63.77 |  |  | 1 836.51 |  | 185.28 |  |  | 5 336 |  |
|  | Объем: 31.0*0.929 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129. | ТССЦ 302-0079 Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм со сгоном, шт. | 38 | 120.85 |  |  | 4 592.30 |  |  |  |  | 26 450 |  |  |
|  |  |  |  | 120.85 |  |  | 4 592.30 |  | 696.05 |  |  | 26 450 |  |
| 130. | ТССЦ 507-3295 Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х20 мм, шт. | 38 | 2.71 |  |  | 102.98 |  |  |  |  | 477 |  |  |
|  |  |  |  | 2.71 |  |  | 102.98 |  | 12.54 |  |  | 477 |  |
| 131. | ТЕРр 65-16-2 Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм, 100 сгонов | 0.38 | 2 050.54 | 419.74 | 1.63 | 779.21 | 159.50 | 0.62 | 16.91 | 9.36 | 8 968 | 2 697 | 6 |
|  |  |  |  | 1 629.17 | 0.75 |  | 619.08 | 0.29 | 10.12 | 17 |  | 6 265 | 5 |
|  | Накладные расходы |  | 103% |  |  | 164.58 |  |  |  | 88% | 2 378 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 95.87 |  |  |  | 48% | 1 297 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 039.67 |  |  |  |  | 12 643 |  |  |
| 132. | ТССЦ 507-5036 Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 32х1", шт. | 38 | 26.45 |  |  | 1 005.10 |  |  |  |  | 7 775 |  |  |
|  |  |  |  | 26.45 |  |  | 1 005.10 |  | 204.61 |  |  | 7 775 |  |
| 133. | ТССЦ 507-5003 Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 32 мм, шт. | 12 | 4.02 |  |  | 48.24 |  |  |  |  | 247 |  |  |
|  |  |  |  | 4.02 |  |  | 48.24 |  | 20.61 |  |  | 247 |  |
| 134. | ТССЦ 507-5009 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм, шт. | 6 | 2.49 |  |  | 14.94 |  |  |  |  | 78 |  |  |
|  |  |  |  | 2.49 |  |  | 14.94 |  | 13.05 |  |  | 78 |  |
| 135. | ТЕР 16-04-002-05 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм, 100 м трубопровода | 0.64 | 3 593.06 | 1 786.55 | 1 679.05 | 2 299.56 | 1 143.39 | 1 074.59 | 16.91 | 7.24 | 27 440 | 19 335 | 7 780 |
|  |  |  |  | 127.46 | 243.58 |  | 81.57 | 155.89 | 3.99 | 16.91 |  | 325 | 2 636 |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 1 494.17 |  |  |  | 98% | 21 532 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 922.49 |  |  |  | 56% | 12 304 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 716.22 |  |  |  |  | 61 275 |  |  |
| 136. | ТССЦ 507-3370 Труба из полипропилена PN 25/50, м | 60.544 | 116.78 |  |  | 7 070.33 |  |  |  |  | 23 874 |  |  |
|  |  |  |  | 116.78 |  |  | 7 070.33 |  | 394.33 |  |  | 23 874 |  |
|  | Объем: 0.64*94.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137. | ТССЦ 301-7355 Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 48-53 мм, шт. | 64 | 14.99 |  |  | 959.36 |  |  |  |  | 4 471 |  |  |
|  |  |  |  | 14.99 |  |  | 959.36 |  | 69.86 |  |  | 4 471 |  |
| 138. | ТССЦ 507-3307 Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х32х50 мм, шт. | 8 | 12.99 |  |  | 103.92 |  |  |  |  | 595 |  |  |
|  |  |  |  | 12.99 |  |  | 103.92 |  | 74.36 |  |  | 595 |  |
| 139. | ТССЦ 507-3176 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм, шт. | 12 | 11.90 |  |  | 142.80 |  |  |  |  | 807 |  |  |
|  |  |  |  | 11.90 |  |  | 142.80 |  | 67.28 |  |  | 807 |  |
| 140. | ТССЦ 507-5011 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм, шт. | 20 | 6.56 |  |  | 131.20 |  |  |  |  | 666 |  |  |
|  |  |  |  | 6.56 |  |  | 131.20 |  | 33.28 |  |  | 666 |  |
| 141. | С. Цена поставщи Редукция ППР 50*32, шт. | 22 | 5.38 |  |  | 118.27 |  |  |  |  | 567 |  |  |
|  |  |  |  | 5.38 |  |  | 118.27 |  | 4.79 |  |  | 567 |  |
|  | Поправки: М: =25*1.03/4.79 |
| 142. | ТЕР 16-04-002-06 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм, 100 м трубопровода | 0.64 | 3 526.30 | 1 713.53 | 1 679.05 | 2 256.83 | 1 096.66 | 1 074.59 | 16.91 | 7.24 | 26 668 | 18 544 | 7 780 |
|  |  |  |  | 133.72 | 243.58 |  | 85.58 | 155.89 | 4.01 | 16.91 |  | 343 | 2 636 |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 1 440.43 |  |  |  | 98% | 20 756 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 889.31 |  |  |  | 56% | 11 861 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 586.57 |  |  |  |  | 59 285 |  |  |
| 143. | ТССЦ 507-3371 Труба из полипропилена PN 25/63, м | 60.544 | 194.06 |  |  | 11 749.17 |  |  |  |  | 38 491 |  |  |
|  |  |  |  | 194.06 |  |  | 11 749.17 |  | 635.76 |  |  | 38 491 |  |
|  | Объем: 0.64*94.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144. | ТССЦ 301-7357 Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 59-63 мм, шт. | 64 | 19.94 |  |  | 1 276.16 |  |  |  |  | 6 160 |  |  |
|  |  |  |  | 19.94 |  |  | 1 276.16 |  | 96.25 |  |  | 6 160 |  |
| 145. | ТССЦ 507-4305 Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм, шт. | 12 | 22.66 |  |  | 271.92 |  |  |  |  | 1 535 |  |  |
|  |  |  |  | 22.66 |  |  | 271.92 |  | 127.95 |  |  | 1 535 |  |
| 146. | ТССЦ 507-5012 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм, шт. | 22 | 11.62 |  |  | 255.64 |  |  |  |  | 1 478 |  |  |
|  |  |  |  | 11.62 |  |  | 255.64 |  | 67.16 |  |  | 1 478 |  |
| 147. | С. Цена поставщи Редукция ППР 63*50, шт. | 4 | 17.63 |  |  | 70.53 |  |  |  |  | 338 |  |  |
|  |  |  |  | 17.63 |  |  | 70.53 |  | 4.79 |  |  | 338 |  |
|  | Поправки: М: =82*1.03/4.79 |
| 148. | ТССЦ 507-3311 Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х32х63 мм, шт. | 8 | 20.69 |  |  | 165.52 |  |  |  |  | 1 004 |  |  |
|  |  |  |  | 20.69 |  |  | 165.52 |  | 125.51 |  |  | 1 004 |  |
| 149. | ТЕР 16-04-002-07 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм, 100 м трубопровода | 1.36 | 4 163.28 | 1 966.34 | 2 112.35 | 5 662.06 | 2 674.23 | 2 872.79 | 16.91 | 7.23 | 66 569 | 45 221 | 20 770 |
|  |  |  |  | 84.59 | 307.09 |  | 115.04 | 417.65 | 5.02 | 16.91 |  | 578 | 7 062 |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 3 555.66 |  |  |  | 98% | 51 237 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 2 195.23 |  |  |  | 56% | 29 278 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 412.96 |  |  |  |  | 147 085 |  |  |
| 150. | ТССЦ 507-3372 Труба из полипропилена PN 25/75, м | 132.464 | 293.75 |  |  | 38 911.30 |  |  |  |  | 113 969 |  |  |
|  |  |  |  | 293.75 |  |  | 38 911.30 |  | 860.38 |  |  | 113 969 |  |
|  | Объем: 1.36*97.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151. | ТССЦ 301-7359 Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 74-78 мм, шт. | 136 | 27.88 |  |  | 3 791.68 |  |  |  |  | 16 180 |  |  |
|  |  |  |  | 27.88 |  |  | 3 791.68 |  | 118.97 |  |  | 16 180 |  |
| 152. | ТССЦ 507-5013 Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм, шт. | 40 | 17.19 |  |  | 687.60 |  |  |  |  | 4 012 |  |  |
|  |  |  |  | 17.19 |  |  | 687.60 |  | 100.3 |  |  | 4 012 |  |
| 153. | С. Цена поставщи Редукция ППР 75*63, шт. | 4 | 27.74 |  |  | 110.96 |  |  |  |  | 531 |  |  |
|  |  |  |  | 27.74 |  |  | 110.96 |  | 4.79 |  |  | 531 |  |
|  | Поправки: М: =129*1.03/4.79 |
| 154. | С. Цена поставщи Редукция ППР 50*32, шт. | 22 | 5.38 |  |  | 118.27 |  |  |  |  | 567 |  |  |
|  |  |  |  | 5.38 |  |  | 118.27 |  | 4.79 |  |  | 567 |  |
|  | Поправки: М: =25*1.03/4.79 |
| 155. | ТССЦ 507-3292 Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 75 мм, шт. | 2 | 48.47 |  |  | 96.94 |  |  |  |  | 541 |  |  |
|  |  |  |  | 48.47 |  |  | 96.94 |  | 270.25 |  |  | 541 |  |
| 156. | С. Цена поставщи Тройник ППр переходной 75*50*75, шт. | 22 | 81.07 |  |  | 1 783.47 |  |  |  |  | 8 543 |  |  |
|  |  |  |  | 81.07 |  |  | 1 783.47 |  | 4.79 |  |  | 8 543 |  |
|  | Поправки: М: =377*1.03/4.79 |
| 157. | С. Цена поставщи Кран шаровый ППР д.75 SENA ARCO, шт. | 4 | 712.18 |  |  | 2 848.73 |  |  |  |  | 13 645 |  |  |
|  |  |  |  | 712.18 |  |  | 2 848.73 |  | 4.79 |  |  | 13 645 |  |
|  | Поправки: М: =3312*1.03/4.79 |
| 158. | ТССЦ 201-0888 Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты, т | 0.697 | 13 575.00 |  |  | 9 461.78 |  |  |  |  | 41 139 |  |  |
|  |  |  |  | 13 575.00 |  |  | 9 461.78 |  | 59 022.9 |  |  | 41 139 |  |
|  | Объем: 697/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159. | ТССЦ 101-1641 Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, т | 0.697 | 5 326.70 |  |  | 3 712.71 |  |  |  |  | 20 001 |  |  |
|  |  |  |  | 5 326.70 |  |  | 3 712.71 |  | 28 696.08 |  |  | 20 001 |  |
|  | Объем: 697/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160. | ТЕР 13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.42 | 360.95 | 72.00 | 12.49 | 151.60 | 30.24 | 5.25 | 16.9 | 3.27 | 928 | 511 | 17 |
|  |  |  |  | 276.46 | 0.13 |  | 116.11 | 0.06 | 3.44 | 17.27 |  | 399 | 1 |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 24.54 |  |  |  | 69% | 353 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 18.18 |  |  |  | 48% | 246 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 194.32 |  |  |  |  | 1 527 |  |  |
| 161. | ТЕР 13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.42 | 626.25 | 44.26 | 8.29 | 263.02 | 18.59 | 3.48 | 16.9 | 3.93 | 1 027 | 314 | 14 |
|  |  |  |  | 573.70 | 0.13 |  | 240.95 | 0.06 | 2.9 | 17.27 |  | 699 | 1 |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 15.11 |  |  |  | 69% | 217 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 11.19 |  |  |  | 48% | 151 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 289.32 |  |  |  |  | 1 396 |  |  |
| 162. | ТЕР 16-02-005-05 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода | 0.16 | 11 867.09 | 991.45 | 279.02 | 1 898.73 | 158.63 | 44.64 | 16.91 | 7.82 | 11 509 | 2 682 | 349 |
|  |  |  |  | 10 596.61 | 6.70 |  | 1 695.46 | 1.07 | 5 | 16.91 |  | 8 477 | 18 |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 183.66 |  |  |  | 98% | 2 646 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 113.39 |  |  |  | 56% | 1 512 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 195.77 |  |  |  |  | 15 667 |  |  |
| 163. | ТССЦ 301-7362 Хомут FRS системы крепежа трубопроводов (доп. РЦЦС: "двухэлементный с шурупами и каучуковым профилем"), размером 108-116 мм, шт. | 16 | 34.49 |  |  | 551.84 |  |  |  |  | 2 440 |  |  |
|  |  |  |  | 34.49 |  |  | 551.84 |  | 152.49 |  |  | 2 440 |  |
| 164. | ТЕР 13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.06 | 360.95 | 72.00 | 12.49 | 21.66 | 4.32 | 0.75 | 16.9 | 3.27 | 133 | 73 | 2 |
|  |  |  |  | 276.46 | 0.13 |  | 16.59 | 0.01 | 3.44 | 17.27 |  | 57 |  |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 3.51 |  |  |  | 69% | 50 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 2.60 |  |  |  | 48% | 35 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 27.77 |  |  |  |  | 218 |  |  |
| 165. | ТЕР 13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.06 | 626.25 | 44.26 | 8.29 | 37.57 | 2.66 | 0.50 | 16.9 | 3.93 | 147 | 45 | 2 |
|  |  |  |  | 573.70 | 0.13 |  | 34.42 | 0.01 | 2.9 | 17.27 |  | 100 |  |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 2.16 |  |  |  | 69% | 31 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 1.60 |  |  |  | 48% | 22 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 41.33 |  |  |  |  | 200 |  |  |
| 166. | ТЕР 16-07-005-02 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода | 0.16 | 149.61 | 74.24 | 59.78 | 23.94 | 11.88 | 9.57 | 16.91 | 0.99 | 221 | 201 | 9 |
|  |  |  |  | 15.58 |  |  | 2.49 |  | 4.22 | 1 |  | 11 |  |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 13.66 |  |  |  | 98% | 197 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 8.43 |  |  |  | 56% | 113 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 46.04 |  |  |  |  | 531 |  |  |
| 167. | ТЕР 26-01-017-01 (прим.) Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками, 10 м трубопровода | 31.1 | 1 021.54 | 44.44 | 31.46 | 31 769.89 | 1 381.96 | 978.53 | 16.91 | 9.04 | 180 438 | 23 369 | 8 846 |
|  |  |  |  | 945.64 |  |  | 29 409.40 |  | 5.04 | 1 |  | 148 223 |  |
|  | Объем: 31+64+64+136+16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 1 243.76 |  |  |  | 77% | 17 994 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 829.18 |  |  |  | 48% | 11 217 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 33 842.83 |  |  |  |  | 209 649 |  |  |
| 168. | ТССЦ 104-0855 Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 35 мм, м | 31 | 12.37 |  |  | 383.47 |  |  |  |  | 1 833 |  |  |
|  |  |  |  | 12.37 |  |  | 383.47 |  | 59.13 |  |  | 1 833 |  |
| 169. | ТССЦ 104-0858 Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 54 мм, м | 64 | 18.05 |  |  | 1 155.20 |  |  |  |  | 5 478 |  |  |
|  |  |  |  | 18.05 |  |  | 1 155.20 |  | 85.6 |  |  | 5 478 |  |
| 170. | ТССЦ 104-0860 Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 70 мм, м | 64 | 24.69 |  |  | 1 580.16 |  |  |  |  | 8 093 |  |  |
|  |  |  |  | 24.69 |  |  | 1 580.16 |  | 126.45 |  |  | 8 093 |  |
| 171. | ТССЦ 104-0861 Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 76 мм, м | 136 | 25.87 |  |  | 3 518.32 |  |  |  |  | 17 405 |  |  |
|  |  |  |  | 25.87 |  |  | 3 518.32 |  | 127.98 |  |  | 17 405 |  |
| 172. | ТССЦ 104-0863 Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 114 мм, м | 16 | 39.81 |  |  | 636.96 |  |  |  |  | 3 016 |  |  |
|  |  |  |  | 39.81 |  |  | 636.96 |  | 188.5 |  |  | 3 016 |  |
| 173. | ТЕРр 65-25-2 Смена пробко-спускных кранов, 100 шт. | 0.04 | 3 636.09 | 378.29 |  | 145.44 | 15.13 |  | 16.9 | 1 | 394 | 256 |  |
|  |  |  |  | 3 257.80 |  |  | 130.31 |  | 1.06 | 1 |  | 138 |  |
|  | Накладные расходы |  | 103% |  |  | 15.58 |  |  |  | 88% | 225 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 9.08 |  |  |  | 48% | 123 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 170.10 |  |  |  |  | 742 |  |  |
| 174. | ТЕРр 68-12-4 (прим) Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций | 0.048 | 8 280.85 | 2 575.62 | 5 705.23 | 397.48 | 123.63 | 273.85 | 16.9 | 5.36 | 3 557 | 2 089 | 1 468 |
|  |  |  |  |  | 567.71 |  |  | 27.25 | 1 | 16.9 |  |  | 461 |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 104% |  |  | 156.92 |  |  |  | 88% | 2 244 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 90.53 |  |  |  | 48% | 1 224 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 644.92 |  |  |  |  | 7 025 |  |  |
| 175. | ТССЦпг 01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 10.56 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 508.21 | 46.57 | 387.13 | 16.9 | 8.6 | 5 375 | 787 | 3 329 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 4.8*2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 46.57 |  |  |  | 100% | 787 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 27.94 |  |  |  | 60% | 472 |  |  |
| 176. | ТЕР 01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.144 | 1 530.14 | 1 530.14 |  | 220.34 | 220.34 |  | 16.9 | 1 | 3 724 | 3 724 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 158.64 |  |  |  | 61% | 2 272 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 83.73 |  |  |  | 31% | 1 154 |  |  |
|  |  |  | =(45*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 462.71 |  |  |  |  | 7 150 |  |  |
| 177. | ТЕР 01-02-060-01 Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3 | 0.144 | 426.34 | 426.34 |  | 61.39 | 61.39 |  | 16.9 | 1 | 1 038 | 1 038 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 44.20 |  |  |  | 61% | 633 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 23.33 |  |  |  | 31% | 322 |  |  |
|  |  |  | =(45*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 128.92 |  |  |  |  | 1 993 |  |  |
| 178. | ТССЦпг 03-21-01-015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 33.6 | 16.40 |  | 16.40 | 551.04 |  | 551.04 | 1 | 9.25 | 5 097 |  | 5 097 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: (14.4*1.6)+10.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179. | ТЕР 29-01-253-02 (прим.) Установка гильз из стальных труб диаметром 125 мм, 10 шт. гильз | 1.6 | 113.63 | 111.74 | 0.48 | 181.81 | 178.79 | 0.77 | 16.9 | 4.4 | 3 036 | 3 022 | 3 |
|  |  |  |  | 1.41 |  |  | 2.26 |  | 4.82 | 1 |  | 11 |  |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 131% |  |  | 234.21 |  |  |  | 111% | 3 354 |  |  |
|  |  |  | =(145*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(145*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 114.43 |  |  |  | 51% | 1 541 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 530.45 |  |  |  |  | 7 932 |  |  |
| 180. | ТССЦ 103-2016 Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в полиэтиленовой оболочке диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм, наружным диаметром оболочки 125 мм, м | 48 | 261.63 |  |  | 12 558.24 |  |  |  |  | 31 361 |  |  |
|  |  |  |  | 261.63 |  |  | 12 558.24 |  | 653.35 |  |  | 31 361 |  |
|  | Объем: 16*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181. | ТЕР 23-01-001-01 Устройство боковой обсыпки под трубопроводы песчаной.прим., 10 м3 основания | 0.126 | 1 300.46 | 106.12 | 43.08 | 163.86 | 13.37 | 5.43 | 16.9 | 7.91 | 951 | 226 | 43 |
|  |  |  |  | 1 151.26 | 4.72 |  | 145.06 | 0.59 | 4.7 | 16.91 |  | 682 | 10 |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 16.33 |  |  |  | 99% | 234 |  |  |
|  |  |  | =(130*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(130*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 10.61 |  |  |  | 61% | 144 |  |  |
|  |  |  | =(89*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(89*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 190.80 |  |  |  |  | 1 329 |  |  |
| 182. | ТЕР 11-01-002-04 Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя | 2.4 | 402.39 | 42.07 | 65.10 | 965.74 | 100.97 | 156.24 | 16.9 | 5.95 | 6 384 | 1 706 | 930 |
|  |  |  |  | 295.22 | 7.42 |  | 708.53 | 17.80 | 5.29 | 16.89 |  | 3 748 | 301 |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 131.83 |  |  |  | 94% | 1 887 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 76.01 |  |  |  | 51% | 1 024 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 173.59 |  |  |  |  | 9 294 |  |  |
| 183. | ТЕР 11-01-002-09 (прим) Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя | 2.4 | 731.83 | 39.08 | 0.36 | 1 756.40 | 93.80 | 0.86 | 16.9 | 5.7 | 9 434 | 1 585 | 5 |
|  |  |  |  | 692.39 |  |  | 1 661.74 |  | 4.72 | 1 |  | 7 843 |  |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 104.12 |  |  |  | 94% | 1 490 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 60.03 |  |  |  | 51% | 808 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 920.55 |  |  |  |  | 11 732 |  |  |
| 184. | ТЕР 11-01-011-01 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки | 0.24 | 1 735.75 | 399.68 | 56.45 | 416.58 | 95.92 | 13.55 | 16.91 | 8.93 | 3 362 | 1 622 | 121 |
|  |  |  |  | 1 279.62 | 22.98 |  | 307.11 | 5.52 | 5.27 | 16.91 |  | 1 618 | 93 |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 112.60 |  |  |  | 94% | 1 612 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 64.92 |  |  |  | 51% | 875 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 594.10 |  |  |  |  | 5 849 |  |  |
| 185. | ТЕР 11-01-011-02 Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, 100 м2 стяжки | 0.24 | 1 990.63 | 30.38 | 59.69 | 477.75 | 7.29 | 14.33 | 16.89 | 8.73 | 2 652 | 123 | 125 |
|  |  |  |  | 1 900.56 | 22.82 |  | 456.13 | 5.48 | 5.27 | 16.89 |  | 2 404 | 93 |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Начисления: Н3= 6, Н4= 6, Н5= 6, Н48= 6 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 14.17 |  |  |  | 94% | 203 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 8.17 |  |  |  | 51% | 110 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 500.10 |  |  |  |  | 2 965 |  |  |
| 186. | ТЕР 13-03-002-04 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.188 | 360.95 | 72.00 | 12.49 | 67.86 | 13.54 | 2.35 | 16.9 | 3.27 | 415 | 229 | 8 |
|  |  |  |  | 276.46 | 0.13 |  | 51.97 | 0.02 | 3.44 | 17.27 |  | 179 |  |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 10.98 |  |  |  | 69% | 158 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 8.14 |  |  |  | 48% | 110 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 86.98 |  |  |  |  | 683 |  |  |
| 187. | ТЕР 13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.188 | 626.25 | 44.26 | 8.29 | 117.73 | 8.32 | 1.56 | 16.9 | 3.93 | 460 | 141 | 6 |
|  |  |  |  | 573.70 | 0.13 |  | 107.86 | 0.02 | 2.9 | 17.27 |  | 313 |  |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2; ЭМ: *1.2; ЗПМ: *1.2 |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 6.76 |  |  |  | 69% | 97 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 5.00 |  |  |  | 48% | 68 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 129.49 |  |  |  |  | 625 |  |  |
| 188. | ТССЦпг 01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 3.03 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 145.82 | 13.36 | 111.08 | 16.9 | 8.6 | 1 543 | 226 | 955 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 13.36 |  |  |  | 100% | 226 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 8.02 |  |  |  | 60% | 136 |  |  |
| 189. | ТССЦпг 03-21-01-015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 3.03 | 16.40 |  | 16.40 | 49.69 |  | 49.69 |  | 9.25 | 460 |  | 460 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | 180 728.43 | 11 649.52 | 9 034.12 |  |  | 885 506 | 196 955 | 65 827 |
|  |  |  | 159 948.93 | 943.10 |  |  |  | 621 099 | 15 945 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 62 594.11 |  |  |  |  | 200 885 |  |  |
|  |  |  | 62 594.11 |  |  |  |  | 200 885 |  |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | 62 594.11 |  |  |  |  | 200 885 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 62 594.11 |  |  |  |  | 200 885 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 50 171.51 | 2 835.87 | 2 623.93 |  |  | 289 834 | 47 947 | 17 688 |
|  |  |  | 44 711.74 | 177.97 |  |  |  | 224 197 | 3 007 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 10 986.82 |  |  |  |  | 55 826 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 119; %=84 - по стр. 120, 123; %=69 - по стр. 160, 161, 164, 165, 186, 187; %=77 - по стр. 167; %=88 - по стр. 174; %=61 - по стр. 176, 177; %=99 - по стр. 181; %=94 - по стр. 182-185) | 2 799.79 |  |  |  |  | 40 297 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 119; %=48 - по стр. 120, 123, 160, 161, 164, 165, 167, 174, 186, 187; %=31 - по стр. 176, 177; %=61 - по стр. 181; %=51 - по стр. 182-185) | 1 754.14 |  |  |  |  | 23 743 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 54 725.44 |  |  |  |  | 353 874 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 9 461.78 |  |  |  |  | 41 139 |  |  |
|  |  |  | 9 461.78 |  |  |  |  | 41 139 |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 9 461.78 |  |  |  |  | 41 139 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 55 800.21 | 7 326.88 | 5 306.16 |  |  | 316 969 | 123 881 | 38 276 |
|  |  |  | 43 167.16 | 765.13 |  |  |  | 154 810 | 12 938 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 124-126; %=98 - по стр. 127, 135, 142, 149, 162, 166; %=88 - по стр. 131, 173) | 8 629.37 |  |  |  |  | 124 331 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 124-126; %=56 - по стр. 127, 135, 142, 149, 162, 166; %=48 - по стр. 131, 173) | 5 390.37 |  |  |  |  | 72 059 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 69 819.95 |  |  |  |  | 513 359 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - | 1 446.06 | 1 426.84 | 5.09 |  |  | 24 204 | 24 114 | 22 |
|  |  |  | 14.14 |  |  |  |  | 68 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=111 - по стр. 121, 179) | 1 869.16 |  |  |  |  | 26 767 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 121, 179) | 913.18 |  |  |  |  | 12 298 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - | 4 228.40 |  |  |  |  | 63 269 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 1 254.76 | 59.93 | 1 098.94 |  |  | 12 475 | 1 013 | 9 841 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 175, 188) | 59.93 |  |  |  |  | 1 013 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 175, 188) | 35.96 |  |  |  |  | 608 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 1 254.76 |  |  |  |  | 12 475 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | 202 084.44 |  |  |  |  | 1 185 001 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 4 324.61 |  |  |  |  | 25 359 |  |  |
|  | ИТОГО | 206 409.05 |  |  |  |  | 1 210 360 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% | 4 128.18 |  |  |  |  | 24 207 |  |  |
|  | ИТОГО | 210 537.23 |  |  |  |  | 1 234 567 |  |  |
|  | НДС 18% | 37 896.70 |  |  |  |  | 222 222 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 248 433.93 |  |  |  |  | 1 456 789 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 13 298.32 |  |  |  |  | 191 395 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 8 057.69 |  |  |  |  | 108 100 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 990 460.55 | 97 185.64 | 39 052.86 |  |  | 5 826 012 | 1 642 621 | 258 642 |
|  |  |  | 853 852.88 | 2 986.16 |  |  |  | 3 918 496 | 50 483 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 121 996.27 |  |  |  |  | 393 598 |  |  |
|  |  |  | 121 996.27 |  |  |  |  | 393 598 |  |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | 121 996.27 |  |  |  |  | 393 598 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 121 996.27 |  |  |  |  | 393 598 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 753 561.58 | 80 447.13 | 25 005.02 |  |  | 4 651 439 | 1 359 625 | 151 741 |
|  |  |  | 648 109.48 | 1 478.81 |  |  |  | 3 140 067 | 24 995 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 237 635.64 |  |  |  |  | 1 081 210 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 31, 43, 45, 66, 120, 123; %=71 - по стр. 2-6, 8, 11, 22, 23, 25-30; %=73 - по стр. 7; %=90 - по стр. 9, 10, 12, 14, 52, 60; %=92 - по стр. 16, 24, 44; %=77 - по стр. 18, 20, 61, 110, 167; %=66 - по стр. 32, 34, 36, 38; %=67 - по стр. 40; %=80 - по стр. 41, 42, 48, 49; %=94 - по стр. 53, 54, 56, 58, 182-185; %=63 - по стр. 65, 119; %=69 - по стр. 103, 104, 107, 108, 160, 161, 164, 165, 186, 187; %=88 - по стр. 174; %=61 - по стр. 176, 177; %=99 - по стр. 181) | 79 189.81 |  |  |  |  | 1 138 537 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 18, 20, 31, 43, 45, 61, 66, 103, 104, 107, 108, 110, 120, 123, 160, 161, 164, 165, 167, 174, 186, 187; %=52 - по стр. 2-6, 8, 11, 22, 23, 25-30; %=56 - по стр. 7; %=43 - по стр. 9, 10, 12, 14, 52, 60; %=44 - по стр. 16, 24, 44; %=50 - по стр. 32, 34, 36, 38; %=40 - по стр. 40, 65, 119; %=37 - по стр. 41, 42, 48, 49; %=51 - по стр. 53, 54, 56, 58, 182-185; %=31 - по стр. 176, 177; %=61 - по стр. 181) | 47 697.67 |  |  |  |  | 643 792 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 880 449.06 |  |  |  |  | 6 433 768 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 20 203.51 | 394.95 | 341.46 |  |  | 93 959 | 6 675 | 2 783 |
|  |  |  | 19 467.11 |  |  |  |  | 84 501 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 46) | 319.91 |  |  |  |  | 4 606 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 46) | 284.36 |  |  |  |  | 3 872 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 20 807.78 |  |  |  |  | 102 437 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 89 456.49 | 14 644.34 | 10 546.67 |  |  | 624 032 | 247 603 | 76 164 |
|  |  |  | 64 265.48 | 1 507.35 |  |  |  | 300 260 | 25 488 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 69-71, 116, 124-126; %=98 - по стр. 72, 79, 86, 93, 105, 109, 117, 118, 127, 135, 142, 149, 162, 166; %=88 - по стр. 78, 131, 173) | 17 250.17 |  |  |  |  | 248 538 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 69-71, 116, 124-126; %=56 - по стр. 72, 79, 86, 93, 105, 109, 117, 118, 127, 135, 142, 149, 162, 166; %=48 - по стр. 78, 131, 173) | 10 773.17 |  |  |  |  | 144 009 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 117 479.83 |  |  |  |  | 1 016 579 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - | 1 488.20 | 1 468.44 | 5.23 |  |  | 24 910 | 24 817 | 23 |
|  |  |  | 14.54 |  |  |  |  | 70 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=111 - по стр. 67, 121, 179) | 1 923.66 |  |  |  |  | 27 547 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 67, 121, 179) | 939.80 |  |  |  |  | 12 657 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - | 4 351.66 |  |  |  |  | 65 114 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 3 754.50 | 230.78 | 3 154.48 |  |  | 38 074 | 3 901 | 27 931 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 50, 63, 175, 188) | 230.78 |  |  |  |  | 3 901 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 50, 63, 175, 188) | 138.47 |  |  |  |  | 2 341 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 3 754.50 |  |  |  |  | 38 074 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 1 148 839.10 |  |  |  |  | 8 049 570 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 24 585.16 |  |  |  |  | 172 261 |  |  |
|  | ИТОГО | 1 173 424.26 |  |  |  |  | 8 221 831 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% | 23 468.49 |  |  |  |  | 164 437 |  |  |
|  | ИТОГО | 1 196 892.75 |  |  |  |  | 8 386 268 |  |  |
|  | НДС 18% | 215 440.70 |  |  |  |  | 1 509 528 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 1 412 333.45 |  |  |  |  | 9 895 796 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 98 683.55 |  |  |  |  | 1 419 228 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 59 695.00 |  |  |  |  | 804 330 |  |  |

| Составил: | Вед. инженер СО МКУ «КР МКД» Дятлова Т. А. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Начальник СО МКУ «КР МКД» Дащук Т. Ю. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |