| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «Капитальный ремонт КР МКД» | Директор ООО «ЖЭУ Вагоностроитель» |
| ________________ / С.Б. Русович / | ________________ / Ю.С. Королев / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к дефектной ведомости № 1 |
| на капитальный ремонт кровли МЖД по ул. Вагоностроительная, д. 6 |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий кровель из и черепицы | 100 м2 покрытия | 4.0408 |
| 2. | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 3.64 |
| 3. | Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше | 100 м2 сменяемой обрешетки | 4.0408 |
| 4. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.18 |
| 5. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 1.044 |
| 6. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (кобылки) | 100 м | 1.32 |
| 7. | Разборка элементов каркаса из брусьев (прим.) | 1 м3 древесины в конструкции | 0.12 |
| 8. | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 0.12 |
| 9. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 16.25916 |
| 10. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 336.564612 |
| 11. | Устройство пароизоляционной пленки (прим). | 100 м2 покрытия | 4.0408 |
| 12. | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 505.1 |
| 13. | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности | 100 м2 кровли | 4.0408 |
| 14. | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 26.63 |
| 15. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 0.691 |
| 16. | Устройство снегозадержателей | 100 м ограждения | 0.6 |
| 17. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.691 |
| 18. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.691 |
| 19. | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.27 |
| 20. | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.08 |
| 21. | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.04 |
| 22. | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.04 |
| 23. | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.24 |
| 24. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.021 |
| 25. | Окно- люк Starlight | м2 | 2.1 |
| 26. | Смена частей канализационного стояка под кровлей флюгарки | 1 шт. | 8 |
| 27. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.03 |
| 28. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200 | 1000 шт. | 0.126 |
| 29. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 | 100 м труб | 0.01 |
| 30. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200 | 1000 шт. | 0.242 |
| 31. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 | 100 м труб | 0.02 |
| 32. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200 | 1000 шт. | 0.176 |
| 33. | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0.4366 |
| 34. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.4366 |
| 35. | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.4366 |
| 36 | Ремонт бетонных оголовников (прим.) | 1 м3 | 0.22 |
| 37. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 57.67424 |
| 38. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 57.67424 |

| Составил: | Гл. Инженер ООО «ЖЭУ Вагоностроитель» Т.Н. Щемелинина |  |
| --- | --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |  |
| Проверил: | Зам. Директора ООО «ЖЭУ Вагоностроитель» С.А. Яровикова |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |  |