| «Согласовано» | «Утверждаю» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «Теплосервис» |
| ____________________ С.Б. Русович | ______________ В.А.Черкас |
| «___» _________________ 2013 г. | «___»____________2013 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту мягкой  кровли МКД                           по адресу: ул. Буткова, дом №10-14,  Ленинградский район, г. Калининград.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный 9-ти этажный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград, ул. Буткова 10-14 |
| 3 | Заказчик | ООО «Теплосервис» |
| 4 | Данные подрядной организации | По решению собрания собственников |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | По решению собрания собственников |
| 7 | Стадийность | Строительные работы |
| 8 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания |
| 9 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормам, актам, предусмотренным для данной категории здания |

- Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме № 10-14 по ул. Буткова необходимо выполнить капитальный  ремонт  мягкой кровли.

2. Основные нормативные документы при ремонте крыш:

- СНиП 3.04.01.-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

- СНиП II-26-76 «Кровли»

- МДС 12-47.2007 «Кровельные работы»

3. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях

эксплуатирующегося жилого дома. Работы, возможно, производить с 8-00 до  20-00 в

будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной.

Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и

санитарно-гигиенического режима на   объекте возлагается на   подрядчика,

ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

5. . Все материалы, до начала производства работ в обязательном порядке проверяются в МКУ «КР МКД» с предоставлением сертификатов качества, паспортов на материалы, образцов кровельного покрытия.  На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ, с обязательной фотофиксацией.

6. На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа

необходимо представить смету на соответствующий лот.

7. Особые условия:

- Сроки производства работ:  не более 120   календарных дней.

- До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Заказчиком технологические карты по капитальному ремонту кровли с деталировкой узлов.

- Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду.

- Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику о потребности использования грузового лифта для подъема материальных и людских ресурсов на крышу Объекта с учетом технических характеристик установленного грузового лифта, назначить приказом ответственное лицо за пользование грузовым лифтом, оформить дополнительное соглашение для расчетов Подрядчика с Заказчиком за пользование грузовым лифтом.

- При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз

- Изготовить и установить на объекте капитального ремонта  информационный баннер, согласовать с заказчиком место для установки биотуалета.

- Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков.

- Стоимость капитального ремонта: согласно сметной стоимости.

8. Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта  в одностороннем

порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента общего объема, в  случае выявления потребности в дополнительных работ, услугах , не предусмотренных  контрактом, но связанных с работами, услугами  предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

9. Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования

строительных рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить

заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.

10.  Условия оплаты:

Авансовый платеж в размере до 30% от общей стоимости ремонтных работ,

окончательный расчет производится после подписания КС-2, КС-3.

- Материалы:

- Аналогами материала, учтенного в сметной расценке, могут применяться ряд материалов только на основе полиэстера (полимерного модификатора бутадиен-стирольных термоэластопластов СБС и атактического АПП полипропилена)

- Верхний слой: наплавляемый рубероид типа ЭКП 4,5-5,0 ИЗОПЛАСТ (или аналог).

- Нижний слой: наплавляемый рубероид типа ЭПП 4,0 ИЗОПЛАСТ (или аналог).

- . Наплавляемые  кровельные материалы должны быть максимально приближены к  показателям ресурсного материала заложенного в смете Унифлекс и иметь  следующие характеристики

- Водопоглащение – (1,0%)

- Температура хрупкости – (- 19 град.С)

- Теплостойкость – (120 град.С)

- Сталь оцинкованная листовая  толщиной не менее  0,5 мм.

- Грунтовка: праймер.

- Дверь противопожарная металлическая 900*1600мм

- Блок оконный пластиковый глухой

- Дефлектор

- Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества, соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде.

4. Качество работ:

- Полное снятие старых слоев кровельного покрытия до стяжки.

- Полный отвод воды с поверхности кровли. Наклейка наплавляемого материала выполняется плотно, без отслоений рубероидного ковра от основания (стяжки). Разбежка поперечных швов полотнищ на 500 мм.

- Технологию устройства мягкой кровли выполнять в соответствии с СНиП и МДС 12-33.2007 «Кровельные работы». Перехлестная наклейка полотнищ в основных и дополнительных слоях не допускается.

- Согласно СНиП выполнить проверку прочности сцепления первого слоя кровли со стяжкой.

- Срок предоставления гарантий качеств -5 лет.

- Сертификаты качества на материалы.

- Уборка рабочих мест. Вывоз мусора.

Все работы выполнять в соответствии с  соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими картами, согласованные с Заказчиком.

Примечание: Расчет водосточной системы производить согласно                                                                                                                                                        СНиП II-26-76 «Кровли» п. 4.8.

5. Общие организационные вопросы

Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Строительный контроль, Заказчик и другой контролирующий орган не имеют права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

Своевременно принимать меры по устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнешим работам не приступать.

Мастер ООО «Теплосервис»                                                                              Иванов В. Б.