«УТВЕРЖДАЮ»                                                                                               «СОГЛАСОВАНО»

Директор ООО  «УК ТЕПЛОСЕРВИС»                                                             Директор МКУ «КР МКД»

_____________ И.В. Димитренко                                                                         _____________С.Б. Русович

«___» _____________ 2015                                                                                   «___» _____________ 2015

Техническое задание № 2

на ремонт чердачного перекрытия многоквартирного дома № 23-27

по ул. Восточная в г. Калининграде

- Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом (3-этажа) |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград ул. Восточная, д. 23-27 |
| 3 | Заказчик | ООО «УК ТЕПЛОСЕРВИС» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Стадийность | Ремонтно-строительные работы |
| 8 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 9 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

- Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Калининград, ул. Восточная, д. 23-27 необходимо выполнить ремонт чердачного перекрытия. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатируемого жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется Заказчику. |
| 4 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком. |
| 5 | Особые условия: - Сроки производства работ с учетом климатологии не более 150 дней. - До начала работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Заказчиком технологические карты по капитальному ремонту дома с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи. - В случае срыва сроков производства работ, по не зависящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов Заказчиком. - При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезды. - Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков. - Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер. |
| 6 | Заказчик совместно с Подрядчиком и представителем Строительного контроля имеют право изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более, чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 7 | Все ремонтные работы производятся на основании: СП 17.13330.2011 «Кровли», СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве», СП 29.13330.2011 «Полы» |
| 8 | Передача объекта Подрядчику происходит по Акту приема-передачи с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей. |

- Основные допустимые материалы

|  | Доски обрезные хвойных пород, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм, II сорта |
| --- | --- |
|  | Бруски обрезные хвойных пород, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта |
|  | Толь ТГ-350 |
|  | Кирпич керамический одинарный, 250х120х65 мм, марки 100 |
|  | Раствор готовый кладочный цементный, марки 50 |

4. Качество работ

1. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.

2. При сдаче объекта предоставляются сертификаты качества, накладные, счета-фактуры на применяемые материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора.

4. Все работы выполнять с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

- Общие организационные вопросы

1. Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

2.  В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

3. Строительный контроль, Подрядчик не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Заказчиком.

4. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.

Составил: вед. инженер ОК МКУ «КР МКД»                                            Моисеева Т.В.

Проверил: зам. начальника отдела ОК МКУ «КР МКД»                        Толмачева О.В.