|  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
|  | Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД» |
|  | _________________/С.Б. Русович / |
|  | «______»________________2015г. |
| Техническое задание |
| на капитальный ремонт крыши, фасада с утеплением, подвального помещения многоквартирного дома № 65-67 по ул.П. Морозова г.Калининграда 1. Основные данные по объекту: №; Перечень основных данных и требований; Данные по объекту ; 1; Наименование объекта ; Многоквартирный дом ; 2; Местоположение; Россия, г. Калининград, ул.П. Морозова, 65-67; 3; Технический заказчик; МКУ «КР МКД»; 4; Подрядчик; Определяется на конкурсной основе; 5; Вид строительства; Капитальный ремонт; 6; Сроки начала и окончания работ; Определяется по результатам конкурсного отбора; 7; Особые условия капитального ремонта; Эксплуатируемые, не освобожденные здания.; 8; Требования к конструктивным решениям; Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.; |

2. Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме № 65-67 по ул.П. Морозова необходимо выполнить капитальный ремонт, в том числе:

- крыши

- ремонт фасада с утеплением;

- ремонт подвальных помещений;

2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы, возможно, производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на  подрядчика, ответственным за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Техническому заказчику МКУ «КР МКД».

4. Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД».

5. Особые условия:

1) Сроки производства работ: с учетом климатологии не более 120 календарных дней.

2) До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД» технологические карты по капитальному ремонту дома с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи.

3) В случае срыва производства работ, по не зависящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Технического заказчика МКУ «КР МКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов в МКУ «КР МКД».

4) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд.

5) Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков.

6) Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер.

6. Технический заказчик МКУ «КР МКД» совместно с Подрядчиком и представителем Строительного контроля имеют право изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

7. Все ремонтные работы проводятся в соответствии с  требованиями:

СП 71.13330.2012 «Изоляционные и отделочные покрытия»

СП 17.13330.2011 «Кровли»

МДС 12-33.2007 «Кровельные работы»

СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве»

СП 29.13330.2011 «Полы»

СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на     горючесть».

8. Передача объекта Подрядчику происходит по акту приема-передачи с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей.

|  | Фасад |
| --- | --- |
| 1 | Грунтовка полимеркная типа «BOLIX O» или аналог |
| 2 | Сетка стеклянная строительная СС-1 или аналог |
| 3 | Уголок ПВХ с стеклосеткой |
| 4 | Краска силикатная типа «BOLIX SZ» или аналог |
| 5 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 или аналог |
| 6 | Клей универсальный типа «BOLIX WM» или аналог |
| 7 | Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ, или аналог |
| 8 | Оконные блоки металлопластиковые |
| 9 | Дверные блоки металлические |
| 10 | Мастика битумная |
| 11 | Песок, щебень |
| 12 | Бетон В 12,5 |
| 13 | Плиты из минеральной ваты на основе базальтового волокна типа «Paroc Fas4» или аналог |
|  | Крыша |
| 14 | Металлочерепица «Монтерей» (либо аналог) толщиной не менее 0,55 мм с полимерным покрытием. |
| 15 | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием |
| 16 | Доска необрезная толщиной не менее 25мм 3 сорта (для сплошной обрешетки) |
| 17 | Бруски обрезные, размеры не менее 50х50 мм |
| 18 | Доска обрезная для усиления стропильной системы 150х50мм |
| 19 | Брус обрезной 100х150мм, 150x150мм |
| 20 | Антисептик-антипирен «Пирилакс СС-2» или эквивалент |
| 21 | Кирпич керамический одинарный, марка 150 |
| 22 | Пленка подкровельная гидроизоляционная типа «ЮТАКОН» 135 либо аналог |
| 23 | Доборные элементы к металлочерепице толщиной не менее 0,55мм |
|  | Подвал |
| 24 | Штукатурка цементно-известковая |
| 25 | Гидроизол |
| 26 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4 мм |
| 27 | Антисептик «Нортекс-Дезинфектор» или аналог |
| 28 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 или аналог |

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь, сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде.

4. Качество работ

1. Срок предоставления Подрядчиком гарантий качества – не менее 5 лет.

2. При сдаче работ  Подрядчиком предоставляются сертификаты качества, накладные, счета фактуры на применяемые материалы.

3. Подрядчик  обязан  производить  уборку  территории  объекта  от строительного мусора ежедневно и  осуществлять вывоз мусора .

4. Все работы выполнять с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ..

5. Общие организационные вопросы

1. Подрядчик до начала выполнения ремонтных работ обязан принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

2. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Технический заказчик МКУ «КР МКД» и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

3. Строительный контроль, Подрядчик не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Техническим заданием МКУ «КР МКД».

4. Своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.

5. В процессе производства работ Подрядной организации необходимо своевременно заполнять общий журнал производства работ, специальные журналы работ, оформлять исполнительно-техническую документацию.

Составил:

ведущий инженер отдела контроля

МКУ «КР МКД»					                                   Е.А. Анисимова

Проверил:

зам. начальника отдела контроля

МКУ «КР МКД»								     О.В. Толмачева