| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 379 962 | руб. | Смета на сумму: | 379 962 | руб. |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «ЖЭУ №12Ц» |
| ________________ /С.Б. Русович/ | ________________ /Г.В. Марчихина / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| Стройка: | Капитальный ремонт |
| Объект: | Капитальный ремонт г. Калининград |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт (замена) участка газопровода-ввода дома №42 по ул. Комсомольской в г. Калининграде |
| Сметная стоимость: | 379.962 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 14.014 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.362 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 53.079 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 09.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ДЕМОНТАЖ НАРУЖНЕГО ГАЗОПРОВОДА |
| 1. | ТЕР 24-02-100-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода до 50 мм, 10 отключений | 0.1 | 1 259.38 | 368.54 | 473.79 | 125.94 | 36.85 | 47.38 | 14.16 | 5 | 916 | 522 | 237 |
|  |  |  |  | 417.05 |  |  | 41.71 |  | 3.76 | 1 |  | 157 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 43.11 |  |  |  | 99% | 517 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 28.01 |  |  |  | 61% | 318 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 197.06 |  |  |  |  | 1 751 |  |  |
| 2. | ТЕР 24-02-030-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Демонтаж существующего подземного газопровода низкого давления условным диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода | 0.058 | 464.61 | 87.93 | 376.69 | 26.95 | 5.10 | 21.85 | 14.17 | 5.99 | 203 | 72 | 131 |
|  |  |  |  |  | 47.19 |  |  | 2.74 | 3.93 | 14.14 |  |  | 39 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.4; ЭМ: *0.4; ЗПМ: *0.4; М: *0 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 9.17 |  |  |  | 99% | 110 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 5.96 |  |  |  | 61% | 68 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 42.08 |  |  |  |  | 381 |  |  |
| 3. | ТЕР 24-02-060-01 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Демонтаж цокольного ввода газопровода из стальных труб в здание, условный диаметр газопровода до 50 мм, 10 вводов | 0.1 | 693.70 | 401.49 | 292.21 | 69.37 | 40.15 | 29.22 | 14.16 | 6.28 | 752 | 569 | 184 |
|  |  |  |  |  | 5.36 |  |  | 0.54 | 3.76 | 14.16 |  |  | 8 |
|  | Поправки: ОЗП: *0.4; ЭМ: *0.4; ЗПМ: *0.4; М: *0 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 47.61 |  |  |  | 99% | 571 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 30.92 |  |  |  | 61% | 352 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 147.90 |  |  |  |  | 1 675 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 222.26 | 82.10 | 98.45 |  |  | 1 871 | 1 163 | 552 |
|  |  |  | 41.71 | 3.28 |  |  |  | 157 | 47 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 222.26 | 82.10 | 98.45 |  |  | 1 871 | 1 163 | 552 |
|  |  |  | 41.71 | 3.28 |  |  |  | 157 | 47 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99) | 99.89 |  |  |  |  | 1 198 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61) | 64.89 |  |  |  |  | 738 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 387.04 |  |  |  |  | 3 807 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 387.04 |  |  |  |  | 3 807 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14% | 8.28 |  |  |  |  | 81 |  |  |
|  | ИТОГО со Строительным контролем | 395.32 |  |  |  |  | 3 888 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 7.91 |  |  |  |  | 78 |  |  |
|  | ИТОГО С Непредвиденными расходами | 403.23 |  |  |  |  | 3 966 |  |  |
|  | НДС 18% | 72.58 |  |  |  |  | 714 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 475.81 |  |  |  |  | 4 680 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 99.89 |  |  |  |  | 1 198 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 64.89 |  |  |  |  | 738 |  |  |
|  | Раздел 2. Земляные работы. Устройство приямка под врезку газопровода |
| 4. | ТЕР 01-02-057-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Прил.1.12 п.3.189 Кзтр=1,15, 100 м3 грунта | 0.181 | 1 686.35 | 1 686.35 |  | 305.23 | 305.23 |  | 14.16 | 1 | 4 322 | 4 322 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 219.77 |  |  |  | 61% | 2 636 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 115.99 |  |  |  | 31% | 1 340 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(38.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 640.98 |  |  |  |  | 8 298 |  |  |
| 5. | ТЕР 23-01-001-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство песчаной подушки толщой 20см и обратная присыпка,засыпка под проезжей частью улицы и вертикального участка в метровом радиусе на полную глубину траншеи,, 10 м3 основания | 1.516 | 146.57 | 101.69 | 44.88 | 222.20 | 154.17 | 68.03 | 14.16 | 4.92 | 2 518 | 2 183 | 335 |
|  |  |  |  |  | 4.91 |  |  | 7.45 | 7.65 | 14.16 |  |  | 105 |
|  | Объем: 10.56+4.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 408-0122:[ М-(1151.26=104.66*11) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 189.10 |  |  |  | 99% | 2 265 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 122.83 |  |  |  | 61% | 1 396 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 534.13 |  |  |  |  | 6 179 |  |  |
| 6. | ТССЦ 408-0121 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный, м3 | 18.1 | 110.43 |  |  | 1 998.78 |  |  |  |  | 17 051 |  |  |
|  |  |  |  | 110.43 |  |  | 1 998.78 |  | 942.07 |  |  | 17 051 |  |
| 7. | ТЕР 01-02-061-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта | 0.1378 | 810.13 | 810.13 |  | 111.64 | 111.64 |  | 14.16 | 1 | 1 581 | 1 581 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 80.38 |  |  |  | 61% | 964 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 42.42 |  |  |  | 31% | 490 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(38.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 234.44 |  |  |  |  | 3 036 |  |  |
| 8. | ТЕР 01-02-060-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1, 100 м3 | 0.181 | 490.29 | 490.29 |  | 88.74 | 88.74 |  | 14.16 | 1 | 1 257 | 1 257 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 63.89 |  |  |  | 61% | 767 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 33.72 |  |  |  | 31% | 390 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(38.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 186.35 |  |  |  |  | 2 413 |  |  |
| 9. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 30.77 | 27.76 |  | 27.76 | 854.05 |  | 854.05 |  | 5.78 | 4 936 |  | 4 936 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 18.1*1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =160.43/5.78 |
| 10. | ТЕР 22-06-011-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до 0,1 м2, 1 м короба | 8 | 152.18 | 13.32 | 41.80 | 1 217.42 | 106.54 | 334.40 | 14.16 | 7.48 | 7 100 | 1 509 | 2 501 |
|  |  |  |  | 97.06 | 2.21 |  | 776.48 | 17.70 | 3.98 | 14.18 |  | 3 090 | 251 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 145.36 |  |  |  | 99% | 1 742 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 94.42 |  |  |  | 61% | 1 074 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 457.20 |  |  |  |  | 9 916 |  |  |
|  | Устройство приямка под врезку газопровода |
| 11. | ТЕР 01-02-057-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2, 100 м3 грунта | 0.0294 | 1 466.39 | 1 466.39 |  | 43.11 | 43.11 |  | 14.16 | 1 | 610 | 610 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 31.04 |  |  |  | 61% | 372 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 16.38 |  |  |  | 31% | 189 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(38.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 90.53 |  |  |  |  | 1 171 |  |  |
| 12. | ТЕР 01-02-061-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1, 100 м3 грунта | 0.0294 | 810.13 | 810.13 |  | 23.82 | 23.82 |  | 14.16 | 1 | 337 | 337 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 17.15 |  |  |  | 61% | 206 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 9.05 |  |  |  | 31% | 104 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(38.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 50.02 |  |  |  |  | 647 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 4 864.99 | 833.25 | 1 256.48 |  |  | 39 712 | 11 799 | 7 772 |
|  |  |  | 2 775.26 | 25.15 |  |  |  | 20 141 | 356 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 4 864.99 | 833.25 | 1 256.48 |  |  | 39 712 | 11 799 | 7 772 |
|  |  |  | 2 775.26 | 25.15 |  |  |  | 20 141 | 356 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 1 998.78 |  |  |  |  | 17 051 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=61 - по стр. 4, 7, 8, 11, 12; %=99 - по стр. 5, 10) | 746.68 |  |  |  |  | 8 953 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=31 - по стр. 4, 7, 8, 11, 12; %=61 - по стр. 5, 10) | 434.82 |  |  |  |  | 4 982 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 6 046.49 |  |  |  |  | 53 647 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 6 046.49 |  |  |  |  | 53 647 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14% | 129.39 |  |  |  |  | 1 148 |  |  |
|  | ИТОГО со Строительным контролем | 6 175.88 |  |  |  |  | 54 795 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 123.52 |  |  |  |  | 1 096 |  |  |
|  | ИТОГО С Непредвиденными расходами | 6 299.40 |  |  |  |  | 55 891 |  |  |
|  | НДС 18% | 1 133.89 |  |  |  |  | 10 060 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 7 433.29 |  |  |  |  | 65 951 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 746.68 |  |  |  |  | 8 953 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 434.82 |  |  |  |  | 4 982 |  |  |
|  | Раздел 3. Наружные газопроводы |
| 13. | ТЕР 24-02-032-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею с подвижного барабана, диаметр газопровода 63 мм, 400 м укладываемой трубы | 0.027 | 203.85 | 47.85 | 155.54 | 5.50 | 1.29 | 4.20 | 14.17 | 5.3 | 41 | 18 | 22 |
|  |  |  |  | 0.46 |  |  | 0.01 |  | 6.96 | 1 |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 507-9110 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 1.51 |  |  |  | 99% | 18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 0.98 |  |  |  | 61% | 11 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7.99 |  |  |  |  | 70 |  |  |
| 14. | ТССЦ 507-3726 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95), м | 10.8 | 24.94 |  |  | 269.35 |  |  |  |  | 1 151 |  |  |
|  |  |  |  | 24.94 |  |  | 269.35 |  | 106.57 |  |  | 1 151 |  |
| 15. | ТЕР 24-02-061-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство цокольного ввода газопровода из полиэтиленовых труб в здание, диаметр газопровода до 63 мм, 10 вводов | 0.1 | 4 090.92 | 1 364.07 | 1 959.78 | 409.09 | 136.41 | 195.98 | 14.16 | 3.49 | 2 760 | 1 932 | 684 |
|  |  |  |  | 767.07 |  |  | 76.71 |  | 1.89 | 1 |  | 145 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0072:[ М-(4.97=2482.70*0.002) ]; ТССЦ 101-0311:[ М-(131.45=43816.00*0.003) ]; ТССЦ 101-1627:[ М-(409.38=6298.20*0.065) ]; ТССЦ 103-0138:[ М-(1946.88=33.80*57.6) ]; ТССЦ 507-0778:[ М-(3022.50=302.25*10) ]; ТССЦ 507-1973:[ М-(659.52=27.48*24) ]; ТССЦ 507-2625:[ М-(5553.60=138.84*40) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 159.60 |  |  |  | 99% | 1 913 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 103.67 |  |  |  | 61% | 1 179 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 672.36 |  |  |  |  | 5 851 |  |  |
| 16. | С ценапоставщика. Газовый ввод Ду 63мм ПЭ100 SDR11, шт. | 1 | 673.72 |  |  | 673.72 |  |  |  |  | 2 284 |  |  |
|  |  |  |  | 673.72 |  |  | 673.72 |  | 3.39 |  |  | 2 284 |  |
|  | Поправки: М: =2076.27*1.1/3.39 |
| 17. | ТССЦ 103-0018 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм, м | 0.15 | 35.37 |  |  | 5.31 |  |  |  |  | 18 |  |  |
|  |  |  |  | 35.37 |  |  | 5.31 |  | 122.22 |  |  | 18 |  |
| 18. | ТЕР 16-05-001-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм, 1 шт. | 1 | 31.19 | 16.28 | 6.23 | 31.19 | 16.28 | 6.23 | 14.15 | 6.18 | 292 | 230 | 38 |
|  |  |  |  | 8.68 |  |  | 8.68 |  | 2.63 | 1 |  | 23 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 302-9009 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-2576:[ М-(22.64=20580.00*0.0011) ]; ТССЦ 507-0983:[ М-(122.00=61.00*2) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 18.72 |  |  |  | 98% | 225 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 11.56 |  |  |  | 56% | 129 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 61.47 |  |  |  |  | 646 |  |  |
| 19. | ТССЦ 302-3227 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 50 мм, шт. | 1 | 819.10 |  |  | 819.10 |  |  |  |  | 2 879 |  |  |
|  |  |  |  | 819.10 |  |  | 819.10 |  | 2 879.45 |  |  | 2 879 |  |
| 20. | ТССЦ 302-1241 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 50 мм, шт. | 1 | 27.31 |  |  | 27.31 |  |  |  |  | 189 |  |  |
|  |  |  |  | 27.31 |  |  | 27.31 |  | 189.25 |  |  | 189 |  |
| 21. | ТССЦ 507-0817 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Отвод литой 90° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм, шт. | 1 | 326.13 |  |  | 326.13 |  |  |  |  | 557 |  |  |
|  |  |  |  | 326.13 |  |  | 326.13 |  | 557.33 |  |  | 557 |  |
| 22. | ТЕР 24-01-028-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка компенсаторов диаметром труб 50 мм, 1 компенсатор | 1 | 389.37 | 34.36 | 36.46 | 389.37 | 34.36 | 36.46 | 14.16 | 6.95 | 5 136 | 487 | 253 |
|  |  |  |  | 318.55 | 5.16 |  | 318.55 | 5.16 | 13.8 | 14.2 |  | 4 396 | 73 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 46.24 |  |  |  | 99% | 554 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 30.04 |  |  |  | 61% | 342 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 465.64 |  |  |  |  | 6 032 |  |  |
| 23. | ТЕР 16-02-003-06 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода | 0.049 | 5 798.80 | 459.79 | 154.10 | 284.14 | 22.53 | 7.55 | 14.16 | 7.14 | 1 326 | 319 | 54 |
|  |  |  |  | 5 184.91 | 3.59 |  | 254.06 | 0.18 | 3.75 | 14.14 |  | 953 | 2 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 103-9140; ТССЦ 301-9240 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 26.12 |  |  |  | 98% | 315 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 16.12 |  |  |  | 56% | 180 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 326.38 |  |  |  |  | 1 820 |  |  |
| 24. | ТЕР 16-02-003-05 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм, 100 м трубопровода | 0.001 | 5 197.46 | 362.93 | 83.33 | 5.20 | 0.36 | 0.08 | 14.16 | 7.19 | 24 | 5 | 1 |
|  |  |  |  | 4 751.21 | 2.84 |  | 4.75 |  | 3.83 | 14.11 |  | 18 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 103-9140; ТССЦ 301-9240 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 0.41 |  |  |  | 98% | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 0.26 |  |  |  | 56% | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5.87 |  |  |  |  | 32 |  |  |
| 25. | ТЕР 16-02-003-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм, 100 м трубопровода | 0.001 | 3 964.69 | 362.93 | 83.33 | 3.96 | 0.36 | 0.08 | 14.16 | 7.19 | 18 | 5 | 1 |
|  |  |  |  | 3 518.44 | 2.84 |  | 3.52 |  | 3.43 | 14.11 |  | 12 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 103-9140; ТССЦ 301-9240 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 0.41 |  |  |  | 98% | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 0.26 |  |  |  | 56% | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4.63 |  |  |  |  | 26 |  |  |
| 26. | ТЕР 22-03-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 Применительно) Приварка в существующий стальной трубопровод диаметром до 50 мм, 1 шт. | 3 | 51.34 | 5.00 | 44.94 | 154.02 | 15.01 | 134.81 | 14.17 | 4.62 | 847 | 213 | 623 |
|  |  |  |  | 1.40 | 4.73 |  | 4.20 | 14.18 | 2.67 | 14.13 |  | 11 | 200 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 507-0983:[ М-(61.00=61.00*1) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 34.15 |  |  |  | 99% | 409 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 22.18 |  |  |  | 61% | 252 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 210.36 |  |  |  |  | 1 508 |  |  |
|  | Прокладка газопровода Ду50 в футляре через стену |
| 27. | ТЕР 46-03-009-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм, 100 шт. | 0.01 | 1 748.93 | 352.69 | 1 396.24 | 17.49 | 3.53 | 13.96 | 14.17 | 4.42 | 112 | 50 | 62 |
|  |  |  |  |  | 127.80 |  |  | 1.28 | 1 | 14.15 |  |  | 18 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 4.76 |  |  |  | 84% | 57 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 2.89 |  |  |  | 48% | 33 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 25.14 |  |  |  |  | 202 |  |  |
| 28. | ТЕР 16-02-004-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм, 100 м трубопровода | 0.006 | 8 569.08 | 950.14 | 290.65 | 51.41 | 5.70 | 1.74 | 14.16 | 6.63 | 325 | 81 | 12 |
|  |  |  |  | 7 328.29 | 6.99 |  | 43.97 | 0.04 | 5.3 | 14.14 |  | 233 | 1 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 301-9240 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 6.60 |  |  |  | 98% | 80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 4.08 |  |  |  | 56% | 46 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 62.09 |  |  |  |  | 451 |  |  |
| 29. | ТЕРр 52-15-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Герметизация проходов труб через стены, 100 шт. | 0.01 | 2 158.12 | 598.10 | 1.01 | 21.58 | 5.98 | 0.01 | 14.16 | 7.98 | 210 | 85 |  |
|  |  |  |  | 1 559.01 |  |  | 15.59 |  | 8.06 | 1 |  | 126 |  |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 5.56 |  |  |  | 79% | 67 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(93* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 75% |  |  | 4.49 |  |  |  | 60% | 51 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 31.63 |  |  |  |  | 328 |  |  |
| 30. | ТЕР 22-03-001-05 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка фасонных частей стальных сварных (отвод), 1 т фасонных частей | 0.0035 | 24 767.60 | 4 788.86 | 18 820.35 | 86.69 | 16.76 | 65.87 | 14.15 | 4.67 | 565 | 237 | 308 |
|  |  |  |  | 1 158.39 | 1 947.15 |  | 4.05 | 6.82 | 4.89 | 14.15 |  | 20 | 96 |
|  | Объем: 7*0.5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 103-1009:[ М-(6634.90=6634.90*1) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 27.59 |  |  |  | 99% | 330 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 17.92 |  |  |  | 61% | 203 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 132.20 |  |  |  |  | 1 098 |  |  |
| 31. | Прайс-лист. Отвод 90гр. Д57х3,0 мм, шт. | 7 | 14.69 |  |  | 102.84 |  |  | 1 | 1 | 378 |  |  |
|  |  |  |  | 14.69 |  |  | 102.84 |  | 3.68 | 1 |  | 378 |  |
|  | Поправки: М: =49.15*1.1/3.68 |
| 32. | Прайс-лист. Заглушка Д57х3,5 мм, шт. | 3 | 12.66 |  |  | 37.99 |  |  | 1 | 1 | 140 |  |  |
|  |  |  |  | 12.66 |  |  | 37.99 |  | 3.68 | 1 |  | 140 |  |
|  | Поправки: М: =42.37*1.1/3.68 |
| 33. | ТЕР 24-02-002-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 63 мм, 1 соединение | 4 | 193.10 | 17.05 | 30.13 | 772.40 | 68.22 | 120.50 | 14.16 | 2.61 | 2 109 | 966 | 315 |
|  |  |  |  | 145.92 |  |  | 583.68 |  | 1.42 | 1 |  | 829 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 79.82 |  |  |  | 99% | 956 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 51.85 |  |  |  | 61% | 589 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 904.06 |  |  |  |  | 3 655 |  |  |
| 34. | ТЕР 24-02-005-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм, 1 отвод | 1 | 52.81 | 15.97 | 26.71 | 52.81 | 15.97 | 26.71 | 14.15 | 2.61 | 311 | 226 | 70 |
|  |  |  |  | 10.12 |  |  | 10.12 |  | 1.52 | 1 |  | 15 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 507-9501; ТССЦ 507-9502 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 18.68 |  |  |  | 99% | 224 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 12.14 |  |  |  | 61% | 138 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 83.63 |  |  |  |  | 673 |  |  |
| 35. | ТССЦ 507-0797 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Отвод литой 45° из полиэтилена с закладными электронагревателями, диаметр 63 мм, шт. | 1 | 329.95 |  |  | 329.95 |  |  |  |  | 564 |  |  |
|  |  |  |  | 329.95 |  |  | 329.95 |  | 563.85 |  |  | 564 |  |
| 36. | ТЕР 24-02-030-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Укладка стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода | 0.005 | 8 769.92 | 219.82 | 941.71 | 43.85 | 1.10 | 4.71 | 14.17 | 5.99 | 193 | 16 | 28 |
|  |  |  |  | 7 608.38 | 117.98 |  | 38.04 | 0.59 | 3.93 | 14.14 |  | 150 | 8 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 1.98 |  |  |  | 99% | 24 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 1.28 |  |  |  | 61% | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 47.11 |  |  |  |  | 231 |  |  |
| 37. | ТЕР 24-02-005-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим.) Установка неразъемного соединения на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 63 мм, 1 отвод | 1 | 52.81 | 15.97 | 26.71 | 52.81 | 15.97 | 26.71 | 14.15 | 2.61 | 311 | 226 | 70 |
|  |  |  |  | 10.12 |  |  | 10.12 |  | 1.52 | 1 |  | 15 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 18.68 |  |  |  | 99% | 224 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 12.14 |  |  |  | 61% | 138 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 83.63 |  |  |  |  | 673 |  |  |
| 38. | ТССЦ 507-0778 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Переход <полиэтилен-сталь 63х57>, шт. | 1 | 302.25 |  |  | 302.25 |  |  |  |  | 385 |  |  |
|  |  |  |  | 302.25 |  |  | 302.25 |  | 385.07 |  |  | 385 |  |
|  | Футляр на газопроводе Д63 |
| 39. | ТЕР 24-02-034-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в траншею, диаметр газопровода до 110 мм, 100 м газопровода | 0.0555 | 11.03 | 11.03 |  | 0.61 | 0.61 |  | 14.16 | 1 | 9 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 0.71 |  |  |  | 99% | 9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 0.46 |  |  |  | 61% | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1.79 |  |  |  |  | 23 |  |  |
| 40. | ТССЦ 507-3759 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR17,6, размером 110х6,3 мм (ГОСТ Р 50838-95), м | 5.55 | 46.73 |  |  | 259.35 |  |  |  |  | 1 140 |  |  |
|  |  |  |  | 46.73 |  |  | 259.35 |  | 205.39 |  |  | 1 140 |  |
| 41. | ТЕР 22-05-003-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Протаскивание в футляр труб диаметром 50 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.0555 | 2 328.07 | 990.98 | 46.96 | 129.21 | 55.00 | 2.61 | 14.16 | 6.35 | 1 067 | 779 | 17 |
|  |  |  |  | 1 290.13 |  |  | 71.60 |  | 3.8 | 1 |  | 272 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 64.35 |  |  |  | 99% | 771 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 41.80 |  |  |  | 61% | 475 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 235.36 |  |  |  |  | 2 313 |  |  |
| 42. | ТЕР 16-07-006-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Заделка концов футляра диаметром до 100 мм, 1шт | 1 | 24.25 | 19.93 |  | 24.25 | 19.93 |  | 14.16 | 1 | 304 | 282 |  |
|  |  |  |  | 4.32 |  |  | 4.32 |  | 5.03 | 1 |  | 22 |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 22.92 |  |  |  | 98% | 276 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 14.15 |  |  |  | 56% | 158 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 61.32 |  |  |  |  | 738 |  |  |
|  | Конденсатосборник на газопроводе Dy50 |
| 43. | ТЕР 24-02-070-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка конденсатосборника на наружных сетях газопроводов, условный диаметр газопровода до 50 мм, 1 конденсатосборник | 1 | 232.97 | 32.45 | 147.11 | 232.97 | 32.45 | 147.11 | 14.16 | 6.38 | 1 788 | 460 | 939 |
|  |  |  |  | 53.40 | 13.96 |  | 53.40 | 13.96 | 7.31 | 14.15 |  | 390 | 198 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 54.30 |  |  |  | 99% | 651 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 35.27 |  |  |  | 61% | 401 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 322.54 |  |  |  |  | 2 841 |  |  |
| 44. | ТССЦ 301-3257 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Сборники конденсата диаметром до 50 мм, шт. | 1 | 5 011.01 |  |  | 5 011.01 |  |  |  |  | 16 662 |  |  |
|  |  |  |  | 5 011.01 |  |  | 5 011.01 |  | 16 662.26 |  |  | 16 662 |  |
| 45. | С301-9411-004 Трубка отвода конденсата длиной 1600 мм в комплекте с электродом сравнения ЭНЕС-1, компл. | 1 | 448.08 |  |  | 448.08 |  |  |  |  | 1 649 |  |  |
|  |  |  |  | 448.08 |  |  | 448.08 |  | 3.68 |  |  | 1 649 |  |
|  | Поправки: М: =1648.93/3.68 |
| 46. | С301-9169-002 Ковер стальной с откидной крышкой, диаметр проема 200 мм, шт. | 1 | 608.64 |  |  | 608.64 |  |  |  |  | 2 240 |  |  |
|  |  |  |  | 608.64 |  |  | 608.64 |  | 3.68 |  |  | 2 240 |  |
|  | Поправки: М: =2239.79/3.68 |
| 47. | ТЕР 24-02-005-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Установка перехода "полиэтилен-сталь 63х57" на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, шт | 2 | 52.81 | 15.97 | 26.71 | 105.61 | 31.95 | 53.43 | 14.15 | 2.61 | 622 | 452 | 139 |
|  |  |  |  | 10.12 |  |  | 20.24 |  | 1.52 | 1 |  | 31 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 507-9501; ТССЦ 507-9502 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 37.38 |  |  |  | 99% | 447 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 24.28 |  |  |  | 61% | 276 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 167.27 |  |  |  |  | 1 345 |  |  |
| 48. | ТССЦ 507-0778 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Переход <полиэтилен-сталь 63х57>, шт. | 2 | 302.25 |  |  | 604.50 |  |  |  |  | 770 |  |  |
|  |  |  |  | 302.25 |  |  | 604.50 |  | 385.07 |  |  | 770 |  |
| 49. | ТЕР 06-01-001-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство отмостки из бетона В12,5(М150), 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.00199 | 12 585.12 | 1 713.96 | 2 240.44 | 25.04 | 3.41 | 4.46 | 14.16 | 7.66 | 166 | 48 | 34 |
|  |  |  |  | 8 630.72 | 339.75 |  | 17.18 | 0.68 | 4.87 | 14.15 |  | 84 | 10 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 401-0061:[ М-(63825.48=625.74*102) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 3.89 |  |  |  | 80% | 46 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 2.25 |  |  |  | 44% | 26 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 31.18 |  |  |  |  | 238 |  |  |
| 50. | ТССЦ 401-0005 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150), м3 | 0.20298 | 660.97 |  |  | 134.16 |  |  |  |  | 685 |  |  |
|  |  |  |  | 660.97 |  |  | 134.16 |  | 3 373.54 |  |  | 685 |  |
|  | Объем: 0.199*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие работы |
| 51. | ТЕР 22-02-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 50 мм, 1 км трубопровода | 0.0005 | 36 507.98 | 2 328.59 | 1 468.55 | 18.25 | 1.16 | 0.73 | 14.17 | 3.94 | 56 | 16 | 3 |
|  |  |  |  | 32 710.84 | 84.28 |  | 16.36 | 0.04 | 2.22 | 14.16 |  | 36 | 1 |
|  | Объем: 0.5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 1.40 |  |  |  | 99% | 17 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 0.91 |  |  |  | 61% | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20.57 |  |  |  |  | 83 |  |  |
| 52. | ТЕР 22-02-010-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 50 мм (водоотводящая трубка 32х3мм), 1 км трубопровода | 0.00165 | 36 507.98 | 2 328.59 | 1 468.55 | 60.24 | 3.84 | 2.42 | 14.17 | 3.94 | 184 | 54 | 10 |
|  |  |  |  | 32 710.84 | 84.28 |  | 53.97 | 0.14 | 2.22 | 14.16 |  | 120 | 2 |
|  | Объем: 1.65/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 4.66 |  |  |  | 99% | 55 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 3.02 |  |  |  | 61% | 34 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 67.92 |  |  |  |  | 274 |  |  |
| 53. | ТЕР 22-02-013-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм, 1 км трубопровода | 0.0005 | 6 299.29 | 706.64 | 1 297.73 | 3.15 | 0.35 | 0.65 | 14.16 | 4.88 | 13 | 5 | 3 |
|  |  |  |  | 4 294.92 | 176.66 |  | 2.15 | 0.09 | 2.17 | 14.17 |  | 5 | 1 |
|  | Объем: 0.5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 0.51 |  |  |  | 99% | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 0.33 |  |  |  | 61% | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4.00 |  |  |  |  | 23 |  |  |
| 54. | ТЕР 22-02-010-07 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 250 мм (конденсатосборник Дн273), 1 км трубопровода | 0.0005 | 199 617.84 | 1 004.34 | 41 218.54 | 99.81 | 0.50 | 20.61 | 14.17 | 4.3 | 269 | 7 | 89 |
|  |  |  |  | 157 394.96 | 3 296.53 |  | 78.70 | 1.65 | 2.2 | 14.16 |  | 173 | 23 |
|  | Объем: 0.50/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 2.52 |  |  |  | 99% | 30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 1.63 |  |  |  | 61% | 18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 103.96 |  |  |  |  | 317 |  |  |
| 55. | ТЕРм 08-02-177-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка опозновательных табличек, 1 шт. | 4 | 30.52 | 7.51 |  | 122.08 | 30.04 |  | 14.17 | 1 | 814 | 426 |  |
|  |  |  |  | 23.01 |  |  | 92.04 |  | 4.22 | 1 |  | 388 |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 28.54 |  |  |  | 81% | 345 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 19.53 |  |  |  | 52% | 222 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 170.14 |  |  |  |  | 1 381 |  |  |
| 56. | ТЕРм 10-06-048-05 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Прокладка сигнальной ленты ОП п.1.10.98 Кмр=0,3 Кзтр=0,3 Кэм=0,3, 1 км | 0.01715 | 3 355.71 | 282.22 | 3 068.58 | 57.55 | 4.84 | 52.63 | 14.17 | 3.7 | 264 | 69 | 195 |
|  |  |  |  | 4.91 | 157.98 |  | 0.08 | 2.71 | 14.16 | 14.16 |  | 1 | 38 |
|  | Объем: 17.15/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 100% |  |  | 7.55 |  |  |  | 85% | 91 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(100* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 4.91 |  |  |  | 52% | 56 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 70.01 |  |  |  |  | 411 |  |  |
| 57. | ТССЦ 507-3538 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Лента сигнальная "Газ" ЛСГ 200, м | 17.15 | 0.82 |  |  | 14.06 |  |  |  |  | 79 |  |  |
|  |  |  |  | 0.82 |  |  | 14.06 |  | 4.63 |  |  | 79 |  |
| 58. | ТЕРр 52-15-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим.) Герметизация вводов подземных инж.коммуникаций в здание, 100 шт. | 0.04 | 2 158.12 | 598.10 | 1.01 | 86.32 | 23.92 | 0.04 | 14.16 | 7.98 | 842 | 339 |  |
|  |  |  |  | 1 559.01 |  |  | 62.36 |  | 8.06 | 1 |  | 503 |  |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 22.25 |  |  |  | 79% | 268 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(93* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 75% |  |  | 17.94 |  |  |  | 60% | 203 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 126.51 |  |  |  |  | 1 313 |  |  |
| 59. | ТЕРм 39-02-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 60 мм, толщина стенки до 5 мм, 1 снимок | 1 | 21.30 | 15.77 | 2.35 | 21.30 | 15.77 | 2.35 | 14.16 | 3.49 | 243 | 223 | 8 |
|  |  |  |  | 3.18 |  |  | 3.18 |  | 3.63 | 1 |  | 12 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 12.62 |  |  |  | 68% | 152 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 9.46 |  |  |  | 48% | 107 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 43.38 |  |  |  |  | 502 |  |  |
| 60. | ТЕРм 39-02-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим.) Контроль снимков на АПК, 1 снимок | 1 | 21.30 | 15.77 | 2.35 | 21.30 | 15.77 | 2.35 | 14.16 | 3.49 | 243 | 223 | 8 |
|  |  |  |  | 3.18 |  |  | 3.18 |  | 3.63 | 1 |  | 12 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 12.62 |  |  |  | 68% | 152 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 9.46 |  |  |  | 48% | 107 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 43.38 |  |  |  |  | 502 |  |  |
| 61. | ТЕР 24-02-090-07 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 250 мм, 10 врезок | 0.1 | 9 292.85 | 1 532.03 | 1 748.46 | 929.29 | 153.20 | 174.85 | 14.17 | 4.97 | 5 751 | 2 171 | 869 |
|  |  |  |  | 6 012.36 |  |  | 601.24 |  | 4.51 | 1 |  | 2 712 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 507-9023 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 179.24 |  |  |  | 99% | 2 149 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 116.43 |  |  |  | 61% | 1 324 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 224.97 |  |  |  |  | 9 225 |  |  |
|  | Узел продувки газопровода Ду 50 |
| 62. | ТЕР 24-02-050-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Сборка и установка узла газового крана в колодцах, условный диаметр крана до 80 мм, 1 узел газового крана | 1 | 64.52 | 28.58 | 30.99 | 64.52 | 28.58 | 30.99 | 14.16 | 6.79 | 633 | 405 | 210 |
|  |  |  |  | 4.95 |  |  | 4.95 |  | 3.56 | 1 |  | 18 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 33.44 |  |  |  | 99% | 401 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 21.72 |  |  |  | 61% | 247 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 119.68 |  |  |  |  | 1 281 |  |  |
| 63. | ТССЦ 302-1483 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кран шаровой В-В размером 1/2", шт. | 1 | 74.66 |  |  | 74.66 |  |  |  |  | 91 |  |  |
|  |  |  |  | 74.66 |  |  | 74.66 |  | 90.92 |  |  | 91 |  |
| 64. | ТССЦ 302-1484 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кран шаровой В-В размером 3/4", шт. | 1 | 94.90 |  |  | 94.90 |  |  |  |  | 143 |  |  |
|  |  |  |  | 94.90 |  |  | 94.90 |  | 142.98 |  |  | 143 |  |
| 65. | ТССЦ 302-3227 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 50 мм, шт. | 1 | 819.10 |  |  | 819.10 |  |  |  |  | 2 879 |  |  |
|  |  |  |  | 819.10 |  |  | 819.10 |  | 2 879.45 |  |  | 2 879 |  |
| 66. | ТЕР 24-02-030-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода | 0.005 | 1 166.64 | 219.82 | 941.71 | 5.83 | 1.10 | 4.71 | 14.17 | 5.99 | 44 | 16 | 28 |
|  |  |  |  | 5.10 | 117.98 |  | 0.03 | 0.59 | 3.93 | 14.14 |  |  | 8 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 103-8007:[ М-(7603.28=75.28*101) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 1.98 |  |  |  | 99% | 24 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 1.28 |  |  |  | 61% | 15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9.09 |  |  |  |  | 82 |  |  |
| 67. | ТССЦ 103-0138 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, м | 0.505 | 33.80 |  |  | 17.07 |  |  |  |  | 65 |  |  |
|  |  |  |  | 33.80 |  |  | 17.07 |  | 127.81 |  |  | 65 |  |
|  | Объем: 0.5*1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Испытание газопровода |
| 68. | ТЕР 24-02-121-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 50 мм, 1 узел | 1 | 136.10 | 36.64 | 39.31 | 136.10 | 36.64 | 39.31 | 14.16 | 6.23 | 1 001 | 519 | 245 |
|  |  |  |  | 60.15 |  |  | 60.15 |  | 3.95 | 1 |  | 238 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 42.87 |  |  |  | 99% | 514 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 27.85 |  |  |  | 61% | 317 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 206.82 |  |  |  |  | 1 831 |  |  |
| 69. | ТЕР 24-02-120-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 50 мм, 100 м трубопровода | 0.108 | 32.51 | 4.82 | 27.69 | 3.51 | 0.52 | 2.99 | 14.15 | 4.45 | 21 | 7 | 13 |
|  |  |  |  |  | 2.81 |  |  | 0.30 | 1 | 14.14 |  |  | 4 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 0.96 |  |  |  | 99% | 11 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 0.62 |  |  |  | 61% | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5.09 |  |  |  |  | 39 |  |  |
| 70. | ТЕР 24-02-122-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 50 мм, 100 м газопровода | 0.108 | 10.59 | 0.94 | 9.65 | 1.14 | 0.10 | 1.04 | 14.1 | 4.94 | 7 | 1 | 5 |
|  |  |  |  |  | 0.56 |  |  | 0.06 | 1 | 14.13 |  |  | 1 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 0.19 |  |  |  | 99% | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 0.12 |  |  |  | 61% | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1.45 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 71. | ТЕР 24-02-124-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм, 1 участок испытания газопровода | 1 | 1 708.33 | 164.38 | 1 543.95 | 1 708.33 | 164.38 | 1 543.95 | 14.16 | 4.88 | 9 862 | 2 328 | 7 534 |
|  |  |  |  |  | 98.35 |  |  | 98.35 | 1 | 14.15 |  |  | 1 392 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 307.39 |  |  |  | 99% | 3 683 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 199.67 |  |  |  | 61% | 2 269 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 215.40 |  |  |  |  | 15 814 |  |  |
| 72. | ТЕР 13-03-002-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-010, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.035 | 112.52 | 69.00 | 13.01 | 3.94 | 2.42 | 0.46 | 14.16 | 2.68 | 39 | 34 | 1 |
|  |  |  |  | 30.51 | 0.14 |  | 1.07 |  | 2.92 | 14.45 |  | 3 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-0021:[ М-(245.95=20496.00*0.012) ] |
|  | Добавл.ресурсы: ТССЦ 113-0034 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 1.96 |  |  |  | 69% | 23 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(81* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 1.45 |  |  |  | 48% | 16 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7.35 |  |  |  |  | 79 |  |  |
| 73. | ТЕР 13-03-004-05 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.035 | 832.25 | 27.36 | 9.90 | 29.13 | 0.96 | 0.35 | 14.16 | 3.76 | 103 | 14 | 1 |
|  |  |  |  | 794.99 | 0.14 |  | 27.82 |  | 3.18 | 14.45 |  | 88 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 0.78 |  |  |  | 69% | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(81* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 0.58 |  |  |  | 48% | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 30.48 |  |  |  |  | 119 |  |  |
|  | Переход полиэтиленового газопровода Д63 под автодорогой закрытым способом |
| 74. | ТЕР 01-01-004-05 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.0311079 | 5 656.18 | 122.45 | 5 533.73 | 175.95 | 3.81 | 172.14 | 14.16 | 6.13 | 1 109 | 54 | 1 055 |
|  |  |  |  |  | 948.98 |  |  | 29.52 | 1 | 14.18 |  |  | 419 |
|  | Объем: (24.57+7.5)*0.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 28.66 |  |  |  | 73% | 345 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 43% |  |  | 14.33 |  |  |  | 34% | 161 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(42.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 218.95 |  |  |  |  | 1 615 |  |  |
| 75. | ТЕР 01-02-057-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Доработка грунта вручную, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.009621 | 1 759.67 | 1 759.67 |  | 16.93 | 16.93 |  | 14.16 | 1 | 240 | 240 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: (24.57+7.5)*0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ОЗП: *1.2 |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 12.19 |  |  |  | 61% | 146 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 6.43 |  |  |  | 31% | 74 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(38.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 35.55 |  |  |  |  | 461 |  |  |
| 76. | ТЕР 01-02-066-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в грунтах устойчивых, 100 м2 креплений | 0.551 | 1 665.66 | 210.23 | 95.68 | 917.78 | 115.84 | 52.72 | 14.16 | 7.13 | 6 054 | 1 640 | 376 |
|  |  |  |  | 1 359.75 | 5.48 |  | 749.22 | 3.02 | 5.39 | 14.14 |  | 4 038 | 43 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 85.58 |  |  |  | 61% | 1 027 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 45.17 |  |  |  | 31% | 522 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(38.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 048.53 |  |  |  |  | 7 602 |  |  |
| 77. | ТЕР 01-01-033-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1, 1000 м3 грунта | 0.025656 | 668.80 |  | 668.80 | 17.16 |  | 17.16 | 1 | 8 | 137 |  | 137 |
|  |  |  |  |  | 143.45 |  |  | 3.68 | 1 | 14.15 |  |  | 52 |
|  | Объем: (24.57+7.5)*0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 3.16 |  |  |  | 73% | 38 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 43% |  |  | 1.58 |  |  |  | 34% | 18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(42.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 21.91 |  |  |  |  | 193 |  |  |
| 78. | ТЕР 01-02-061-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1, 100 м3 грунта | 0.06414 | 810.13 | 810.13 |  | 51.96 | 51.96 |  | 14.16 | 1 | 736 | 736 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: (24.57+7.5)*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 37.41 |  |  |  | 61% | 449 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(72* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 19.74 |  |  |  | 31% | 228 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(38.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 109.12 |  |  |  |  | 1 413 |  |  |
| 79. | ТЕР 01-02-005-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, 100 м3 уплотненного грунта | 0.25656 | 571.62 | 130.41 | 441.21 | 146.66 | 33.46 | 113.20 | 14.16 | 4.46 | 979 | 474 | 505 |
|  |  |  |  |  | 42.71 |  |  | 10.96 | 1 | 14.15 |  |  | 155 |
|  | Объем: (24.57+7.5)*0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 38.20 |  |  |  | 73% | 459 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 43% |  |  | 19.10 |  |  |  | 34% | 214 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(42.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 203.96 |  |  |  |  | 1 652 |  |  |
|  | Футляр на газопроводе Д 110 |
| 80. | ТЕР 34-02-019-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром свыше 160 мм до 300 мм через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 40 Кн, 1 м | 17.55 | 1 424.02 | 4.17 | 1 147.91 | 24 991.50 | 73.26 | 20 145.86 | 14.18 | 3.5 | 99 850 | 1 039 | 70 511 |
|  |  |  |  | 271.93 | 61.79 |  | 4 772.37 | 1 084.37 | 5.93 | 14.16 |  | 28 300 | 15 355 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 507-9009 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 1 041.87 |  |  |  | 77% | 12 623 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 636.70 |  |  |  | 44% | 7 213 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 26 670.06 |  |  |  |  | 119 687 |  |  |
| 81. | ТССЦ 507-3729 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 110х10,0 мм (ГОСТ Р 50838-95), м | 18.05 | 71.54 |  |  | 1 291.30 |  |  |  |  | 5 699 |  |  |
|  |  |  |  | 71.54 |  |  | 1 291.30 |  | 315.71 |  |  | 5 699 |  |
| 82. | ТЕР 22-05-003-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Протаскивание в футляр труб диаметром 100 мм, 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.1855 | 2 328.07 | 990.98 | 46.96 | 431.86 | 183.83 | 8.71 | 14.16 | 6.35 | 3 568 | 2 603 | 55 |
|  |  |  |  | 1 290.13 |  |  | 239.32 |  | 3.8 | 1 |  | 909 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 215.08 |  |  |  | 99% | 2 577 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 139.71 |  |  |  | 61% | 1 588 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 786.65 |  |  |  |  | 7 733 |  |  |
| 83. | ТССЦ 507-3726 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Труба напорная из полиэтилена PE 100 для газопроводов ПЭ100 SDR11, размером 63х5,8 мм (ГОСТ Р 50838-95), м | 19.05 | 24.94 |  |  | 475.11 |  |  |  |  | 2 030 |  |  |
|  |  |  |  | 24.94 |  |  | 475.11 |  | 106.57 |  |  | 2 030 |  |
| 84. | ТЕР 16-07-006-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Заделка концов футляра диаметром до 300 мм, шт | 1 | 44.91 | 33.34 |  | 44.91 | 33.34 |  | 14.16 | 1 | 546 | 472 |  |
|  |  |  |  | 11.57 |  |  | 11.57 |  | 6.38 | 1 |  | 74 |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 38.34 |  |  |  | 98% | 463 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 23.67 |  |  |  | 56% | 264 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 106.92 |  |  |  |  | 1 273 |  |  |
| 85. | ТССЦ 301-3193 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Ковер, шт. | 1 | 263.29 |  |  | 263.29 |  |  |  |  | 945 |  |  |
|  |  |  |  | 263.29 |  |  | 263.29 |  | 945.4 |  |  | 945 |  |
| 86. | ТЕР 24-02-081-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода, 1 установка | 1 | 172.74 | 17.68 | 73.72 | 172.74 | 17.68 | 73.72 | 14.16 | 6.69 | 1 277 | 250 | 493 |
|  |  |  |  | 81.34 | 4.73 |  | 81.34 | 4.73 | 6.56 | 14.13 |  | 534 | 67 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 301-9169; ТССЦ 301-9414 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 26.22 |  |  |  | 99% | 314 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 17.03 |  |  |  | 61% | 193 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 215.99 |  |  |  |  | 1 784 |  |  |
| 87. | ТССЦ 301-3281 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Трубка контрольная, компл. | 1 | 108.30 |  |  | 108.30 |  |  |  |  | 260 |  |  |
|  |  |  |  | 108.30 |  |  | 108.30 |  | 260.38 |  |  | 260 |  |
| 88. | ТЕР 06-01-001-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство отмостки из бетона В12,5(М150), 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.001 | 12 585.12 | 1 713.96 | 2 240.44 | 12.59 | 1.71 | 2.24 | 14.16 | 7.66 | 83 | 24 | 17 |
|  |  |  |  | 8 630.72 | 339.75 |  | 8.63 | 0.34 | 4.87 | 14.15 |  | 42 | 5 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 401-0061:[ М-(63825.48=625.74*102) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 1.95 |  |  |  | 80% | 23 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 1.13 |  |  |  | 44% | 13 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15.67 |  |  |  |  | 119 |  |  |
| 89. | ТССЦ 401-0005 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150), м3 | 0.0102 | 660.97 |  |  | 6.74 |  |  |  |  | 34 |  |  |
|  |  |  |  | 660.97 |  |  | 6.74 |  | 3 373.54 |  |  | 34 |  |
|  | Объем: 0.01*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90. | ТЕР 24-02-120-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 100 мм, 100 м трубопровода | 0.1905 | 32.51 | 4.82 | 27.69 | 6.19 | 0.92 | 5.27 | 14.15 | 4.45 | 36 | 13 | 23 |
|  |  |  |  |  | 2.81 |  |  | 0.54 | 1 | 14.14 |  |  | 8 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 1.71 |  |  |  | 99% | 21 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 1.11 |  |  |  | 61% | 13 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9.01 |  |  |  |  | 70 |  |  |
| 91. | ТЕР 24-02-122-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 100 мм, 100 м газопровода | 0.1905 | 13.83 | 1.41 | 12.41 | 2.63 | 0.27 | 2.36 | 14.11 | 4.83 | 15 | 4 | 11 |
|  |  |  |  |  | 0.84 |  |  | 0.16 | 1 | 14.24 |  |  | 2 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 117% |  |  | 0.50 |  |  |  | 99% | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(117* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 76% |  |  | 0.33 |  |  |  | 61% | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(75.65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3.46 |  |  |  |  | 25 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | 46 384.07 | 1 520.28 | 23 327.02 |  |  | 197 471 | 21 532 | 86 075 |
|  |  |  | 21 536.74 | 1 284.14 |  |  |  | 89 867 | 18 182 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 3 187.48 | 66.42 | 57.33 |  |  | 12 784 | 941 | 211 |
|  |  |  | 3 063.73 | 2.71 |  |  |  | 11 633 | 38 |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | 2 965.25 |  |  |  |  | 11 220 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 55; %=85 - по стр. 56; %=68 - по стр. 59, 60) | 61.32 |  |  |  |  | 739 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 55, 56; %=48 - по стр. 59, 60) | 43.36 |  |  |  |  | 491 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 3 292.16 |  |  |  |  | 14 014 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 40 546.74 | 1 375.29 | 23 254.01 |  |  | 174 687 | 19 479 | 85 758 |
|  |  |  | 15 917.42 | 1 281.21 |  |  |  | 69 452 | 18 141 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 7 929.93 |  |  |  |  | 25 227 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 13, 15, 22, 26, 30, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 43, 47, 51-54, 61, 62, 66, 68-71, 82, 86, 90, 91; %=84 - по стр. 27; %=79 - по стр. 29, 58; %=98 - по стр. 42; %=80 - по стр. 49, 88; %=69 - по стр. 72, 73; %=73 - по стр. 74, 77, 79; %=61 - по стр. 75, 76, 78; %=77 - по стр. 80) | 2 674.81 |  |  |  |  | 32 198 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 13, 15, 22, 26, 30, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 43, 47, 51-54, 61, 62, 66, 68-71, 82, 86, 90, 91; %=48 - по стр. 27, 72, 73; %=60 - по стр. 29, 58; %=56 - по стр. 42; %=44 - по стр. 49, 80, 88; %=34 - по стр. 74, 77, 79; %=31 - по стр. 75, 76, 78) | 1 673.73 |  |  |  |  | 19 004 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 44 895.28 |  |  |  |  | 225 889 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 2 649.85 | 78.57 | 15.68 |  |  | 10 000 | 1 112 | 106 |
|  |  |  | 2 555.59 | 0.22 |  |  |  | 8 782 | 3 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 18, 23-25, 28, 84) | 90.61 |  |  |  |  | 1 093 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 18, 23-25, 28, 84) | 55.94 |  |  |  |  | 624 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 2 796.40 |  |  |  |  | 11 717 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | 50 983.84 |  |  |  |  | 251 620 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14% | 1 091.05 |  |  |  |  | 5 385 |  |  |
|  | ИТОГО со Строительным контролем | 52 074.89 |  |  |  |  | 257 005 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 1 041.50 |  |  |  |  | 5 140 |  |  |
|  | ИТОГО С Непредвиденными расходами | 53 116.39 |  |  |  |  | 262 145 |  |  |
|  | НДС 18% | 9 560.95 |  |  |  |  | 47 186 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 62 677.34 |  |  |  |  | 309 331 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 2 826.74 |  |  |  |  | 34 030 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 1 773.03 |  |  |  |  | 20 119 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 51 471.32 | 2 435.63 | 24 681.95 |  |  | 239 054 | 34 494 | 94 399 |
|  |  |  | 24 353.71 | 1 312.57 |  |  |  | 110 165 | 18 585 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 3 187.48 | 66.42 | 57.33 |  |  | 12 784 | 941 | 211 |
|  |  |  | 3 063.73 | 2.71 |  |  |  | 11 633 | 38 |
|  | . МАТЕР.РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - | 2 965.25 |  |  |  |  | 11 220 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 55; %=85 - по стр. 56; %=68 - по стр. 59, 60) | 61.32 |  |  |  |  | 739 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 55, 56; %=48 - по стр. 59, 60) | 43.36 |  |  |  |  | 491 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 3 292.16 |  |  |  |  | 14 014 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 45 633.99 | 2 290.64 | 24 608.94 |  |  | 216 270 | 32 441 | 94 082 |
|  |  |  | 18 734.39 | 1 309.64 |  |  |  | 89 750 | 18 544 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 9 928.71 |  |  |  |  | 42 278 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1-3, 5, 10, 13, 15, 22, 26, 30, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 43, 47, 51-54, 61, 62, 66, 68-71, 82, 86, 90, 91; %=61 - по стр. 4, 7, 8, 11, 12, 75, 76, 78; %=84 - по стр. 27; %=79 - по стр. 29, 58; %=98 - по стр. 42; %=80 - по стр. 49, 88; %=69 - по стр. 72, 73; %=73 - по стр. 74, 77, 79; %=77 - по стр. 80) | 3 521.38 |  |  |  |  | 42 349 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=61 - по стр. 1-3, 5, 10, 13, 15, 22, 26, 30, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 43, 47, 51-54, 61, 62, 66, 68-71, 82, 86, 90, 91; %=31 - по стр. 4, 7, 8, 11, 12, 75, 76, 78; %=48 - по стр. 27, 72, 73; %=60 - по стр. 29, 58; %=56 - по стр. 42; %=44 - по стр. 49, 80, 88; %=34 - по стр. 74, 77, 79) | 2 173.44 |  |  |  |  | 24 724 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 51 328.81 |  |  |  |  | 283 343 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 2 649.85 | 78.57 | 15.68 |  |  | 10 000 | 1 112 | 106 |
|  |  |  | 2 555.59 | 0.22 |  |  |  | 8 782 | 3 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 18, 23-25, 28, 84) | 90.61 |  |  |  |  | 1 093 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 18, 23-25, 28, 84) | 55.94 |  |  |  |  | 624 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 2 796.40 |  |  |  |  | 11 717 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 57 417.37 |  |  |  |  | 309 074 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14% | 1 228.73 |  |  |  |  | 6 614 |  |  |
|  | ИТОГО со Строительным контролем | 58 646.10 |  |  |  |  | 315 688 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 1 172.92 |  |  |  |  | 6 314 |  |  |
|  | ИТОГО С Непредвиденными расходами | 59 819.02 |  |  |  |  | 322 002 |  |  |
|  | НДС 18% | 10 767.42 |  |  |  |  | 57 960 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 70 586.44 |  |  |  |  | 379 962 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 3 673.31 |  |  |  |  | 44 181 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 2 272.74 |  |  |  |  | 25 839 |  |  |

| Составил: | Инженер |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Директор |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |