| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 1 280 000 | руб. | Смета на сумму: | 1 280 000 | руб. |
| Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КРМКД» | Генеральный директор ООО «ЖЭУ № 7» |
| ________________ /____Русович С.Б.____ / | ________________ /__Просвирина Т.В.__ / |
| «______»____________________ 2014г. | «______»____________________ 2014г. |
| Объект: Капитальный ремонт подвала многоквартирного дома по ул. Потемкина 14-14а — ул. Линейная 4-6, г. Калининград |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| (Локальный сметный расчет) |
| Сметная стоимость: | 1 280.000 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"". |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оконные и дверные проемы проемы общего пользования |
| 1. | ТЕР 46-04-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2 | 0.0855 | 1 870.07 | 1 617.67 | 252.40 | 159.89 | 138.31 | 21.58 | 14.41 | 7.36 | 2 152 | 1 993 | 159 |
|  |  |  |  |  | 100.00 |  |  | 8.55 | 1 | 14.43 |  |  | 123 |
|  | Объем: 0.4*0.6*14+0.8*1.2+0.9*1.1+0.6*0.9*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 145.39 |  |  |  | 84% | 1 777 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 88.12 |  |  |  | 48% | 1 016 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 393.40 |  |  |  |  | 4 945 |  |  |
| 2. | ТЕР 10-01-034-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (места общего пользования), 100 м2 проемов | 0.0855 | 21 223.62 | 2 306.00 | 742.65 | 1 814.62 | 197.16 | 63.50 | 14.4 | 6.38 | 7 564 | 2 839 | 405 |
|  |  |  |  | 18 174.97 | 28.43 |  | 1 553.96 | 2.43 | 2.78 | 14.43 |  | 4 320 | 35 |
|  | Объем: 0.4*0.6*14+0.8*1.2+0.9*1.1+0.6*0.9*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 211.57 |  |  |  | 90% | 2 587 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 107.78 |  |  |  | 43% | 1 236 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 133.96 |  |  |  |  | 11 386 |  |  |
| 3. | ТССЦ 203-0954 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2 | 3.36 | 3 070.76 |  |  | 10 317.75 |  |  |  |  | 16 899 |  |  |
|  |  |  |  | 3 070.76 |  |  | 10 317.75 |  | 5 029.56 |  |  | 16 899 |  |
|  | Объем: 0.4*0.6*14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ТССЦ 203-0955 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2 | 5.19 | 2 460.30 |  |  | 12 768.96 |  |  |  |  | 20 939 |  |  |
|  |  |  |  | 2 460.30 |  |  | 12 768.96 |  | 4 034.55 |  |  | 20 939 |  |
|  | Объем: 0.8*1.2+0.9*1.1+0.6*0.9*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ТЕР 15-02-031-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Штукатурка поверхностей оконных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.162 | 4 993.78 | 2 313.83 | 83.97 | 808.99 | 374.84 | 13.60 | 14.4 | 7.36 | 7 420 | 5 398 | 100 |
|  |  |  |  | 2 595.97 | 33.28 |  | 420.55 | 5.39 | 4.57 | 14.43 |  | 1 922 | 78 |
|  | Объем: ((0.4+0.6)*2*14+(0.8+1.2)*2+(0.9+1.1)*2+(0.6+0.9)*2*6)*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 361.22 |  |  |  | 80% | 4 381 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 178.71 |  |  |  | 37% | 2 026 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 348.92 |  |  |  |  | 13 827 |  |  |
| 6. | ТЕР 15-04-002-01 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.162 | 189.33 | 101.80 | 2.94 | 30.67 | 16.49 | 0.48 | 14.4 | 7.97 | 293 | 237 | 4 |
|  |  |  |  | 84.59 | 0.16 |  | 13.70 | 0.03 | 3.75 | 14.31 |  | 51 |  |
|  | Объем: ((0.4+0.6)*2*14+(0.8+1.2)*2+(0.9+1.1)*2+(0.6+0.9)*2*6)*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 15.69 |  |  |  | 80% | 190 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 7.76 |  |  |  | 37% | 88 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 54.13 |  |  |  |  | 570 |  |  |
| 7. | ТЕР 46-04-012-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 | 0.11 | 1 143.95 | 891.55 | 252.40 | 125.83 | 98.07 | 27.76 | 14.41 | 7.36 | 1 618 | 1 413 | 204 |
|  |  |  |  |  | 100.00 |  |  | 11.00 | 1 | 14.43 |  |  | 159 |
|  | Объем: 1*2.2*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 107.98 |  |  |  | 84% | 1 320 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 65.44 |  |  |  | 48% | 755 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 299.25 |  |  |  |  | 3 693 |  |  |
| 8. | ТЕР 09-04-012-01 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема | 11 | 91.08 | 29.04 | 27.29 | 1 001.83 | 319.41 | 300.16 | 14.4 | 7.27 | 8 307 | 4 600 | 2 182 |
|  |  |  |  | 34.75 |  |  | 382.25 |  | 3.99 | 1 |  | 1 525 |  |
|  | Объем: 1*2.2*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9411; ТССЦ 203-9066 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 258.72 |  |  |  | 69% | 3 174 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 72% |  |  | 229.98 |  |  |  | 58% | 2 668 |  |  |
|  |  |  | =(85*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 490.53 |  |  |  |  | 14 149 |  |  |
| 9. | Цена поставщика. Блоки дверные металлические в сборе, м2 | 11 | 909.42 |  |  | 10 003.59 |  |  | 1 | 1 | 44 616 |  |  |
|  |  |  |  | 909.42 |  |  | 10 003.59 |  | 4.46 | 1 |  | 44 616 |  |
|  | Объем: 1*2.2*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =3900*1.04/4.46 |
|  | Отмостка |
| 10. | ТЕР 46-04-009-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3 | 7.9785 | 363.53 | 86.00 | 277.53 | 2 900.42 | 686.15 | 2 214.27 | 14.4 | 4.42 | 19 668 | 9 881 | 9 787 |
|  |  |  |  |  | 25.40 |  |  | 202.65 | 1 | 14.39 |  |  | 2 916 |
|  | Объем: (11.4+40.7+34.4+12)*0.9*0.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 879.91 |  |  |  | 84% | 10 749 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 533.28 |  |  |  | 48% | 6 143 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 313.61 |  |  |  |  | 36 560 |  |  |
| 11. | ТЕР 01-02-057-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.1773 | 1 466.39 | 1 466.39 |  | 259.99 | 259.99 |  | 14.4 | 1 | 3 744 | 3 744 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: (11.4+40.7+34.4+12)*0.9*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 187.19 |  |  |  | 61% | 2 284 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 98.80 |  |  |  | 31% | 1 161 |  |  |
|  |  |  | =(45*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 545.98 |  |  |  |  | 7 188 |  |  |
| 12. | ТЕР 08-01-003-07 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.2955 | 3 001.78 | 246.00 | 111.59 | 887.03 | 72.69 | 32.97 | 14.41 | 3.96 | 3 710 | 1 047 | 131 |
|  |  |  |  | 2 644.20 |  |  | 781.36 |  | 3.24 | 1 |  | 2 532 |  |
|  | Объем: (11.4+40.7+34.4+12)*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 110% |  |  | 79.96 |  |  |  | 93% | 974 |  |  |
|  |  |  | =(122*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 49.43 |  |  |  | 54% | 565 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 016.42 |  |  |  |  | 5 249 |  |  |
| 13. | ТЕР 11-01-002-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя | 8.865 | 203.51 | 35.93 | 41.45 | 1 804.08 | 318.48 | 367.45 | 14.41 | 4.58 | 14 043 | 4 589 | 1 683 |
|  |  |  |  | 126.13 | 4.21 |  | 1 118.14 | 37.34 | 6.95 | 14.4 |  | 7 771 | 538 |
|  | Объем: (11.4+40.7+34.4+12)*0.9*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 394.96 |  |  |  | 94% | 4 819 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 227.72 |  |  |  | 51% | 2 615 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 426.77 |  |  |  |  | 21 477 |  |  |
| 14. | ТЕР 11-01-002-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя | 8.865 | 452.40 | 40.32 | 76.78 | 4 010.56 | 357.43 | 680.61 | 14.41 | 4.53 | 23 988 | 5 151 | 3 083 |
|  |  |  |  | 335.31 | 7.73 |  | 2 972.52 | 68.48 | 5.3 | 14.39 |  | 15 754 | 985 |
|  | Объем: (11.4+40.7+34.4+12)*0.9*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 472.76 |  |  |  | 94% | 5 768 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 272.58 |  |  |  | 51% | 3 129 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 755.90 |  |  |  |  | 32 885 |  |  |
| 15. | ТЕР 11-01-002-09 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство подстилающих слоев бетонных (отмостка), 1 м3 подстилающего слоя | 8.865 | 730.22 | 37.46 | 0.38 | 6 473.40 | 332.04 | 3.32 | 14.4 | 5.17 | 34 814 | 4 781 | 17 |
|  |  |  |  | 692.39 |  |  | 6 138.04 |  | 4.89 | 1 |  | 30 015 |  |
|  | Объем: (11.4+40.7+34.4+12)*0.9*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 368.56 |  |  |  | 94% | 4 494 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 212.51 |  |  |  | 51% | 2 438 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 054.47 |  |  |  |  | 41 746 |  |  |
|  | Ремонт пола подвала |
| 16. | ТЕР 46-04-009-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3 | 30.796 | 363.53 | 86.00 | 277.53 | 11 195.27 | 2 648.46 | 8 546.81 | 14.4 | 4.42 | 75 915 | 38 138 | 37 777 |
|  |  |  |  |  | 25.40 |  |  | 782.22 | 1 | 14.39 |  |  | 11 256 |
|  | Объем: 384.95*0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 3 396.37 |  |  |  | 84% | 41 491 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 2 058.41 |  |  |  | 48% | 23 709 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16 650.05 |  |  |  |  | 141 115 |  |  |
| 17. | ТЕР 01-02-057-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.577425 | 1 466.39 | 1 466.39 |  | 846.73 | 846.73 |  | 14.4 | 1 | 12 193 | 12 193 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 384.95*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 72% |  |  | 609.65 |  |  |  | 61% | 7 438 |  |  |
|  |  |  | =(80*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 38% |  |  | 321.76 |  |  |  | 31% | 3 780 |  |  |
|  |  |  | =(45*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 778.13 |  |  |  |  | 23 411 |  |  |
| 18. | ТЕР 11-01-002-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя | 38.495 | 452.40 | 40.32 | 76.78 | 17 415.29 | 1 552.08 | 2 955.45 | 14.41 | 4.53 | 104 165 | 22 365 | 13 388 |
|  |  |  |  | 335.31 | 7.73 |  | 12 907.76 | 297.37 | 5.3 | 14.39 |  | 68 411 | 4 279 |
|  | Объем: 384.95*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 2 052.89 |  |  |  | 94% | 25 045 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 1 183.65 |  |  |  | 51% | 13 588 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20 651.83 |  |  |  |  | 142 799 |  |  |
| 19. | ТЕР 11-01-002-09 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя | 30.796 | 730.22 | 37.46 | 0.38 | 22 487.87 | 1 153.48 | 11.55 | 14.4 | 5.17 | 120 939 | 16 610 | 60 |
|  |  |  |  | 692.39 |  |  | 21 322.84 |  | 4.89 | 1 |  | 104 269 |  |
|  | Объем: 384.95*0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 1 280.36 |  |  |  | 94% | 15 613 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 738.23 |  |  |  | 51% | 8 471 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 24 506.46 |  |  |  |  | 145 024 |  |  |
| 20. | ТЕР 11-01-004-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности | 4.042 | 3 003.38 | 635.16 | 457.30 | 12 139.65 | 2 567.30 | 1 848.41 | 14.41 | 3.78 | 88 317 | 36 995 | 6 987 |
|  |  |  |  | 1 910.92 | 6.30 |  | 7 723.94 | 25.46 | 5.74 | 14.42 |  | 44 335 | 367 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0852:[ М-(822.44=7.09*116) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 2 877.96 |  |  |  | 94% | 35 120 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 1 659.37 |  |  |  | 51% | 19 055 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16 676.98 |  |  |  |  | 142 492 |  |  |
| 21. | ТССЦ 101-1564 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Гидроизол, м2 | 468.872 | 33.27 |  |  | 15 599.37 |  |  |  |  | 29 867 |  |  |
|  |  |  |  | 33.27 |  |  | 15 599.37 |  | 63.7 |  |  | 29 867 |  |
|  | Объем: 404.2*1.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | ТЕР 11-01-011-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки | 3.8495 | 1 721.45 | 383.03 | 58.80 | 6 626.72 | 1 474.48 | 226.35 | 14.41 | 7.1 | 49 750 | 21 247 | 1 607 |
|  |  |  |  | 1 279.62 | 20.51 |  | 4 925.90 | 78.96 | 5.46 | 14.43 |  | 26 895 | 1 139 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 1 724.32 |  |  |  | 94% | 21 043 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 994.20 |  |  |  | 51% | 11 417 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 345.24 |  |  |  |  | 82 210 |  |  |
| 23. | ТЕР 11-01-011-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01(до 40 мм), 100 м2 стяжки | 3.8495 | 1 317.08 | 16.88 | 33.16 | 5 070.10 | 64.98 | 127.65 | 14.39 | 6.98 | 28 506 | 935 | 891 |
|  |  |  |  | 1 267.04 | 10.84 |  | 4 877.47 | 41.73 | 5.47 | 14.45 |  | 26 680 | 603 |
|  | Начисления: Н3= 4, Н4= 4, Н5= 4, Н48= 4 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 118.45 |  |  |  | 94% | 1 446 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 68.29 |  |  |  | 51% | 784 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 256.84 |  |  |  |  | 30 736 |  |  |
| 24. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 128.322 | 7.56 |  | 7.56 | 970.34 |  | 970.34 |  | 6.07 | 5 890 |  | 5 890 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =45.90/6.07 |
| 25. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 128.322 | 27.63 |  | 27.63 | 3 545.24 |  | 3 545.24 |  | 6.07 | 21 520 |  | 21 520 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =167.70/6.07 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 149 264.19 | 13 478.57 | 21 957.50 |  |  | 746 837 | 194 156 | 105 875 |
|  |  |  | 113 828.10 | 1 561.61 |  |  |  | 446 801 | 22 478 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 148 262.36 | 13 159.16 | 21 657.34 |  |  | 738 530 | 189 556 | 103 693 |
|  |  |  | 113 445.85 | 1 561.61 |  |  |  | 445 276 | 22 478 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 38 686.08 |  |  |  |  | 67 705 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 7, 10, 16; %=90 - по стр. 2; %=80 - по стр. 5, 6; %=61 - по стр. 11, 17; %=93 - по стр. 12; %=94 - по стр. 13-15, 18-20, 22, 23) | 15 285.20 |  |  |  |  | 186 540 |  |  |
|  | . ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - (%=48 - по стр. 1, 7, 10, 16; %=43 - по стр. 2; %=37 - по стр. 5, 6; %=31 - по стр. 11, 17; %=54 - по стр. 12; %=51 - по стр. 13-15, 18-20, 22, 23) | 8 866.03 |  |  |  |  | 101 975 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 172 413.59 |  |  |  |  | 1 027 045 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 1 001.83 | 319.41 | 300.16 |  |  | 8 307 | 4 600 | 2 182 |
|  |  |  | 382.25 |  |  |  |  | 1 525 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 8) | 258.72 |  |  |  |  | 3 174 |  |  |
|  | . ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - (%=58 - по стр. 8) | 229.98 |  |  |  |  | 2 668 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 1 490.53 |  |  |  |  | 14 149 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 173 904.12 |  |  |  |  | 1 041 194 |  |  |
|  | Строительный контороль 2.14% | 3 721.55 |  |  |  |  | 22 282 |  |  |
|  | Итого | 177 625.67 |  |  |  |  | 1 063 476 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 3 552.51 |  |  |  |  | 21 270 |  |  |
|  | Итого | 181 178.18 |  |  |  |  | 1 084 746 |  |  |
|  | НДС 18% | 32 612.07 |  |  |  |  | 195 254 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 213 790.25 |  |  |  |  | 1 280 000 |  |  |

| Составил: | Инженер ООО «ЖЭУ № 7» Черкасов С.С. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Гл. инженер ООО «ЖЭУ № 7» Широкожухова С.М. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |