«Утверждаю»

Директор МКУ «КР МКД»

С. Б. Русович ____________

«      »                    2015г.

Техническое задание

На капитальный ремонт внутридомовых систем горячего водоснабжения, многоквартирного дома   №29  по  ул.  Артиллерийской , г. Калининград.

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград ул. Артиллерийская, дом №29 |
| 3 | Технический заказчик | МКУ «КР МКД» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | 45 календарных дней |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме № 29 по ул. Артиллерийской необходимо выполнить капитальный ремонт внутридомовых систем горячего водоснабжения. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с техническим заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется техническому заказчику. |
| 4 | Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и согласовываются с техническим заказчиком МКУ «КР МКД» и строительным контролем с предоставлением сертификатов качества, паспортов на материалы, образцов кровельного покрытия. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ с исполнительными схемами и обязательной фотофиксацией. |
| 5. | Цена лота: согласно сметной стоимости. |
|  | 3. Особые условия. |
| 6. | 1) Сроки производства работ: 45 календарных дней с учётом климатологии. В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить технического заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. 2) До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с техническим заказчиком технологические карты по капитальному ремонту кровли с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приёма-передачи. 3) При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора и его вывоз по мере накопления. 4) Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков. 5) Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер. |
| 7. | Все ремонтные работы по ремонту систем водоснабжения и водоотведения производятся в соответствии: СП 73.13330.2012 (СНиП 3.05.01-85) – Внутренние санитарно-технические системы. СП 40-102-2000 – Проектирование и монтаж систем водоснабжения и канализации. СП 40-103-98 - Проектирование и монтаж трубопроводов систем холодного и горячего внутреннего водоснабжения с использованием металлополимерных труб. |
| 8. | Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с техническим заказчиком МКУ «КР МКД». |
| 9. | Подрядчику необходимо организовать работу на объекте так, чтобы отключение потребителей от систем водоснабжения, при переходе от старой систем к новой был минимальным. |
| 10. | При завершении работ Подрядчик обязан провести гидравлические испытания системы горячего водоснабжения с оформлением соответствующих актов. |
| 11. | По окончанию работ на объекте Подрядчик обязан предоставить Заказчику акты испытаний, исполнительные схемы с нанесёнными линейными размерами и диаметрами трубопроводов. |

4.Основные допустимые материалы:

| 1. | Труба водопроводная из напорных п/э труб низкого давления среднего типа наружным диаметром от 20 до 75мм ( PN 10/20 - PN 25/75) с установкой гильз, или аналог. |
| --- | --- |
| 2. | Хомут металлический с шурупом Ф от 18-28 до 71-77мм. |
| 3. | Колено ППР Ф от 20 до 75 мм. |
| 4. | Тройник ППР Ф от 20 до 75 мм. |
| 5. | Муфта ППР Ф от 20 до 75 мм. |
| 6. | Кран шаровый муфтовый (латунный) Ф от 15 до 32 мм. |
| 7. | ППР кран шаровый ф от40-до 75 мм |
| 8. | Изоляция трубопроводов системы водоснабжения диаметром до 75 мм. изделиями из вспененного каучука «Армофлекс» или вспененного полиэтилена «Термофлекс», или аналог. (толщиной 9;13 мм.) |

5.Качество работ и организационные вопросы:

1.  Прием работ осуществляется в соответствии с строительными нормами и правилами.

2. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет

3. Сертификаты качества на материалы.

4. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

6. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

7. Строительный контроль не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с техническим заказчиком МКУ «КР МКД».

8. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

Составил: ведущий инженер

отдела контроля                                                Д.А.Климов

Проверил: зам. начальника

отдела контроля                                                 О.В. Толмачёва