| «Согласовано» | «Утверждаю» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «ЖЭУ-18» |
| ___________/ Русович С.Б./ | ___________/ Шешеловская С.Я./ |
| «___»____________2014г | «___»____________2014г |

Техническое задание

на капитальный ремонт

многоквартирного дома  по адресу: пр. Победы № 45  г. Калининграда (по решению суда).

- Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград Пр. Победы , 45 |
| 3 | Заказчик | ООО «ЖЭУ-18» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме № 45 по пр. Победы необходимо Выполнить по решению Центрального районного суда г. Калининграда от 03 мая 2012 года капитальный ремонт, в том числе: - крыши, утепление чердачного перекрытия, - замену оконных блоков в подвале, - сетей ХВС, ГВС, бытовой канализации в подвале, - подпорных стенок и отмостки – согласно сметной стоимости; - электропроводки – изготовить проектно-сметную документацию и выполнить работы согласно проекту. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующего жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Образцы кровельного покрытия до начала работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком и МКУ «КР МКД» ГО «Город Калининград». |
| 5 | Стоимость работ: согласно сметной стоимости и предельной стоимости на проектирование и выполнение работ по замене электропроводки. |
| 6 | Особые условия: До начала работ по ремонту электропроводки Подрядчику необходимо выполнить проектно-сметную документацию по замене электрических сетей и согласовать ее с энергоснабжающей организацией и МКУ «КРМКД». Стоимость проектных, подрядных и пуско-наладочных работ по замене электрических сетей должна быть не более 415 769 рублей с НДС 18% (определена по предельной стоимости на данный вид работ и параметрам здания), в том числе: - проектных работ – не более 20 030 рублей, - подрядных работ – не более 375 291 рублей, - пуско-наладочных (лабораторных) работ – не более 20 448 рублей. Сроки производства работ: не более 105 календарных дней, с учетом климатологии. Продление проведения сроков капитального ремонта только согласно соответствующим пунктам договора подряда. В случае срыва производства работ, по не зависящим от подрядчика причинам, подрядчик обязан письменно уведомить заказчика и МКУ «КРМКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов ( в МКУ «КРМКД»). При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 7 | Заказчик совместно с Подрядчиком и представителем Строительного контроля имеют право изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 8 | Все ремонтные работы производятся на основании: СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» СНиП II-26-76 «Кровли» МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» СНиП 3.05.01-85 «Внутренние Санитарно-технические системы» СН 478-80 «Инструкция по проектированию и монтажу водоснабжения и канализации из пластмассовых труб». Правила устройства электроустановок. СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93) «Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования». «Правила эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные приказом Министерства энергетики от 13 января 2003 года. Подрядчик обязан произвести приемо-сдаточные испытания в соответствии с гл. 1.8. ПУЭ (изд. 7) и сдать в эксплуатацию согласно действующему регламенту с получением разрешения на ввод электроустановки в эксплуатацию заказчику. Подрядчик обязан предоставить Заказчику первый экземпляр приемо-сдаточной документации в соответствии с И 1.13-07 с обязательным приложением исполнительных чертежей электропроводки и первый экземпляр результатов приемо-сдаточных испытаний. 9. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы рприменяемых материалов для согласования с Заказчиком и МКУ « «КР МКД». |
|  | 10. Передача объекта подрядчику происходит по Акту приема-передачи с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей. |

Основные допустимые материалы:

| 1 | Металлочерепица «Монтерей» (либо аналог) толщиной не менее 0,52 мм с полимерным покрытием. |
| --- | --- |
| 2 | Сталь оцинкованная листовая с полимерным покрытием толщиной не менее 0,5 мм (по цвету основной кровли). |
| 3 | Доска обрезная толщиной 32х100 мм. |
| 4 | Бруски обрезные хвойных пород, не менее 30х50,50х50 мм. |
| 5 | Доска обрезная для усиления стропильной системы 50х150мм. |
| 6 | Брус обрезной 100х150мм, 150x150мм. |
| 7 | Огнебиозащитное покрытие «Пирилакс» или аналог. |
| 8 | Блок оконный пластиковый, одностворчатый с поворотно-откидной створкой с одинарным стеклопакетом. |
| 9 | Пленка пароизоляционная «Ютафол» или аналог. |
| 10 | Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,7 мм. |
| 11 | Пленка антиконденсатная, «Ютакон» либо аналог. |
| 12 | Систему водоотвода выполнить по расчету. |
| 13 | Вата минеральная «Изовер» КТ40( толщина 50мм) в три слоя или аналог. |
| 14 | Трубы ППР для холодного водоснабжения диаметром от 20 до 110 мм РN10 «Фузиотерм» или аналог |
| 15 | Фасонные части к трубам ППР РN10 «Фузиотерм» или аналог |
| 16 | Гильзы из стальных электросварных труб, при необходимости |
| 17 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П1 «латунный», различного диаметра или аналоги (для ХВС и ГВС) |
| 18 | Изоляция трубопроводов диаметром 15-40 мм из вспененного каучука «Армофлекс», «Термофлекс» (либо аналог) толщ. 9 мм (для ХВС и ГВС) |
| 19 | Клапан предохранительный малоподъемный однорычажный фланцевый 17ч36бр1, различного диаметра или аналоги (для ХВС и ГВС) |
| 20 | Трубы ППР для горячего водоснабжения диаметром от 20 до 40 мм РN20 «Фузиотерм» или аналог |
| 21 | Фасонные части к трубам ППР РN20 «Фузиотерм» или аналог |
| 22 | Трубы из ПВХ полиэтиленовые высокой плотности диаметром 50мм,100мм; |
| 23 | Клапаны предохранительные малоподъемные однорычажные фланцевые 17ч18бр разных диаметров или аналоги |

4. Качество работ и организационные вопросы:

1. Ходовые доски выполнить сплошным настилом шириной не менее 600 мм, из доски толщиной не менее 30 мм.

2. Свесы и карнизы слуховых окон, ветровую доску покрасить после чистовой обработки досок (острожки).

3. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.

4. Сертификаты качества на материалы.

5. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

6. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

7. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ  заказчик и подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

8. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

9. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

| Составил: | Подпись: _________________________ | Инженер ООО «ЖЭУ-18» Милицина Л.Н. |
| --- | --- | --- |