|  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
|  | Директор ООО «Новые технологии плюс» |
|  | ________________ А.В. Ходорович |
|  | «______»_______________2012г. |
| Техническое задание |
| на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома по ул. К.Заслонова д. 8 в Московском районе г. Калининграда (замена систем электроосвещения, канализации, капитальный ремонт подвала, кровли и утепление фасада). Основные данные по объекту № Перечень основных данных и требований Данные по объекту 1 Наименование объекта и его мощность Многоквартирный жилой дом 2 Местоположение Россия, г. Калининград ул. К.Заслонова дом 8 3 Заказчик ООО Управляющая компания «Новые технологии плюс» 4 Данные подрядной организации Определяется на конкурсной основе 5 Вид строительства Капитальный ремонт 6 Сроки начала и окончания работ Определяется по результатам конкурсного отбора 7 Стадийность Строительные работы 8 Особые условия капитального ремонта Эксплуатируемые, не освобожденные здания. 9 Требования к конструктивным решениям Результаты работ должны удовлетворять требованиям СНиП. |
| Технические условия и требования 1. В многоквартирном доме №8 по ул.К.Заслонова необходимо выполнить замена систем электроосвещения, канализации, капитальный ремонт подвала, кровли и утепление фасада. 2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. 3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. 4. Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. 5. На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа необходимо представить смету на соответствующий лот. 6. Особые условия : Сроки производства работ: 90 календарных дней. При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз Стоимость капитального ремонта 1 283960,42 руб. в том числе НДС 18%, строительный контроль 1% 7. Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в односторонним порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на десять процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работ, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. 8. Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования строительных рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты. 9 Условия оплаты: Авансовый платеж в размере от 30% от общей стоимости ремонтных работ, выполненные работы оплачиваются в по актам формы КС2, КС3 представленные до 25-го числа ежемесячно, окончательный расчет производится после подписания собственниками помещений. |

- Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту кровли, фасада с утеплением, подвального помещения, внутридомовых систем водоснабжения и канализации, электроснабжения.

- Капитальный ремонт кровли, фасада с утеплением, подвального помещения, внутридомовых систем водоснабжения и канализации, электроснабжения МКД № 8 по

ул. К.Заслонова в г.Калининграде

|  | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кровля |  |  |
| 1. | Разборка покрытий кровель из черепицы | 100 м2 покрытия кровли | 1.1 |
| 2. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.12 |
| 3. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 0.17 |
| 4. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.12 |
| 5. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных (кабылки) | 1 шт. | 10 |
| 6. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов | 1 шт. | 10 |
| 7. | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 0.33 |
| 8. | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 1.1 |
| 9. | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 1.1 |
| 10. | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 191.4088 |
| 11. | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности | 100 м2 кровли | 1.1 |
| 12. | Металлочерепица в комплекте | м2 | 140.8 |
| 13. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 1.1 |
| 14. | Состав огнезащитный <НОРТЕКС-К> | кг | 22.77 |
| 15 | Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления в два слоя | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 1.1 |
| 16. | Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной | м3 кладки | 0.3 |
| 17. | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (фронтоны) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.088 |
| 18. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.011 |
| 19. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 | 100 м труб | 0.011 |
| 20. | Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.088 |
| 21. | Установка перфоуголков на дымовую трубу | 100 м плинтуса | 0.0512 |
| 22. | Уголок ПВХ с стеклосеткой | м | 5.12 |
| 23. | Огрунтовка дымовых труб с лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 0.03584 |
| 24. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.03584 |
| 25. | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2800 мм | 1 зонт | 1 |
| 26. | Зонты стальные вентиляционных систем | шт. | 1 |
|  | Отделка дымовой трубы мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | 100 м2 отделываемой поверхности | 0.03584 |
| 27. | Окраска дымовых труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.03584 |
| 28. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: желобов | 100 м труб и покрытий | 0.168 |
| 29. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.388 |
| 30. | Устройство желобов настенных | 100 м желобов | 0.168 |
| 31. | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.19 |
|  | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.1 |
| 32. | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.05 |
| 33. | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.13 |
| 34. | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.05 |
| 35 | Ограждение кровель снегозадержателями | 100 м ограждения | 0.168 |
| 36. | Снегозадержатели | м | 16.8 |
| 37. | Разборка засыпного утеплителя чердака | 100 м2 стен | 0.32 |
| 38. | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой на полу чердака | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.64004 |
| 39. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 4.8 |
| 40. | Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL, толщина 50 мм | м2 | 97.92 |
| 41. | Укладка ходовых досок | 100 м ходов | 0.07 |
| 42. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.01 |
|  | Установка блоков металлических в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 , вход на чердак | 100 м2 проемов | 0.01 |
| 43. | Разборка обшивки: неоштукатуренной карниза | 100 м2 стен | 0.056 |
| 44. | Устройство карнизов | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.056 |
| 45. | Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.056 |
| 46. | Устройство ветровой планки из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.112 |
| 47. | Устройство примыкания из листовой стали, к каменным стенам | 100 м | 0.06 |
| 48. | Смена обделок из листовой стали, примыканий к дымовым трубам | 100 м | 0.05 |
|  | Фасад |  |  |
| 49. | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 1.658 |
| 50. | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0.18 |
| 51. | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 100 отверстий | 0.18 |
| 52. | Меловая защита стекол при окраске фасадов с земли и лесов | 100 м2 площади оконных проемов | 0.185 |
| 53. | Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных и откосов | 100 м2 | 1.276 |
| 54 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 127.6 |
| 55. | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м трещин | 2.1 |
| 56. | Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.055 |
| 57. | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д) | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 1.276 |
|  | Грун водно-дисперсионый глубокого проникновения | 10 л | 1.8 |
| 58. | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных | 1 м3 изоляции | 12.76 |
| 59. | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) | м3 | 12.3772 |
| 60. | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 поверхности | 1.496 |
| 61. | Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ") | м2 | 164.56 |
| 62. | Установка перфоуголков | 100 м плинтуса | 1.1 |
| 63. | Уголок ПВХ с стеклосеткой | м | 110 |
| 64. | Профиль цокольный AL 100 мм, длина 2500 мм | м | 32 |
| 65. | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм (фасад, цоколь) | 100 м2 поверхности | 1.276 |
| 66. | Штукатурка по сетке без устройства каркаса откосов | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1.496 |
| 67. | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) (фасад, цокол, откосы) | 100 м2 отделываемой поверхности | 1.496 |
| 68. | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.1566 |
| 69. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.1706 |
| 70. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2 | м2 | 17.06 |
| 71. | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0.125 |
| 72. | Доски подоконные ПВХ шириной 550мм | м | 12.5 |
| 73. | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску | 100 м2 отделываемой поверхности | 0.035 |
| 74. | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.035 |
| 75. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.141 |
| 76. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.0204 |
| 77. | Установка блоков металлических в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.0204 |
| 78. | Блок металлический | м2 | 2.04 |
| 79. | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.027195 |
| 80. | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, цокольные | 100 м2 | 0.014 |
| 81. | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой (крыльцо) | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.252 |
| 82. | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (крыльцо) | 100 м2 стяжки | 0.252 |
| 83. | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0.252 |
| 84. | Железнение цементных покрытий | 100 м2 покрытия | 0.602 |
| 85. | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0.0196 |
| 86. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.0196 |
| 87. | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 4.2 |
| 88. | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 4.2 |
| 89. | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 4.2 |
| 90. | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.0728 |
| 91. | Установка закладных деталей весом: до 4 кг (для арматуры) | 1 т | 0.017728 |
| 92. | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0.15243792 |
| 93. | Ремонт ступеней крыльца бетонных | 100 ступеней | 0.05 |
|  | Водопровод и канализация |  |  |
| 94. | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.07 |
| 95. | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.09 |
| 96. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.07 |
| 97. | Ревизия 50 | шт | 3 |
| 98. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0.09 |
| 99. | Ревизия 100 | шт | 3 |
| 100. | Тройник 110/110 | шт | 3 |
| 101. | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм | 1 врезка | 1 |
| 102. | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0.0016 |
| 103. | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм | 1 счетчик (водомер) | 1 |
|  | Электроснабжение |  |  |
| 104. | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | 0.02 |
| 105. | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0.02 |
| 106. | Демонтаж блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | 1 шт. | 1 |
| 107. | Демонтаж кабеля | 100 м | 0.3 |
| 108. | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0.05 |
| 109. | Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 | 100 отверстий | 0.05 |
| 110. | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм | 1 шт. | 1 |
| 111. | Щит RH863 | шт | 1 |
| 112. | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А | 1 шт. | 1 |
| 113. | Рубильник ВР 3231 | шт | 1 |
| 114. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 1 |
| 115. | Автомотический выключатель трехполюсный LZMC1 - A100 -1 | шт | 1 |
| 116. | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | 1 шт. | 1 |
| 117. | Счетчик активной злектр.знергии, электронный, прямого включения, 10-100А ЦЭ 6803 | шт | 1 |
| 118. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 3 |
| 119. | Автоматический выключатель Ihp=16А CLS6-C25 /2 | шт | 3 |
| 120. | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм | 10 шт. | 0.3 |
| 121. | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 18 мм | т | 0.018 |
| 122. | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм | 100 м | 0.14 |
| 123. | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2 | 100 м | 0.015 |
| 124. | Шина CU 40*5 L=3м | шт | 1 |
| 125. | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0.02 |
| 126. | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | шт. | 2 |
| 127. | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.02 |
| 128. | Выключатели ВК-11-1930 | шт. | 2 |
| 129. | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 0.23 |
| 130. | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.0138 |
| 131. | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 0.85 |
| 132. | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 3 и сечением 4,0 мм2 | 1000 м | 0.008 |
| 133. | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.015 |
| 134. | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв: число жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.006 |
| 135. | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) Р95 | шт. | 4 |
| 136. | Коробка распред. | шт | 4 |
| 137. | Провод в коробах, сечением до 35 мм2 | 100 м | 0.08 |
| 138. | Кабель ПВЗ 1*25 | м | 8 |
| 139. | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.02 |
|  | Прочие работы |  |  |
| 140. | Погрузка мусора | т | 7.464 |
| 141. | Перевозка мусора | т | 7.464 |

- Материалы:

Раствор штукатурный, цементно-известковый 1:1:6

Песок природный для строительных работ средний

Бетон тяжелый, класс В 7,5 (М100)

Праймер битумный

Минераловатные плиты типа Paroc FAS 4 или аналог толщиной 100 мм

Грунт под фасадную штукатурку «Церезит СТ-17» или аналог.

Краска для фасадных работ «Dryvit»  или аналог

Штукатурка декоративная минеральная фасадная «Aspol А-100» 2,5-3,0 мм или аналог

Оконные блоки металлопластиковые типа «Gealan» или аналог

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде.

5. Качество работ:

Срок предоставления гарантий качеств –не менее 5 лет

Сертификаты качества на материалы.

Уборка рабочих мест.

Вывоз мусора.

Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими

картами.

В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба