«СОГЛАСОВАНО»                               	«УТВЕРЖДАЮ»		         «СОГЛАСОВАННО»

Директор МКУ « КРМКД»                   Директор ООО «ЖКХ Чкаловск»        ______________________

_____________   С. Б. Русович                   _____________   А.В. Иванов	          ______________________

«____»______________ 2013года              «____»_____________ 2013года	          «___»__________2013года.

Техническое задание

на капитальный ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения МКД № 1,3,5 по пер. Беланова в Центральном районе г.Калининграда.

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград пер. Беланова |
| 3 | Заказчик | ООО «ЖКХ Чкаловск» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1. | В многоквартирном доме № 1,3,5 по пер. Беланова необходимо выполнить капитальный ремонт внутридомовой системы холодного водоснабжения. |
| --- | --- |
| 2. | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3. | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производство работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4. | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Образцы кровельного покрытия до начала работ в обязательном порядке согласовываются с КАиС администрации ГО «Город Калининград». |
| 5. | Цена лота: согласно сметной стоимости. |
| 6. | Особые условия: 1.) Сроки производства работ: 10 календарных дней. В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. 2.) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, изготовить и установить на объекте капитального ремонта баннер с указанием Заказчика, Подрядчика, сроках выполнения работ и видом финансирования. |
| 7. | Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 8. | Подрядчик обязан представить Заказчику банковскую гарантию на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10-дневный срок от даты заключения контракта. |
| 9. | Условия оплаты: 1.) Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3. 2.) Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки. |
| 10. | Все ремонтные работы производятся на основании: СНиП 2.04.01-85 Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем. |
| 11. | Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком и МКУ «КР МКД». |

Основные  допустимые материалы и виды работ:

| 1 | Замена старого трубопровода на ППР без занижения внутреннего диаметра. |
| --- | --- |
| 2 | При монтаже трубопроводов предусмотреть утепление и гильзовку при прохождении стен и перекрытий. |
| 3 | Граница подключения квартир – первый запорный кран от стояка. |
| 4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм |
| 5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 32 мм |
| 6 | Труба из полипропилена PN 10/32 |
| 7 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты |
| 8 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 15 мм |
| 9 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1 (доп. РЦЦС: "латунный"), диаметром 32 мм |
| 10 | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 32 мм |
| 11 | Переход с пластика на метал ППР 32мм-1(100) |
| 12 | Муфта оцинкованная EBO 1/2 |
| 13 | Колено 32 |
| 14 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 |
| 15 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 |

4.Качество работ и организационные вопросы:

1. Срок предоставления гарантий качеств –не менее 5 лет

2. Представлять Заказчику расчет стоимости НДС на материалы и механизмы (для организаций - Подрядчиков работающих на упрощенной системе налогообложения). По окончании работ представлять исполнительные схемы.

3. Сертификаты качества на материалы, счета фактуры на приобретенные материалы, указанные в смете как «Цена Поставщика».

4. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

5. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

6. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик, и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

7. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

8. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

Составил: Подпись: ______________ ___________________________ (ФИО)