«Согласовано»

Директор МКУ «КР МКД»

_______________С.Б. Русович

«___»______________2014г

«Утверждаю» Директор ООО «МУП РСУ-24»

________ Н. В. Тихонова

«___» _______________2014г.

Техническое задание

на капитальный  ремонт крыши, трубопроводов центрального отопления  в местах общего пользования

МКД  №33-37 по ул. Б. Хмельницкого  г. Калининграда.

(по решению суда)

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград ул. Б. Хмельницкого, д. №33-37 |
| 3 | Заказчик | ООО «МУП РСУ №24» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1. | В многоквартирном доме №33-37 по ул. Б. Хмельницкого необходимо выполнить капитальный ремонт крыши, трубопроводов центрального отопления в местах общего пользования. |
| --- | --- |
| 2. | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 21-00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3. | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4. | Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и согласовываются с заказчиком, МКУ «КР МКД» и строительным контролем с предоставлением сертификатов качества, паспортов на материалы, образцов кровельного покрытия. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ с исполнительными схемами и обязательной фотофиксацией. |
| 5. | Особые условия: 1) Сроки производства работ: с учетом климатологии не более 70 календарных дней. 2) До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Заказчиком технологические карты по капитальному ремонту дома с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи. 3) В случае срыва сроков производства работ по независящим от подрядчика причинам, подрядчик обязан письменно уведомить заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. 4) Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду. 5) При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора и его вывоз по мере наполнения. 6) Согласовать с заказчиком место для установки биотуалета. 7) Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков. 8) Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер. 9) Стоимость капитального ремонта: согласно сметной стоимости. |
| 6. | Все ремонтные работы производятся на основании: СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» СНиП II-26-76 «Кровли» МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» СНиП 3.05.01-85 «Внутренние Санитарно-технические системы» Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем и МКУ «КР МКД». |
| 7. | Подрядчик по согласованию с заказчиком оставляет за собой право при исполнении договора изменить объем всех предусмотренных договором работ, услуг не более чем на два процента общего объема, в случае выявления потребности в дополнительных работ, услугах, не предусмотренных договором, но связанных с работами, услугами предусмотренными договором, или при прекращении потребности в предусмотренной договором части работ, услуг. |
| 8. | Применение коэффициента 1,25 при ремонте сложных кровель в стесненных условиях застроенной части города. |
| 9. | Ограждения кровли подлежат испытаниям при приемке объекта в эксплуатацию с предоставлением протокола испытаний. |

3

Основные допустимые материалы:

| 1 | Волнистые листы безасбестовые «Этернит» толщиной 8.0 мм. или аналог |
| --- | --- |
| 2 | Сталь оцинкованная листовая толщиной не менее 0,5 мм. |
| 3 | Бруски обрезные, размеры не менее 50х50 мм |
| 4 | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм. с полимерным покрытием. |
| 5 | Доски обрезные хвойных пород 100х32 мм. 2-го сорта. |
| 6 | Доска обрезная 150х50мм, 100х50 |
| 7 | Брус обрезной100х150мм, 150х150мм. |
| 8 | Антисептик-антипирен «Пирилакс » или эквивалент |
| 9 | Кирпич керамический марки 200 |
| 10 | Водосточная система по расчету |
| 11 | Блоки оконные пластиковые одностворчатые с поворотно-откидной створкой |
| 12 | Трубы ППР различных диаметров |
| 13 | Хомут металл. с шурупом для крепления трубоп. различных диаметров |
| 14 | Воздушные краны для радиаторов |
| 15 | Фасонные части ППР различных диаметров |
| 16 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты |
| 17 | Труба стальная водо-газопроводная диаметром 65 мм. |
| 18 | Краны шаровые муфтовые Valtec, краны шаровые ППР различных диаметров |
| 19 | Трубки теплоизоляционные « Термофлекс» FRZ толщ. 13 мм различных диаметров |

Качество работ

1. Срок предоставления гарантий качества – не менее 5 лет.

2. При сдаче работ предоставляются сертификаты качества, накладные, счета фактуры на применяемые материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. Общие организационные вопросы

Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Технический надзор, заказчик и другой контролирующий орган не имеет права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

Своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.

| Составил: | _______________ |  |
| --- | --- | --- |
| Проверил: | _______________ |  |