| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» | Генеральный директор ООО «ЖЭУ- 9 Ленинградского района» |
| ________________ С.Б. Русович | _____________ А.Н. Поправка |
| «____» _________ 2013 года | «____» _________ 2013 года |
| Техническое задание |
| на выполнение работ по капитальному ремонту шиферной кровли (с заменой на этернит) МКД по адресу: ул. Угловая, д. 3-9, г. Калининград Основные данные по объекту № Перечень основных данных и требований Данные по объекту 1 Наименование объекта и его мощность Многоквартирный 4-х этажный дом 2 Местоположение Россия, г. Калининград, ул. Угловая, д. 3-9 3 Заказчик ООО «ЖЭУ-9 Ленинградского района» 4 Данные подрядной организации По результатам конкурса 5 Вид строительства | Капитальный ремонт 6 Сроки начала и окончания работ По результатам конкурса 7 Стадийность Строительные работы 8 Особые условия капитального ремонта Эксплуатируемые, не освобожденные здания. 9 Требования к конструктивным решениям Результаты работ должны удовлетворять всем норм, актам, предусмотренным для данной категории здания. |

2. Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме № 3-9 по ул. Угловой  необходимо выполнить

капитальный ремонт  шиферной кровли (замена на этернит).

2. Основные нормативные документы при ремонте крыш:

- СНиП 3.04.01.-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

- СНиП II-26-76 «Кровли»

- МДС 12-47.2007 «Кровельные работы»

3. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях     эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в   будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной.

Очередность выполнения работ должна быть согласована с Заказчиком.

4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны  труда и

санитарно-гигиенического режима на Объекте возлагается на Подрядчика. Ответственный производитель работ на Объекте назначается приказом Подрядчика,  копия приказа предоставляется Заказчику.

5.  Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке

проверяются и согласовываются в МКУ «КР МКД» с предоставлением сертификатов

качества, паспортов на материалы, образцов кровельного покрытия.  На скрытые

работы должны оформляться акты скрытых работ, с обязательной фотофиксацией.

6.  На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа

необходимо представить смету на соответствующий лот.

7.  Особые условия:

- Сроки производства работ:  не более 90 календарных дней. В случае срыва производства работ  по не зависящим от подрядчика причинам, подрядчик обязан письменно уведомить заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления срока договора.

- До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Заказчиком технологические карты по капитальному ремонту кровли с деталировкой узлов.

- Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду.

- При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз.

- Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер, согласовать с Заказчиком место для установки биотуалета.

- Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков.

- Стоимость ЛОТа на капитальный ремонт  2 397 645  рублей.

8. Заказчик оставляет за собой право при исполнении договора  в одностороннем

порядке изменить объем всех предусмотренных   договором работ, услуг не более чем

на два процента общего объема, в  случае выявления потребности в дополнительных

работ, услугах, не предусмотренных  договором, но связанных с работами, услугами

предусмотренными  договором, или при прекращении потребности в предусмотренной

договором части работ, услуг.

9. Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор

страхования строительных рисков при исполнении работ по договору подряда и

предоставить Заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.

10.  Условия оплаты:

Авансовый платеж в размере до 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный расчет производится после подписания КС-2, КС-3.

3.Перечень основных работ и материалов по капитальному ремонту кровли

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 14.8481 |
| 2. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 14.8481 |
| 3. | Устройство обрешетки сплошной из досок (по периметру на ширину 0,6 м от свеса) | 100 м2 | 1.0542 |
| 4. | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 | 2.783088 |
| 5. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов стропильных ног из брусьев (кобылки) | 100 м | 0.18 |
| 6. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 3.3 |
| 7. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.48 |
| 8. | Устройство кровель из этернита по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 кровли | 14.8481 |
| 9. | Этернит в комплекте | м2 | 1900.5568 |
| 10. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов | 100 м труб и покрытий | 1.757 |
| 11. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 1.757 |
| 12. | Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек | 100 м | 2.35 |
| 13. | Смена колен водосточных труб с люлек | 100 шт. | 0.32 |
| 14. | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.16 |
| 15. | Смена воронок водосточных труб с люлек | 100 шт. | 0.16 |
| 16. | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 1.46 |
| 17. | Ограждение кровель перилами | 100 м ограждения | 1.6 |
| 18. | Установка снегозадержателей | 100 м ограждения | 1.62 |
| 19. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 17.82 |
| 20. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС 3000> для древесины | кг | 368.874 |
| 21. | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 окон | 0.08 |
| 22. | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 8 |
| 23. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2 | м2 | 3.84 |
| 24. | Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной по войлоку | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.144 |
| 25. | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т | 0.06336 |
| 26. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.01 |
| 27. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.284 |
| 28. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 12 каналов | 100 м труб | 0.01 |
| 29. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 1.05 |
| 30. | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (брандмауэр) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.16 |
| 31. | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.21 |
| 32. | Устройство мелких покрытий (обшивка оголовков труб) из цветной стали | 100 м2 покрытия | 0.1884 |
| 33. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м (брандмауэр) | 100 м | 0.165 |
| 34. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали обшивки вентканала | 100 м труб и покрытий | 0.15 |
| 35. | Обивка вентканалов кровельной сталью оцинкованной по войлоку | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.2965 |
| 36. | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал | 10 шт. | 1.5 |
| 37. | Разборка карниза (3 внутренних угла) | 100 м2 подшивки | 0.06 |
| 38. | Устройство карнизов | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.06 |
| 39. | Простая окраска масляными составами по дереву стен (карниза) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.06 |
| 40. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 44.8475 |
| 41. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 44.8475 |

4.Материалы:

- Безасбестовый  волнистый лист «Этернит», RAL  8004.

- Сталь, оцинкованная  с  полимерным покрытием толщиной 0,52-0,55 мм.

- Сталь оцинкованная толщ. 0,7 мм.

- Доска обрезная толщиной  не менее 25 мм.

# При производстве работ волнистые листы укладывать на бруски обрезные толщиной  не менее 60х60мм (50х50 мм) шаг не более 750 мм, у рядовых листов необходимо срезать диагональные противоположные углы.    На карнизе рекомендуется использовать брусок высотой 65 мм, на коньке два коньковых бруска сечением 70 x 90 мм и (или) 60 x 100 мм.

- Огнебиозащитное покрытие «ПИРИЛАКС» или эквивалент.

Расчет водосточной системы производить согласно СНиП II-26-76 «Кровли» п. 4.8.

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества, соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде. Стоимость материала поставщика обосновать накладной.

5. Качество работ:

Срок предоставления гарантий качества выполненных работ- 5 лет.

Сертификаты качества на материалы.

Уборка рабочих мест. Вывоз мусора. Биотуалет на  объекте обязателен.

Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

6. Общие организационные вопросы

Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Технический надзор, заказчик и другой контролирующий орган не имеет права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

Своевременно принимать меры к устранению замечаний,  до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.

Зам. директора по ИТО                                                                                                       А.В. Муратов     ООО «ЖЭУ-9 Ленинградского  района»

| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 2 448 954 | руб. | Смета на сумму: | 2 448 954 | руб. |
| Директор МКУ «КР МКД» | Генеральный директор ООО «ЖЭУ-9 Ленинградского района» |
| ________________ / С.Б. Русович_____/ | ________________ /А.Н. Поправка_____ / |
| «______»____________________ 2013г. | «______»____________________ 2013г. |
| Объект: Капитальный ремонт шиферной кровли многоквартирного дома №3-9 по ул. Угловая, г.Калининград |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт шиферной кровли |
| Сметная стоимость: | 2 448.954 | тыс. руб. |
| Сметная заработная плата: | 297.598 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг с изменениями 1"" |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 46-04-008-04 Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | 14.8481 | 165.55 | 131.65 | 33.90 | 2 458.10 | 1 954.75 | 503.35 | 12.51 | 4.4 | 26 669 | 24 454 | 2 215 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 445.03+679.67+360.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 1 935.20 |  |  |  | 84% | 20 541 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 1 172.85 |  |  |  | 48% | 11 738 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 566.15 |  |  |  |  | 58 948 |  |  |
| 2. | ТЕРр 58-1-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 14.8481 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 2 561.45 | 1 897.59 | 663.86 | 12.51 | 7.12 | 28 465 | 23 739 | 4 727 |
|  |  |  |  |  | 6.95 |  |  | 103.19 | 1 | 12.49 |  |  | 1 289 |
|  | Объем: 445.03+679.67+360.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 660.65 |  |  |  | 71% | 17 770 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 300.51 |  |  |  | 52% | 13 015 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 522.60 |  |  |  |  | 59 249 |  |  |
| 3. | ТЕРр 58-12-1 Устройство обрешетки сплошной из досок (по периметру на ширину 0,6 м от свеса), 100 м2 | 1.0542 | 410.42 | 268.33 | 45.75 | 432.66 | 282.87 | 48.23 | 12.51 | 6.95 | 4 163 | 3 539 | 335 |
|  |  |  |  | 96.34 | 5.68 |  | 101.56 | 5.99 | 2.85 | 12.54 |  | 289 | 75 |
|  | Объем: 175.7*0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 102-0073:[ М-(3393.46=1285.40*2.64) ] |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 239.75 |  |  |  | 71% | 2 566 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 187.76 |  |  |  | 52% | 1 879 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 860.17 |  |  |  |  | 8 608 |  |  |
| 4. | ТССЦ 102-0052 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта, м3 | 2.783088 | 1 928.70 |  |  | 5 367.74 |  |  |  |  | 16 913 |  |  |
|  |  |  |  | 1 928.70 |  |  | 5 367.74 |  | 6 076.93 |  |  | 16 913 |  |
|  | Объем: 1.0542*2.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ТЕРр 58-5-3 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов стропильных ног из брусьев (кобылки), 100 м | 0.18 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 1 672.43 | 244.50 | 6.23 | 12.51 | 6.98 | 7 310 | 3 059 | 43 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 1 421.71 |  | 2.96 | 1 |  | 4 208 |  |
|  | Объем: 12*1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 202.94 |  |  |  | 71% | 2 172 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 158.93 |  |  |  | 52% | 1 591 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 034.29 |  |  |  |  | 11 073 |  |  |
| 6. | ТЕРр 58-5-1 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 3.3 | 4 519.16 | 360.82 | 36.65 | 14 913.23 | 1 190.71 | 120.95 | 12.51 | 7.07 | 71 517 | 14 896 | 855 |
|  |  |  |  | 4 121.69 |  |  | 13 601.58 |  | 4.1 | 1 |  | 55 766 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 988.29 |  |  |  | 71% | 10 576 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 773.96 |  |  |  | 52% | 7 746 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16 675.48 |  |  |  |  | 89 839 |  |  |
| 7. | ТЕРр 58-5-5 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.48 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 3 252.35 | 695.95 | 32.25 | 12.51 | 7.02 | 19 282 | 8 706 | 226 |
|  |  |  |  | 5 258.63 |  |  | 2 524.14 |  | 4.1 | 1 |  | 10 349 |  |
|  | Объем: 36+12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 577.64 |  |  |  | 71% | 6 181 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 452.37 |  |  |  | 52% | 4 527 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 282.36 |  |  |  |  | 29 990 |  |  |
| 8. | ТЕР 12-01-007-02 (прим) Устройство кровель из этернита по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли | 14.8481 | 4 088.23 | 504.69 | 210.18 | 60 702.51 | 7 493.67 | 3 120.70 | 12.52 | 6.84 | 369 614 | 93 821 | 21 346 |
|  |  |  |  | 3 373.37 | 20.39 |  | 50 088.14 | 302.72 | 5.08 | 12.5 |  | 254 448 | 3 784 |
|  | Объем: 445.03+679.67+360.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13*128) ]; ТССЦ 101-0059:[ М-(788.87=7888.66*0.1) ] |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 8 420.10 |  |  |  | 92% | 89 797 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 4 288.01 |  |  |  | 44% | 42 946 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 73 410.63 |  |  |  |  | 502 357 |  |  |
| 9. | Цена поставщика. Этернит в комплекте, м2 | 1900.5568 | 83.55 |  |  | 158 785.44 |  |  | 1 | 1 | 644 669 |  |  |
|  |  |  |  | 83.55 |  |  | 158 785.44 |  | 4.06 | 1 |  | 644 669 |  |
|  | Объем: 1484.81*1.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =320*1.06/4.06 |
| 10. | ТЕРр 58-3-1 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов, 100 м труб и покрытий | 1.757 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 132.78 | 132.39 | 0.39 | 12.51 | 4.09 | 1 658 | 1 656 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 109.88 |  |  |  | 71% | 1 176 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 86.05 |  |  |  | 52% | 861 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 328.72 |  |  |  |  | 3 695 |  |  |
| 11. | ТЕР 12-01-009-02 Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 1.757 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 15 484.72 | 574.36 | 55.98 | 12.51 | 6.89 | 54 511 | 7 185 | 386 |
|  |  |  |  | 8 454.40 | 3.03 |  | 14 854.38 | 5.31 | 3.16 | 12.48 |  | 46 940 | 66 |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 626.04 |  |  |  | 92% | 6 671 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 318.82 |  |  |  | 44% | 3 190 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16 429.58 |  |  |  |  | 64 372 |  |  |
| 12. | ТЕРр 58-10-2 Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек, 100 м | 2.35 | 7 879.49 | 801.83 | 8.10 | 18 516.80 | 1 884.30 | 19.04 | 12.51 | 7.18 | 67 070 | 23 573 | 137 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 16 613.47 |  | 2.61 | 1 |  | 43 361 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 563.97 |  |  |  | 71% | 16 737 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 224.80 |  |  |  | 52% | 12 258 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 21 305.56 |  |  |  |  | 96 065 |  |  |
| 13. | ТЕРр 58-10-4 Смена колен водосточных труб с люлек, 100 шт. | 0.32 | 6 366.80 | 1 213.61 | 8.10 | 2 037.38 | 388.36 | 2.59 | 12.51 | 7.18 | 8 713 | 4 858 | 19 |
|  |  |  |  | 5 145.09 |  |  | 1 646.43 |  | 2.33 | 1 |  | 3 836 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 322.34 |  |  |  | 71% | 3 449 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 252.43 |  |  |  | 52% | 2 526 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 612.15 |  |  |  |  | 14 688 |  |  |
| 14. | ТЕРр 58-10-5 Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.16 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 736.76 | 76.89 | 1.30 | 12.51 | 7.18 | 2 618 | 962 | 9 |
|  |  |  |  | 4 116.09 |  |  | 658.57 |  | 2.5 | 1 |  | 1 646 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 63.82 |  |  |  | 71% | 683 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 49.98 |  |  |  | 52% | 500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 850.56 |  |  |  |  | 3 801 |  |  |
| 15. | ТЕРр 58-10-7 Смена воронок водосточных труб с люлек, 100 шт. | 0.16 | 9 322.48 | 1 083.29 | 8.10 | 1 491.60 | 173.33 | 1.30 | 12.51 | 7.18 | 3 784 | 2 168 | 9 |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 1 316.97 |  | 1.22 | 1 |  | 1 607 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 143.86 |  |  |  | 71% | 1 539 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 112.66 |  |  |  | 52% | 1 127 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 748.13 |  |  |  |  | 6 451 |  |  |
| 16. | ТЕРр 58-22-1 Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 1.46 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 1 982.58 | 478.49 | 1.47 | 12.51 | 7.2 | 12 353 | 5 986 | 11 |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 1 502.62 |  | 4.23 | 1 |  | 6 356 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 397.15 |  |  |  | 71% | 4 250 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 311.02 |  |  |  | 52% | 3 113 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 690.75 |  |  |  |  | 19 716 |  |  |
| 17. | ТЕР 12-01-012-01 Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения | 1.6 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 7 955.19 | 115.37 | 120.32 | 12.51 | 6.29 | 28 987 | 1 443 | 757 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 5.48 |  | 7 719.50 | 8.76 | 3.47 | 12.5 |  | 26 787 | 110 |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 134.06 |  |  |  | 92% | 1 429 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 68.27 |  |  |  | 44% | 683 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 157.52 |  |  |  |  | 31 099 |  |  |
| 18. | ТЕР 12-01-012-01 (прим) Установка снегозадержателей, 100 м ограждения | 1.62 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 8 054.63 | 116.81 | 121.82 | 12.51 | 6.29 | 29 349 | 1 461 | 766 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 5.48 |  | 7 816.00 | 8.87 | 3.47 | 12.5 |  | 27 122 | 111 |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 135.73 |  |  |  | 92% | 1 446 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 69.12 |  |  |  | 44% | 692 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 259.49 |  |  |  |  | 31 487 |  |  |
| 19. | ТЕР 26-02-018-02 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 17.82 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 3 949.19 | 1 814.04 | 1 829.89 | 12.51 | 3.39 | 29 440 | 22 694 | 6 203 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.45 |  | 305.26 | 25.84 | 1.78 | 12.56 |  | 543 | 325 |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 1 655.89 |  |  |  | 77% | 17 725 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 1 103.93 |  |  |  | 48% | 11 049 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 709.01 |  |  |  |  | 58 214 |  |  |
| 20. | ТССЦ 113-8071 Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС 3000> для древесины, кг | 368.874 | 44.74 |  |  | 16 503.42 |  |  |  |  | 60 466 |  |  |
|  |  |  |  | 44.74 |  |  | 16 503.42 |  | 163.92 |  |  | 60 466 |  |
|  | Объем: 17.82*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | ТЕРр 58-2-2 Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон | 0.08 | 2 618.75 | 2 607.40 | 11.35 | 209.50 | 208.59 | 0.91 | 12.51 | 4.05 | 2 613 | 2 609 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 173.13 |  |  |  | 71% | 1 852 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 135.58 |  |  |  | 52% | 1 357 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 518.21 |  |  |  |  | 5 822 |  |  |
| 22. | ТЕР 10-01-003-01 Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно | 8 | 394.62 | 69.00 | 29.78 | 3 156.92 | 552.00 | 238.20 | 12.51 | 6.53 | 15 230 | 6 906 | 1 555 |
|  |  |  |  | 295.84 | 2.08 |  | 2 366.72 | 16.60 | 2.86 | 12.51 |  | 6 769 | 208 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ] |
|  | Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 602.72 |  |  |  | 90% | 6 403 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 307.04 |  |  |  | 43% | 3 059 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 066.68 |  |  |  |  | 24 692 |  |  |
| 23. | ТССЦ 203-0954 Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2 | 3.84 | 3 070.76 |  |  | 11 791.72 |  |  |  |  | 20 181 |  |  |
|  |  |  |  | 3 070.76 |  |  | 11 791.72 |  | 5 255.58 |  |  | 20 181 |  |
|  | Объем: 0.6*0.8*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | ТЕР 10-01-008-08 Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной по войлоку, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.144 | 373.54 | 335.71 | 26.60 | 53.79 | 48.34 | 3.83 | 12.52 | 7.17 | 639 | 605 | 27 |
|  |  |  |  | 11.23 |  |  | 1.62 |  | 4.14 | 1 |  | 7 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 51.24 |  |  |  | 90% | 545 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 26.10 |  |  |  | 43% | 260 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 131.13 |  |  |  |  | 1 444 |  |  |
| 25. | ТССЦ 101-3190 Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.06336 | 23 811.97 |  |  | 1 508.73 |  |  |  |  | 3 032 |  |  |
|  |  |  |  | 23 811.97 |  |  | 1 508.73 |  | 47 861.13 |  |  | 3 032 |  |
|  | Объем: 0.144*0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | ТЕРр 60-7-7 Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.01 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 85.72 | 55.13 | 2.52 | 12.51 | 6.18 | 842 | 690 | 16 |
|  |  |  |  | 2 806.54 | 60.12 |  | 28.07 | 0.60 | 4.86 | 12.52 |  | 136 | 8 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 43.47 |  |  |  | 66% | 461 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 35.11 |  |  |  | 50% | 349 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 164.30 |  |  |  |  | 1 652 |  |  |
| 27. | ТССЦ 404-0006 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.042 | 2 934.00 |  |  | 123.23 |  |  |  |  | 472 |  |  |
|  |  |  |  | 2 934.00 |  |  | 123.23 |  | 11 241.04 |  |  | 472 |  |
|  | Объем: 0.01*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | ТЕРр 60-7-8 На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 12 каналов, 100 м труб | 0.01 | 51 077.84 | 33 485.65 | 1 041.48 | 510.78 | 334.86 | 10.41 | 12.51 | 6.18 | 5 058 | 4 189 | 64 |
|  |  |  |  | 16 550.71 | 247.94 |  | 165.51 | 2.48 | 4.86 | 12.52 |  | 804 | 31 |
|  | Объем: 1*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 11, Н4= 11, Н5= 11, Н48= 11 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 263.13 |  |  |  | 66% | 2 785 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 212.52 |  |  |  | 50% | 2 110 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 986.43 |  |  |  |  | 9 953 |  |  |
| 29. | ТССЦ 404-0006 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.242 | 2 934.00 |  |  | 710.03 |  |  |  |  | 2 720 |  |  |
|  |  |  |  | 2 934.00 |  |  | 710.03 |  | 11 241.04 |  |  | 2 720 |  |
|  | Объем: 0.01*11*2200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | ТЕРр 61-31-1 Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 1.05 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 2 533.43 | 1 360.38 | 2.15 | 12.51 | 4.04 | 21 980 | 17 018 | 9 |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 1 170.90 |  | 4.23 | 1 |  | 4 953 |  |
|  | Объем: (2.4*8+0.4*12+0.7*4)*1.5+(2.4*8+0.4*8)*1.8+(3.6*2+0.4*4+2.4*2)*1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 1 074.70 |  |  |  | 67% | 11 402 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 680.19 |  |  |  | 40% | 6 807 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 288.32 |  |  |  |  | 40 189 |  |  |
| 31. | ТЕРр 61-10-1 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (брандмауэр), 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.16 | 3 222.10 | 1 873.08 | 1.32 | 515.54 | 299.69 | 0.21 | 12.51 | 4.05 | 4 662 | 3 749 | 1 |
|  |  |  |  | 1 347.70 |  |  | 215.63 |  | 4.23 | 1 |  | 912 |  |
|  | Объем: 8*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 236.76 |  |  |  | 67% | 2 512 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 149.85 |  |  |  | 40% | 1 500 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 902.14 |  |  |  |  | 8 673 |  |  |
| 32. | ТЕР 15-04-014-01 Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.21 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 2 772.84 | 138.16 | 17.23 | 12.51 | 7.11 | 9 049 | 1 728 | 122 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 2 617.45 |  | 2.75 | 1 |  | 7 198 |  |
|  | Объем: 105+16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 131.25 |  |  |  | 80% | 1 382 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 64.94 |  |  |  | 37% | 639 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 969.03 |  |  |  |  | 11 071 |  |  |
| 33. | ТЕР 12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (обшивка оголовков труб) из цветной стали, 100 м2 покрытия | 0.1884 | 11 907.97 | 1 173.45 | 33.16 | 2 243.46 | 221.08 | 6.25 | 12.51 | 7.14 | 8 072 | 2 766 | 45 |
|  |  |  |  | 10 701.36 | 3.78 |  | 2 016.14 | 0.71 | 2.61 | 12.5 |  | 5 262 | 9 |
|  | Объем: (26.8+22.4+13.6)*0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 239.53 |  |  |  | 92% | 2 553 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 121.98 |  |  |  | 44% | 1 221 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 604.98 |  |  |  |  | 11 846 |  |  |
| 34. | ТЕРр 58-20-2 Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м (брандмауэр), 100 м | 0.165 | 5 049.76 | 572.14 | 10.64 | 833.21 | 94.40 | 1.76 | 12.51 | 6.88 | 3 117 | 1 181 | 12 |
|  |  |  |  | 4 466.98 | 1.81 |  | 737.05 | 0.30 | 2.61 | 12.52 |  | 1 924 | 4 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 78.60 |  |  |  | 71% | 841 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 61.56 |  |  |  | 52% | 616 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 973.37 |  |  |  |  | 4 575 |  |  |
| 35. | ТЕРр 58-3-1 (прим) Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали обшивки вентканала, 100 м труб и покрытий | 0.15 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 11.34 | 11.30 | 0.03 | 12.51 | 4.09 | 142 | 141 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 1*15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 9.38 |  |  |  | 71% | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 7.35 |  |  |  | 52% | 73 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 28.06 |  |  |  |  | 315 |  |  |
| 36. | ТЕР 10-01-008-08 Обивка вентканалов кровельной сталью оцинкованной по войлоку, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.2965 | 373.54 | 335.71 | 26.60 | 110.75 | 99.54 | 7.89 | 12.52 | 7.17 | 1 317 | 1 246 | 57 |
|  |  |  |  | 11.23 |  |  | 3.33 |  | 4.14 | 1 |  | 14 |  |
|  | Объем: 7+22.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 105.51 |  |  |  | 90% | 1 121 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 53.75 |  |  |  | 43% | 536 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 270.01 |  |  |  |  | 2 974 |  |  |
| 37. | ТССЦ 101-3190 Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.13046 | 23 811.97 |  |  | 3 106.51 |  |  |  |  | 6 244 |  |  |
|  |  |  |  | 23 811.97 |  |  | 3 106.51 |  | 47 861.13 |  |  | 6 244 |  |
|  | Объем: 0.2965*0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | ТЕРр 58-21-1 Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал, 10 шт. | 1.5 | 1 123.87 | 161.26 | 3.04 | 1 685.81 | 241.89 | 4.56 | 12.51 | 7.17 | 6 758 | 3 026 | 33 |
|  |  |  |  | 959.57 |  |  | 1 439.36 |  | 2.57 | 1 |  | 3 699 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 200.77 |  |  |  | 71% | 2 148 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 157.23 |  |  |  | 52% | 1 574 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 043.81 |  |  |  |  | 10 480 |  |  |
| 39. | ТЕРр 54-3-1 (прим) Разборка карниза (3 внутренних угла), 100 м2 подшивки | 0.06 | 257.63 | 231.54 | 26.09 | 15.46 | 13.89 | 1.57 | 12.51 | 6.47 | 184 | 174 | 10 |
|  |  |  |  |  | 10.34 |  |  | 0.62 | 1 | 12.53 |  |  | 8 |
|  | Объем: 2*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 85% |  |  | 12.33 |  |  |  | 72% | 131 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 80% |  |  | 11.61 |  |  |  | 64% | 116 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 39.40 |  |  |  |  | 432 |  |  |
| 40. | ТЕР 10-01-008-05 Устройство карнизов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.06 | 10 055.13 | 1 488.27 | 115.81 | 603.31 | 89.30 | 6.95 | 12.51 | 7.14 | 3 104 | 1 117 | 50 |
|  |  |  |  | 8 451.04 |  |  | 507.06 |  | 3.82 | 1 |  | 1 937 |  |
|  | Объем: 2*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 94.66 |  |  |  | 90% | 1 005 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 48.22 |  |  |  | 43% | 480 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 746.19 |  |  |  |  | 4 590 |  |  |
| 41. | ТЕР 15-04-024-01 Простая окраска масляными составами по дереву стен (карниза), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.06 | 978.00 | 299.35 | 6.74 | 58.68 | 17.96 | 0.40 | 12.51 | 7.14 | 334 | 225 | 3 |
|  |  |  |  | 671.92 | 0.16 |  | 40.32 | 0.01 | 2.64 | 12.46 |  | 106 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 17.07 |  |  |  | 80% | 180 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 8.45 |  |  |  | 37% | 83 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 84.20 |  |  |  |  | 597 |  |  |
| 42. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 44.8475 | 7.34 |  | 7.34 | 328.99 |  | 328.99 |  | 5.54 | 1 823 |  | 1 823 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 14.85*1.45+22.405+0.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =40.64/5.54 |
| 43. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 44.8475 | 26.50 |  | 26.50 | 1 188.46 |  | 1 188.46 |  | 5.54 | 6 584 |  | 6 584 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 14.85*1.45+22.405+0.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =146.81/5.54 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 361 149.17 | 23 300.89 | 8 471.99 |  |  | 1 611 708 | 291 570 | 48 461 |
|  |  |  | 329 376.31 | 482.00 |  |  |  | 1 271 676 | 6 028 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 361 149.17 | 23 300.89 | 8 471.99 |  |  | 1 611 708 | 291 570 | 48 461 |
|  |  |  | 329 376.31 | 482.00 |  |  |  | 1 271 676 | 6 028 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 197 896.82 |  |  |  |  | 754 697 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2, 3, 5-7, 10, 12-16, 21, 34, 35, 38; %=92 - по стр. 8, 11, 17, 18, 33; %=77 - по стр. 19; %=90 - по стр. 22, 24, 36, 40; %=66 - по стр. 26, 28; %=67 - по стр. 30, 31; %=80 - по стр. 32, 41; %=72 - по стр. 39) | 22 511.56 |  |  |  |  | 240 130 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 19; %=52 - по стр. 2, 3, 5-7, 10, 12-16, 21, 34, 35, 38; %=44 - по стр. 8, 11, 17, 18, 33; %=43 - по стр. 22, 24, 36, 40; %=50 - по стр. 26, 28; %=40 - по стр. 30, 31; %=37 - по стр. 32, 41; %=64 - по стр. 39) | 14 012.95 |  |  |  |  | 140 223 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 397 673.68 |  |  |  |  | 1 992 061 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 397 673.68 |  |  |  |  | 1 992 061 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 8 510.22 |  |  |  |  | 42 630 |  |  |
|  | ВСЕГО СО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ | 406 183.90 |  |  |  |  | 2 034 691 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2% | 8 123.68 |  |  |  |  | 40 694 |  |  |
|  | ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАСХОДАМИ | 414 307.58 |  |  |  |  | 2 075 385 |  |  |
|  | НДС 18% | 74 575.36 |  |  |  |  | 373 569 |  |  |
|  | Всего с НДС | 488 882.94 |  |  |  |  | 2 448 954 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 22 511.56 |  |  |  |  | 240 130 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 14 012.95 |  |  |  |  | 140 223 |  |  |

| Составил: | Заместитель директора по ИТО А.В. Муратов |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Исполнительный директор В.Е. Радюшкин |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |