| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «УЮТ-СЕРВИС» |
| ________________ /____ С.Б. Русович ___ / | ________________ /____ О.Б. Манойло __ / |
| «______»____________________ 2016г. | «______»____________________ 2016г. |
| Объект: | ул. Березовая 10-24 |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |
| Капитальный ремонт крыши, чердачного перекрытия. МКД №10-24 по ул. Березовая в г. Калининграде |
| Сметная стоимость: | 7 145.393 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 8.186 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 1 317.226 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.". |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Крыша |
| 1. | ТЕР 46-04-008-04 Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | 19.7 | 165.55 | 131.65 | 33.90 | 3 261.34 | 2 593.51 | 667.83 | 16.9 | 5.62 | 47 583 | 43 830 | 3 753 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 2 567.57 |  |  |  | 84% | 36 817 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 1 556.11 |  |  |  | 48% | 21 038 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 385.02 |  |  |  |  | 105 439 |  |  |
| 2. | ТЕРр 58-1-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 19.7 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 3 398.45 | 2 517.66 | 880.79 | 16.9 | 11.04 | 52 272 | 42 548 | 9 724 |
|  |  |  |  |  | 6.94 |  |  | 136.72 | 1 | 16.9 |  |  | 2 311 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 2 203.14 |  |  |  | 71% | 31 850 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 725.35 |  |  |  | 52% | 23 327 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 326.93 |  |  |  |  | 107 449 |  |  |
| 3. | ТЕРр 58-5-3 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 1.1 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 10 220.43 | 1 494.14 | 38.07 | 16.9 | 9.1 | 53 313 | 25 251 | 346 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 8 688.22 |  | 3.19 | 1 |  | 27 715 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 240.14 |  |  |  | 71% | 17 928 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 971.19 |  |  |  | 52% | 13 131 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 431.76 |  |  |  |  | 84 372 |  |  |
| 4. | ТЕРр 58-5-1 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 0.3 | 4 519.16 | 360.82 | 36.65 | 1 355.75 | 108.25 | 11.00 | 16.9 | 9.18 | 6 691 | 1 829 | 101 |
|  |  |  |  | 4 121.69 |  |  | 1 236.51 |  | 3.85 | 1 |  | 4 761 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 89.85 |  |  |  | 71% | 1 299 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 70.36 |  |  |  | 52% | 951 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 515.96 |  |  |  |  | 8 941 |  |  |
| 5. | ТЕРр 58-5-4 (прим.) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки), 100 м | 0.76 | 3 176.89 | 1 205.91 | 20.22 | 2 414.44 | 916.49 | 15.37 | 16.9 | 9.14 | 21 248 | 15 489 | 140 |
|  |  |  |  | 1 950.76 |  |  | 1 482.58 |  | 3.79 | 1 |  | 5 619 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 760.69 |  |  |  | 71% | 10 997 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 595.72 |  |  |  | 52% | 8 054 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 770.85 |  |  |  |  | 40 299 |  |  |
| 6. | ТЕРр 58-5-1 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена затяжки из брусьев (150*32), 100 м | 0.2 | 4 519.16 | 360.82 | 36.65 | 903.83 | 72.16 | 7.33 | 16.9 | 9.18 | 4 461 | 1 220 | 67 |
|  |  |  |  | 4 121.69 |  |  | 824.34 |  | 3.85 | 1 |  | 3 174 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 59.89 |  |  |  | 71% | 866 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 46.90 |  |  |  | 52% | 634 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 010.63 |  |  |  |  | 5 962 |  |  |
| 7. | ТЕРр 53-16-1 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки | 0.8 | 1 615.27 | 301.17 | 30.24 | 1 292.22 | 240.94 | 24.19 | 16.9 | 8.02 | 9 165 | 4 072 | 194 |
|  |  |  |  | 1 283.86 | 6.48 |  | 1 027.09 | 5.18 | 4.77 | 16.92 |  | 4 899 | 88 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 211.66 |  |  |  | 73% | 3 037 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 172.28 |  |  |  | 56% | 2 330 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 676.17 |  |  |  |  | 14 531 |  |  |
| 8. | ТЕРр 58-5-5 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.32 | 6 760.46 | 1 449.90 | 67.19 | 2 163.35 | 463.97 | 21.50 | 16.9 | 9.13 | 18 658 | 7 841 | 196 |
|  |  |  |  | 5 243.37 |  |  | 1 677.88 |  | 6.33 | 1 |  | 10 621 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 385.10 |  |  |  | 71% | 5 567 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 301.58 |  |  |  | 52% | 4 077 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 850.03 |  |  |  |  | 28 302 |  |  |
| 9. | ТЕР 10-01-010-01 (прим.) Разборка элементов каркаса из брусьев(стойки, подкосы, лежень), 1 м3 древесины в конструкции | 0.3 | 191.41 | 160.20 | 31.21 | 57.42 | 48.06 | 9.36 | 16.9 | 8.96 | 896 | 812 | 84 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.95 | 1 |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 50.94 |  |  |  | 90% | 731 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 25.95 |  |  |  | 43% | 349 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 134.32 |  |  |  |  | 1 976 |  |  |
| 10. | ТЕР 10-01-010-01 (прим.) Установка элементов каркаса из брусьев(стойки, подкосы, лежень), 1 м3 древесины в конструкции | 0.3 | 2 980.64 | 200.25 | 39.01 | 894.19 | 60.08 | 11.70 | 16.9 | 8.96 | 3 546 | 1 015 | 105 |
|  |  |  |  | 2 741.38 |  |  | 822.41 |  | 2.95 | 1 |  | 2 426 |  |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 63.68 |  |  |  | 90% | 914 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 32.44 |  |  |  | 43% | 436 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 990.32 |  |  |  |  | 4 896 |  |  |
| 11. | ТЕРр 58-2-3 Разборка слуховых окон полукруглых, 100 окон | 0.08 | 1 174.67 | 1 166.71 | 7.96 | 93.97 | 93.34 | 0.64 | 16.91 | 6.49 | 1 582 | 1 578 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 77.47 |  |  |  | 71% | 1 120 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 60.67 |  |  |  | 52% | 821 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 232.11 |  |  |  |  | 3 523 |  |  |
| 12. | ТЕР 10-01-003-01 Устройство слуховых окон полукруглых, 1 слуховое окно | 8 | 379.66 | 60.00 | 23.82 | 3 037.28 | 480.00 | 190.56 | 16.9 | 8.35 | 17 111 | 8 112 | 1 591 |
|  |  |  |  | 295.84 | 1.66 |  | 2 366.72 | 13.28 | 3.13 | 16.89 |  | 7 408 | 224 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ] |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 522.88 |  |  |  | 90% | 7 502 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 266.37 |  |  |  | 43% | 3 584 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 826.53 |  |  |  |  | 28 198 |  |  |
| 13. | С Цена поставщик. Блок оконный полукруглый индивидуального изготовления, м2 | 5.12 | 2 503.68 |  |  | 12 818.83 |  |  |  |  | 61 402 |  |  |
|  |  |  |  | 2 503.68 |  |  | 12 818.83 |  | 4.79 |  |  | 61 402 |  |
|  | Объем: 8*0.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =11873.88/4.79*1.01 |
| 14. | ТЕР 10-01-008-08 (прим.) Обивка слуховых окон кровельной сталью, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.024 | 324.43 | 291.92 | 21.28 | 7.79 | 7.01 | 0.51 | 16.91 | 9.27 | 124 | 118 | 5 |
|  |  |  |  | 11.23 |  |  | 0.27 |  | 4.67 | 1 |  | 1 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ] |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 7.43 |  |  |  | 90% | 106 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 3.79 |  |  |  | 43% | 51 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19.01 |  |  |  |  | 281 |  |  |
| 15. | ТССЦ 101-3190 Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.0106 | 23 811.97 |  |  | 252.41 |  |  |  |  | 487 |  |  |
|  |  |  |  | 23 811.97 |  |  | 252.41 |  | 45 952.98 |  |  | 487 |  |
|  | Объем: 0.024*0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ТЕР 12-01-020-01 Устройство кровель различных типов из металлочерепицы, 100 м2 кровли | 19.7 | 14 923.70 | 1 735.22 | 694.66 | 293 996.89 | 34 183.83 | 13 684.80 | 16.9 | 4.84 | 2 005 030 | 577 707 | 66 234 |
|  |  |  |  | 12 493.82 | 25.33 |  | 246 128.25 | 499.00 | 5.53 | 16.91 |  | 1 361 089 | 8 438 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 37 457.46 |  |  |  | 92% | 539 253 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 19 075.56 |  |  |  | 44% | 257 904 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 350 529.90 |  |  |  |  | 2 802 187 |  |  |
| 17. | ТССЦ 101-4128 Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2 | 233 | 137.86 |  |  | 32 121.38 |  |  |  |  | 135 818 |  |  |
|  |  |  |  | 137.86 |  |  | 32 121.38 |  | 582.91 |  |  | 135 818 |  |
| 18. | ТЕР 26-02-018-02 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 1.22 | 187.80 | 88.52 | 82.15 | 229.12 | 107.99 | 100.22 | 16.9 | 4.08 | 2 305 | 1 825 | 409 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.16 |  | 20.90 | 1.42 | 3.41 | 16.97 |  | 71 | 24 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 98.47 |  |  |  | 77% | 1 424 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 65.65 |  |  |  | 48% | 888 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 393.24 |  |  |  |  | 4 616 |  |  |
| 19. | ТССЦ 113-8070 Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины, кг | 25.25 | 36.04 |  |  | 910.01 |  |  |  |  | 5 139 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 910.01 |  | 203.54 |  |  | 5 139 |  |
|  | Объем: 1.22*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | ТЕР 26-02-019-02 Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 13.8 | 169.30 | 90.12 | 61.85 | 2 336.34 | 1 243.66 | 853.53 | 16.9 | 2.23 | 23 344 | 21 018 | 1 903 |
|  |  |  |  | 17.33 | 0.13 |  | 239.15 | 1.79 | 1.77 | 16.85 |  | 423 | 30 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8073:[ М-(877.00=43.33*20.24) ] |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 1 120.91 |  |  |  | 77% | 16 207 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 747.27 |  |  |  | 48% | 10 103 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 204.52 |  |  |  |  | 49 654 |  |  |
| 21. | ТССЦ 113-8070 Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины, кг | 280.12 | 36.04 |  |  | 10 095.52 |  |  |  |  | 57 016 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 10 095.52 |  | 203.54 |  |  | 57 016 |  |
|  | Объем: 13.84*20.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | ТЕРр 58-3-1 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий | 2.64 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 199.50 | 198.92 | 0.58 | 16.9 | 6.59 | 3 366 | 3 362 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 165.10 |  |  |  | 71% | 2 387 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 129.30 |  |  |  | 52% | 1 748 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 493.90 |  |  |  |  | 7 501 |  |  |
| 23. | ТЕРр 58-20-1 Смена обделок из листовой стали (капельник) шириной до 0,4 м, 100 м | 2.64 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 7 804.63 | 989.37 | 17.58 | 16.9 | 9.31 | 37 005 | 16 720 | 164 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.21 |  | 6 797.68 | 3.19 | 2.96 | 16.86 |  | 20 121 | 54 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 823.82 |  |  |  | 71% | 11 910 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 645.16 |  |  |  | 52% | 8 722 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 273.62 |  |  |  |  | 57 637 |  |  |
| 24. | ТЕР 12-01-009-02 Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 2.64 | 8 764.15 | 284.26 | 25.49 | 23 137.36 | 750.45 | 67.29 | 16.9 | 9.64 | 90 780 | 12 683 | 649 |
|  |  |  |  | 8 454.40 | 2.41 |  | 22 319.62 | 6.36 | 3.47 | 16.93 |  | 77 449 | 108 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 817.35 |  |  |  | 92% | 11 768 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 416.25 |  |  |  | 44% | 5 628 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 24 370.96 |  |  |  |  | 108 176 |  |  |
| 25. | ТЕРр 58-10-1 Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 2.62 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 19 429.32 | 872.56 | 34.51 | 16.9 | 9.27 | 109 530 | 14 746 | 320 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 18 522.25 |  | 5.1 | 1 |  | 94 463 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 724.22 |  |  |  | 71% | 10 470 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 567.16 |  |  |  | 52% | 7 668 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20 720.71 |  |  |  |  | 127 668 |  |  |
| 26. | ТЕРр 58-10-3 Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.46 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 2 636.49 | 266.02 | 3.73 | 16.9 | 9.28 | 14 802 | 4 496 | 35 |
|  |  |  |  | 5 145.09 |  |  | 2 366.74 |  | 4.34 | 1 |  | 10 272 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 220.80 |  |  |  | 71% | 3 192 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 172.91 |  |  |  | 52% | 2 338 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 030.20 |  |  |  |  | 20 332 |  |  |
| 27. | ТЕРр 58-10-5 Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.23 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 1 059.09 | 110.53 | 1.86 | 16.9 | 9.28 | 4 252 | 1 868 | 17 |
|  |  |  |  | 4 116.09 |  |  | 946.70 |  | 2.5 | 1 |  | 2 367 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 91.74 |  |  |  | 71% | 1 326 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 71.84 |  |  |  | 52% | 971 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 222.67 |  |  |  |  | 6 550 |  |  |
| 28. | ТЕРр 58-10-6 Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.23 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 2 005.54 | 110.53 | 1.86 | 16.9 | 9.28 | 4 384 | 1 868 | 17 |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 1 893.15 |  | 1.32 | 1 |  | 2 499 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 91.74 |  |  |  | 71% | 1 326 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 71.84 |  |  |  | 52% | 971 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 169.12 |  |  |  |  | 6 682 |  |  |
| 29. | ТЕРр 58-22-1 Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 1.84 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 2 498.59 | 603.02 | 1.86 | 16.9 | 9.3 | 18 730 | 10 191 | 17 |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 1 893.71 |  | 4.5 | 1 |  | 8 522 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 500.51 |  |  |  | 71% | 7 236 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 391.96 |  |  |  | 52% | 5 299 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 391.06 |  |  |  |  | 31 265 |  |  |
| 30. | ТЕРр 58-20-3 Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м, 100 м | 1.08 | 6 350.32 | 635.76 | 12.96 | 6 858.35 | 686.62 | 14.00 | 16.9 | 9.31 | 29 838 | 11 604 | 130 |
|  |  |  |  | 5 701.60 | 2.71 |  | 6 157.73 | 2.93 | 2.94 | 16.93 |  | 18 104 | 50 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 572.33 |  |  |  | 71% | 8 274 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 448.21 |  |  |  | 52% | 6 060 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 878.88 |  |  |  |  | 44 172 |  |  |
| 31. | ТЕР 46-02-009-04 (прим.) Отбивка штукатурки с поверхностей дымовых труб, 100 м2 | 4.636 | 278.54 | 278.54 |  | 1 291.31 | 1 291.31 |  | 16.9 | 1 | 21 823 | 21 823 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 1 278.40 |  |  |  | 84% | 18 331 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 774.79 |  |  |  | 48% | 10 475 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 344.49 |  |  |  |  | 50 629 |  |  |
| 32. | ТЕРр 60-7-7 Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.85 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 7 286.37 | 4 686.35 | 214.46 | 16.9 | 8.29 | 92 070 | 79 199 | 1 778 |
|  |  |  |  | 2 806.54 | 66.80 |  | 2 385.56 | 56.78 | 4.65 | 16.91 |  | 11 093 | 960 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 3 699.64 |  |  |  | 66% | 52 905 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 2 988.17 |  |  |  | 50% | 40 080 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 974.18 |  |  |  |  | 185 054 |  |  |
| 33. | ТССЦ 404-0007 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 4.137 | 3 086.00 |  |  | 12 766.78 |  |  |  |  | 59 735 |  |  |
|  |  |  |  | 3 086.00 |  |  | 12 766.78 |  | 14 439.09 |  |  | 59 735 |  |
|  | Объем: 0.985*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | ТЕРр 60-7-8 На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (3 канала), 100 м труб | 0.2 | 9 286.88 | 6 088.30 | 189.36 | 1 857.38 | 1 217.66 | 37.87 | 16.9 | 8.29 | 23 691 | 20 578 | 314 |
|  |  |  |  | 3 009.22 | 50.06 |  | 601.84 | 10.01 | 4.65 | 16.91 |  | 2 799 | 169 |
|  | Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 957.58 |  |  |  | 66% | 13 693 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 773.43 |  |  |  | 50% | 10 374 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 588.39 |  |  |  |  | 47 758 |  |  |
| 35. | ТССЦ 404-0007 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.88 | 3 086.00 |  |  | 2 715.68 |  |  |  |  | 12 706 |  |  |
|  |  |  |  | 3 086.00 |  |  | 2 715.68 |  | 14 439.09 |  |  | 12 706 |  |
|  | Объем: 0.20*2200*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | ТЕРр 60-7-8 На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( 4 канала), 100 м труб | 0.45 | 13 930.32 | 9 132.45 | 284.04 | 6 268.64 | 4 109.60 | 127.82 | 16.9 | 8.29 | 79 957 | 69 452 | 1 060 |
|  |  |  |  | 4 513.83 | 75.09 |  | 2 031.22 | 33.79 | 4.65 | 16.91 |  | 9 445 | 571 |
|  | Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 3 231.84 |  |  |  | 66% | 46 215 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 2 610.34 |  |  |  | 50% | 35 012 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 110.82 |  |  |  |  | 161 184 |  |  |
| 37. | ТССЦ 404-0007 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 2.97 | 3 086.00 |  |  | 9 165.42 |  |  |  |  | 42 884 |  |  |
|  |  |  |  | 3 086.00 |  |  | 9 165.42 |  | 14 439.09 |  |  | 42 884 |  |
|  | Объем: 0.45*2200*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | ТЕРр 60-7-8 На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (5 каналов), 100 м труб | 0.2 | 18 573.76 | 12 176.60 | 378.72 | 3 714.75 | 2 435.32 | 75.74 | 16.9 | 8.29 | 47 382 | 41 157 | 628 |
|  |  |  |  | 6 018.44 | 100.12 |  | 1 203.69 | 20.02 | 4.65 | 16.91 |  | 5 597 | 339 |
|  | Начисления: Н3= 4, Н4= 4, Н5= 4, Н48= 4 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 1 915.17 |  |  |  | 66% | 27 387 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 1 546.86 |  |  |  | 50% | 20 748 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 176.78 |  |  |  |  | 95 517 |  |  |
| 39. | ТССЦ 404-0007 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 1.76 | 3 086.00 |  |  | 5 431.36 |  |  |  |  | 25 413 |  |  |
|  |  |  |  | 3 086.00 |  |  | 5 431.36 |  | 14 439.09 |  |  | 25 413 |  |
|  | Объем: 0.20*2200*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | ТЕРр 61-31-1 Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 4.636 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 11 185.69 | 6 006.40 | 9.50 | 16.9 | 6.48 | 118 578 | 101 508 | 62 |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 5 169.79 |  | 3.29 | 1 |  | 17 009 |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 4 745.06 |  |  |  | 67% | 68 010 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 3 003.20 |  |  |  | 40% | 40 603 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18 933.95 |  |  |  |  | 227 192 |  |  |
| 41. | ТЕР 15-04-019-07 (прим.) Окраска дымовых труб акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.016 | 873.22 | 127.59 | 6.21 | 1 760.41 | 257.22 | 12.52 | 16.9 | 9.21 | 10 485 | 4 347 | 115 |
|  |  |  |  | 739.42 |  |  | 1 490.67 |  | 4.04 | 1 |  | 6 022 |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 244.36 |  |  |  | 80% | 3 478 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 120.89 |  |  |  | 37% | 1 608 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 125.66 |  |  |  |  | 15 571 |  |  |
| 42. | ТЕР 15-04-002-01 Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.62 | 175.46 | 88.52 | 2.35 | 459.71 | 231.92 | 6.16 | 16.9 | 9.29 | 5 036 | 3 919 | 57 |
|  |  |  |  | 84.59 | 0.15 |  | 221.63 | 0.39 | 4.78 | 17 |  | 1 059 | 7 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 220.69 |  |  |  | 80% | 3 141 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 109.19 |  |  |  | 37% | 1 453 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 789.59 |  |  |  |  | 9 629 |  |  |
| 43. | ТЕР 46-01-008-03 Устройство бетонных оголовников дымовых труб., 1 м3 | 0.8 | 2 168.88 | 240.58 | 37.36 | 1 735.10 | 192.46 | 29.89 | 16.91 | 8.53 | 11 088 | 3 255 | 255 |
|  |  |  |  | 1 890.94 | 2.11 |  | 1 512.75 | 1.69 | 5.01 | 16.91 |  | 7 579 | 29 |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 192.21 |  |  |  | 84% | 2 759 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 116.49 |  |  |  | 48% | 1 576 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 043.80 |  |  |  |  | 15 423 |  |  |
| 44. | ТЕР 12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (оголовники) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия | 0.48 | 11 748.28 | 1 020.39 | 26.53 | 5 639.17 | 489.79 | 12.73 | 16.9 | 10.57 | 23 360 | 8 277 | 135 |
|  |  |  |  | 10 701.36 | 3.02 |  | 5 136.65 | 1.45 | 2.91 | 16.88 |  | 14 948 | 24 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 530.54 |  |  |  | 92% | 7 637 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 270.18 |  |  |  | 44% | 3 652 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 439.89 |  |  |  |  | 34 649 |  |  |
|  | выход на чердак |
| 45. | ТЕР 46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 | 0.1564 | 1 143.95 | 891.55 | 252.40 | 178.91 | 139.44 | 39.48 | 16.91 | 9.36 | 2 727 | 2 358 | 369 |
|  |  |  |  |  | 116.72 |  |  | 18.26 | 1 | 16.91 |  |  | 309 |
|  | Объем: 2.08*0.94*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 156.12 |  |  |  | 84% | 2 240 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 94.62 |  |  |  | 48% | 1 280 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 429.65 |  |  |  |  | 6 247 |  |  |
| 46. | ТЕР 09-04-012-01 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема | 15.6416 | 81.83 | 25.25 | 21.83 | 1 279.95 | 394.95 | 341.46 | 16.9 | 8.15 | 11 681 | 6 675 | 2 783 |
|  |  |  |  | 34.75 |  |  | 543.55 |  | 4.09 | 1 |  | 2 223 |  |
|  | Объем: 2.08*0.94*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 319.91 |  |  |  | 69% | 4 606 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 72% |  |  | 284.36 |  |  |  | 58% | 3 872 |  |  |
|  |  |  | =(85*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 884.22 |  |  |  |  | 20 158 |  |  |
| 47. | С Цена поставщик. Блоки дверные металлические, м2 | 15.6416 | 890.19 |  |  | 13 923.96 |  |  |  |  | 66 696 |  |  |
|  |  |  |  | 890.19 |  |  | 13 923.96 |  | 4.79 |  |  | 66 696 |  |
|  | Объем: 2.08*0.94*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =4100/4.79*1.04 |
| 48. | ТЕР 15-02-031-01 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.048 | 4 675.18 | 2 012.03 | 67.18 | 224.41 | 96.58 | 3.22 | 16.9 | 9.36 | 2 158 | 1 632 | 30 |
|  |  |  |  | 2 595.97 | 31.06 |  | 124.61 | 1.49 | 3.98 | 16.91 |  | 496 | 25 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 93.17 |  |  |  | 80% | 1 326 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 46.09 |  |  |  | 37% | 613 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 363.67 |  |  |  |  | 4 097 |  |  |
| 49. | ТЕР 15-04-002-01 Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.048 | 175.46 | 88.52 | 2.35 | 8.42 | 4.25 | 0.11 | 16.9 | 9.29 | 92 | 72 | 1 |
|  |  |  |  | 84.59 | 0.15 |  | 4.06 | 0.01 | 4.78 | 17 |  | 19 |  |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 4.05 |  |  |  | 80% | 58 |  |  |
|  |  |  | =(105*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 2.00 |  |  |  | 37% | 27 |  |  |
|  |  |  | =(55*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14.47 |  |  |  |  | 176 |  |  |
| 50. | ТССЦпг 01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 27.58 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 1 327.32 | 121.63 | 1 011.08 | 16.9 | 8.6 | 14 041 | 2 056 | 8 695 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 1970*0.014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 121.63 |  |  |  | 100% | 2 056 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 72.98 |  |  |  | 60% | 1 234 |  |  |
| 51. | ТССЦпг 03-21-01-015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 27.58 | 16.40 |  | 16.40 | 452.31 |  | 452.31 |  | 9.25 | 4 184 |  | 4 184 |
|  | Объем: 1970*0.014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 536 162.88 | 70 893.99 | 19 035.02 |  |  | 3 515 665 | 1 198 111 | 106 675 |
|  |  |  | 446 039.27 | 813.76 |  |  |  | 2 207 589 | 13 760 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 533 103.30 | 70 377.41 | 17 230.17 |  |  | 3 485 759 | 1 189 380 | 91 013 |
|  |  |  | 445 495.72 | 813.76 |  |  |  | 2 205 366 | 13 760 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 100 201.35 |  |  |  |  | 467 296 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 31, 43, 45; %=71 - по стр. 2-6, 8, 11, 22, 23, 25-30; %=73 - по стр. 7; %=90 - по стр. 9, 10, 12, 14; %=92 - по стр. 16, 24, 44; %=77 - по стр. 18, 20; %=66 - по стр. 32, 34, 36, 38; %=67 - по стр. 40; %=80 - по стр. 41, 42, 48, 49) | 68 193.71 |  |  |  |  | 980 687 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 18, 20, 31, 43, 45; %=52 - по стр. 2-6, 8, 11, 22, 23, 25-30; %=56 - по стр. 7; %=43 - по стр. 9, 10, 12, 14; %=44 - по стр. 16, 24, 44; %=50 - по стр. 32, 34, 36, 38; %=40 - по стр. 40; %=37 - по стр. 41, 42, 48, 49) | 41 088.09 |  |  |  |  | 554 585 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 642 385.10 |  |  |  |  | 5 021 031 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 1 279.95 | 394.95 | 341.46 |  |  | 11 681 | 6 675 | 2 783 |
|  |  |  | 543.55 |  |  |  |  | 2 223 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 46) | 319.91 |  |  |  |  | 4 606 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 46) | 284.36 |  |  |  |  | 3 872 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 1 884.22 |  |  |  |  | 20 159 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 1 779.63 | 121.63 | 1 463.39 |  |  | 18 225 | 2 056 | 12 879 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 50) | 121.63 |  |  |  |  | 2 056 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 50) | 72.98 |  |  |  |  | 1 234 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 1 779.63 |  |  |  |  | 18 225 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 646 048.95 |  |  |  |  | 5 059 415 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 13 825.45 |  |  |  |  | 108 271 |  |  |
|  | ИТОГО | 659 874.40 |  |  |  |  | 5 167 686 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% | 13 197.49 |  |  |  |  | 103 354 |  |  |
|  | ИТОГО | 673 071.89 |  |  |  |  | 5 271 040 |  |  |
|  | НДС 18% | 121 152.94 |  |  |  |  | 948 787 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 794 224.83 |  |  |  |  | 6 219 827 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 68 513.62 |  |  |  |  | 985 293 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 41 372.45 |  |  |  |  | 558 457 |  |  |
|  | Раздел 2. Чердачное перекрытие |
| 52. | ТЕР 10-01-023-01 Разборка ходовых досок, 100 м ходов | 1.2 | 37.58 | 27.06 | 10.52 | 45.09 | 32.47 | 12.62 | 16.9 | 8.1 | 651 | 549 | 102 |
|  |  |  |  |  | 0.97 |  |  | 1.16 | 3.3 | 16.86 |  |  | 20 |
|  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 35.65 |  |  |  | 90% | 512 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 18.16 |  |  |  | 43% | 245 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 98.90 |  |  |  |  | 1 408 |  |  |
| 53. | ТЕР 11-01-008-02 (прим.) Разборка тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой, 1 м3 изоляции | 93.1 | 42.78 | 15.93 | 26.85 | 3 982.45 | 1 482.90 | 2 499.55 | 16.9 | 8.16 | 45 457 | 25 061 | 20 396 |
|  |  |  |  |  | 4.60 |  |  | 428.26 | 18.34 | 16.89 |  |  | 7 233 |
|  | Объем: 931*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 2 121.39 |  |  |  | 94% | 30 356 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 1 223.14 |  |  |  | 51% | 16 470 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 326.98 |  |  |  |  | 92 283 |  |  |
| 54. | ТЕР 11-01-050-01 Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности | 12.1 | 33.25 | 31.22 | 2.03 | 402.33 | 377.76 | 24.56 | 16.9 | 9.26 | 6 612 | 6 384 | 227 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.01 | 1 |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ] |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 419.31 |  |  |  | 94% | 6 001 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 241.77 |  |  |  | 51% | 3 256 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 063.41 |  |  |  |  | 15 869 |  |  |
| 55. | ТССЦ 101-4135 Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2 | 1481 | 7.04 |  |  | 10 426.24 |  |  |  |  | 38 062 |  |  |
|  |  |  |  | 7.04 |  |  | 10 426.24 |  | 25.7 |  |  | 38 062 |  |
|  | Объем: 1210*1.224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | ТЕР 11-01-009-01 (прим.) Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых, 100 м2 изолируемой поверхности | 12.1 | 375.04 | 269.89 | 105.15 | 4 537.98 | 3 265.67 | 1 272.32 | 16.91 | 9.28 | 67 030 | 55 222 | 11 807 |
|  |  |  |  |  | 2.71 |  |  | 32.79 | 5.41 | 16.93 |  |  | 555 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0013:[ М-(3179.77=771.79*4.12) ] |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 3 661.29 |  |  |  | 94% | 52 430 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 2 111.01 |  |  |  | 51% | 28 446 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 310.29 |  |  |  |  | 147 907 |  |  |
| 57. | ТССЦ 104-1703 Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL, м3 | 162.02 | 523.43 |  |  | 84 806.13 |  |  |  |  | 345 154 |  |  |
|  |  |  |  | 523.43 |  |  | 84 806.13 |  | 2 130.32 |  |  | 345 154 |  |
|  | Объем: 1210*0.13*1.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | ТЕР 11-01-050-01 Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности | 10.24 | 33.25 | 31.22 | 2.03 | 340.48 | 319.69 | 20.79 | 16.9 | 9.26 | 5 595 | 5 403 | 192 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.01 | 1 |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ] |
|  | Накладные расходы |  | 111% |  |  | 354.86 |  |  |  | 94% | 5 079 |  |  |
|  |  |  | =(123*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 204.60 |  |  |  | 51% | 2 756 |  |  |
|  |  |  | =(75*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 899.94 |  |  |  |  | 13 429 |  |  |
| 59. | ТССЦ 101-5833 Пленка диффузионная Tyvek Soft, м2 | 1253.376 | 15.27 |  |  | 19 139.05 |  |  |  |  | 62 882 |  |  |
|  |  |  |  | 15.27 |  |  | 19 139.05 |  | 50.17 |  |  | 62 882 |  |
|  | Объем: 1024*1.224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | ТЕР 10-01-023-01 Укладка ходовых досок, 100 м ходов | 1.85 | 1 680.28 | 33.82 | 13.15 | 3 108.52 | 62.57 | 24.33 | 16.9 | 8.1 | 11 226 | 1 057 | 197 |
|  |  |  |  | 1 633.31 | 1.21 |  | 3 021.62 | 2.24 | 3.3 | 16.86 |  | 9 971 | 38 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 68.70 |  |  |  | 90% | 986 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 35.00 |  |  |  | 43% | 471 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 212.22 |  |  |  |  | 12 682 |  |  |
| 61. | ТЕР 26-02-018-02 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 1.98 | 187.80 | 88.52 | 82.15 | 371.84 | 175.27 | 162.66 | 16.9 | 4.08 | 3 741 | 2 962 | 664 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.16 |  | 33.92 | 2.30 | 3.41 | 16.97 |  | 116 | 39 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 159.81 |  |  |  | 77% | 2 311 |  |  |
|  |  |  | =(100*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 106.54 |  |  |  | 48% | 1 440 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 638.20 |  |  |  |  | 7 492 |  |  |
| 62. | ТССЦ 113-8070 Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины, кг | 40.99 | 36.04 |  |  | 1 477.28 |  |  |  |  | 8 343 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 1 477.28 |  | 203.54 |  |  | 8 343 |  |
|  | Объем: 1.98*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | ТССЦпг 01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 11.16 | 48.13 | 4.41 | 36.66 | 537.09 | 49.22 | 409.13 | 16.9 | 8.6 | 5 681 | 832 | 3 518 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 1.44*0.6+17.16*0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Накладные расходы |  | 100% |  |  | 49.22 |  |  |  | 100% | 832 |  |  |
|  | в т.ч. Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 29.53 |  |  |  | 60% | 499 |  |  |
| 64. | ТССЦпг 03-21-01-015 Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 11.16 | 16.40 |  | 16.40 | 183.02 |  | 183.02 |  | 9.25 | 1 693 |  | 1 693 |
|  | Объем: 1.44*0.6+17.16*0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 129 357.50 | 5 765.55 | 4 608.98 |  |  | 602 127 | 97 470 | 38 796 |
|  |  |  | 118 904.24 | 466.75 |  |  |  | 464 528 | 7 885 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 128 637.39 | 5 716.33 | 4 016.83 |  |  | 594 753 | 96 638 | 33 585 |
|  |  |  | 118 904.24 | 466.75 |  |  |  | 464 528 | 7 885 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 115 848.70 |  |  |  |  | 454 441 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 52, 60; %=94 - по стр. 53, 54, 56, 58; %=77 - по стр. 61) | 6 821.01 |  |  |  |  | 97 675 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 52, 60; %=51 - по стр. 53, 54, 56, 58; %=48 - по стр. 61) | 3 940.22 |  |  |  |  | 53 084 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 139 398.62 |  |  |  |  | 745 512 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 720.11 | 49.22 | 592.15 |  |  | 7 374 | 832 | 5 211 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 63) | 49.22 |  |  |  |  | 832 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 63) | 29.53 |  |  |  |  | 499 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 720.11 |  |  |  |  | 7 374 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | 140 118.73 |  |  |  |  | 752 886 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 2 998.54 |  |  |  |  | 16 112 |  |  |
|  | ИТОГО | 143 117.27 |  |  |  |  | 768 998 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% | 2 862.35 |  |  |  |  | 15 380 |  |  |
|  | ИТОГО | 145 979.62 |  |  |  |  | 784 378 |  |  |
|  | НДС 18% | 26 276.33 |  |  |  |  | 141 188 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 172 255.95 |  |  |  |  | 925 566 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 6 821.01 |  |  |  |  | 97 675 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 3 940.22 |  |  |  |  | 53 084 |  |  |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 665 520.38 | 76 659.54 | 23 644.00 |  |  | 4 117 792 | 1 295 581 | 145 471 |
|  |  |  | 564 943.51 | 1 280.51 |  |  |  | 2 672 117 | 21 645 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 661 740.69 | 76 093.74 | 21 247.00 |  |  | 4 080 512 | 1 286 018 | 124 598 |
|  |  |  | 564 399.96 | 1 280.51 |  |  |  | 2 669 894 | 21 645 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 216 050.05 |  |  |  |  | 921 737 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 31, 43, 45; %=71 - по стр. 2-6, 8, 11, 22, 23, 25-30; %=73 - по стр. 7; %=90 - по стр. 9, 10, 12, 14, 52, 60; %=92 - по стр. 16, 24, 44; %=77 - по стр. 18, 20, 61; %=66 - по стр. 32, 34, 36, 38; %=67 - по стр. 40; %=80 - по стр. 41, 42, 48, 49; %=94 - по стр. 53, 54, 56, 58) | 75 014.72 |  |  |  |  | 1 078 362 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 18, 20, 31, 43, 45, 61; %=52 - по стр. 2-6, 8, 11, 22, 23, 25-30; %=56 - по стр. 7; %=43 - по стр. 9, 10, 12, 14, 52, 60; %=44 - по стр. 16, 24, 44; %=50 - по стр. 32, 34, 36, 38; %=40 - по стр. 40; %=37 - по стр. 41, 42, 48, 49; %=51 - по стр. 53, 54, 56, 58) | 45 028.31 |  |  |  |  | 607 669 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 781 783.72 |  |  |  |  | 5 766 543 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 1 279.95 | 394.95 | 341.46 |  |  | 11 681 | 6 675 | 2 783 |
|  |  |  | 543.55 |  |  |  |  | 2 223 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 46) | 319.91 |  |  |  |  | 4 606 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 46) | 284.36 |  |  |  |  | 3 872 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 1 884.22 |  |  |  |  | 20 159 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 2 499.74 | 170.85 | 2 055.54 |  |  | 25 599 | 2 888 | 18 090 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 50, 63) | 170.85 |  |  |  |  | 2 888 |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 50, 63) | 102.51 |  |  |  |  | 1 733 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - | 2 499.74 |  |  |  |  | 25 599 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 786 167.68 |  |  |  |  | 5 812 301 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 16 823.99 |  |  |  |  | 124 383 |  |  |
|  | ИТОГО | 802 991.67 |  |  |  |  | 5 936 684 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% | 16 059.83 |  |  |  |  | 118 734 |  |  |
|  | ИТОГО | 819 051.50 |  |  |  |  | 6 055 418 |  |  |
|  | НДС 18% | 147 429.27 |  |  |  |  | 1 089 975 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 966 480.77 |  |  |  |  | 7 145 393 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 75 334.63 |  |  |  |  | 1 082 968 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 45 312.67 |  |  |  |  | 611 541 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |