«Согласовано»

Директор МКУ «КР МКД»

_______________С.Б. Русович

«___»________________2014г

«Утверждаю»

Генеральный директор ООО «Теплосервис»

_________________В.А. Черкас

«___»__________________2014г

Техническое задание

на капитальный ремонт МКД №16а по ул. Летняя

г. Калининграда во исполнение решения суда.

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград, ул. Летняя, 16а. |
| 3 | Заказчик | ООО «Теплосервис» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1. | В многоквартирном доме №16 по ул. Летняя необходимо выполнить капитальный ремонт крыши из этернита, фасада, подвала, сетей канализации, водопровода и электроснабжения. |
| --- | --- |
| 2. | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3. | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4. | Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и согласовываются с заказчиком, МКУ «КР МКД» и с строительным контролем с предоставлением сертификатов качества, паспортов на материалы, образцов кровельного покрытия. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ с исполнительными схемами и обязательной фотофиксацией. |
| 5. | На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа необходимо представить смету на соответствующий лот. |
| 6. | Особые условия: 1) Сроки производства работ: с учетом климатологии не более 80 календарных дней. 2) До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Заказчиком технологические карты по капитальному ремонту кровли с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи. 3) В случае срыва сроков производства работ не зависящих от подрядчика причинам, подрядчик обязан письменно уведомить заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. 4) Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду. 5) При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора и его вывоз по мере наполнения. 6) Согласовать с заказчиком место для установки биотуалета. 7) Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков. 8) Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер. 9) Стоимость капитального ремонта: согласно сметной стоимости. |
| 7. | Все ремонтные работы производятся на основании: СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» СниП II-26-76 «Кровли» МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» СниП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» СниП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» СниП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» СниП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть1.» СниП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть2.» «Правила устройства электроустановок» (изд. 7) СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»; ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93) «Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования»; «Правила эксплуатации электроустановок потребителей», утверждённый приказом Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 г. Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем и МКУ «КР МКД». |
| 8. | Подрядчик с согласованием с заказчиком оставляет за собой право при исполнении договора изменить объем всех предусмотренных договором работ, услуг не более чем на два процента общего объема, в случае выявления потребности в дополнительных работ, услугах, не предусмотренных договором, но связанных с работами, услугами предусмотренными договором, или при прекращении потребности в предусмотренной договором части работ, услуг. |
| 9. | Подрядчику необходимо организовать работу на объекте так, чтобы отключение потребителей от системы электроснабжения при переходе от старой системы к новой был минимальным. |
| 10. | Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от повреждений связанных с производством работ. |
| 11. | При завершении работ Подрядчик обязан провести приёмно-сдаточные испытания в соответствии с гл. 1.8 ПУЭ (изд. 7) и сдать электроустановку в эксплуатацию согласно действующему регламенту с получением разрешения на ввод электроустановки в эксплуатацию от энергоснабжающей организации. |
| 12. | По окончанию работ на объекте Подрядчик обязан предоставить Заказчику первый экземпляр приёмно-сдаточных документации в соответствии с требованиями И 1.13-07 с обязательным приложением исполнительных чертежей электропроводки, первый экземпляр результатов приёмно-сдаточных испытаний и оригинал разрешения на ввод электроустановки в эксплуатацию. |

3. Основные допустимые материалы:

| 1 | Волнистые листы Этернит |
| --- | --- |
| 2 | Сталь оцинкованная листовая цветная толщиной не менее 0,5 мм |
| 3 | Доска обрезная толщиной не менее 25 -30 мм ( в зависимости от шага стропильных ног) |
| 4 | Бруски обрезные, размеры не менее 50х50 мм |
| 5 | Доска обрезная для усиления стропильной системы 150х50мм |
| 6 | Брус обрезной 100х150мм, 150x150мм |
| 7 | Антисептик-антипирен «Пирилакс СС-2» или эквивалент |
| 8 | Кирпич керамический марки 125 |
| 9 | Водосточная система диаметром не менее 120 мм |
| 10 | Снегозадержание по расчету |
| 11 | Грунтовка воднодисперсионная «CERESIT CT17» или аналог |
| 12 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 |
| 13 | Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х150 мм |
| 14 | Клей для приклеивания минеральной ваты типа «BOLIX ZW» или аналог |
| 15 | Уголок ПХВ с стеклосеткой |
| 16 | Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм |
| 17 | Оконные блоки металлопластиковые |
| 18 | Трубы из полипропилена PN 10/25 |
| 19 | Трубы из полипропилена PN 10/40 |
| 20 | Крепления |
| 21 | Трубки из встроенного каучука, вспененного полиэтилена, толщиной 9 мм, диаметром 28 мм |
| 22 | Трубки из встроенного каучука, вспененного полиэтилена, толщиной 9 мм, диаметром 42 мм |
| 23 | Кран шаровый муфтовый 11Б27П1 |
| 24 | Переходы 25/16 |
| 25 | Трубы коричневые ПВХ Д200*4,0 м |
| 26 | Полиэтиленовые трубы высокой плотности диаметром 110 мм |
| 27 | Крепления для трубопроводов |
| 28 | Тройники п/этиленовые, ревизии, отводы диаметром 110 мм |
| 29 | Щит RH863 |
| 30 | Счетчик активной электр.энергии, электронный, прямого включения, 10-100А ЦЭ 6803 |
| 31 | Автомотические выключатели Iph=20 CLS6-C25/3 или аналог |
| 32 | Автомотические выключатели Iph=32 CLS6-C32/3 или аналог |
| 33 | Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУЗ или аналог |
| 34 | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения БК220-230-100 |
| 35 | Выключатели W12-B110 10A IP20 или аналог |
| 36 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ нг (А)-LSLTx, напряжением 0,66 Кв: число жил - 3 и сечением 4,0 мм2 или аналог |
| 37 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ нг (А)-LSLTx, напряжением 0,66 Кв: число жил - 3 и сечением 1,5 мм2 или аналог |
| 38 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ нг (А)-LSLTx, напряжением 0,66 Кв: число жил - 5 и сечением 10,0 мм2 или аналог |
| 39 | Труба RL-40 |
| 40 | Труба RL-20 |
| 41 | Труба RL-16 |
| 42 | Короб металлический 50мм |
| 43 | ЩИТ NRP-36 |
| 44 | Кабель ПВЗ 1х25 или аналог |

4. Качество работ:

1. Срок предоставления гарантий качества – не менее 5 лет.

2. При сдаче работ предоставляются сертификаты качества, накладные, счета фактуры на применяемые материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. Общие организационные вопросы

Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Технический надзор, заказчик и другой контролирующий орган не имеет права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

Своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.

| Составил: | Подпись: ____________________________(____________) |  |
| --- | --- | --- |
| Проверил: | ______________________________ (____________) |  |