| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| МКУ «КР МКД» | ООО «Центр» |
| ________________ / Русович С.Б. / | ________________ / Федоров С.Ф. / |
| «______»_______________ 2019 г. | «______»________________ 2019 г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к дефектной ведомости № 2.2 |
| по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов № 105 по ул. Беланова г. Калининграда. (по муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград») |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ул. Беланова, 105 |
|  | Минимальные работы |
| 1. | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см | 100 м3 | 0.256 |
| 2. | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 4см | 100 м3 | 0.058 |
| 3. | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0.97 |
| 4. | Вырубка одиночных кустарников лиственных пород при диаметре: до 1 м | 100 шт. | 0.03 |
| 5. | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см | м3 | 0.85 |
| 6. | Демонтаж ограждения из сетки рабицы.МПСН, п.10.2 таб.2-4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций | т | 0.4 |
| 7. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м? | 1 т груза | 76.13 |
| 8. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза | 76.13 |
|  | УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДОВ. (тип2) |
| 9. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.0299 |
| 10. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 47.84 |
| 11. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.1496 |
| 12. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 16.456 |
| 13. | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 | 0.0748 |
| 14. | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см) | 1000 м2 | 0.0748 |
| 15. | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм | м3 | 18.7 |
| 16. | Розлив вяжущих материалов | т | 0.0598 |
| 17. | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т | 0.0616 |
| 18. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0.0748 |
| 19. | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II | т | 7.009 |
| 20. | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.0008 |
| 21. | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 5см) или исключать: к норме 27-06-020-08 | 1000 м2 | 0.0748 |
| 22. | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II | т | 1.7504 |
| 23. | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.0002 |
| 24. | Розлив вяжущих материалов | т | 0.0224 |
| 25. | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т | 0.0231 |
| 26. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0.0748 |
| 27. | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 | т | 0.0008 |
| 28. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 5.5062 |
|  | Устройство асфальтобетонного покрытия (тип 3) |
| 29. | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 | 0.1122 |
| 30. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?(щебеночное основание) | 1 т груза | 15.71 |
| 31. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор) | 1 т груза | 15.71 |
| 32. | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 | 0.1122 |
| 33. | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см) | 1000 м2 | -0.1122 |
| 34. | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 14.025 |
| 35. | Розлив вяжущих материалов | т | 0.0898 |
| 36. | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т | 0.0925 |
| 37. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0.1122 |
| 38. | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II | т | 10.513 |
| 39. | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.0012 |
| 40. | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 5см) или исключать: к норме 27-06-020-08 | 1000 м2 | 0.1122 |
| 41. | Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II | т | 2.6254 |
| 42. | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0.0004 |
| 43. | Розлив вяжущих материалов | т | 0.0337 |
| 44. | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ | т | 0.0347 |
| 45. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0.1122 |
| 46. | Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 | т | 0.0012 |
| 47. | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В | т | 10.8385 |
|  | Установка бортовых камней |
| 48. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.00558 |
| 49. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 8.928 |
| 50. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.037 |
| 51. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 4.07 |
| 52. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 0.62 |
| 53. | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 62 |
|  | УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ |
|  | Установка бортовых камней |
| 54. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.0061 |
| 55. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 9.76 |
| 56. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.031 |
| 57. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 3.41 |
| 58. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м | 1.09 |
| 59. | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.0216 |
| 60. | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 5.531 |
| 61. | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 109 |
|  | ТРОТУАРЫ ВДОЛЬ ДВОРОВЫХ ПРОЕЗДОВ( тип7) |
| 62. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.015 |
| 63. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 24 |
| 64. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.078 |
| 65. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 8.58 |
| 66. | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 | 0.06 |
| 67. | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см) | 1000 м2 | -0.06 |
| 68. | Смесь щебеночно-песчаная готовая С5, размер зерен 0-40 мм | м3 | 7.5 |
| 69. | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 | 0.03 |
| 70. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 3.06 |
| 71. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 6 |
| 72. | Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 серая | м2 | 18.36 |
| 73. | Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 черная | м2 | 21.42 |
| 74. | Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 красная | м2 | 21.42 |
|  | ТРОТУАРЫ ВТОРОСТЕПЕННЫЕ (тип 8) |
| 75. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.0208 |
| 76. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 33.28 |
| 77. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.166 |
| 78. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 18.26 |
| 79. | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 | 0.0415 |
| 80. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 4.233 |
| 81. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 8.3 |
| 82. | Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 серая | м2 | 25.5 |
| 83. | Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 черная | м2 | 29.58 |
| 84. | Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х60мм (типа Кирпич) М400 красная | м2 | 29.58 |
|  | Скамейки, урны |
| 85. | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку) | 100 м3 | 0.0018 |
| 86. | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.0018 |
| 87. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза | 0.288 |
| 88. | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.0018 |
| 89. | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 0.1836 |
| 90. | Монтаж скамеек | т | 0.102 |
| 91. | Диван на металлических ножках | шт. | 2 |
| 92. | Урна железобетонная+металлич. вставка 480 х 480мм h=730мм | шт | 2 |
| 93. | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 5 см | шт. | 2 |
|  | Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм (тип 6) |
| 94. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.0945 |
| 95. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 151.2 |
| 96. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.42 |
| 97. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 46.2 |
| 98. | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 | 0.21 |
| 99. | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см) | 1000 м2 | 0.21 |
| 100. | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм | м3 | 52.5 |
| 101. | Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси | 100 м3 | 0.105 |
| 102. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 10.71 |
| 103. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 21 |
| 104. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм (типа Кирпич) М400 ЖЕЛТАЯ | м2 | 171.36 |
| 105. | Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х80мм (типа Кирпич) М400 красная | м2 | 42.84 |
|  | Установка бортовых камней |
| 106. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.00666 |
| 107. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 10.656 |
| 108. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0.044 |
| 109. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 4.84 |
| 110. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 0.74 |
| 111. | Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 74 |
|  | Благоустройство |
| 112. | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 3 |
| 113. | Выкапывание кустарников | 10 м | 0.5 |
| 114. | Посадка кустарников-саженцев (б/у) в живую изгородь: однорядную | 10 м | 0.5 |
|  | УСТРОЙСТВО ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ |
| 115. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0.0369 |
| 116. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт) | 1 т груза | 59.04 |
| 117. | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 0.15 |
| 118. | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 1.65 |
| 119. | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм | 100 м | 0.3 |
| 120. | Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм | м | 30.3 |
| 121. | Устройство круглых смотровых колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах | 10 м3 | 0.156 |
| 122. | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | -0.4306 |
| 123. | Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) | шт. | 2 |
| 124. | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 2 |
| 125. | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 2 |
| 126. | Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 2 |
| 127. | Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца | шт. | 2 |
| 128. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком | 100 м3 | 0.2989 |
| 129. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 32.879 |

| Составил: | вед. инженер ОК Сметанина Е.Н. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Начальник отдела ОК Рябкова Г.Н. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |