| «Согласовано» | «Утверждаю» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «ЖЭК № 17» |
| ____________________ С.Б. Русович | ______________ О.Н. Чикулаева |
| «___» _________________ 2014 г. | «___»____________2014 г. |

Техническое задание

на капитальный ремонт крыши, отмостки, гидроизоляции подвала, козырька над входом в подвал, замены окна в подвале и балки над окном МКД № 24а по ул. Лесопарковая  в Центральном районе

г. Калининграда (по решению суда).

- Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград Ул. Лесопарковая, 24а |
| 3 | Заказчик | ООО «ЖЭК №17» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме № 24а по ул. Лесопарковая необходимо выполнить капитальный ремонт крыши, отмостки, гидроизоляции подвала, козырька над входом в подвал, замены окна и балки над окном. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Образцы кровельного покрытия до начала работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком и МКУ «КР МКД». |
| 5 | Цена лота: согласно сметной стоимости |
| 6 | Особые условия: 1) Сроки производства работ: 90 календарных дней В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. 2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. 3) Кровельное покрытие снимать с возможным сохранением материала. |
| 7 | Заказчик совместно с Подрядчиком и представителем строительного контроля имеют право при исполнении контракта изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента общего объема в случае выявления потребности в дополнительных работ, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 8 | Все ремонтные работы производятся на основании: СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» СНиП II-26-76 «Кровли» МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком, строительным контролем и представителем МКУ «КР МКД». |
| 9 | Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком и МКУ «КР МКД». |
| 10 | Передача объекта подрядчику происходит по Акту с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей. |
| 11 | Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от залития и прочих повреждений связанных с производством работ. |

Основные допустимые материалы:

| 1 | Этернит или аналог |
| --- | --- |
| 2 | Сталь оцинкованная толщиной не менее 0,5 мм |
| 3 | Доска обрезная хвойных пород 100x32 мм, 2-го сорта |
| 4 | Бруски обрезные, размеры не менее 50х50 мм |
| 5 | Доска обрезная 150x50 мм |
| 6 | Брус обрезной 100х150мм, 150x150мм, 250х250мм |
| 7 | Антисептик-антипирен «Пирилакс» или эквивалент |
| 8 | Сталь оцинкованная в рулонах, цветная толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием |
| 9 | Кирпич керамический одинарный размером 250*120*65, марка 150 |
| 10 | Снегозадержание из оцинкованной стали с полимерным покрытием (по расчету) |
| 11 | Водосточная система из оцинкованной стали с полимерным покрытием (по расчету) |
| 12 | Пленка пароизоляционная типа «ЮТАКОН» либо аналог |
| 13 | Окно-люк выхода на крышу VELUX (0,75*1,18) или аналог |
| 14 | Блоки оконные с одинарными остеклением со спаренными створками одностворные ОС 6-9 |
| 15 | Трубы стальные квадратные ГОСТ 8639-82 50х50 мм |
| 16 | Бетон тяжелый марки М-150 |
| 17 | Песок строительный |
| 18 | Доска обрезная хвойных пород толщиной не менее 25 мм |

3.Качество работ и организационные вопросы:

1. Демонтаж обрешетки в полном объеме.

2. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет

3. Сертификаты качества на материалы.

4. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

5. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

6. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ  заказчик и подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

7. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

8. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администрации ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

|  | Составил: Подпись: _______________ Инженер ООО «ЖЭК №17» Резников М.А. Проверил: _______________ Гл. инженер ООО «ЖЭК № 17» С.И. Сиротина |  |
| --- | --- | --- |