| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 2 774 276 | руб. | Смета на сумму: | 2 774 276 | руб. |
| Директор МКУ «КР МКД» | Генеральный директор ООО «УЮТ» |
| ________________ /Русович С.Б. / | ________________ / Баранова Н.С. / |
| «______»____________________ 2013г. | «______»____________________ 2013г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт кровли жилого дома №3 по ул. Пацаева |
| Сметная стоимость: | 2 774.276 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 2.871 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 333.014 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 1"" |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 46-04-008-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | 7.628 | 165.55 | 131.65 | 33.90 | 1 262.82 | 1 004.23 | 258.59 | 12.51 | 4.4 | 13 701 | 12 563 | 1 138 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 994.19 |  |  |  | 84% | 10 553 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 602.54 |  |  |  | 48% | 6 030 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 859.55 |  |  |  |  | 30 284 |  |  |
| 2. | ТЕРр 58-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 7.628 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 1 315.91 | 974.86 | 341.05 | 12.51 | 7.12 | 14 624 | 12 195 | 2 428 |
|  |  |  |  |  | 6.95 |  |  | 53.01 | 1 | 12.49 |  |  | 662 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 853.13 |  |  |  | 71% | 9 128 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 668.12 |  |  |  | 52% | 6 686 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 837.16 |  |  |  |  | 30 438 |  |  |
| 3. | ТЕРр 53-1-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Разборка засыпного утеплителя покрытия, 100 м2 | 2.542 | 1 138.82 | 680.90 | 457.92 | 2 894.88 | 1 730.85 | 1 164.03 | 12.51 | 5.93 | 28 556 | 21 653 | 6 903 |
|  |  |  |  |  | 59.65 |  |  | 151.63 | 1 | 12.5 |  |  | 1 895 |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 1 618.93 |  |  |  | 73% | 17 190 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 1 317.74 |  |  |  | 56% | 13 187 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 831.55 |  |  |  |  | 58 933 |  |  |
| 4. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Покрытие пленкой кровель, 100 м2 покрытия | 2.542 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 728.86 | 311.74 | 3.21 | 12.51 | 7.2 | 5 061 | 3 900 | 23 |
|  |  |  |  | 162.83 |  |  | 413.91 |  | 2.75 | 1 |  | 1 138 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 289.92 |  |  |  | 79% | 3 081 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(92.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 199.51 |  |  |  | 51% | 1 989 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 218.29 |  |  |  |  | 10 131 |  |  |
| 5. | ТССЦ 101-4134 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 317.75 | 13.13 |  |  | 4 172.06 |  |  |  |  | 13 600 |  |  |
|  |  |  |  | 13.13 |  |  | 4 172.06 |  | 42.8 |  |  | 13 600 |  |
|  | Объем: 254.2*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ТЕР 26-01-039-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции | 38.13 | 202.86 | 119.97 | 82.89 | 7 734.88 | 4 574.38 | 3 160.50 | 12.51 | 6.94 | 79 159 | 57 225 | 21 934 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.02 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 254.2*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 4 116.94 |  |  |  | 77% | 44 063 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 2 744.63 |  |  |  | 48% | 27 468 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 596.45 |  |  |  |  | 150 690 |  |  |
| 7. | ТССЦ 104-0097 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2 | 777.852 | 26.54 |  |  | 20 644.19 |  |  |  |  | 67 774 |  |  |
|  |  |  |  | 26.54 |  |  | 20 644.19 |  | 87.13 |  |  | 67 774 |  |
|  | Объем: 254.2*3*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | ТЕРр 58-12-1 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Устройство обрешетки сплошной из досок, 100 м2 | 7.628 | 3 803.88 | 268.33 | 45.75 | 29 016.00 | 2 046.82 | 348.98 | 12.51 | 6.95 | 103 899 | 25 606 | 2 425 |
|  |  |  |  | 3 489.80 | 5.68 |  | 26 620.19 | 43.33 | 2.85 | 12.54 |  | 75 868 | 543 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 734.82 |  |  |  | 71% | 18 566 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 358.60 |  |  |  | 52% | 13 597 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 32 109.42 |  |  |  |  | 136 062 |  |  |
| 9. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 15.256 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 3 380.97 | 1 553.03 | 1 566.60 | 12.51 | 3.39 | 25 204 | 19 428 | 5 311 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.45 |  | 261.34 | 22.12 | 1.78 | 12.56 |  | 465 | 278 |
|  | Объем: 762.8*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005 |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 1 417.64 |  |  |  | 77% | 15 174 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 945.09 |  |  |  | 48% | 9 459 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 743.70 |  |  |  |  | 49 837 |  |  |
| 10. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 315.799 | 36.04 |  |  | 11 381.40 |  |  |  |  | 47 531 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 11 381.40 |  | 150.51 |  |  | 47 531 |  |
|  | Объем: 15.256*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ТЕРр 58-5-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 0.15 | 4 519.16 | 360.82 | 36.65 | 677.87 | 54.12 | 5.50 | 12.51 | 7.07 | 3 251 | 677 | 39 |
|  |  |  |  | 4 121.69 |  |  | 618.25 |  | 4.1 | 1 |  | 2 535 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 44.92 |  |  |  | 71% | 481 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 35.18 |  |  |  | 52% | 352 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 757.97 |  |  |  |  | 4 084 |  |  |
| 12. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 0.25 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 2 322.83 | 339.58 | 8.65 | 12.51 | 6.98 | 10 153 | 4 248 | 60 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 1 974.60 |  | 2.96 | 1 |  | 5 845 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 281.85 |  |  |  | 71% | 3 016 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 220.73 |  |  |  | 52% | 2 209 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 825.41 |  |  |  |  | 15 378 |  |  |
| 13. | ТЕРр 58-5-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.13 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 880.84 | 188.49 | 8.73 | 12.51 | 7.02 | 5 222 | 2 358 | 61 |
|  |  |  |  | 5 258.63 |  |  | 683.62 |  | 4.1 | 1 |  | 2 803 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 156.45 |  |  |  | 71% | 1 674 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 122.52 |  |  |  | 52% | 1 226 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 159.81 |  |  |  |  | 8 122 |  |  |
| 14. | ТЕРр 58-5-6 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов, 1 шт. | 8 | 111.23 | 12.64 | 28.30 | 889.84 | 101.12 | 226.40 | 12.51 | 7.07 | 5 289 | 1 265 | 1 601 |
|  |  |  |  | 70.29 |  |  | 562.32 |  | 4.31 | 1 |  | 2 424 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 83.93 |  |  |  | 71% | 898 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 65.73 |  |  |  | 52% | 658 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 039.50 |  |  |  |  | 6 845 |  |  |
| 15. | ТЕРр 58-5-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт. | 4 | 162.60 | 38.37 | 35.62 | 650.40 | 153.48 | 142.48 | 12.51 | 7.07 | 4 409 | 1 920 | 1 007 |
|  |  |  |  | 88.61 |  |  | 354.44 |  | 4.18 | 1 |  | 1 482 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 127.39 |  |  |  | 71% | 1 363 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 99.76 |  |  |  | 52% | 998 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 877.55 |  |  |  |  | 6 771 |  |  |
| 16. | ТЕРр 58-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали, желобов, 100 м труб и покрытий | 1.092 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 82.52 | 82.28 | 0.24 | 12.51 | 4.09 | 1 030 | 1 029 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 68.29 |  |  |  | 71% | 731 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 53.48 |  |  |  | 52% | 535 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 204.29 |  |  |  |  | 2 296 |  |  |
| 17. | ТЕР 12-01-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 1.092 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 9 623.97 | 356.97 | 34.79 | 12.51 | 6.89 | 33 879 | 4 466 | 240 |
|  |  |  |  | 8 454.40 | 3.03 |  | 9 232.20 | 3.30 | 3.16 | 12.48 |  | 29 174 | 41 |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 389.09 |  |  |  | 92% | 4 146 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 198.15 |  |  |  | 44% | 1 983 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 211.21 |  |  |  |  | 40 009 |  |  |
| 18. | ТЕРр 58-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон | 0.03 | 2 618.75 | 2 607.40 | 11.35 | 78.56 | 78.22 | 0.34 | 12.51 | 4.05 | 980 | 979 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 64.92 |  |  |  | 71% | 695 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 50.84 |  |  |  | 52% | 509 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 194.33 |  |  |  |  | 2 184 |  |  |
| 19. | ТЕР 10-01-003-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно | 3 | 394.62 | 69.00 | 29.78 | 1 183.85 | 207.00 | 89.33 | 12.51 | 6.53 | 5 711 | 2 590 | 583 |
|  |  |  |  | 295.84 | 2.08 |  | 887.52 | 6.23 | 2.86 | 12.51 |  | 2 538 | 78 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9084 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-0251:[ М-(181.60=363.19*0.5) ] |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 226.02 |  |  |  | 90% | 2 401 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 115.14 |  |  |  | 43% | 1 147 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 525.02 |  |  |  |  | 9 259 |  |  |
| 20. | ТССЦ 203-8040 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99), м2 | 2.025 | 1 365.61 |  |  | 2 765.36 |  |  |  |  | 5 426 |  |  |
|  |  |  |  | 1 365.61 |  |  | 2 765.36 |  | 2 679.54 |  |  | 5 426 |  |
|  | Объем: (0.75*0.90)*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | ТЕРр 58-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Разборка люка выхода на крышу, 100шт | 0.01 | 2 618.75 | 2 607.40 | 11.35 | 26.19 | 26.07 | 0.11 | 12.51 | 4.05 | 327 | 326 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 21.64 |  |  |  | 71% | 231 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 16.95 |  |  |  | 52% | 170 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 64.77 |  |  |  |  | 728 |  |  |
| 22. | ТЕР 10-01-034-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Установка в жилых и общественных зданиях люков выхода на крышу из ПВХ профилей поворотных, 100 м2 проемов | 0.00405 | 21 223.62 | 2 306.00 | 742.65 | 85.96 | 9.34 | 3.01 | 12.51 | 5.84 | 333 | 117 | 18 |
|  |  |  |  | 18 174.97 | 28.43 |  | 73.61 | 0.12 | 2.7 | 12.53 |  | 199 | 1 |
|  | Объем: 0.75*0.54*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 10.03 |  |  |  | 90% | 106 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 5.11 |  |  |  | 43% | 51 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 101.10 |  |  |  |  | 490 |  |  |
| 23. | Цена поставщика. Люк выхода на крышу FAKRO WSZ 0.75х0.54, м2 | 0.405 | 3 956.07 |  |  | 1 602.21 |  |  | 1 | 1 | 7 979 |  |  |
|  |  |  |  | 3 956.07 |  |  | 1 602.21 |  | 4.98 | 1 |  | 7 979 |  |
|  | Объем: 0.75*0.54*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =19506.17*1.01/4.98 |
| 24. | ТЕРр 65-33-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена жалюзийных решеток, 100 жалюзийных решеток | 0.06 | 489.26 | 418.02 | 0.33 | 29.36 | 25.08 | 0.02 | 12.51 | 6.39 | 349 | 314 |  |
|  |  |  |  | 70.91 | 0.13 |  | 4.25 | 0.01 | 8.29 | 12.46 |  | 35 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 301-1514:[ М-(3754.00=37.54*100) ] |
|  | Накладные расходы |  | 103% |  |  | 25.84 |  |  |  | 88% | 276 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 15.05 |  |  |  | 48% | 151 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 70.26 |  |  |  |  | 776 |  |  |
| 25. | ТССЦ 301-0596 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка СТД 302, размер 150х580 мм, м2 | 1.08 | 704.11 |  |  | 760.44 |  |  |  |  | 7 233 |  |  |
|  |  |  |  | 704.11 |  |  | 760.44 |  | 6 696.95 |  |  | 7 233 |  |
|  | Объем: 0.2*0.9*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие пленкой кровель, 100 м2 покрытия | 7.628 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 2 187.16 | 935.47 | 9.63 | 12.51 | 7.2 | 15 188 | 11 703 | 69 |
|  |  |  |  | 162.83 |  |  | 1 242.07 |  | 2.75 | 1 |  | 3 416 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 869.99 |  |  |  | 79% | 9 245 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(92.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 598.70 |  |  |  | 51% | 5 969 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 655.85 |  |  |  |  | 30 402 |  |  |
| 27. | ТССЦ 101-4134 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 953.5 | 13.13 |  |  | 12 519.46 |  |  |  |  | 40 810 |  |  |
|  |  |  |  | 13.13 |  |  | 12 519.46 |  | 42.8 |  |  | 40 810 |  |
|  | Объем: 762.8*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | ТЕР 12-01-007-05 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство кровель из черепицы пазовой штампованной или прессованной керамической, 100 м2 кровли | 7.628 | 29 858.10 | 1 069.80 | 288.58 | 227 757.62 | 8 160.43 | 2 201.25 | 12.51 | 6.94 | 1 145 646 | 102 087 | 15 277 |
|  |  |  |  | 28 499.73 | 32.46 |  | 217 395.94 | 247.62 | 4.73 | 12.5 |  | 1 028 283 | 3 095 |
|  | Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 9 080.69 |  |  |  | 92% | 96 767 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 4 624.43 |  |  |  | 44% | 46 280 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 241 462.74 |  |  |  |  | 1 288 694 |  |  |
| 29. | Цена поставщика. Черепица "Вальчик" проходная, шт | 4 | 573.54 |  |  | 2 294.14 |  |  | 1 | 1 | 10 278 |  |  |
|  |  |  |  | 573.54 |  |  | 2 294.14 |  | 4.48 | 1 |  | 10 278 |  |
|  | Поправки: М: =2424/4.48*1.06 |
| 30. | Цена поставщика. Трубка проходная для вентиляции, шт | 4 | 764.71 |  |  | 3 058.86 |  |  | 1 | 1 | 13 704 |  |  |
|  |  |  |  | 764.71 |  |  | 3 058.86 |  | 4.48 | 1 |  | 13 704 |  |
|  | Поправки: М: =3232/4.48*1.06 |
| 31. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 1.092 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 3 228.28 | 409.24 | 7.27 | 12.51 | 6.9 | 12 593 | 5 120 | 50 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.03 |  | 2 811.77 | 1.12 | 2.64 | 12.57 |  | 7 423 | 14 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 340.60 |  |  |  | 71% | 3 645 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 266.73 |  |  |  | 52% | 2 670 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 835.61 |  |  |  |  | 18 908 |  |  |
| 32. | ТЕР 10-01-008-08 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012 прим) Обивка стен слух. окон кровельной сталью оцинкованной по войлоку, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.09 | 373.54 | 335.71 | 26.60 | 33.62 | 30.21 | 2.39 | 12.52 | 7.17 | 400 | 378 | 17 |
|  |  |  |  | 11.23 |  |  | 1.01 |  | 4.14 | 1 |  | 4 |  |
|  | Объем: 3*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 32.02 |  |  |  | 90% | 340 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 16.31 |  |  |  | 43% | 163 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 81.96 |  |  |  |  | 903 |  |  |
| 33. | ТССЦ 101-3190 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.0396 | 23 811.97 |  |  | 942.95 |  |  |  |  | 1 895 |  |  |
|  |  |  |  | 23 811.97 |  |  | 942.95 |  | 47 861.13 |  |  | 1 895 |  |
|  | Объем: 0.09*0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | ТЕРр 58-10-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 1.44 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 10 678.71 | 479.58 | 18.96 | 12.51 | 7.18 | 32 706 | 6 000 | 136 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 10 180.17 |  | 2.61 | 1 |  | 26 570 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 398.05 |  |  |  | 71% | 4 260 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 311.73 |  |  |  | 52% | 3 120 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 388.49 |  |  |  |  | 40 086 |  |  |
| 35. | ТЕРр 58-10-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.24 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 1 375.56 | 138.79 | 1.94 | 12.51 | 7.18 | 4 627 | 1 736 | 14 |
|  |  |  |  | 5 145.09 |  |  | 1 234.82 |  | 2.33 | 1 |  | 2 877 |  |
|  | Объем: 12*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 115.20 |  |  |  | 71% | 1 233 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 90.21 |  |  |  | 52% | 903 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 580.97 |  |  |  |  | 6 762 |  |  |
| 36. | ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.11 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 506.52 | 52.86 | 0.89 | 12.51 | 7.18 | 1 800 | 661 | 6 |
|  |  |  |  | 4 116.09 |  |  | 452.77 |  | 2.5 | 1 |  | 1 132 |  |
|  | Объем: 12*1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 43.87 |  |  |  | 71% | 469 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 34.36 |  |  |  | 52% | 344 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 584.75 |  |  |  |  | 2 613 |  |  |
| 37. | ТЕРр 58-10-6 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.12 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 1 046.37 | 57.67 | 0.97 | 12.51 | 7.18 | 1 933 | 721 | 7 |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 987.73 |  | 1.22 | 1 |  | 1 205 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 47.87 |  |  |  | 71% | 512 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 37.49 |  |  |  | 52% | 375 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 131.72 |  |  |  |  | 2 820 |  |  |
| 38. | ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.96 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 1 303.61 | 314.62 | 0.97 | 12.51 | 7.2 | 8 122 | 3 936 | 7 |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 988.02 |  | 4.23 | 1 |  | 4 179 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 261.13 |  |  |  | 71% | 2 795 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 204.50 |  |  |  | 52% | 2 047 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 769.25 |  |  |  |  | 12 963 |  |  |
| 39. | ТЕР 46-01-008-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Ремонт оголовников бетонных на трубах, 1 м3 | 0.352 | 1 567.41 | 240.58 | 37.36 | 551.73 | 84.68 | 13.15 | 12.52 | 6.66 | 3 504 | 1 060 | 88 |
|  |  |  |  | 1 289.47 | 2.11 |  | 453.89 | 0.74 | 5.19 | 12.52 |  | 2 356 | 9 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 204-0021:[ М-(601.47=6683.04*0.09) ] |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 84.57 |  |  |  | 84% | 898 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 51.25 |  |  |  | 48% | 513 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 687.55 |  |  |  |  | 4 915 |  |  |
| 40. | ТЕРр 60-7-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.058 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 497.19 | 319.77 | 14.63 | 12.51 | 6.18 | 4 882 | 4 000 | 90 |
|  |  |  |  | 2 806.54 | 60.12 |  | 162.78 | 3.49 | 4.86 | 12.52 |  | 791 | 44 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 252.14 |  |  |  | 66% | 2 669 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 203.65 |  |  |  | 50% | 2 022 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 952.99 |  |  |  |  | 9 573 |  |  |
| 41. | ТССЦ 404-0006 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.2436 | 2 934.00 |  |  | 714.72 |  |  |  |  | 2 738 |  |  |
|  |  |  |  | 2 934.00 |  |  | 714.72 |  | 11 241.04 |  |  | 2 738 |  |
|  | Объем: 0.058*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 3-х каналов), 100 м труб | 0.012 | 9 286.88 | 6 088.30 | 189.36 | 111.44 | 73.06 | 2.27 | 12.51 | 6.18 | 1 104 | 914 | 14 |
|  |  |  |  | 3 009.22 | 45.08 |  | 36.11 | 0.54 | 4.86 | 12.52 |  | 175 | 7 |
|  | Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 57.41 |  |  |  | 66% | 608 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 46.37 |  |  |  | 50% | 461 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 215.22 |  |  |  |  | 2 172 |  |  |
| 43. | ТССЦ 404-0006 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.0528 | 2 934.00 |  |  | 154.92 |  |  |  |  | 594 |  |  |
|  |  |  |  | 2 934.00 |  |  | 154.92 |  | 11 241.04 |  |  | 594 |  |
|  | Объем: 0.012*2200*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 4 каналов), 100 м труб | 0.023 | 13 930.32 | 9 132.45 | 284.04 | 320.40 | 210.05 | 6.53 | 12.51 | 6.18 | 3 173 | 2 628 | 40 |
|  |  |  |  | 4 513.83 | 67.62 |  | 103.82 | 1.56 | 4.86 | 12.52 |  | 505 | 19 |
|  | Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 165.06 |  |  |  | 66% | 1 747 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 133.31 |  |  |  | 50% | 1 324 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 618.77 |  |  |  |  | 6 244 |  |  |
| 45. | ТССЦ 404-0006 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.1518 | 2 934.00 |  |  | 445.38 |  |  |  |  | 1 706 |  |  |
|  |  |  |  | 2 934.00 |  |  | 445.38 |  | 11 241.04 |  |  | 1 706 |  |
|  | Объем: 0.023*2200*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 8-ми каналов), 100 м труб | 0.023 | 32 504.08 | 21 309.05 | 662.76 | 747.59 | 490.11 | 15.24 | 12.51 | 6.18 | 7 403 | 6 131 | 94 |
|  |  |  |  | 10 532.27 | 157.78 |  | 242.24 | 3.63 | 4.86 | 12.52 |  | 1 177 | 45 |
|  | Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 385.12 |  |  |  | 66% | 4 076 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 311.06 |  |  |  | 50% | 3 088 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 443.76 |  |  |  |  | 14 567 |  |  |
| 47. | ТССЦ 404-0006 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.3542 | 2 934.00 |  |  | 1 039.22 |  |  |  |  | 3 982 |  |  |
|  |  |  |  | 2 934.00 |  |  | 1 039.22 |  | 11 241.04 |  |  | 3 982 |  |
|  | Объем: 0.023*2200*7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.36 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 868.60 | 466.42 | 0.74 | 12.51 | 4.04 | 7 536 | 5 835 | 3 |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 401.45 |  | 4.23 | 1 |  | 1 698 |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 368.47 |  |  |  | 67% | 3 909 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 233.21 |  |  |  | 40% | 2 334 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 470.28 |  |  |  |  | 13 779 |  |  |
| 49. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Окраска пов. труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.36 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 824.98 | 41.11 | 5.13 | 12.51 | 7.11 | 2 692 | 514 | 36 |
|  |  |  |  | 2 163.18 |  |  | 778.74 |  | 2.75 | 1 |  | 2 142 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 39.05 |  |  |  | 80% | 411 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 19.32 |  |  |  | 37% | 190 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 883.36 |  |  |  |  | 3 293 |  |  |
| 50. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 50.29 | 7.34 |  | 7.34 | 368.91 |  | 368.91 |  | 5.54 | 2 044 |  | 2 044 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =40.64/5.54 |
| 51. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 50.29 | 26.50 |  | 26.50 | 1 332.69 |  | 1 332.69 |  | 5.54 | 7 383 |  | 7 383 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =146.81/5.54 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 379 102.80 | 26 081.73 | 11 366.12 |  |  | 1 829 123 | 326 283 | 69 148 |
|  |  |  | 341 654.89 | 538.45 |  |  |  | 1 433 689 | 6 731 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 378 313.00 | 26 056.65 | 11 366.10 |  |  | 1 821 541 | 325 969 | 69 148 |
|  |  |  | 340 890.20 | 538.44 |  |  |  | 1 426 421 | 6 731 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 61 734.87 |  |  |  |  | 218 017 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 39; %=71 - по стр. 2, 8, 11-16, 18, 21, 31, 34-38; %=73 - по стр. 3; %=79 - по стр. 4, 26; %=77 - по стр. 6, 9; %=92 - по стр. 17, 28; %=90 - по стр. 19, 22, 32; %=66 - по стр. 40, 42, 44, 46; %=67 - по стр. 48; %=80 - по стр. 49) | 25 041.34 |  |  |  |  | 267 084 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 6, 9, 39; %=52 - по стр. 2, 8, 11-16, 18, 21, 31, 34-38; %=56 - по стр. 3; %=51 - по стр. 4, 26; %=44 - по стр. 17, 28; %=43 - по стр. 19, 22, 32; %=50 - по стр. 40, 42, 44, 46; %=40 - по стр. 48; %=37 - по стр. 49) | 16 002.44 |  |  |  |  | 160 054 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 419 356.78 |  |  |  |  | 2 248 679 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 789.80 | 25.08 | 0.02 |  |  | 7 582 | 314 |  |
|  |  |  | 764.69 | 0.01 |  |  |  | 7 268 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 24) | 25.84 |  |  |  |  | 276 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 24) | 15.05 |  |  |  |  | 151 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 830.69 |  |  |  |  | 8 009 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 420 187.47 |  |  |  |  | 2 256 688 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14% | 8 992.01 |  |  |  |  | 48 293 |  |  |
|  | Всего со строительным контролем | 429 179.48 |  |  |  |  | 2 304 981 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 8 583.59 |  |  |  |  | 46 100 |  |  |
|  | Всего с непредвиденными расходами | 437 763.07 |  |  |  |  | 2 351 081 |  |  |
|  | НДС | 78 797.35 |  |  |  |  | 423 195 |  |  |
|  | Всего с НДС | 516 560.42 |  |  |  |  | 2 774 276 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 25 067.18 |  |  |  |  | 267 360 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 16 017.49 |  |  |  |  | 160 205 |  |  |

| Составил: | Зам. директора по техническим вопросам ООО «УЮТ» Иванова Л.М. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |