| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» |  |  | Директор ООО «Прибрежный» |  |  |
| ________________ /Русович С.Б./ | ____________________ /И.А. Журавлев / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| на благоустройство дворовой территории МКД № 30, по ул. Заводской, г. Калининграда по ВЦП «Формирование современной городской среды ГО «Город Калининград» |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
|  | Ремонт дворовой территории . Демонтажные работы |
| 1. | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических | 1000 м2 | 0.048 |
| 2. | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 1.56 |
| 3. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 18.9 |
| 4. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 18.9 |
|  | Устройство проезда из асфальтобетонного покрытия . ТИП 3 (S=368м2 ) |
| 5. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.1472 |
| 6. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 235.52 |
| 7. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.1472 |
| 8. | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 1.104 |
| 9. | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0.368 |
| 10. | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 | 1000 м2 основания | -0.368 |
| 11. | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0.2944 |
| 12. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0.368 |
| 13. | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06 (до 5см) | 1000 м2 покрытия | 0.368 |
| 14. | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0.1104 |
| 15. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0.368 |
|  | Устройство проезда из асфальтобетонного покрытия. ТИП 4 (S=236 м2) |
| 16. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.0944 |
| 17. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 151.04 |
| 18. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.0944 |
| 19. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.472 |
| 20. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 51.92 |
| 21. | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0.236 |
| 22. | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 (до 20см) | 1000 м2 основания | 0.236 |
| 23. | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0.1888 |
| 24. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0.236 |
| 25. | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06 (до 5см) | 1000 м2 покрытия | 0.236 |
| 26. | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0.0708 |
| 27. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0.236 |
|  | Устройство тротуара из бетонной плитки т. 60 мм. S=70м2 (Тип 2) |
| 28. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.0175 |
| 29. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 28 |
| 30. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.0175 |
| 31. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.14 |
| 32. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 15.4 |
| 33. | Добавка пескоцементной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.035 |
| 34. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 3.57 |
| 35. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 7 |
| 36. | Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая | м3 | 71.4 |
|  | Установка бортовых камней |
| 37. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.02822 |
| 38. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 45.152 |
| 39. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.02822 |
| 40. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.1816 |
| 41. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 19.98 |
| 42. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 2.7 |
| 43. | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 270 |
| 44. | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м бортового камня | 0.7 |
| 45. | Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 70 |
| 46. | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.0112 |
| 47. | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.0112 |
| 48. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 1.792 |
| 49. | Монтаж металического оборудования элементов благоустройства. (скамейка, урна)) | 1 т конструкций | 0.09 |
| 50. | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0112 |
| 51. | Скамейка со спинкой (1860*530) | шт. | 3 |
| 52. | Урна железобетонная с металлической вставкой | шт. | 3 |
|  | Установка прожекторов |
| 53. | Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: на крыше здания, с лампой мощностью 500 Вт | 100 шт. | 0.03 |
| 54. | Светодиодный прожектор ЭРА LPR-50-6500К-М Б0017302 | шт | 3 |
| 55. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 3 |
| 56. | Автоматический выключатель В6/2 (В) | шт | 3 |
| 57. | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0.75 |
| 58. | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 20x10 мм | м | 75 |
| 59. | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0.75 |
| 60. | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.08 |
| 61. | Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см | 1 колодец | 3 |
| 62. | Устройство средств технического регулирования | 100 п. м | 0.1 |
|  | Раздел 2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. |
|  | Устройство тротуара из бетонной плитки (S=360м2) Тип 1 |
| 63. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.144 |
| 64. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 230.4 |
| 65. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.144 |
| 66. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.72 |
| 67. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 79.2 |
| 68. | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0.36 |
| 69. | Добавка пескоцементной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.18 |
| 70. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 18.36 |
| 71. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 36 |
| 72. | Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая | м3 | 367.2 |
|  | Установка бортовых камней |
| 73. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.01143 |
| 74. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 18.288 |
| 75. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.01143 |
| 76. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.0762 |
| 77. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 8.38 |
| 78. | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1.27 |
| 79. | Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 127 |
|  | Резиновое покрытие типа "ГОМБИТ" |
| 80. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.15 |
| 81. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 16.5 |
| 82. | Устройство подстилающих слоев: бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 7.5 |
| 83. | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0.06 |
| 84. | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм | т | 0.06 |
| 85. | Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8 | 100 м2 покрытия | 0.75 |
| 86. | Резиновое покрытие типа "Гомбит" т.10мм | м2 | 75 |
| 87. | Монтаж металического оборудования элементов благоустройства. (оборудовоние детских, спорртивных площадок) | 1 т конструкций | 0.24 |
| 88. | Устройство фундаментов-столбов бетонных (оборудовоние детских, спорртивных площадок) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0062 |
| 89. | Качалка на пружинке "Дельфинчик" | шт. | 1 |
| 90. | Детский игровой комплекс , горка (2530*1000) | шт. | 1 |
| 91. | Стойка для белья комбинированная (3310*100*2025) | шт. | 1 |
| 92. | Песочница (3000*3000) | шт. | 1 |
|  | Площадка под хоз. нужды. |
| 93. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.0025 |
| 94. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 4 |
| 95. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.0025 |
| 96. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.02 |
| 97. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 11 |
| 98. | Добавка пескоцементной смеси | 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.005 |
| 99. | Смесь пескоцементная (цемент М 400) | м3 | 0.51 |
| 100. | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 1 |
| 101. | Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая | м3 | 10.2 |
|  | Установка бортовых камней |
| 102. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.00056 |
| 103. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 0.896 |
| 104. | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 грунта | 0.00056 |
| 105. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.0028 |
| 106. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 0.31 |
| 107. | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б Кмр=0,33 к расходу раствора цементного | 100 м бортового камня | 0.14 |
| 108. | Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 14 |
|  | Прочие работы |
| 109. | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 1.35 |
| 110. | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см | 100 деревьев | 0.01 |
| 111. | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 20 см | 100 деревьев | 0.01 |
| 112. | Корчевка вручную пней диаметром: до 120 мм | 100 пней | 0.02 |
| 113. | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см Прил.1.12 п.3.213 Кзтр=0,8; Кэм=0,7 | 100 деревьев | 0.02 |
| 114. | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: с добавлением растительной земли до 50% | 10 ям | 0.2 |
| 115. | Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером: 0,7x0,7 м | 10 деревьев | 0.2 |
| 116. | Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м | 1 дерево | 5 |
| 117. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 0.3 |
| 118. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 0.3 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |