| «Согласовано» Директор МКУ «КР МКД» ________________/С.Б.Русович/ «___»____________2013г | «Утверждаю» Директор ООО «Теплосервис» _______________/В.А. Черкас/ «___»____________2013г |  |
| --- | --- | --- |
| Техническое задание |
| на выполнение работ по капитальному ремонту шиферной кровли (с заменой на этернит), с заменой подъездных окон МКД по адресу: ул. П. Морозова, д. 10-26, Московский район г. Калининград Основные данные по объекту № Перечень основных данных и требований Данные по объекту 1 Наименование объекта и его мощность Многоквартирный 3-х этажный дом 2 Местоположение Россия, г. Калининград, ул. П. Морозова, 10-26 3 Заказчик ООО «Теплосервис» 4 Данные подрядной организации По решению собрания собственников 5 Вид строительства Капитальный ремонт 6 Сроки начала и окончания работ По решению собрания собственников 7 Стадийность Строительные работы 8 Особые условия капитального ремонта Эксплуатируемые, не освобожденные здания. 9 Требования к конструктивным решениям Результаты работ должны удовлетворять всем нормам, актам, предусмотренным для данной категории здания. |

2. Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме № 10-26 по ул. П. Морозова  необходимо выполнить

капитальный ремонт  шиферной кровли (с заменой на этернит), с заменой подъездных окон.

2. Основные нормативные документы при ремонте крыш:

- СНиП 3.04.01.-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

- СНиП II-26-76 «Кровли»

- МДС 12-47.2007 «Кровельные работы»

3. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях     эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в   будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной.

Очередность выполнения работ должна быть согласована с Заказчиком.

4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны  труда и

санитарно-гигиенического режима на Объекте возлагается на Подрядчика. Ответственный производитель работ на Объекте назначается приказом Подрядчика,  копия приказа предоставляется Заказчику.

5.  Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и

согласовываются в МКУ «КР МКД» с предоставлением сертификатов качества,

паспортов на материалы, образцов кровельного покрытия.  На скрытые  работы

должны оформляться акты скрытых работ, с обязательной фотофиксацией.

6.  На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа

необходимо представить смету на соответствующий лот.

7.  Особые условия:

- Сроки производства работ:  не более 190 календарных дней.

- До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Заказчиком технологические карты по капитальному ремонту кровли с деталировкой узлов.

- Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду.

- При производстве работ предусмотреть контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз.

- Изготовить и установить на объекте капитального ремонта «Баннер», согласовать с заказчиком место для установки биотуалета.

- Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков.

- Для выполнения капитального ремонта кровли установить наружные трубчатые инвентарные леса.

- Стоимость капитального ремонта: согласно сметной документации.

- Изготовить и установить на объекте капитального ремонта  информационный баннер

8. Заказчик оставляет за собой право при исполнении договора  в одностороннем

порядке изменить объем всех предусмотренных   договором работ, услуг не более чем

на два процента общего объема, в  случае выявления потребности в дополнительных

работ, услугах, не предусмотренных  договором, но связанных с работами, услугами

предусмотренными  договором, или при прекращении потребности в предусмотренной

договором части работ, услуг.

9. Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования

строительных рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить

заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.

10.  Условия оплаты:

Авансовый платеж в размере до 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный расчет производится после подписания КС-2, КС-3.

3.Перечень основных работ по ремонту ремонту шиферной кровли

(с заменой на этернит), с заменой подъездных окон МКД  по адресу:  ул. П. Морозова, д. 10-26, Московский район  г. Калининград

| Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 22.592 |
| --- | --- | --- |
| Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 4.17 |
| Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 4.17 |
| Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.32 |
| Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки | 0.9 |
| Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных (кабылки) | 1 шт. | 60 |
| Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных (0,8*1,5) | 100 окон | 0.08 |
| Устройство слуховых окон (0,8*1,5) | 1 слуховое окно | 8 |
| Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2 | м2 | 9.6 |
| (прим.)Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной | 100 м2 кровли | 20.7302 |
| Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 22.592 |
| Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 1.8618 |
| Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 21.0058 |
| Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 434.82006 |
| Устройство кровель из этернита | 100 м2 кровли | 22.592 |
| Этернит в комплекте | м2 | 2891.776 |
| (Прим.)Устройство снегозадержателей | 100 м ограждения | 3.103 |
| (прим.)Разборка подшивки карнизов из досок | 100 м2 подшивки | 1.4678 |
| (прим.)Подшивка карнизов досками обшивки | 100 м2 потолка | 1.4678 |
| Простая окраска масляными составами по дереву потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.4678 |
| Перекладка дымовых труб 770*640 над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.05 |
| Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.21 |
| На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 8 каналов) | 100 м труб | 0.05 |
| Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.77 |
| Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.4 |
| Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.4 |
| Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 3.103 |
| Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: желобов | 100 м труб и покрытий | 3.103 |
| Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 3.103 |
| Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 2.09 |
| Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.44 |
| Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.22 |
| Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 1.54 |
| Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.22 |
| Раздел 1. Подъездные окна |
| Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.2057 |
| Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0.2057 |
| Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2 | м2 | 20.57 |
| Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0.184 |
| Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм | м | 18.4 |
| Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску | 100 м2 отделываемой поверхности | 0.14025 |
| (Прим.) Установка перфоуголка | 100 м | 0.561 |
| (Прим.) Шпатлевка | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.14025 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям откосов, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.14025 |
| Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.1826 |
| Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 105.609 |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 105.609 |

4.Материалы:

- Безасбестовый  волнистый лист «Этернит» в комплекте,

- Сталь, оцинкованная  с  полимерным покрытием толщиной 0,52-0,55 мм.

- Доска обрезная толщиной  не менее 25 мм.

- Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины

- Сталь оцинкованная листовая толщиной 0,7 мм

- Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65мм, марка 125

- Блок оконный пластиковый двустворчатый, с поворотно-откидной створкой

- Бруски обрезные, размер не менее 50х50

- Доска обрезная для усиления стропильной системы 150х50

- Бруски обрезные, размер не менее 150х150

- Доски подоконные ПВХ, шириной 250мм.

При производстве работ волнистые листы укладывать на бруски обрезные толщиной  не менее 60х60мм (50-50 мм) шаг не более 750 мм у рядовых листов необходимо срезать диагональные противоположные углы.    На карнизе рекомендуется использовать брусок высотой 65 мм, на коньке два коньковых бруска сечением 70 x 90 мм и(или) 60 x 100 мм.

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества, соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде. Стоимость материала поставщика обосновать накладной.

Примеры узлов:

Волнистые листы укладывают по разреженной обрешетке из брусьев сечением 60×60 мм (мин. 50х50мм), шаг которых выбирают таким, чтобы каждый лист лежал на трех брусках. При этом первый (карнизный) брусок должен быть выше рядовых на толщину асбестоцементного листа, то есть при толщине шифера 6 мм карнизный брусок должен быть высотой 66 мм. Все последующие четные бруски должны иметь высоту равную рядовой решетине плюс половина толщины шифера, то есть — 63 мм. Высота всех нечетных брусков равна 60 мм. Это правило нужно соблюдать для укладки всех штучных кровельных материалов на трех опорах, иначе кровля не прижмется к обрешетке, а листы первого ряда будут иметь другой уклон, отличный от последующих рядов — первый ряд листов «клюнет» вниз. Для однотипности целесообразно использовать бруски сечением 60×60 мм (мин. 50х50мм) с наращиванием их по необходимости подкладками толщиной 3 мм. Шаг брусков обрешетки должен составлять не более 750 мм (рис.). При подходе к коньку листы укладываются неполной длины, поэтому высоту брусков обрешетки нужно подбирать по факту. На коньке устанавливаются один или два коньковых бруса для крепления коньковой фасонной детали. Высота коньковых брусков подбирается по факту.

Обрешетку вокруг трубы (рис.) выполняют с использованием дополнительных брусков того же сечения, что и рядовые и располагают их вокруг ствола трубы в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Нормы противопожарной безопасности требуют, чтобы расстояние между трубой и любыми сгораемыми конструкциями (стропилами, решетинами и кровлей) было не менее 130 мм. Это расстояние потом закрывают разделкой из оцинкованной кровельной стали.

Воротник дымовой трубы и слуховых окон, а также примыкания к стенам (рис.) следует выполнять угловыми фасонными деталями либо фартуками из оцинкованной стали, которые закрепляют шурупами, пропускаемыми через гребни волн рядовых листов. Верхний конец фартука должен быть закреплен к стене и герметизирован. Нижний конец должен перекрывать не менее одной волны листа. По скату кровель защитные фартуки должны иметь нахлестку 150 мм.

В ендове обрешетку делают в виде сплошного дощатого настила (рис.) и накрывают заводским асбестоцементным лотком либо лотком, изготовленным из кровельной оцинкованной стали. Лотки устанавливают в направлении снизу вверх. Рядовые листы должны перекрывать продольные кромки лотковых деталей на 150 мм.

4. Качество работ:

Срок предоставления гарантий качества выполненных работ- 5 лет.

Сертификаты качества на материалы.

Уборка рабочих мест. Вывоз мусора. Биотуалет на  объекте обязателен.

Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. Общие организационные вопросы

Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

Технический надзор, заказчик и другой контролирующий орган не имеет права менять в ходе ремонта ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

Своевременно принимать меры к устранению замечаний,  до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.

Мастер ООО «Теплосервис»                                                                              Иванов В. Б.