| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 1 732 659 | руб. | Смета на сумму: | 1 732 659 | руб. |
| Директор МКУ «КР МКД» | Генеральный директор ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» |
| ________________ /С.Б. Русович/ | ________________ /Т.К. Казакова / |
| «______»_____________ 2018г. | «______»________________ 2018г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1. |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт фасада с утеплением, подвала, систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения МКД №17 по ул. Габайдулина в г. Калининграде. |
| Сметная стоимость: | 1 732.659 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 25.032 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 2.132 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 364.581 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 08.2018 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)". |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в текущих ценах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Фасад |
| 1. | ГЭСН 08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 |  | 2.8 | 7 987.76 | 22 366 |
| 1. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.07 | 0.196 | 229.990 | 45 |
| 1. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 43.5 | 121.8 | 163.200 | 19 878 |
| 1. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.196 | 1 037.49 | 203 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 45 |
| 1. 4. | 11.2.13.06-0011 | Щиты: настила | м2 | 3.4 | 9.52 | 239.98 | 2 285 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 93% | 18 528 |
|  |  |  |  |  |  | =(122*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 10 758 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 51 653 |
| 2. | 01.7.16.02-0003 | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные | т |  | 0.098 | 127 561.33 | 12 501 |
|  |  | Объем: (2.8)*0.035 |  |  |  |  |  |
| 3. | 01.7.16.02-0001 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород | м3 |  | 0.0252 | 18 270.82 | 460 |
|  |  | Объем: (2.8)*0.009 |  |  |  |  |  |
| 4. | ГЭСНр 69-2-1 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 шт. |  | 0.28 | 887.02 | 248 |
| 4. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 5.49 | 1.5372 | 161.570 | 248 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 66% | 164 |
|  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 99 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 511 |
| 5. | ГЭСНр 69-5-1 | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 100 шт. |  | 0.28 | 23 539.30 | 6 591 |
| 5. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8.32 | 2.3296 | 286.750 | 668 |
| 5. 2. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 20.8 | 5.824 | 169.310 | 986 |
| 5. 3. | 91.06.06-015 | Автогидроподъемники высотой подъема: свыше 35 м | маш.-ч | 8.32 | 2.3296 | 2 307.87 | 5 376 |
|  |  |  | (1) |  |  | 286.75 | 668 |
| 5. 4. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.4 | 0.112 | 2 040.43 | 229 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 66% | 1 092 |
|  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 662 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 344 |
| 6. | ГЭСН 46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных + откосы | 100 м2 |  | 2.359 | 3 361.61 | 7 930 |
| 6. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 22.82 | 53.83238 | 147.310 | 7 930 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 6 661 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 3 806 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 18 398 |
| 7. | ГЭСНр 53-14-1 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м |  | 20 | 459.04 | 9 181 |
| 7. 1. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 2.71 | 54.2 | 169.310 | 9 177 |
| 7. 2. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.01 | 0.2 | 20.52 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 73% | 6 699 |
|  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 56% | 5 139 |
|  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 21 019 |
| 8. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0.4 | 2 983.71 | 1 193 |
|  |  | Объем: (20.0)*0.02 |  |  |  |  |  |
| 9. | ГЭСНр 53-15-1 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 |  | 0.05 | 63 297.95 | 3 165 |
| 9. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1 | 0.05 | 268.820 | 13 |
| 9. 2. | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 397.65 | 19.8825 | 156.950 | 3 121 |
| 9. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1 | 0.05 | 874.68 | 44 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 13 |
| 9. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.59 | 0.0295 | 20.52 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 73% | 2 288 |
|  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 56% | 1 755 |
|  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 208 |
| 10. | 06.1.01.05-0037 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 | 1000 шт. |  | 0.026 | 13 896.92 | 361 |
|  |  | Объем: (5)*5.2 |  |  |  |  |  |
| 11. | 04.3.01.12-0003 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 | м3 |  | 0.12 | 2 735.32 | 328 |
|  |  | Объем: (0.05)*2.4 |  |  |  |  |  |
| 12. | ГЭСН 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 |  | 2.359 | 1 208.93 | 2 852 |
| 12. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.04718 | 249.405 | 12 |
| 12. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 6.55 | 15.45145 | 181.930 | 2 811 |
| 12. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.02359 | 308.04 | 7 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 6 |
| 12. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.02359 | 1 037.49 | 24 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 5 |
| 12. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.2359 | 38.33 | 9 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 2 258 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 1 045 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 155 |
| 13. | 14.3.01.02-0103 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л |  | 30.667 | 61.73 | 1 893 |
|  |  | Объем: (2.359)*0.013*1000 |  |  |  |  |  |
| 14. | ГЭСН 15-01-080-02 | Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 100 мм | 100 м2 |  | 2.246 | 165 445.10 | 371 590 |
| 14. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 28.28 | 63.51688 | 260.472 | 16 544 |
| 14. 2. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 361.17 | 811.18782 | 169.310 | 137 342 |
| 14. 3. | 91.06.03-057 | Лебедки электрические тяговым усилием: 122,62 кН (12,5 т) | маш.-ч | 6.08 | 13.65568 | 431.15 | 5 888 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 3 141 |
| 14. 4. | 91.06.05-052 | Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу | маш.-ч | 11.1 | 24.9306 | 761.71 | 18 990 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 6 702 |
| 14. 5. | 91.14.02-004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 15т | маш.-ч | 11.1 | 24.9306 | 1 376.44 | 34 315 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 6 702 |
| 14. 6. | 91.21.22-194 | Машины листогибочные специальные (вальцы) | маш.-ч | 0.2 | 0.4492 | 40.59 | 18 |
| 14. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.1 | 0.2246 | 20.52 | 5 |
| 14. 8. | 01.7.06.11-0001 | Лента ПСУЛ | 10 м | 4.492 | 10.089032 | 51.86 | 523 |
| 14. 9. | 01.7.15.07-0003 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 0.89 | 1.99894 | 7.27 | 15 |
| 14. 10. | 01.7.15.07-0132 | Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10х150 мм | 10 шт. | 120 | 269.52 | 46.88 | 12 635 |
| 14. 11. | 01.7.15.08-0003 | Заклепка СТД-985 | кг | 0.006 | 0.013476 | 229.96 | 3 |
| 14. 12. | 01.7.17.09-0061 | Сверла кольцевые алмазные диаметром: 5 мм | шт. | 0.36 | 0.80856 | 658.71 | 533 |
| 14. 13. | 01.8.01.06-0001 | Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM | м2 | 134.75 | 302.6485 | 43.13 | 13 053 |
| 14. 14. | 04.3.02.09-1526 | Штукатурка фасадная декоративная типа "BOLIX MPKA15DM" | кг | 400 | 898.4 | 32.20 | 28 928 |
| 14. 15. | 07.2.06.06-0072 | Профиль цокольный: AL 100 мм, длина 2500 мм | м | 3.26 | 7.32196 | 102.77 | 752 |
| 14. 16. | 08.3.05.05-0055 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм | т | 0.004 | 0.008984 | 54 847.13 | 493 |
| 14. 17. | 11.3.03.13-0031 | Уголок ПВХ с стеклосеткой | м | 6 | 13.476 | 20.97 | 283 |
| 14. 18. | 14.1.06.04-0001 | Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW" | кг | 600 | 1347.6 | 21.35 | 28 771 |
| 14. 19. | 14.1.06.04-0017 | Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" | кг | 831.95 | 1868.5597 | 24.25 | 45 313 |
| 14. 20. | 14.3.02.05-0105 | Краска силикатная типа "BOLIX SZ" | л | 44.92 | 100.89032 | 284.63 | 28 716 |
| 14. 21. | 14.4.01.10-0003 | Грунтовка: типа "BOLIX SG" | кг | 25.42 | 57.09332 | 173.12 | 9 884 |
| 14. 22. | 14.4.01.15-0004 | Грунтовка: полимерная типа "BOLIX O" | кг | 12.71 | 28.54666 | 130.48 | 3 725 |
| 14. 23. | 14.5.01.10-0025 | Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 1.96 | 4.40216 | 319.06 | 1 405 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 123 109 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 56 938 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 551 637 |
| 15. | 12.2.05.05-0045 | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОФАС | м3 |  | 25.1552 | 4 478.09 | 112 647 |
|  |  | Объем: (2.246)*11.2 |  |  |  |  |  |
| 16. | ГЭСНр 58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м |  | 0.253 | 18 070.06 | 4 572 |
| 16. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.12 | 0.03036 | 255.877 | 8 |
| 16. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 41.41 | 10.47673 | 161.570 | 1 693 |
| 16. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.08 | 0.02024 | 308.04 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 5 |
| 16. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.01012 | 1 037.49 | 10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 2 |
| 16. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.004 | 0.001012 | 57 689.15 | 58 |
| 16. 6. | 08.3.03.05-0001 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм | т | 0.006 | 0.001518 | 111 097.73 | 169 |
| 16. 7. | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | 0.184 | 0.046552 | 56 608.46 | 2 635 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 1 208 |
|  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 885 |
|  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 664 |
| 17. | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. |  | 3 | 302.90 | 909 |
| 18. | ГЭСНр 58-15-1 | Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей | 100 м |  | 0.27 | 9 968.38 | 2 691 |
| 18. 1. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 60.4 | 16.308 | 163.200 | 2 661 |
| 18. 2. | 08.3.03.05-0001 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм | т | 0.001 | 0.00027 | 111 097.73 | 30 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 71% | 1 889 |
|  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 1 384 |
|  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 964 |
| 19. | ГЭСН 20-02-002-08 | Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2 | 100 шт. |  | 0.04 | 5 079.73 | 203 |
| 19. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.023 | 0.00092 | 235.055 |  |
| 19. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 24.8 | 0.992 | 161.570 | 160 |
| 19. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.003 | 0.00012 | 308.04 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 |  |
| 19. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.0008 | 1 037.49 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 19. 5. | 01.7.15.07-0152 | Дюбель с шурупом 6/35 мм | 100 шт. | 4.04 | 0.1616 | 40.07 | 6 |
| 19. 6. | 14.5.01.07-1000 | Герметик клей силиконовый | л | 2.1267 | 0.085068 | 418.13 | 36 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 98% | 157 |
|  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 56% | 90 |
|  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 449 |
| 20. | С1Цена поставщик. | Решетка вентиляционная пластиковая 200*200мм 149 | шт. |  | 4 | 149.00 | 596 |
|  | карниз |
| 21. | ГЭСНр 62-41-1 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 |  | 0.224 | 3 064.05 | 686 |
| 21. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 20.8 | 4.6592 | 147.310 | 686 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 466 |
|  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 274 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 427 |
| 22. | ГЭСНр 61-28-1 (прим) | Нанесение клеевого состава по сетке | 100 м2 |  | 0.224 | 46 975.53 | 10 523 |
| 22. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.13 | 0.02912 | 229.990 | 7 |
| 22. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 81.6 | 18.2784 | 147.310 | 2 693 |
| 22. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.1 | 0.0224 | 10.80 |  |
| 22. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.13 | 0.02912 | 1 037.49 | 30 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 7 |
| 22. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.18 | 0.04032 | 20.52 | 1 |
| 22. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.25 | 0.056 | 9 149.15 | 512 |
| 22. 7. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 110 | 24.64 | 295.71 | 7 286 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 67% | 1 809 |
|  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 1 080 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 412 |
| 23. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т |  | -0.056 | 9 149.15 | -512 |
|  |  | Объем: (0.224)*(-0.25) |  |  |  |  |  |
| 24. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 |  | -24.64 | 295.71 | -7 286 |
|  |  | Объем: (0.224)*(-110.0) |  |  |  |  |  |
| 25. | 01.8.01.06-0006 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 |  | 24.64 | 32.67 | 805 |
|  |  | Объем: (0.224)*(110.0) |  |  |  |  |  |
| 26. | 14.1.06.04-0017 | Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" | кг |  | 56 | 24.25 | 1 358 |
|  |  | Объем: 22.4*2.5 |  |  |  |  |  |
| 27. | ГЭСН 15-04-019-07 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 |  | 0.224 | 2 335.01 | 523 |
| 27. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.01344 | 229.990 | 3 |
| 27. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 12.94 | 2.89856 | 175.550 | 509 |
| 27. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.07 | 0.01568 | 10.80 |  |
| 27. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.01344 | 1 037.49 | 14 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 3 |
| 27. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.00224 | 38.33 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 410 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 189 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 122 |
| 28. | 14.3.02.01-0003 | Краска <Нортовская фасадная ВД люкс> | кг |  | 0.8512 | 185.21 | 158 |
|  |  | Объем: 22.4*0.038 |  |  |  |  |  |
| 29. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг |  | 2.912 | 104.81 | 305 |
|  |  | Объем: (0.224)*13 |  |  |  |  |  |
| 30. | ГЭСН 11-01-018-03 | Установка перфорированного уголка на углы откосов | 100 м |  | 1.34 | 3 328.85 | 4 461 |
| 30. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.0134 | 229.990 | 3 |
| 30. 2. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 19.6 | 26.264 | 169.310 | 4 447 |
| 30. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.0134 | 1 037.49 | 14 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 4 183 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 2 270 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 10 914 |
| 31. | 09.2.03.04-0011 | Алюминиевый профиль (уголок 25х25 мм) | м |  | 135.34 | 10.51 | 1 422 |
|  |  | Объем: 134*1.01 |  |  |  |  |  |
|  | цоколь |
| 32. | ГЭСН 46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 |  | 0.381 | 3 361.61 | 1 281 |
| 32. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 22.82 | 8.69442 | 147.310 | 1 281 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 1 076 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 615 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 972 |
| 33. | ГЭСНр 53-15-1 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 |  | 0.02 | 63 297.95 | 1 266 |
| 33. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1 | 0.02 | 268.820 | 5 |
| 33. 2. | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 397.65 | 7.953 | 156.950 | 1 248 |
| 33. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1 | 0.02 | 874.68 | 17 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 5 |
| 33. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.59 | 0.0118 | 20.52 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 73% | 915 |
|  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 56% | 702 |
|  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 882 |
| 34. | 06.1.01.05-0037 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 | 1000 шт. |  | 0.0104 | 13 896.92 | 145 |
|  |  | Объем: (2)*5.2 |  |  |  |  |  |
| 35. | 04.3.01.12-0003 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 | м3 |  | 0.048 | 2 735.32 | 131 |
|  |  | Объем: (0.02)*2.4 |  |  |  |  |  |
| 36. | ГЭСНр 53-14-1 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м |  | 2 | 459.04 | 918 |
| 36. 1. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 2.71 | 5.42 | 169.310 | 918 |
| 36. 2. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.01 | 0.02 | 20.52 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 73% | 670 |
|  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 56% | 514 |
|  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 102 |
| 37. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 |  | 0.4 | 2 983.71 | 1 193 |
|  |  | Объем: (20)*0.02 |  |  |  |  |  |
| 38. | ГЭСН 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 |  | 0.2 | 1 208.93 | 242 |
| 38. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.004 | 249.405 | 1 |
| 38. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 6.55 | 1.31 | 181.930 | 238 |
| 38. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.002 | 308.04 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 1 |
| 38. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.002 | 1 037.49 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 38. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.02 | 38.33 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 191 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 88 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 522 |
| 39. | 14.3.01.02-0103 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л |  | 2.6 | 61.73 | 160 |
|  |  | Объем: (0.2)*0.013*1000 |  |  |  |  |  |
| 40. | ГЭСН 15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 |  | 0.381 | 17 515.20 | 6 673 |
| 40. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.78 | 1.05918 | 177.720 | 188 |
| 40. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 70.88 | 27.00528 | 181.930 | 4 913 |
| 40. 3. | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0.9 | 0.3429 | 14.36 | 5 |
| 40. 4. | 91.07.07-042 | Растворонасосы: 3 м3/ч | маш.-ч | 2.78 | 1.05918 | 267.44 | 283 |
|  |  |  | (1) |  |  | 177.72 | 188 |
| 40. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.13335 | 20.52 | 3 |
| 40. 6. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.89 | 0.72009 | 2 040.43 | 1 469 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 4 081 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 1 887 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 641 |
| 41. | ГЭСН 15-04-019-07 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 |  | 0.381 | 2 335.01 | 890 |
| 41. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.02286 | 229.990 | 5 |
| 41. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 12.94 | 4.93014 | 175.550 | 865 |
| 41. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.07 | 0.02667 | 10.80 |  |
| 41. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.02286 | 1 037.49 | 24 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 5 |
| 41. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.00381 | 38.33 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 696 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 322 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 908 |
| 42. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг |  | 4.953 | 104.81 | 519 |
|  |  | Объем: (0.381)*13 |  |  |  |  |  |
| 43. | 14.3.02.01-0003 | Краска <Нортовская фасадная ВД люкс> | кг |  | 14.478 | 185.21 | 2 681 |
|  |  | Объем: (0.381)*38.0 |  |  |  |  |  |
|  | Перенавеска эл.кабеля |
| 44. | ГЭСНр 67-3-1 | Демонтаж кабеля | 100 м |  | 0.3 | 1 423.15 | 427 |
| 44. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.003 | 268.820 | 1 |
| 44. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 9.64 | 2.892 | 147.310 | 426 |
| 44. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.003 | 308.04 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 307 |
|  |  |  |  |  |  | =(85.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 222 |
|  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 956 |
| 45. | ГЭСНм 08-02-390-02 | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм | 100 м |  | 0.3 | 3 537.37 | 1 061 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |
| 45. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.01 | 0.003 | 268.820 | 1 |
| 45. 2. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 18.39 | 5.517 | 179.760 | 992 |
| 45. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.003 | 308.04 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 1 |
| 45. 4. | 01.7.15.07-0022 | Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм | 1000 шт. | 0.3 | 0.09 | 168.36 | 15 |
| 45. 5. | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм | т | 0.001 | 0.0003 | 111 876.20 | 34 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 804 |
|  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 516 |
|  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 382 |
| 46. | 20.2.05.04-0032 | Кабель-канал (короб) "Электропласт": 80x40 мм | 100 м |  | 0.3 | 12 975.78 | 3 893 |
| 47. | ГЭСНм 08-02-399-02 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 | 100 м |  | 0.3 | 820.68 | 246 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |
| 47. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.006 | 249.405 | 1 |
| 47. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 3.76 | 1.128 | 177.590 | 200 |
| 47. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.01 | 0.003 | 874.68 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 1 |
| 47. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 0.003 | 1 037.49 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 |
| 47. 5. | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.16 | 0.048 | 446.18 | 21 |
| 47. 6. | 01.7.06.07-0001 | Лента К226 | 100 м | 0.055 | 0.0165 | 797.64 | 13 |
| 47. 7. | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.05 | 0.015 | 104.12 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 163 |
|  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 105 |
|  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 513 |
|  | Входные дверные блоки |
| 48. | ГЭСН 46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных | 100 м2 |  | 0.0208 | 18 255.44 | 380 |
| 48. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.74 | 0.160992 | 268.820 | 43 |
| 48. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 103.91 | 2.161328 | 152.740 | 330 |
| 48. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 7.74 | 0.160992 | 308.04 | 50 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 43 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 313 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 179 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 872 |
| 49. | ГЭСН 09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 |  | 2.08 | 846.68 | 1 761 |
| 49. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.17 | 0.3536 | 229.990 | 81 |
| 49. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 2.4 | 4.992 | 187.360 | 935 |
| 49. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.17 | 0.3536 | 1 037.49 | 367 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 81 |
| 49. 4. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.4 | 0.832 | 43.43 | 36 |
| 49. 5. | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.0001 | 0.000208 | 60 390.76 | 13 |
| 49. 6. | 08.4.01.02-0011 | Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно | т | 0.003 | 0.00624 | 55 107.93 | 344 |
| 49. 7. | 14.5.01.10-0025 | Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 0.1 | 0.208 | 319.06 | 66 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 701 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 589 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 051 |
| 50. | С99.2-03.02-0013 | Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 2 мм | м2 |  | 2.076 | 9 966.08 | 20 690 |
| 51. | ГЭСН 15-02-031-01 | Штукатурка поверхностей дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 |  | 0.01 | 46 940.19 | 469 |
| 51. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.06 | 0.0206 | 268.820 | 6 |
| 51. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 204.06 | 2.0406 | 175.550 | 358 |
| 51. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2.06 | 0.0206 | 308.04 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 6 |
| 51. 4. | 04.3.01.07-0012 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5 | м3 | 4.3 | 0.043 | 2 390.43 | 103 |
| 51. 5. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.1 | 0.001 | 2 040.43 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 291 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 135 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 895 |
| 52. | ГЭСН 15-04-002-01 | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке | 100 м2 |  | 0.01 | 1 992.66 | 20 |
| 52. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.03 | 0.0003 | 242.933 |  |
| 52. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 10.21 | 0.1021 | 154.230 | 16 |
| 52. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0001 | 308.04 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 |  |
| 52. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.0002 | 1 037.49 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 52. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.8 | 0.008 | 162.00 | 1 |
| 52. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.0001 | 38.33 |  |
| 52. 7. | 02.4.03.02-0001 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0004 | 0.000004 | 3 474.67 |  |
| 52. 8. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.017 | 0.00017 | 11 636.25 | 2 |
| 52. 9. | 14.5.07.04-0301 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0005 | 0.000005 | 46 966.96 |  |
| 52. 10. | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0016 | 0.000016 | 25 917.44 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 13 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 6 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 39 |
|  | отмостка |
| 53. | ГЭСНр 69-19-1 | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 100 | м3 |  | 3.3 | 2 096.05 | 6 917 |
| 53. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 9.74 | 32.142 | 161.570 | 5 193 |
| 53. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 4.53 | 14.949 | 97.21 | 1 453 |
| 53. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 9.06 | 29.898 | 9.05 | 271 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 66% | 3 427 |
|  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 2 077 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 422 |
| 54. | ГЭСН 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 |  | 0.062 | 22 685.74 | 1 407 |
| 54. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 154 | 9.548 | 147.310 | 1 407 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 61% | 858 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 31% | 436 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 701 |
| 55. | ГЭСН 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.062 | 7 577.13 | 470 |
| 55. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 53.56 | 3.32072 | 141.470 | 470 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 61% | 287 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 31% | 146 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 902 |
| 56. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 17.18 | 151.56 | 2 604 |
|  |  | Объем: 3.3*2.2+6.2*1.6 |  |  |  |  |  |
| 57. | ГЭСН 15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 |  | 0.1251 | 17 515.20 | 2 191 |
| 57. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.78 | 0.347778 | 177.720 | 62 |
| 57. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 70.88 | 8.867088 | 181.930 | 1 613 |
| 57. 3. | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0.9 | 0.11259 | 14.36 | 2 |
| 57. 4. | 91.07.07-042 | Растворонасосы: 3 м3/ч | маш.-ч | 2.78 | 0.347778 | 267.44 | 93 |
|  |  |  | (1) |  |  | 177.72 | 62 |
| 57. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.043785 | 20.52 | 1 |
| 57. 6. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.89 | 0.236439 | 2 040.43 | 482 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 1 340 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 620 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 151 |
| 58. | ГЭСН 11-01-004-07 | Устройство гидроизоляции обмазочной: холодной асфальтовой мастикой в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 |  | 0.124 | 3 782.34 | 469 |
| 58. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.75 | 0.093 | 246.040 | 23 |
| 58. 2. | 1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 | чел.-ч | 15.54 | 1.92696 | 206.640 | 398 |
| 58. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.31 | 0.03844 | 308.04 | 12 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 10 |
| 58. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.44 | 0.05456 | 1 037.49 | 57 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 13 |
| 58. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.5 | 0.062 | 38.33 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 396 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 215 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 079 |
| 59. | 01.2.03.03-0062 | Мастика битумно-резиновая кровельная | т |  | 0.0298 | 64 522.98 | 1 923 |
|  |  | Объем: 0.124*0.24 |  |  |  |  |  |
| 60. | ГЭСН 11-01-050-01 | Устройство гидроизоляции из рубероида в один слой насухо | 100 м2 |  | 0.124 | 578.17 | 72 |
| 60. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.00248 | 229.990 | 1 |
| 60. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 3.45 | 0.4278 | 161.570 | 69 |
| 60. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.00248 | 1 037.49 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 66 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 36 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 174 |
| 61. | 12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-350б | м2 |  | 15.1776 | 37.73 | 573 |
|  |  | Объем: 12.4*1.224 |  |  |  |  |  |
| 62. | ГЭСН 11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | м3 |  | 3.31 | 746.76 | 2 472 |
| 62. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.3 | 0.993 | 200.120 | 199 |
| 62. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 3.41 | 11.2871 | 163.200 | 1 842 |
| 62. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.08 | 0.2648 | 964.28 | 255 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 53 |
| 62. 4. | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.44 | 1.4564 | 3.34 | 5 |
| 62. 5. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.22 | 0.7282 | 493.44 | 359 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 146 |
| 62. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.15 | 0.4965 | 20.52 | 10 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 1 919 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 1 041 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 431 |
| 63. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных работ средний | м3 |  | 3.972 | 523.12 | 2 078 |
|  |  | Объем: 3.31*1.2 |  |  |  |  |  |
| 64. | ГЭСН 11-01-002-03 | Устройство подстилающих слоев: гравийных | м3 |  | 3.31 | 878.69 | 2 908 |
| 64. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.55 | 1.8205 | 200.120 | 364 |
| 64. 2. | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 3.56 | 11.7836 | 156.950 | 1 849 |
| 64. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.09 | 0.2979 | 964.28 | 287 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 60 |
| 64. 4. | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.93 | 3.0783 | 3.34 | 10 |
| 64. 5. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.46 | 1.5226 | 493.44 | 751 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 305 |
| 64. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.15 | 0.4965 | 20.52 | 10 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 2 080 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 1 129 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 117 |
| 65. | 02.2.01.02-0021 | Гравий для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 |  | 4.2368 | 1 071.18 | 4 538 |
|  |  | Объем: 3.31*1.28 |  |  |  |  |  |
| 66. | ГЭСН 11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | м3 |  | 3.31 | 633.89 | 2 098 |
| 66. 1. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 3.66 | 12.1146 | 158.310 | 1 918 |
| 66. 2. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.48 | 1.5888 | 3.18 | 5 |
| 66. 3. | 01.2.03.03-0044 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.002 | 0.00662 | 21 070.94 | 139 |
| 66. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 1.1585 | 20.52 | 24 |
| 66. 5. | 11.1.03.05-0066 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.001 | 0.00331 | 3 621.85 | 12 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 1 803 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 978 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 879 |
| 67. | 04.1.02.05-0005 | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) | м3 |  | 3.3762 | 3 128.21 | 10 561 |
|  |  | Объем: 3.31*1.02 |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 661 047 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 200 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 3 893 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 45, 47) |  |  |  |  | 967 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 45, 47) |  |  |  |  | 621 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 6 788 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 649 857 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 173 443 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1; %=66 - по стр. 4, 5, 53; %=84 - по стр. 6, 32, 48; %=73 - по стр. 7, 9, 33, 36; %=80 - по стр. 12, 14, 27, 38, 40, 41, 51, 52, 57; %=71 - по стр. 16, 18; %=68 - по стр. 21; %=67 - по стр. 22; %=94 - по стр. 30, 58, 60, 62, 64, 66; %=72 - по стр. 44; %=61 - по стр. 54, 55) |  |  |  |  | 191 493 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1; %=40 - по стр. 4, 5, 21, 22, 53; %=48 - по стр. 6, 32, 48; %=56 - по стр. 7, 9, 33, 36; %=37 - по стр. 12, 14, 27, 38, 40, 41, 51, 52, 57; %=52 - по стр. 16, 18, 44; %=51 - по стр. 30, 58, 60, 62, 64, 66; %=31 - по стр. 54, 55) |  |  |  |  | 97 631 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 938 981 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 183 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 49) |  |  |  |  | 701 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 49) |  |  |  |  | 589 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 473 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 203 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 19) |  |  |  |  | 157 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 19) |  |  |  |  | 90 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 450 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 2 604 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 2 604 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  | 953 296 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 20 401 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 973 697 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 19 474 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 993 171 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 178 771 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 1 171 942 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 193 318 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 98 931 |
|  | Раздел 2. Крыльцо |
| 68. | ГЭСН 46-04-009-02 | Разборка бетонных оснований под полы: на кирпичном щебне | м3 |  | 0.094 | 1 552.02 | 146 |
| 68. 1. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 7.8 | 0.7332 | 171.480 | 126 |
| 68. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 1.86 | 0.17484 | 97.21 | 17 |
| 68. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 3.72 | 0.34968 | 9.05 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 106 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 60 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 312 |
| 69. | ГЭСН 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 |  | 0.0019 | 22 685.74 | 43 |
| 69. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 154 | 0.2926 | 147.310 | 43 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 61% | 26 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 31% | 13 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 83 |
| 70. | ГЭСН 01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 |  | 0.0019 | 7 577.13 | 14 |
| 70. 1. | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 53.56 | 0.101764 | 141.470 | 14 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 61% | 9 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 31% | 4 |
|  |  |  |  |  |  | =(45*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 27 |
| 71. | 01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 0.42 | 510.71 | 214 |
|  |  | Объем: 0.19*2.2 |  |  |  |  |  |
| 72. | 03-21-01-015 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза |  | 20.42 | 151.56 | 3 095 |
| 73. | ГЭСН 01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 |  | 0.0019 | 3 565.21 | 7 |
| 73. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.04 | 0.005776 | 200.120 | 1 |
| 73. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 12.53 | 0.023807 | 161.570 | 4 |
| 73. 3. | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 12.18 | 0.023142 | 3.34 |  |
| 73. 4. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 3.04 | 0.005776 | 493.44 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 73% | 4 |
|  |  |  |  |  |  | =(95*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 34% | 2 |
|  |  |  |  |  |  | =(50*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12 |
| 74. | ГЭСН 11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | м3 |  | 0.094 | 1 374.50 | 129 |
|  |  | Объем: 0.94*0.1 |  |  |  |  |  |
| 74. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.3 | 0.0282 | 200.120 | 6 |
| 74. 2. | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 3.41 | 0.32054 | 163.200 | 52 |
| 74. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.08 | 0.00752 | 964.28 | 7 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 2 |
| 74. 4. | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.44 | 0.04136 | 3.34 |  |
| 74. 5. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.22 | 0.02068 | 493.44 | 10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 4 |
| 74. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.15 | 0.0141 | 20.52 |  |
| 74. 7. | 02.3.01.02-0015 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 1.2 | 0.1128 | 523.12 | 59 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 55 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 30 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 213 |
| 75. | ГЭСН 08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 |  | 0.004 | 12 304.92 | 49 |
| 75. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.2 | 0.0008 | 229.990 |  |
| 75. 2. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 21.2 | 0.0848 | 179.760 | 15 |
| 75. 3. | 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 1.95 | 0.0078 | 116.06 | 1 |
| 75. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.2 | 0.0008 | 1 037.49 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 75. 5. | 01.2.01.02-0054 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 | т | 0.016 | 0.000064 | 25 327.06 | 2 |
| 75. 6. | 01.2.03.03-0013 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.24 | 0.00096 | 26 382.45 | 25 |
| 75. 7. | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.024 | 0.000096 | 54 972.66 | 5 |
| 75. 8. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.0004 | 38.33 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 93% | 14 |
|  |  |  |  |  |  | =(122*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 8 |
|  |  |  |  |  |  | =(80*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 71 |
| 76. | ГЭСН 29-01-216-01 | Устройство монолитных: железобетонных лестниц и площадок | 100 м3 |  | 0.0094 | 1 339 715.22 | 12 593 |
| 76. 1. | 1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 | чел.-ч | 3993 | 37.5342 | 195.640 | 7 343 |
| 76. 2. | 91.06.03-033 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием: 13,73 кН (1,4 т) | маш.-ч | 11.45 | 0.10763 | 95.12 | 10 |
| 76. 3. | 91.07.04-001 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 195 | 1.833 | 11.58 | 21 |
| 76. 4. | 91.08.05-082 | Пневмобетоноукладчики: 3,3 м3 | маш.-ч | 36.54 | 0.343476 | 197.49 | 68 |
| 76. 5. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 9.14 | 0.085916 | 43.43 | 4 |
| 76. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 2 | 0.0188 | 20.52 |  |
| 76. 7. | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.00274 | 0.000025756 | 60 390.76 | 2 |
| 76. 8. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0784 | 0.00073696 | 57 689.15 | 43 |
| 76. 9. | 04.1.02.01-0003 | Бетон мелкозернистый, класс: В7,5 (М100) | м3 | 101.5 | 0.9541 | 3 232.72 | 3 084 |
| 76. 10. | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг | т | 0.03 | 0.000282 | 50 201.92 | 14 |
| 76. 11. | 11.1.02.09-0004 | Стойки рудничные длиной: 2,5-3,9 м | м3 | 5.82 | 0.054708 | 7 434.56 | 407 |
| 76. 12. | 11.1.03.06-0086 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 | 1.57 | 0.014758 | 7 278.53 | 107 |
| 76. 13. | 11.1.03.06-0094 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 21.5 | 0.2021 | 7 372.62 | 1 490 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 111% | 8 151 |
|  |  |  |  |  |  | =(145*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 3 745 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 24 489 |
| 77. | 08.1.02.17-0091 | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм | м2 |  | 0.94 | 97.36 | 92 |
| 78. | ГЭСН 11-01-015-08 | Железнение цементных покрытий | 100 м2 |  | 0.0094 | 2 413.41 | 23 |
| 78. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.1 | 0.00094 | 227.600 |  |
| 78. 2. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 10.8 | 0.10152 | 179.760 | 18 |
| 78. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.06 | 0.000564 | 964.28 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 |  |
| 78. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.04 | 0.000376 | 308.04 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 |  |
| 78. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.00188 | 20.52 |  |
| 78. 6. | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.06 | 0.000564 | 6 628.70 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 17 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 9 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 49 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 16 405 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 503 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 92 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 68; %=61 - по стр. 69, 70; %=73 - по стр. 73; %=94 - по стр. 74, 78; %=93 - по стр. 75) |  |  |  |  | 230 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 68; %=31 - по стр. 69, 70; %=34 - по стр. 73; %=51 - по стр. 74, 78; %=54 - по стр. 75) |  |  |  |  | 127 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 860 |
|  | СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 12 593 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=111 - по стр. 76) |  |  |  |  | 8 151 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 76) |  |  |  |  | 3 745 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 24 489 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 3 309 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 3 309 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  | 28 658 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 613 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 29 271 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 585 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 29 856 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 5 374 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 35 230 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 8 381 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 3 872 |
|  | Раздел 3. Ремонт подъезда |
|  | Оконные проемы (лестничная клетка) |
| 79. | ГЭСН 46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 |  | 0.0132 | 31 181.83 | 412 |
| 79. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.74 | 0.102168 | 268.820 | 27 |
| 79. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 188.54 | 2.488728 | 152.740 | 380 |
| 79. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 7.74 | 0.102168 | 308.04 | 31 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 27 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 342 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 195 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 949 |
| 80. | ГЭСН 10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 |  | 0.0132 | 87 252.09 | 1 152 |
| 80. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.33 | 0.070356 | 242.812 | 17 |
| 80. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 216.08 | 2.852256 | 165.230 | 471 |
| 80. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.76 | 0.023232 | 308.04 | 7 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 6 |
| 80. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 3.57 | 0.047124 | 1 037.49 | 49 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 11 |
| 80. 5. | 01.7.06.02-0001 | Лента бутиловая | м | 429 | 5.6628 | 5.19 | 29 |
| 80. 6. | 01.7.06.02-0002 | Лента бутиловая диффузионная | м | 71 | 0.9372 | 5.19 | 5 |
| 80. 7. | 01.7.06.11-0001 | Лента ПСУЛ | 10 м | 27.1 | 0.35772 | 51.86 | 19 |
| 80. 8. | 01.7.15.07-0005 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 71.4 | 0.94248 | 74.74 | 70 |
| 80. 9. | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт. | 8 | 0.1056 | 429.47 | 45 |
| 80. 10. | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 114 | 1.5048 | 302.90 | 456 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 439 |
|  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 210 |
|  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 801 |
| 81. | 11.3.02.02-0017 | Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 | м2 |  | 0.9312 | 6 491.82 | 6 045 |
| 82. | 11.3.02.02-0016 | Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2 | м2 |  | 0.384 | 8 099.41 | 3 110 |
| 83. | ГЭСН 10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м |  | 0.0192 | 22 453.63 | 431 |
| 83. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.19 | 0.003648 | 238.165 | 1 |
| 83. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 21.19 | 0.406848 | 161.570 | 66 |
| 83. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.04 | 0.000768 | 308.04 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 |  |
| 83. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.15 | 0.00288 | 1 037.49 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 |
| 83. 5. | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт. | 4 | 0.0768 | 429.47 | 33 |
| 83. 6. | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 56.6 | 1.08672 | 302.90 | 329 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 60 |
|  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 29 |
|  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 520 |
| 84. | 11.3.03.01-0003 | Доски подоконные ПВХ, шириной: 200 мм | м |  | 1.92 | 195.18 | 375 |
| 85. | ГЭСН 15-02-024-03 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску | 100 м2 |  | 0.014 | 43 466.98 | 609 |
| 85. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.78 | 0.03892 | 213.153 | 8 |
| 85. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 173.28 | 2.42592 | 165.230 | 401 |
| 85. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.31 | 0.00434 | 308.04 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 1 |
| 85. 4. | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные: 65 л | маш.-ч | 1.97 | 0.02758 | 224.34 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 6 |
| 85. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.5 | 0.007 | 1 037.49 | 7 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 2 |
| 85. 6. | 01.6.01.02-0006 | Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм | м2 | 105 | 1.47 | 66.70 | 98 |
| 85. 7. | 01.7.15.06-0064 | Гвозди отделочные круглые: 1,6x25 мм | т | 0.002 | 0.000028 | 56 019.57 | 2 |
| 85. 8. | 01.7.20.08-0102 | Миткаль <Т-2> суровый (суровье) | 10 м | 1.71 | 0.02394 | 306.04 | 7 |
| 85. 9. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.49 | 0.00686 | 9 149.15 | 63 |
| 85. 10. | 04.3.01.07-0012 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5 | м3 | 0.03 | 0.00042 | 2 390.43 | 1 |
| 85. 11. | 14.1.01.01-0001 | Клей казеиновый | т | 0.0048 | 0.0000672 | 330 431.94 | 22 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 327 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 151 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 088 |
| 86. | 07.2.06.03-0223 | Профиль угловой: перфорированный оцинкованный PL 25х25 мм | 10 м |  | 0.14 | 142.01 | 20 |
| 87. | ГЭСН 15-04-005-01 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 |  | 0.014 | 2 838.23 | 40 |
| 87. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.09 | 0.00126 | 234.304 |  |
| 87. 2. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 15.18 | 0.21252 | 169.310 | 36 |
| 87. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.00014 | 308.04 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 |  |
| 87. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.08 | 0.00112 | 1 037.49 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 87. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.3 | 0.0042 | 162.00 | 1 |
| 87. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.0014 | 38.33 |  |
| 87. 7. | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.005 | 0.00007 | 25 917.44 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 29 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 13 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 82 |
| 88. | 14.3.02.01-0219 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т |  | 0.0007 | 54 822.34 | 38 |
|  |  | Объем: (0.014)*0.052 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт ступений и дощатого пола лестничных клеток |
| 89. | ГЭСНр 59-5-1 | Ремонт ступеней: деревянных | 100 шт. |  | 0.09 | 66 649.50 | 5 998 |
| 89. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.01 | 0.0909 | 253.442 | 23 |
| 89. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 318.6 | 28.674 | 161.570 | 4 633 |
| 89. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.61 | 0.0549 | 308.04 | 17 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 15 |
| 89. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.4 | 0.036 | 1 037.49 | 37 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 8 |
| 89. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.003 | 0.00027 | 57 689.15 | 16 |
| 89. 6. | 11.1.03.06-0070 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 | 0.369 | 0.03321 | 7 289.06 | 242 |
| 89. 7. | 11.1.03.06-0074 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 1.6 | 0.144 | 7 317.29 | 1 054 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 65% | 3 026 |
|  |  |  |  |  |  | =(76.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 2 235 |
|  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 259 |
| 90. | ГЭСНр 57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м |  | 0.094 | 555.36 | 52 |
| 90. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 3.77 | 0.35438 | 147.310 | 52 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 35 |
|  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 54% | 28 |
|  |  |  |  |  |  | =(68.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 115 |
| 91. | ГЭСН 11-01-039-01 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м |  | 0.094 | 5 964.78 | 561 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 91. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.108 | 0.010152 | 234.304 | 2 |
| 91. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 9.216 | 0.866304 | 161.570 | 140 |
| 91. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.012 | 0.001128 | 308.04 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 |  |
| 91. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.096 | 0.009024 | 1 037.49 | 9 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 2 |
| 91. 5. | 01.7.15.06-0123 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х60 мм | т | 0.0003 | 0.0000282 | 77 993.35 | 2 |
| 91. 6. | 11.1.01.14-0014 | Плинтуса из древесины тип: ПЛ-2, размером 19х54 мм | м | 101 | 9.494 | 43.06 | 409 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 133 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 72 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 767 |
| 92. | ГЭСН 46-04-010-02 | Разборка покрытий полов: дощатых (лестничные площадки) | 100 м2 |  | 0.069 | 5 621.72 | 388 |
| 92. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.65 | 0.25185 | 268.820 | 68 |
| 92. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 30.53 | 2.10657 | 147.310 | 310 |
| 92. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 3.65 | 0.25185 | 308.04 | 78 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 68 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 318 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 181 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 887 |
| 93. | ГЭСН 11-01-033-02 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм (лестничные площадки) | 100 м2 |  | 0.069 | 16 171.08 | 1 116 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 93. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.232 | 0.154008 | 245.856 | 38 |
| 93. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 80.052 | 5.523588 | 161.570 | 892 |
| 93. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.912 | 0.062928 | 308.04 | 19 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 17 |
| 93. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.32 | 0.09108 | 1 037.49 | 94 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 21 |
| 93. 5. | 91.21.07-001 | Машина для острожки деревянных полов | маш.-ч | 3.24 | 0.22356 | 23.21 | 5 |
| 93. 6. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0262 | 0.0018078 | 57 689.15 | 104 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 874 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 474 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 465 |
| 94. | 11.1.01.04-0026 | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип: ДП-35 толщиной 35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм | м3 |  | 0.256 | 16 922.47 | 4 332 |
|  |  | Объем: (0.069)*3.71 |  |  |  |  |  |
| 95. | ГЭСНр 59-7-1 | Ремонт: прямой части поручня с постановкой заделок | 100 мест |  | 0.002 | 7 471.33 | 15 |
| 95. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 37.92 | 0.07584 | 161.570 | 12 |
| 95. 2. | 01.7.15.14-0164 | Шурупы с полукруглой головкой: 3,5х35 мм | т | 0.0023 | 0.0000046 | 119 966.52 | 1 |
| 95. 3. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1.2 | 0.0024 | 162.00 |  |
| 95. 4. | 11.1.03.06-0074 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 0.1 | 0.0002 | 7 317.29 | 1 |
| 95. 5. | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0055 | 0.000011 | 25 917.44 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 65% | 8 |
|  |  |  |  |  |  | =(76.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 6 |
|  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29 |
| 96. | ГЭСН 26-02-018-02 | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 |  | 0.32 | 364.39 | 117 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 96. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.00036 | 0.0001152 | 200.120 |  |
| 96. 2. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 2.136 | 0.68352 | 161.570 | 110 |
| 96. 3. | 91.06.05-012 | Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0.00012 | 0.0000384 | 534.12 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 |  |
| 96. 4. | 91.06.06-045 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м | маш.-ч | 0.00024 | 0.0000768 | 232.29 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 |  |
| 96. 5. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.032 | 0.33024 | 18.56 | 6 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 77% | 85 |
|  |  |  |  |  |  | =(100*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 53 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 255 |
| 97. | 14.2.06.01-0003 | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины | кг |  | 5.92 | 227.97 | 1 350 |
|  |  | Объем: (0.32)*18.5 |  |  |  |  |  |
| 98. | ГЭСН 15-07-002-01 | Окраска деревянных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский" | 100 м2 |  | 0.2166 | 1 322.25 | 286 |
| 98. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.05 | 0.01083 | 229.990 | 2 |
| 98. 2. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 7.83 | 1.695978 | 158.310 | 268 |
| 98. 3. | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | маш.-ч | 0.01 | 0.002166 | 264.49 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 98. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.008664 | 1 037.49 | 9 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 2 |
| 98. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.01 | 0.002166 | 20.52 |  |
| 98. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 1 | 0.2166 | 38.33 | 8 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 216 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 100 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 602 |
| 99. | С2 Цена поставщи. | Тиккурила Бетолюкс- Аква водоразбавляемая краска для пола, полуглянцевая | л |  | 0.3713 | 738.43 | 274 |
|  |  | Объем: 0.2166*12/7 |  |  |  |  |  |
| 100. | ГЭСН 10-01-010-01 (прим) | Демонтаж элементов каркаса: из брусьев (лестничного ограждения, стойки, балясины, поручни) | м3 |  | 0.78 | 3 148.38 | 2 456 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |
| 100. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.288 | 0.22464 | 229.990 | 52 |
| 100. 2. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 18 | 14.04 | 158.310 | 2 223 |
| 100. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.288 | 0.22464 | 1 037.49 | 233 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 52 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 2 048 |
|  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 978 |
|  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 482 |
| 101. | ГЭСН 10-01-010-01 (прим) | Установка элементов каркаса: из брусьев (лестничного ограждения, стойки, балясины, поручни) | м3 |  | 0.78 | 13 989.49 | 10 912 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 101. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.432 | 0.33696 | 229.990 | 77 |
| 101. 2. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 27 | 21.06 | 158.310 | 3 334 |
| 101. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.432 | 0.33696 | 1 037.49 | 350 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 77 |
| 101. 4. | 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0075 | 0.00585 | 89 253.46 | 522 |
| 101. 5. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.003 | 0.00234 | 57 689.15 | 135 |
| 101. 6. | 08.1.02.11-0003 | Поковки из квадратных заготовок, масса: 2,825 кг | т | 0.0031 | 0.002418 | 45 150.41 | 109 |
| 101. 7. | 11.1.03.01-0082 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта | м3 | 0.93 | 0.7254 | 7 448.65 | 5 403 |
| 101. 8. | 11.1.03.05-0081 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.01 | 0.0078 | 4 877.98 | 38 |
| 101. 9. | 11.1.03.06-0094 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 0.12 | 0.0936 | 7 372.62 | 690 |
| 101. 10. | 12.1.02.14-0001 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 1.45 | 1.131 | 34.10 | 39 |
| 101. 11. | 14.2.04.01-0001 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0.00258 | 0.0020124 | 46 063.23 | 93 |
| 101. 12. | 14.5.06.03-0002 | Паста антисептическая | т | 0.00301 | 0.0023478 | 84 869.83 | 199 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 3 070 |
|  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 1 467 |
|  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15 449 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 40 089 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 40 069 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 15 111 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 79, 92; %=90 - по стр. 80, 83, 100, 101; %=80 - по стр. 85, 87, 98; %=65 - по стр. 89, 95; %=68 - по стр. 90; %=94 - по стр. 91, 93; %=77 - по стр. 96) |  |  |  |  | 11 010 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 79, 89, 92, 95, 96; %=43 - по стр. 80, 83, 100, 101; %=37 - по стр. 85, 87, 98; %=54 - по стр. 90; %=51 - по стр. 91, 93) |  |  |  |  | 6 193 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 57 272 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 20 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 20 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  | 57 292 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 1 226 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 58 518 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 1 170 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 59 688 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 10 744 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 70 432 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 11 010 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 6 193 |
|  | Раздел 4. Подвал |
| 102. | ГЭСН 46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | 100 м2 |  | 0.017 | 28 771.59 | 489 |
| 102. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.74 | 0.13158 | 268.820 | 35 |
| 102. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 172.76 | 2.93692 | 152.740 | 449 |
| 102. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 7.74 | 0.13158 | 308.04 | 41 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 35 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 407 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 232 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 128 |
| 103. | ГЭСН 10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 |  | 0.017 | 95 241.87 | 1 619 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 103. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6.396 | 0.108732 | 242.812 | 26 |
| 103. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 259.296 | 4.408032 | 165.230 | 728 |
| 103. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2.112 | 0.035904 | 308.04 | 11 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 10 |
| 103. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 4.284 | 0.072828 | 1 037.49 | 76 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 17 |
| 103. 5. | 01.7.06.02-0001 | Лента бутиловая | м | 429 | 7.293 | 5.19 | 38 |
| 103. 6. | 01.7.06.02-0002 | Лента бутиловая диффузионная | м | 71 | 1.207 | 5.19 | 6 |
| 103. 7. | 01.7.06.11-0001 | Лента ПСУЛ | 10 м | 27.1 | 0.4607 | 51.86 | 24 |
| 103. 8. | 01.7.15.07-0005 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм | 10 шт. | 71.4 | 1.2138 | 74.74 | 91 |
| 103. 9. | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт. | 8 | 0.136 | 429.47 | 58 |
| 103. 10. | 14.5.01.05-0001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 114 | 1.938 | 302.90 | 587 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 679 |
|  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 324 |
|  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 622 |
| 104. | 11.3.02.02-0016 (прим) | Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2 | м2 |  | 1.7 | 8 099.41 | 13 769 |
| 105. | ГЭСН 15-02-031-01 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 |  | 0.021 | 46 940.19 | 986 |
| 105. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.06 | 0.04326 | 268.820 | 12 |
| 105. 2. | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 204.06 | 4.28526 | 175.550 | 752 |
| 105. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2.06 | 0.04326 | 308.04 | 13 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 12 |
| 105. 4. | 04.3.01.07-0012 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5 | м3 | 4.3 | 0.0903 | 2 390.43 | 216 |
| 105. 5. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.1 | 0.0021 | 2 040.43 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 611 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 283 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 880 |
| 106. | ГЭСН 15-04-002-01 | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке | 100 м2 |  | 0.021 | 1 992.66 | 42 |
| 106. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.03 | 0.00063 | 242.933 |  |
| 106. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 10.21 | 0.21441 | 154.230 | 33 |
| 106. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.00021 | 308.04 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 |  |
| 106. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.00042 | 1 037.49 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 106. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.8 | 0.0168 | 162.00 | 3 |
| 106. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.00021 | 38.33 |  |
| 106. 7. | 02.4.03.02-0001 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0004 | 0.0000084 | 3 474.67 |  |
| 106. 8. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.017 | 0.000357 | 11 636.25 | 4 |
| 106. 9. | 14.5.07.04-0301 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0005 | 0.0000105 | 46 966.96 |  |
| 106. 10. | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0016 | 0.0000336 | 25 917.44 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 26 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 12 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 81 |
|  | полы |
| 107. | ГЭСН 46-04-009-02 (Прим) | Разборка бетонных оснований под полы | м3 |  | 2.25 | 1 552.02 | 3 492 |
| 107. 1. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 7.8 | 17.55 | 171.480 | 3 009 |
| 107. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 1.86 | 4.185 | 97.21 | 407 |
| 107. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 3.72 | 8.37 | 9.05 | 76 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 2 528 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 1 444 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 464 |
| 108. | ГЭСНр 69-15-1 | Затаривание строительного мусора в мешки | т |  | 4.95 | 388.10 | 1 921 |
|  |  | Объем: 2.25*2.2 |  |  |  |  |  |
| 108. 1. | 1-100-10 | Средний разряд работы 1,0 | чел.-ч | 1.03 | 5.0985 | 135.770 | 692 |
| 108. 2. | 01.7.20.03-0003 | Мешки полипропиленовые (50 кг) | 100 шт. | 0.2 | 0.99 | 1 241.26 | 1 229 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 66% | 457 |
|  |  |  |  |  |  | =(78.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 277 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 655 |
| 109. | ГЭСНр 51-3-2 | Изменение уровня пола в здании выемкой грунта вручную с погрузкой | 100 м3 |  | 0.1504 | 92 300.92 | 13 882 |
|  |  | Объем: 75.2*0.2 |  |  |  |  |  |
| 109. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 0.003008 | 229.990 | 1 |
| 109. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 619 | 93.0976 | 147.310 | 13 714 |
| 109. 3. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.003008 | 1 037.49 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 |
| 109. 4. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.0001504 | 57 689.15 | 9 |
| 109. 5. | 11.1.03.05-0086 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта | м3 | 0.23 | 0.034592 | 4 511.27 | 156 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 64% | 8 778 |
|  |  |  |  |  |  | =(75.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 36% | 4 937 |
|  |  |  |  |  |  | =(45.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 27 597 |
| 110. | ГЭСН 11-01-002-03 | Устройство подстилающих слоев: гравийных | м3 |  | 7.52 | 1 053.82 | 7 925 |
|  |  | Объем: 75.2*0.1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 110. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.66 | 4.9632 | 200.120 | 993 |
| 110. 2. | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 4.272 | 32.12544 | 156.950 | 5 042 |
| 110. 3. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.108 | 0.81216 | 964.28 | 783 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 163 |
| 110. 4. | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 1.116 | 8.39232 | 3.34 | 28 |
| 110. 5. | 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 0.552 | 4.15104 | 493.44 | 2 048 |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 | 831 |
| 110. 6. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.15 | 1.128 | 20.52 | 23 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 5 673 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 3 078 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16 676 |
| 111. | 02.2.04.03-0003 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 |  | 9.6256 | 516.57 | 4 972 |
|  |  | Объем: 7.52*1.28 |  |  |  |  |  |
| 112. | ГЭСН 11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | м3 |  | 3.76 | 750.07 | 2 820 |
|  |  | Объем: 75.2*0.05 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 112. 1. | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 4.392 | 16.51392 | 158.310 | 2 614 |
| 112. 2. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0.576 | 2.16576 | 3.18 | 7 |
| 112. 3. | 01.2.03.03-0044 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.002 | 0.00752 | 21 070.94 | 158 |
| 112. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 1.316 | 20.52 | 27 |
| 112. 5. | 11.1.03.05-0066 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.001 | 0.00376 | 3 621.85 | 14 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 2 457 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 1 333 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 610 |
| 113. | 04.1.02.05-0005 | Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) | м3 |  | 3.8352 | 3 128.21 | 11 997 |
|  |  | Объем: (3.76)*1.02 |  |  |  |  |  |
| 114. | ГЭСН 11-01-039-02 (прим) | Устройство переходного бортика (+ бетонный сапижок по периметру) | 100 м |  | 1.54 | 2 978.74 | 4 587 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 114. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.156 | 0.24024 | 256.872 | 62 |
| 114. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 12.912 | 19.88448 | 181.930 | 3 618 |
| 114. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.108 | 0.16632 | 308.04 | 51 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 45 |
| 114. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.048 | 0.07392 | 1 037.49 | 77 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 17 |
| 114. 5. | 04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 200 | м3 | 0.16 | 0.2464 | 3 416.19 | 842 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 3 459 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 1 877 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 923 |
| 115. | ГЭСН 11-01-004-09 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером | 100 м2 |  | 0.752 | 9 574.27 | 7 200 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 115. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.084 | 0.063168 | 246.631 | 16 |
| 115. 2. | 1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 | чел.-ч | 32.364 | 24.337728 | 206.640 | 5 029 |
| 115. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.036 | 0.027072 | 308.04 | 8 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 7 |
| 115. 4. | 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 0.864 | 0.649728 | 116.06 | 75 |
| 115. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.048 | 0.036096 | 1 037.49 | 37 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 8 |
| 115. 6. | 91.21.22-421 | Термос 100 л | маш.-ч | 0.3 | 0.2256 | 2.65 | 1 |
| 115. 7. | 01.2.01.02-0054 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 | т | 0.02 | 0.01504 | 25 327.06 | 381 |
| 115. 8. | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.04 | 0.03008 | 54 972.66 | 1 654 |
| 115. 9. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.5 | 0.376 | 38.33 | 14 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 4 742 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 2 573 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 515 |
| 116. | ГЭСН 11-01-004-01 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 |  | 0.752 | 35 658.63 | 26 815 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 116. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.176 | 0.884352 | 245.443 | 217 |
| 116. 2. | 1-100-51 | Средний разряд работы 5,1 | чел.-ч | 55.416 | 41.672832 | 212.890 | 8 872 |
| 116. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.468 | 0.351936 | 308.04 | 108 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 95 |
| 116. 4. | 91.08.04-021 | Котлы битумные: передвижные 400 л | маш.-ч | 9.66 | 7.26432 | 116.06 | 843 |
| 116. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.708 | 0.532416 | 1 037.49 | 552 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 122 |
| 116. 6. | 91.21.22-421 | Термос 100 л | маш.-ч | 7.2 | 5.4144 | 2.65 | 14 |
| 116. 7. | 01.1.02.10-0021 | Асбест хризотиловый марки: К-6-30 | т | 0.014 | 0.010528 | 30 360.33 | 320 |
| 116. 8. | 01.2.01.02-0052 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30 | т | 0.057 | 0.042864 | 21 023.53 | 901 |
| 116. 9. | 01.2.01.02-0054 | Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10 | т | 0.289 | 0.217328 | 25 327.06 | 5 504 |
| 116. 10. | 01.3.01.01-0009 | Бензин растворитель | т | 0.095 | 0.07144 | 39 128.86 | 2 795 |
| 116. 11. | 01.7.07.13-0001 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А | т | 0.231 | 0.173712 | 5 398.44 | 938 |
| 116. 12. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.5 | 0.376 | 38.33 | 14 |
| 116. 13. | 12.1.02.01-0001 | Гидроизол | м2 | 116 | 87.232 | 68.24 | 5 953 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 8 544 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 4 635 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 39 994 |
| 117. | ГЭСН 06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т |  | 0.0752 | 2 978.99 | 224 |
|  |  | Объем: 75.2*1.0/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 117. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.456 | 0.0342912 | 246.339 | 8 |
| 117. 2. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 15.168 | 1.1406336 | 167.270 | 191 |
| 117. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.192 | 0.0144384 | 874.68 | 13 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 4 |
| 117. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.264 | 0.0198528 | 1 037.49 | 21 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 5 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 159 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 44% | 88 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 471 |
| 118. | 08.1.02.17-0083 | Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 3,0 мм, без покрытия, 100х100 мм | м2 |  | 75.2 | 51.04 | 3 838 |
| 119. | ГЭСН 11-01-011-03 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 |  | 0.752 | 14 728.56 | 11 076 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 119. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.524 | 1.146048 | 268.820 | 308 |
| 119. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 48.78 | 36.68256 | 147.310 | 5 404 |
| 119. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.524 | 1.146048 | 308.04 | 353 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 308 |
| 119. 4. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 5.64 | 4.24128 | 3.18 | 13 |
| 119. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 3.5 | 2.632 | 20.52 | 54 |
| 119. 6. | 04.1.02.05-0025 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 2.04 | 1.53408 | 3 423.32 | 5 252 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 5 369 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 2 913 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19 358 |
| 120. | ГЭСН 11-01-011-04 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 (до 50мм) | 100 м2 |  | 0.752 | 11 524.55 | 8 666 |
|  |  | Начисления: Н3= 7.2, Н4= 7.2, Н5= 7.2, Н48= 6 |
| 120. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.512 | 1.137024 | 268.820 | 306 |
| 120. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 3.6 | 2.7072 | 147.310 | 399 |
| 120. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.512 | 1.137024 | 308.04 | 350 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 306 |
| 120. 4. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 16.704 | 12.561408 | 3.18 | 40 |
| 120. 5. | 04.1.02.05-0025 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 3.06 | 2.30112 | 3 423.32 | 7 877 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 663 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 360 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 9 688 |
|  | Стены |
| 121. | ГЭСН 46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных | 100 м2 |  | 0.57 | 3 361.61 | 1 916 |
| 121. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 22.82 | 13.0074 | 147.310 | 1 916 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 1 609 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 920 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 445 |
| 122. | ГЭСНр 62-42-1 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 |  | 1.55 | 556.38 | 862 |
| 122. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 3.77 | 5.8435 | 147.310 | 861 |
| 122. 2. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.05 | 0.0775 | 20.52 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 68% | 585 |
|  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 344 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 792 |
| 123. | 14.2.06.01-0103 | Антисептик <НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР> для бетона | кг |  | 1.55 | 250.39 | 388 |
|  |  | Объем: 1.55*0.001*1000 |  |  |  |  |  |
| 124. | ГЭСНр 53-14-1 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором | 10 м |  | 1.2 | 518.71 | 622 |
| 124. 1. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 2.71 | 3.252 | 169.310 | 551 |
| 124. 2. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.01 | 0.012 | 20.52 |  |
| 124. 3. | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 0.02 | 0.024 | 2 983.71 | 72 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 73% | 402 |
|  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 56% | 309 |
|  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 333 |
| 125. | ГЭСН 15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 |  | 0.77 | 1 449.95 | 1 116 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 125. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.01848 | 249.405 | 5 |
| 125. 2. | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 7.86 | 6.0522 | 181.930 | 1 101 |
| 125. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.012 | 0.00924 | 308.04 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 2 |
| 125. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.00924 | 1 037.49 | 10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 2 |
| 125. 5. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.077 | 38.33 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 885 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 409 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 410 |
| 126. | 14.3.01.02-0103 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л |  | 10.01 | 61.73 | 618 |
|  |  | Объем: (0.77)*0.013*1000 |  |  |  |  |  |
| 127. | ГЭСН 15-02-016-01 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен | 100 м2 |  | 0.77 | 21 392.40 | 16 472 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 127. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.284 | 5.60868 | 187.025 | 1 049 |
| 127. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 90.48 | 69.6696 | 171.480 | 11 947 |
| 127. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.744 | 0.57288 | 308.04 | 176 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 154 |
| 127. 4. | 91.07.07-041 | Растворонасосы: 1 м3/ч | маш.-ч | 6.54 | 5.0358 | 257.87 | 1 299 |
|  |  |  | (1) |  |  | 177.72 | 895 |
| 127. 5. | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.00007 | 0.0000539 | 88 186.48 | 5 |
| 127. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.006 | 0.00462 | 9 149.15 | 42 |
| 127. 7. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.51 | 1.1627 | 2 040.43 | 2 372 |
| 127. 8. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 2.77 | 2.1329 | 295.71 | 631 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 10 397 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 4 809 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 31 677 |
| 128. | ГЭСН 15-04-002-01 | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке | 100 м2 |  | 1.55 | 2 312.36 | 3 584 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 128. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.036 | 0.0558 | 242.933 | 14 |
| 128. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 12.252 | 18.9906 | 154.230 | 2 929 |
| 128. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.012 | 0.0186 | 308.04 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 5 |
| 128. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.0372 | 1 037.49 | 39 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 9 |
| 128. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.8 | 1.24 | 162.00 | 201 |
| 128. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.0155 | 38.33 | 1 |
| 128. 7. | 02.4.03.02-0001 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0004 | 0.00062 | 3 474.67 | 2 |
| 128. 8. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.017 | 0.02635 | 11 636.25 | 307 |
| 128. 9. | 14.5.07.04-0301 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0005 | 0.000775 | 46 966.96 | 36 |
| 128. 10. | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0016 | 0.00248 | 25 917.44 | 64 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 2 354 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 1 089 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 027 |
| 129. | ГЭСНр 61-7-1 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 |  | 0.03 | 74 198.29 | 2 226 |
| 129. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.16 | 0.0348 | 268.820 | 9 |
| 129. 2. | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 383.06 | 11.4918 | 169.310 | 1 946 |
| 129. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.16 | 0.0348 | 308.04 | 11 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 9 |
| 129. 4. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.0105 | 20.52 |  |
| 129. 5. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 4.4 | 0.132 | 2 040.43 | 269 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 67% | 1 310 |
|  |  |  |  |  |  | =(79.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 782 |
|  |  |  |  |  |  | =(50.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 318 |
| 130. | ГЭСН 15-04-002-01 | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке | 100 м2 |  | 0.03 | 1 992.66 | 60 |
| 130. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.03 | 0.0009 | 242.933 |  |
| 130. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 10.21 | 0.3063 | 154.230 | 47 |
| 130. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 0.0003 | 308.04 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 |  |
| 130. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.0006 | 1 037.49 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 130. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.8 | 0.024 | 162.00 | 4 |
| 130. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.01 | 0.0003 | 38.33 |  |
| 130. 7. | 02.4.03.02-0001 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0.0004 | 0.000012 | 3 474.67 |  |
| 130. 8. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.017 | 0.00051 | 11 636.25 | 6 |
| 130. 9. | 14.5.07.04-0301 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0.0005 | 0.000015 | 46 966.96 | 1 |
| 130. 10. | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0016 | 0.000048 | 25 917.44 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 38 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 17 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 115 |
|  | Лестница в подвал |
| 131. | ГЭСНр 53-16-1 (прим.) | Ремонт кирпичной кладки ступеней. | м3 |  | 0.2 | 14 345.06 | 2 869 |
| 131. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.43 | 0.086 | 268.820 | 23 |
| 131. 2. | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 35.39 | 7.078 | 151.380 | 1 071 |
| 131. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.2 | 0.04 | 874.68 | 35 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 11 |
| 131. 4. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.23 | 0.046 | 308.04 | 14 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 12 |
| 131. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.044 | 0.0088 | 20.52 |  |
| 131. 6. | 04.3.01.12-0005 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 100 | м3 | 0.253 | 0.0506 | 3 109.18 | 157 |
| 131. 7. | 06.1.01.05-0015 | Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000 шт. | 0.402 | 0.0804 | 19 787.10 | 1 591 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 73% | 799 |
|  |  |  |  |  |  | =(86.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 56% | 613 |
|  |  |  |  |  |  | =(70.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 280 |
| 132. | ГЭСН 09-03-014-01 (прим) | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | т |  | 0.0755 | 20 125.29 | 1 519 |
|  |  | Объем: (5*15.1)/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 132. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.812 | 0.363306 | 267.911 | 97 |
| 132. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 75.936 | 5.733168 | 165.230 | 947 |
| 132. 3. | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т | маш.-ч | 0.12 | 0.00906 | 1 687.36 | 15 |
|  |  |  | (1) |  |  | 306.16 | 3 |
| 132. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.144 | 0.010872 | 874.68 | 10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 3 |
| 132. 5. | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т | маш.-ч | 4.32 | 0.32616 | 1 113.56 | 363 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 88 |
| 132. 6. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.228 | 0.017214 | 1 037.49 | 18 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 4 |
| 132. 7. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.752 | 0.132276 | 3.21 |  |
| 132. 8. | 91.17.04-171 | Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.12 | 0.00906 | 112.76 | 1 |
| 132. 9. | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 1.2 | 0.0906 | 51.41 | 5 |
| 132. 10. | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.36 | 0.02718 | 46.96 | 1 |
| 132. 11. | 01.7.11.07-0032 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 | т | 0.00044 | 0.00003322 | 60 390.76 | 2 |
| 132. 12. | 01.7.15.03-0041 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.021 | 0.0015855 | 89 253.46 | 142 |
| 132. 13. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.00001 | 0.000000755 | 57 689.15 |  |
| 132. 14. | 01.7.20.08-0071 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.00000755 | 204 657.21 | 2 |
| 132. 15. | 07.2.07.12-0020 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.0002 | 0.0000151 | 101 704.48 | 2 |
| 132. 16. | 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0187 | 0.00141185 | 210.53 |  |
| 132. 17. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.000002265 | 45 326.49 |  |
| 132. 18. | 08.3.11.01-0091 | Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0 | т | 0.00194 | 0.00014647 | 39 941.89 | 6 |
| 132. 19. | 11.1.03.01-0077 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.00103 | 0.000077765 | 9 003.93 | 1 |
| 132. 20. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.000023405 | 72 855.64 | 2 |
| 132. 21. | 14.5.09.07-0029 | Растворитель марки: Р-4 | т | 0.0006 | 0.0000453 | 80 243.85 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 720 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 606 |
|  |  |  |  |  |  | =(85*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 845 |
| 133. | 08.3.08.02-0022 | Сталь угловая: 50х50 мм | т |  | 0.0755 | 43 273.78 | 3 267 |
|  |  | Объем: (5*15.1)/1000 |  |  |  |  |  |
| 134. | ГЭСН 46-03-013-45 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм | 100 шт. |  | 0.16 | 895.10 | 143 |
| 134. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 5.54 | 0.8864 | 161.570 | 143 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 120 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 69 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 332 |
| 135. | ГЭСН 46-03-013-58 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-45 | 100 шт. |  | -0.16 | 339.30 | -54 |
|  |  | Начисления: Н5= 10, Н48= 10 |
| 135. 1. | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 2.1 | -0.336 | 161.570 | -54 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | -45 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | -26 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | -125 |
| 136. | С99.1-01.20-0015 | Дюбель анкерный металлический с гвоздем 6х80 мм | шт. |  | 16 | 4.74 | 76 |
| 137. | ГЭСН 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 |  | 0.03812 | 2 363.12 | 90 |
|  |  | Объем: 1.512+2.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 137. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.00091488 | 215.055 |  |
| 137. 2. | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 | чел.-ч | 6.372 | 0.24290064 | 201.080 | 49 |
| 137. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.012 | 0.00045744 | 10.80 |  |
| 137. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.00045744 | 964.28 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 |  |
| 137. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.00045744 | 1 037.49 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 137. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 1.344 | 0.05123328 | 18.56 | 1 |
| 137. 7. | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.012 | 0.00045744 | 72 855.64 | 33 |
| 137. 8. | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.002 | 0.00007624 | 79 235.11 | 6 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 34 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 24 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 147 |
| 138. | ГЭСН 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 |  | 0.03812 | 2 698.27 | 103 |
|  |  | Объем: 1.512+2.3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 138. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.00091488 | 215.055 |  |
| 138. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 4.596 | 0.17519952 | 171.480 | 30 |
| 138. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.012 | 0.00045744 | 10.80 |  |
| 138. 4. | 91.06.05-011 | Погрузчик, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.00045744 | 964.28 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 200.12 |  |
| 138. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.00045744 | 1 037.49 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 138. 6. | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт | маш.-ч | 0.78 | 0.0297336 | 18.56 | 1 |
| 138. 7. | 14.4.04.08-0003 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 0.019 | 0.00072428 | 93 641.96 | 68 |
| 138. 8. | 14.5.09.11-0101 | Уайт-спирит | т | 0.0014 | 0.000053368 | 65 944.00 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 21 |
|  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 14 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 138 |
| 139. | ГЭСН 11-01-011-03 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (до 30 мм) | 100 м2 |  | 0.0225 | 13 060.88 | 294 |
| 139. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.27 | 0.028575 | 268.820 | 8 |
| 139. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 40.65 | 0.914625 | 147.310 | 135 |
| 139. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.27 | 0.028575 | 308.04 | 9 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 8 |
| 139. 4. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 4.7 | 0.10575 | 3.18 |  |
| 139. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 3.5 | 0.07875 | 20.52 | 2 |
| 139. 6. | 04.1.02.01-0003 | Бетон мелкозернистый, класс: В7,5 (М100) | м3 | 2.04 | 0.0459 | 3 232.72 | 148 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 134 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 73 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 501 |
| 140. | ГЭСН 11-01-011-04 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 | 100 м2 |  | 0.0225 | 3 588.82 | 81 |
|  |  | Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2 |
| 140. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.42 | 0.00945 | 268.820 | 3 |
| 140. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 1 | 0.0225 | 147.310 | 3 |
| 140. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.42 | 0.00945 | 308.04 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 3 |
| 140. 4. | 91.07.04-002 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 4.64 | 0.1044 | 3.18 |  |
| 140. 5. | 04.1.02.01-0003 | Бетон мелкозернистый, класс: В7,5 (М100) | м3 | 1.02 | 0.02295 | 3 232.72 | 74 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 6 |
|  |  |  |  |  |  | =(123*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 3 |
|  |  |  |  |  |  | =(75*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 90 |
| 141. | ГЭСН 06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т |  | 0.00225 | 2 978.99 | 7 |
|  |  | Объем: 2.25*1.0/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 141. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.456 | 0.001026 | 246.339 |  |
| 141. 2. | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 15.168 | 0.034128 | 167.270 | 6 |
| 141. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.192 | 0.000432 | 874.68 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 |  |
| 141. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.264 | 0.000594 | 1 037.49 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 5 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 44% | 3 |
|  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 |
| 142. | 08.1.02.17-0032 | Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,2 мм без покрытия, 15х15 мм | м2 |  | 2.25 | 85.81 | 193 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 162 772 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 161 253 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 38 500 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 102, 107, 121, 134, 135; %=90 - по стр. 103; %=80 - по стр. 105, 106, 117, 125, 127, 128, 130, 141; %=66 - по стр. 108; %=64 - по стр. 109; %=94 - по стр. 110, 112, 114-116, 119, 120, 139, 140; %=68 - по стр. 122; %=73 - по стр. 124, 131; %=67 - по стр. 129; %=69 - по стр. 137, 138) |  |  |  |  | 63 204 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 102, 107, 121, 134, 135, 137, 138; %=43 - по стр. 103; %=37 - по стр. 105, 106, 125, 127, 128, 130; %=40 - по стр. 108, 122, 129; %=36 - по стр. 109; %=51 - по стр. 110, 112, 114-116, 119, 120, 139, 140; %=44 - по стр. 117, 141; %=56 - по стр. 124, 131) |  |  |  |  | 33 817 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 258 274 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 519 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 132) |  |  |  |  | 720 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 132) |  |  |  |  | 606 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 2 845 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  | 261 119 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 5 588 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 266 707 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 5 334 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 272 041 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 48 967 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 321 008 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 63 924 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 34 423 |
|  | Раздел 5. Холодное водоснабжение |
| 143. | ГЭСН 46-03-010-02 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75 | 100 шт. |  | 0.06 | 12 959.68 | 778 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75 |
| 143. 1. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 62.0025 | 3.72015 | 179.760 | 669 |
| 143. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 15.7325 | 0.94395 | 97.21 | 92 |
| 143. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 31.465 | 1.8879 | 9.05 | 17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 562 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 321 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 661 |
| 144. | ГЭСН 46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | м3 |  | 0.12 | 15 808.96 | 1 897 |
| 144. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.24 | 0.0288 | 229.990 | 7 |
| 144. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 55.16 | 6.6192 | 152.740 | 1 011 |
| 144. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.44 | 0.0528 | 10.80 | 1 |
| 144. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.24 | 0.0288 | 1 037.49 | 30 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 7 |
| 144. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.0032 | 0.000384 | 20.52 |  |
| 144. 6. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.003 | 0.00036 | 57 689.15 | 21 |
| 144. 7. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0011 | 0.000132 | 11 636.25 | 2 |
| 144. 8. | 04.1.02.01-0003 | Бетон мелкозернистый, класс: В7,5 (М100) | м3 | 1.04 | 0.1248 | 3 232.72 | 403 |
| 144. 9. | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 0.0005 | 0.00006 | 47 018.66 | 3 |
| 144. 10. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0095 | 0.00114 | 45 326.49 | 52 |
| 144. 11. | 08.4.03.04-0001 | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III | т | 0.07 | 0.0084 | 37 338.90 | 314 |
| 144. 12. | 11.1.03.06-0091 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.09 | 0.0108 | 5 714.19 | 62 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 855 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 489 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 241 |
| 145. | ГЭСН 16-04-002-03 (прим.) | Разборкатрубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 32 ммМПСН, п.10.2 таб.2-5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения | 100 м |  | 0.007 | 15 709.17 | 110 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6, Н48= 0 |
| 145. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.964 | 0.020748 | 267.091 | 6 |
| 145. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 73.08 | 0.51156 | 187.360 | 96 |
| 145. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.03 | 0.00021 | 1 126.02 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 |  |
| 145. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.018 | 0.000126 | 874.68 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 |  |
| 145. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.132 | 0.000924 | 1 037.49 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 145. 6. | 91.17.04-031 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 2.784 | 0.019488 | 657.48 | 13 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 5 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 98% | 100 |
|  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 56% | 57 |
|  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 267 |
| 146. | ГЭСН 16-03-002-02 (прим.) | Разборка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 ммМПСН, п.10.2 таб.2-5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения | 100 м |  | 0.07 | 11 675.81 | 817 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6, Н48= 0 |
| 146. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.264 | 0.01848 | 236.168 | 4 |
| 146. 2. | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 61.8 | 4.326 | 184.510 | 798 |
| 146. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00168 | 1 126.02 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 |  |
| 146. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.018 | 0.00126 | 874.68 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 |  |
| 146. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.222 | 0.01554 | 1 037.49 | 16 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 98% | 786 |
|  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 56% | 449 |
|  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 052 |
| 147. | ГЭСН 16-04-005-01 (прим) | Разборка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм МПСН, п.10.2 таб.2-5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения | 100 м |  | 0.15 | 10 851.93 | 1 628 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6, Н48= 0 |
| 147. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.0042 | 0.00063 | 246.631 |  |
| 147. 2. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 58.17 | 8.7255 | 179.760 | 1 568 |
| 147. 3. | 91.05.01-016 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.0018 | 0.00027 | 721.49 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 |  |
| 147. 4. | 91.05.05-013 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0.0024 | 0.00036 | 685.69 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 147. 5. | 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 0.762 | 0.1143 | 17.56 | 2 |
| 147. 6. | 91.17.04-043 | Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык" | маш.-ч | 9.828 | 1.4742 | 38.56 | 57 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 98% | 1 537 |
|  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 56% | 878 |
|  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 043 |
| 148. | ГЭСН 16-06-001-01 | Демонтаж водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 ммМПСН, п.10.3 таб.3-1 Демонтаж: оборудование, пригодное для использования, со снятием с места, частичной разборкой и консервированием с целью хранения | узел |  | 2 | 1 223.21 | 2 446 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |
| 148. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.056 | 0.112 | 249.405 | 28 |
| 148. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 6.664 | 13.328 | 171.480 | 2 285 |
| 148. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.014 | 0.028 | 1 126.02 | 32 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 8 |
| 148. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.014 | 0.028 | 874.68 | 24 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 8 |
| 148. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.028 | 0.056 | 1 037.49 | 58 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 13 |
| 148. 6. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.539 | 1.078 | 43.43 | 47 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 98% | 2 267 |
|  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 56% | 1 295 |
|  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 008 |
| 149. | ГЭСН 16-06-001-01 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм | узел |  | 2 | 3 645.79 | 7 292 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 149. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.096 | 0.192 | 249.405 | 48 |
| 149. 2. | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 11.424 | 22.848 | 171.480 | 3 918 |
| 149. 3. | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0.024 | 0.048 | 1 126.02 | 54 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 13 |
| 149. 4. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.024 | 0.048 | 874.68 | 42 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 13 |
| 149. 5. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.048 | 0.096 | 1 037.49 | 100 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 22 |
| 149. 6. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.924 | 1.848 | 43.43 | 80 |
| 149. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 2.67 | 5.34 | 20.52 | 110 |
| 149. 8. | 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0.01 | 0.02 | 138.87 | 3 |
| 149. 9. | 01.7.11.07-0045 | Электроды диаметром: 5 мм Э42А | т | 0.00041 | 0.00082 | 73 890.48 | 61 |
| 149. 10. | 14.4.02.04-0141 | Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный | т | 0.00002 | 0.00004 | 40 390.42 | 2 |
| 149. 11. | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная, марки: К-3 | т | 0.00001 | 0.00002 | 76 067.68 | 2 |
| 149. 12. | 18.5.08.18-0071 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 12 | 24 | 84.62 | 2 031 |
| 149. 13. | 23.1.02.07-0002 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 3 | 6 | 148.46 | 891 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 98% | 3 887 |
|  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 56% | 2 221 |
|  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 13 400 |
| 150. | ГЭСН 16-04-005-03 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32 мм | 100 м |  | 0.01 | 22 498.68 | 225 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 150. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.00024 | 249.405 |  |
| 150. 2. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 92.088 | 0.92088 | 179.760 | 166 |
| 150. 3. | 91.05.01-016 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.012 | 0.00012 | 721.49 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 |  |
| 150. 4. | 91.05.05-013 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0.012 | 0.00012 | 685.69 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 150. 5. | 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 1.524 | 0.01524 | 17.56 |  |
| 150. 6. | 91.17.04-043 | Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык" | маш.-ч | 16.128 | 0.16128 | 38.56 | 6 |
| 150. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.368 | 0.00368 | 20.52 |  |
| 150. 8. | 01.7.15.04-0027 | Винты с полукруглой головкой размером: 5,0х40 мм | т | 0.0007 | 0.000007 | 134 640.81 | 1 |
| 150. 9. | 01.7.15.07-0022 | Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм | 1000 шт. | 0.111 | 0.00111 | 168.36 |  |
| 150. 10. | 03.1.02.03-0015 | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А | кг | 0.004 | 0.00004 | 45.31 |  |
| 150. 11. | 24.1.02.01-0005 | Хомут FGRS системы крепежа трубопроводов, размером: 32-37 мм | 10 шт. | 11.1 | 0.111 | 464.75 | 52 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 98% | 163 |
|  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 56% | 93 |
|  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 481 |
| 151. | ГЭСН 16-04-005-02 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм | 100 м |  | 0.04 | 23 742.32 | 950 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 151. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.012 | 0.00048 | 245.522 |  |
| 151. 2. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 97.74 | 3.9096 | 179.760 | 703 |
| 151. 3. | 91.05.01-016 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.0048 | 0.000192 | 721.49 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 |  |
| 151. 4. | 91.05.05-013 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0.0072 | 0.000288 | 685.69 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 151. 5. | 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 1.524 | 0.06096 | 17.56 | 1 |
| 151. 6. | 91.17.04-043 | Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык" | маш.-ч | 15.36 | 0.6144 | 38.56 | 24 |
| 151. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.226 | 0.00904 | 20.52 |  |
| 151. 8. | 01.7.15.04-0027 | Винты с полукруглой головкой размером: 5,0х40 мм | т | 0.0008 | 0.000032 | 134 640.81 | 4 |
| 151. 9. | 01.7.15.07-0022 | Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм | 1000 шт. | 0.125 | 0.005 | 168.36 | 1 |
| 151. 10. | 03.1.02.03-0015 | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А | кг | 0.0025 | 0.0001 | 45.31 |  |
| 151. 11. | 24.1.02.01-0004 | Хомут FGRS системы крепежа трубопроводов, размером: 25-30 мм | 10 шт. | 12.5 | 0.5 | 432.93 | 216 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 98% | 689 |
|  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 56% | 394 |
|  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 033 |
| 152. | ГЭСН 16-04-005-01 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм | 100 м |  | 0.15 | 27 708.85 | 4 156 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2 |
| 152. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.0084 | 0.00126 | 246.631 |  |
| 152. 2. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 116.34 | 17.451 | 179.760 | 3 137 |
| 152. 3. | 91.05.01-016 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0.0036 | 0.00054 | 721.49 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 |  |
| 152. 4. | 91.05.05-013 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т | маш.-ч | 0.0048 | 0.00072 | 685.69 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 152. 5. | 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 1.524 | 0.2286 | 17.56 | 4 |
| 152. 6. | 91.17.04-043 | Аппарат для полуавтоматической сварки полиэтиленовых труб "встык" | маш.-ч | 19.656 | 2.9484 | 38.56 | 114 |
| 152. 7. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.144 | 0.0216 | 20.52 |  |
| 152. 8. | 01.7.15.04-0027 | Винты с полукруглой головкой размером: 5,0х40 мм | т | 0.0009 | 0.000135 | 134 640.81 | 18 |
| 152. 9. | 01.7.15.07-0022 | Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм | 1000 шт. | 0.143 | 0.02145 | 168.36 | 4 |
| 152. 10. | 03.1.02.03-0015 | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А | кг | 0.0016 | 0.00024 | 45.31 |  |
| 152. 11. | 24.1.02.01-0003 | Хомут FGRS системы крепежа трубопроводов, размером: 20-24 мм | 10 шт. | 14.3 | 2.145 | 409.56 | 879 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 98% | 3 074 |
|  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 56% | 1 757 |
|  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 987 |
| 153. | 24.3.02.05-0004 | Труба из полипропилена: PN 10/32 | м |  | 1.01 | 63.44 | 64 |
|  |  | Объем: 1*1.01 |  |  |  |  |  |
| 154. | 24.3.05.15-0193 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм | 10 шт. |  | 0.2 | 173.30 | 35 |
| 155. | 24.3.05.07-0037 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 32х1" | 10 шт. |  | 0.1 | 1 309.48 | 131 |
| 156. | 24.3.05.07-0087 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 32х1" | 10 шт. |  | 0.1 | 1 406.67 | 141 |
| 157. | 24.3.05.07-0132 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х20 мм | 10 шт. |  | 0.2 | 88.35 | 18 |
| 158. | 24.3.05.07-0133 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х25 мм | 10 шт. |  | 0.1 | 76.54 | 8 |
| 159. | 24.3.05.16-0113 | Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 32 мм | 10 шт. |  | 0.2 | 147.40 | 29 |
| 160. | 18.1.09.07-0023 | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 32 мм | шт. |  | 11 | 254.06 | 2 795 |
| 161. | 24.3.02.05-0003 | Труба из полипропилена: PN 10/25 | м |  | 4.04 | 38.73 | 156 |
|  |  | Объем: 4*1.01 |  |  |  |  |  |
| 162. | 24.3.05.16-0132 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | 10 шт. |  | 0.4 | 81.71 | 33 |
| 163. | 24.3.05.15-0143 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм | 10 шт. |  | 0.2 | 104.92 | 21 |
| 164. | 24.3.05.07-0131 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм | 10 шт. |  | 0.1 | 48.03 | 5 |
| 165. | 24.3.02.05-0002 | Труба из полипропилена: PN 10/20 | м |  | 15.15 | 26.83 | 406 |
|  |  | Объем: 15*1.01 |  |  |  |  |  |
| 166. | 24.3.05.07-0082 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2" | 10 шт. |  | 0.6 | 555.95 | 334 |
| 167. | 24.3.05.07-0032 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20х1/2" | 10 шт. |  | 0.4 | 474.20 | 190 |
| 168. | 18.1.09.08-0002 | Кран шаровой В-В размером 1/2" | шт. |  | 3 | 137.65 | 413 |
| 169. | 18.5.14.01-0011 | Фильтры косые для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм | шт. |  | 14 | 169.20 | 2 369 |
| 170. | 23.8.01.19-0014 | Тройник универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с внутренней резьбой, размером 1/2" | 10 шт. |  | 0.1 | 1 686.14 | 169 |
| 171. | 18.1.09.06-0062 | Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм со сгоном | шт. |  | 4 | 277.62 | 1 110 |
| 172. | 24.3.05.15-0191 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм | 10 шт. |  | 0.4 | 61.56 | 25 |
| 173. | 18.1.09.07-0021 | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм | шт. |  | 4 | 105.85 | 423 |
| 174. | 24.3.05.16-0131 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм | 10 шт. |  | 1 | 46.81 | 47 |
| 175. | 24.3.05.16-0111 | Угольник 45 град. полипропиленовый диаметром 20 мм | 10 шт. |  | 0.2 | 53.66 | 11 |
| 176. | 24.3.05.07-0151 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм | 10 шт. |  | 0.2 | 39.08 | 8 |
| 177. | 24.1.02.01-0015 | Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 32-37 мм | 10 шт. |  | 0.4 | 647.76 | 259 |
| 178. | 24.1.02.01-0014 | Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 25-30 мм | 10 шт. |  | 0.3 | 631.56 | 189 |
| 179. | 24.1.02.01-0013 | Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 20-24 мм | 10 шт. |  | 1 | 614.02 | 614 |
| 180. | 12.2.07.05-0112 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм | 10 м |  | 0.11 | 506.57 | 56 |
|  |  | Объем: 1*1.1 |  |  |  |  |  |
| 181. | 12.2.07.05-0111 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 9 мм, диаметром 28 мм | 10 м |  | 0.44 | 406.66 | 179 |
|  |  | Объем: 4*1.1 |  |  |  |  |  |
| 182. | 12.2.07.05-0110 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 9 мм, диаметром 22 мм | 10 м |  | 1.65 | 330.86 | 546 |
|  |  | Объем: 15*1.1 |  |  |  |  |  |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 31 083 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 831 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 1 831 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 831 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 3 456 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 781 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 143, 144) |  |  |  |  | 1 417 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 143, 144) |  |  |  |  | 810 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 683 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 25 796 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 145-152) |  |  |  |  | 12 502 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 145-152) |  |  |  |  | 7 144 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 45 442 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  | 52 956 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 1 133 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 54 089 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 1 082 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 55 171 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 9 931 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 65 102 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 13 919 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 7 954 |
|  | Раздел 6. Внутридомовые сети канализации |
| 183. | ГЭСН 46-03-010-02 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75 | 100 шт. |  | 0.05 | 12 959.68 | 648 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75 |
| 183. 1. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 62.0025 | 3.100125 | 179.760 | 557 |
| 183. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 15.7325 | 0.786625 | 97.21 | 76 |
| 183. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 31.465 | 1.57325 | 9.05 | 14 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 468 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 267 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 383 |
| 184. | ГЭСН 46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | м3 |  | 0.01 | 15 808.96 | 158 |
| 184. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.24 | 0.0024 | 229.990 | 1 |
| 184. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 55.16 | 0.5516 | 152.740 | 84 |
| 184. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.44 | 0.0044 | 10.80 |  |
| 184. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.24 | 0.0024 | 1 037.49 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 |
| 184. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.0032 | 0.000032 | 20.52 |  |
| 184. 6. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.003 | 0.00003 | 57 689.15 | 2 |
| 184. 7. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0011 | 0.000011 | 11 636.25 |  |
| 184. 8. | 04.1.02.01-0003 | Бетон мелкозернистый, класс: В7,5 (М100) | м3 | 1.04 | 0.0104 | 3 232.72 | 34 |
| 184. 9. | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм | т | 0.0005 | 0.000005 | 47 018.66 |  |
| 184. 10. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0095 | 0.000095 | 45 326.49 | 4 |
| 184. 11. | 08.4.03.04-0001 | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III | т | 0.07 | 0.0007 | 37 338.90 | 26 |
| 184. 12. | 11.1.03.06-0091 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.09 | 0.0009 | 5 714.19 | 5 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 71 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 41 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 270 |
| 185. | ГЭСНр 65-8-1 | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм | 100 м |  | 0.1 | 22 259.76 | 2 226 |
| 185. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.2 | 0.02 | 249.405 | 5 |
| 185. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 58.4 | 5.84 | 187.360 | 1 094 |
| 185. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.1 | 0.01 | 308.04 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 3 |
| 185. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.1 | 0.01 | 1 037.49 | 10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 2 |
| 185. 5. | 01.7.15.03-0014 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0012 | 0.00012 | 161 777.88 | 19 |
| 185. 6. | 01.7.19.02-0041 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 1.5 | 0.15 | 630.92 | 95 |
| 185. 7. | 24.3.03.02-0001 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 50 мм | м | 99.8 | 9.98 | 100.63 | 1 004 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 88% | 967 |
|  |  |  |  |  |  | =(103.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 528 |
|  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 721 |
| 186. | ГЭСНр 65-8-2 | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм | 100 м |  | 0.1 | 37 403.93 | 3 740 |
| 186. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.4 | 0.04 | 249.405 | 10 |
| 186. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 61.9 | 6.19 | 187.360 | 1 160 |
| 186. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.2 | 0.02 | 308.04 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 5 |
| 186. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.2 | 0.02 | 1 037.49 | 21 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 5 |
| 186. 5. | 01.7.15.03-0014 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм | т | 0.0027 | 0.00027 | 161 777.88 | 44 |
| 186. 6. | 01.7.19.02-0041 | Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 4 | 0.4 | 630.92 | 252 |
| 186. 7. | 24.3.03.02-0002 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм | м | 99.8 | 9.98 | 226.22 | 2 258 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 88% | 1 030 |
|  |  |  |  |  |  | =(103.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 562 |
|  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 331 |
| 187. | 23.1.02.06-0015 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм | 10 шт. |  | 1 | 148.41 | 148 |
| 188. | 23.1.02.06-0019 | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм | 10 шт. |  | 1 | 234.45 | 234 |
|  | Прочие работы |
| 189. | 01-01-01-041 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  | 23.98 | 510.71 | 12 247 |
| 190. | 03-21-01-040 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км | 1 т груза |  | 23.98 | 262.99 | 6 307 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  | 25 708 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 806 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 183, 184) |  |  |  |  | 539 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 183, 184) |  |  |  |  | 308 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 653 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 6 348 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 185, 186) |  |  |  |  | 1 997 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 185, 186) |  |  |  |  | 1 089 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 9 434 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 18 554 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 18 554 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  | 29 641 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 634 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 30 275 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 606 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 30 881 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 5 559 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 36 440 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 2 536 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 1 397 |
|  | Раздел 7. ЭЛЕKТРООСВЕЩЕHИЕ |
|  | Демонтажные работы |
| 191. | ГЭСНр 67-4-1 | Демонтаж: выключателей, | 100 шт. |  | 0.02 | 860.29 | 17 |
| 191. 1. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 5.84 | 0.1168 | 147.310 | 17 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 12 |
|  |  |  |  |  |  | =(85.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 9 |
|  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 38 |
| 192. | ГЭСНр 67-4-3 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт. |  | 0.1 | 940.24 | 94 |
| 192. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.03 | 0.003 | 268.820 | 1 |
| 192. 2. | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 6.32 | 0.632 | 147.310 | 93 |
| 192. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.03 | 0.003 | 308.04 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 68 |
|  |  |  |  |  |  | =(85.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 49 |
|  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 211 |
| 193. | ГЭСНр 67-2-2 | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 16 мм2 | 100 м труб |  | 0.15 | 454.98 | 68 |
| 193. 1. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 2.95 | 0.4425 | 154.230 | 68 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 49 |
|  |  |  |  |  |  | =(85.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 35 |
|  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 152 |
| 194. | ГЭСНр 67-2-5 | Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм | 100 м |  | 0.15 | 2 657.38 | 399 |
| 194. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.07 | 0.0105 | 268.820 | 3 |
| 194. 2. | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 16.84 | 2.526 | 154.230 | 390 |
| 194. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.07 | 0.0105 | 308.04 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 3 |
| 194. 4. | 91.17.04-042 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.48 | 0.222 | 3.21 | 1 |
| 194. 5. | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.04 | 0.006 | 473.00 | 3 |
| 194. 6. | 01.3.02.08-0001 | Кислород технический: газообразный | м3 | 0.29 | 0.0435 | 51.41 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 283 |
|  |  |  |  |  |  | =(85.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 204 |
|  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 886 |
|  | Общестроительные работы |
| 195. | ГЭСН 46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 | 100 шт. |  | 0.04 | 3 228.56 | 129 |
| 195. 1. | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 15.17 | 0.6068 | 179.760 | 109 |
| 195. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 4.35 | 0.174 | 97.21 | 17 |
| 195. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 8.7 | 0.348 | 9.05 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 92 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 52 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 273 |
| 196. | ГЭСН 46-03-011-02 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 50 см2 | 100 м |  | 0.2 | 4 881.58 | 976 |
| 196. 1. | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 24.2 | 4.84 | 173.510 | 840 |
| 196. 2. | 91.18.01-012 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 5.92 | 1.184 | 97.21 | 115 |
| 196. 3. | 91.21.10-003 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические | маш.-ч | 11.84 | 2.368 | 9.05 | 21 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 706 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 403 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 085 |
| 197. | ГЭСН 46-03-017-05 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 |  | 0.0366 | 18 588.15 | 680 |
|  |  | Объем: (3.14*0.01)*0.1*4+(0.04*0.03)*20 |  |  |  |  |  |
| 197. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.4 | 0.01464 | 229.990 | 3 |
| 197. 2. | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 75.22 | 2.753052 | 152.740 | 421 |
| 197. 3. | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0.21 | 0.007686 | 10.80 |  |
| 197. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.4 | 0.01464 | 1 037.49 | 15 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 3 |
| 197. 5. | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0.0137 | 0.00050142 | 20.52 |  |
| 197. 6. | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0.0059 | 0.00021594 | 57 689.15 | 12 |
| 197. 7. | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I | т | 0.0049 | 0.00017934 | 11 636.25 | 2 |
| 197. 8. | 04.1.02.05-0043 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 1.04 | 0.038064 | 3 474.52 | 132 |
| 197. 9. | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0095 | 0.0003477 | 45 326.49 | 16 |
| 197. 10. | 11.1.03.01-0079 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0.21 | 0.007686 | 5 768.85 | 44 |
| 197. 11. | 11.1.03.06-0091 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0.18 | 0.006588 | 5 714.19 | 38 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 356 |
|  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 204 |
|  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 240 |
| 198. | ГЭСН 15-02-016-03 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 |  | 0.08 | 29 052.70 | 2 324 |
|  |  | Объем: 20*0.4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |
| 198. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9.435 | 0.7548 | 189.886 | 143 |
| 198. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 118.4592 | 9.476736 | 177.590 | 1 683 |
| 198. 3. | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.26 | 0.1008 | 308.04 | 31 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 27 |
| 198. 4. | 91.07.07-041 | Растворонасосы: 1 м3/ч | маш.-ч | 8.175 | 0.654 | 257.87 | 169 |
|  |  |  | (1) |  |  | 177.72 | 116 |
| 198. 5. | 01.7.15.06-0121 | Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм | т | 0.00012 | 0.0000096 | 88 186.48 | 1 |
| 198. 6. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.006 | 0.00048 | 9 149.15 | 4 |
| 198. 7. | 04.3.01.12-0111 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.87 | 0.1496 | 2 040.43 | 305 |
| 198. 8. | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия | м2 | 5.54 | 0.4432 | 295.71 | 131 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 1 461 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 676 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 460 |
| 199. | ГЭСН 15-04-007-01 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 |  | 0.08 | 12 931.21 | 1 034 |
|  |  | Объем: 20*0.4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |
| 199. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.255 | 0.0204 | 229.990 | 5 |
| 199. 2. | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 60.1128 | 4.809024 | 165.230 | 795 |
| 199. 3. | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | маш.-ч | 0.03 | 0.0024 | 264.49 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 1 |
| 199. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.225 | 0.018 | 1 037.49 | 19 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 4 |
| 199. 5. | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.84 | 0.0672 | 162.00 | 11 |
| 199. 6. | 01.7.20.08-0051 | Ветошь | кг | 0.31 | 0.0248 | 38.33 | 1 |
| 199. 7. | 14.3.02.01-0112 | Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ | т | 0.03 | 0.0024 | 36 113.21 | 87 |
| 199. 8. | 14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 0.02 | 0.0016 | 104.81 |  |
| 199. 9. | 14.5.11.02-0101 | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | 0.051 | 0.00408 | 29 881.39 | 122 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 640 |
|  |  |  |  |  |  | =(105*0.9* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 296 |
|  |  |  |  |  |  | =(55*0.85* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 970 |
|  | Монтажные работы (освещение в подвале и на лестничных клетках) |
| 200. | ГЭСНм 08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м |  | 0.35 | 4 541.45 | 1 590 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 200. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.216 | 0.0756 | 249.405 | 19 |
| 200. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 22.848 | 7.9968 | 177.590 | 1 420 |
| 200. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.108 | 0.0378 | 874.68 | 33 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 10 |
| 200. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.108 | 0.0378 | 1 037.49 | 39 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 9 |
| 200. 5. | 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.592 | 0.9072 | 43.43 | 39 |
| 200. 6. | 01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А | кг | 0.96 | 0.336 | 67.18 | 23 |
| 200. 7. | 14.1.02.01-0002 | Клей БМК-5к | кг | 0.2 | 0.07 | 163.36 | 11 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 1 166 |
|  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 748 |
|  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 504 |
| 201. | 24.3.01.04-0042 | Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм | м |  | 35.7 | 14.41 | 514 |
|  |  | Объем: 35*1.02 |  |  |  |  |  |
| 202. | 23.1.02.06-0032 | Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 16-20 мм | 10 шт. |  | 3.5 | 209.68 | 734 |
| 203. | 23.8.03.04-0191 | Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром: 20 мм | 10 шт. |  | 1.8 | 222.55 | 401 |
| 204. | ГЭСНм 08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м |  | 0.35 | 1 332.23 | 466 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 204. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.048 | 0.0168 | 249.405 | 4 |
| 204. 2. | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 6.468 | 2.2638 | 177.590 | 402 |
| 204. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.024 | 0.0084 | 874.68 | 7 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 2 |
| 204. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.0084 | 1 037.49 | 9 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 2 |
| 204. 5. | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.16 | 0.056 | 446.18 | 25 |
| 204. 6. | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I | т | 0.0006 | 0.00021 | 13 645.03 | 3 |
| 204. 7. | 14.4.02.09-0001 | Краска | кг | 0.02 | 0.007 | 104.12 | 1 |
| 204. 8. | 20.2.01.05-0003 | Гильза кабельная: медная ГМ 6 | 100 шт. | 0.05 | 0.0175 | 443.64 | 8 |
| 204. 9. | 20.2.02.01-0012 | Втулки В22 | 1000 шт. | 0.0122 | 0.00427 | 1 205.11 | 5 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 329 |
|  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 211 |
|  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 006 |
| 205. | 21.1.06.09-0151 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м |  | 0.0357 | 31 977.86 | 1 142 |
|  |  | Объем: 35*1.02 |  |  |  |  |  |
| 206. | 20.5.02.11-0041 | Коробка установочная У-92 | 10 шт. |  | 0.4 | 53.38 | 21 |
| 207. | 20.5.02.06-0037 | Разветвительная коробка У-198 | 10 шт. |  | 0.2 | 208.52 | 42 |
| 208. | ГЭСНм 08-03-593-06 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. |  | 0.1 | 22 429.10 | 2 243 |
|  |  | Объем: 9+1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 208. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.1 | 0.21 | 249.516 | 52 |
| 208. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 84.768 | 8.4768 | 187.360 | 1 588 |
| 208. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 1.056 | 0.1056 | 874.68 | 92 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 | 28 |
| 208. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 1.044 | 0.1044 | 1 037.49 | 108 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 | 24 |
| 208. 5. | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.31 | 0.031 | 446.18 | 14 |
| 208. 6. | 01.7.15.04-0011 | Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм | т | 0.00306 | 0.000306 | 140 831.49 | 43 |
| 208. 7. | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 4.08 | 0.408 | 168.28 | 69 |
| 208. 8. | 20.5.04.10-0011 | Сжимы соединительные | 100 шт. | 1.02 | 0.102 | 2 960.41 | 302 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 1 328 |
|  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 853 |
|  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 424 |
| 209. | 20.3.03.03-0027 | Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 ИЭК | шт. |  | 10 | 157.53 | 1 575 |
| 210. | 20.3.02.10-0010 | Лампы накаливания общего назначения местного и наружного освещения ЛОН 150 | 10 шт. |  | 1 | 156.43 | 156 |
| 211. | ГЭСНм 08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. |  | 0.02 | 7 560.58 | 151 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 211. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.0012 | 253.288 |  |
| 211. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 37.92 | 0.7584 | 187.360 | 142 |
| 211. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.036 | 0.00072 | 874.68 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 |  |
| 211. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00048 | 1 037.49 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 211. 5. | 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 0.11 | 0.0022 | 446.18 | 1 |
| 211. 6. | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 1.02 | 0.0204 | 168.28 | 3 |
| 211. 7. | 01.7.15.14-0161 | Шурупы с полукруглой головкой: 2,5х20 мм | т | 0.00016 | 0.0000032 | 167 491.66 | 1 |
| 211. 8. | 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм | т | 0.0003 | 0.000006 | 111 876.20 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 115 |
|  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 74 |
|  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 340 |
| 212. | 20.4.01.01-0031 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | 10 шт. |  | 0.2 | 423.14 | 85 |
| 213. | ГЭСНм 08-03-591-02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. |  | 0.04 | 6 123.07 | 245 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 213. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.0024 | 253.288 | 1 |
| 213. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 30.912 | 1.23648 | 187.360 | 232 |
| 213. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.036 | 0.00144 | 874.68 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 |  |
| 213. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00096 | 1 037.49 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 213. 5. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.00315 | 0.000126 | 9 149.15 | 1 |
| 213. 6. | 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие | 1000 шт. | 0.102 | 0.00408 | 1 467.30 | 6 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 189 |
|  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 121 |
|  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 555 |
| 214. | 20.4.01.02-0021 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | 10 шт. |  | 0.4 | 865.09 | 346 |
| 215. | ГЭСНм 08-03-591-05 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. |  | 0.01 | 6 232.79 | 62 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2 |
| 215. 1. | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.06 | 0.0006 | 253.288 |  |
| 215. 2. | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 31.488 | 0.31488 | 187.360 | 59 |
| 215. 3. | 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 0.036 | 0.00036 | 874.68 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 268.82 |  |
| 215. 4. | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.00024 | 1 037.49 |  |
|  |  |  | (1) |  |  | 229.99 |  |
| 215. 5. | 03.1.01.01-0002 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 | т | 0.00315 | 0.0000315 | 9 149.15 |  |
| 215. 6. | 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие | 1000 шт. | 0.102 | 0.00102 | 1 467.30 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 48 |
|  |  |  |  |  |  | =(95.0* (0.85)) |  |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 31 |
|  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 140 |
| 216. | 20.4.01.02-0001 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | 10 шт. |  | 0.1 | 1 410.46 | 141 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  |  | 15 635 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 10 492 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 5 157 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 191-194; %=81 - по стр. 200, 204, 208, 211, 213, 215) |  |  |  |  | 3 586 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 191-194, 200, 204, 208, 211, 213, 215) |  |  |  |  | 2 335 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 16 413 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 5 143 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 195-197; %=80 - по стр. 198, 199) |  |  |  |  | 3 254 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 195-197; %=37 - по стр. 198, 199) |  |  |  |  | 1 631 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 10 028 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  |  | 26 441 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 566 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 27 007 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 540 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 27 547 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 4 958 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 32 505 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  | 6 840 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  | 3 966 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 952 739 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 17 523 |
|  | . МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ - |  |  |  |  | 10 881 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 45, 47, 200, 204, 208, 211, 213, 215; %=72 - по стр. 191-194) |  |  |  |  | 4 553 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 45, 47, 191-194, 200, 204, 208, 211, 213, 215) |  |  |  |  | 2 956 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 25 032 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 861 087 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - |  |  |  |  | 227 927 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=93 - по стр. 1, 75; %=66 - по стр. 4, 5, 53, 108; %=84 - по стр. 6, 32, 48, 68, 79, 92, 102, 107, 121, 134, 135, 143, 144, 183, 184, 195-197; %=73 - по стр. 7, 9, 33, 36, 73, 124, 131; %=80 - по стр. 12, 14, 27, 38, 40, 41, 51, 52, 57, 85, 87, 98, 105, 106, 117, 125, 127, 128, 130, 141, 198, 199; %=71 - по стр. 16, 18; %=68 - по стр. 21, 90, 122; %=67 - по стр. 22, 129; %=94 - по стр. 30, 58, 60, 62, 64, 66, 74, 78, 91, 93, 110, 112, 114-116, 119, 120, 139, 140; %=72 - по стр. 44; %=61 - по стр. 54, 55, 69, 70; %=90 - по стр. 80, 83, 100, 101, 103; %=65 - по стр. 89, 95; %=77 - по стр. 96; %=64 - по стр. 109; %=69 - по стр. 137, 138) |  |  |  |  | 271 147 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 75, 90; %=40 - по стр. 4, 5, 21, 22, 53, 108, 122, 129; %=48 - по стр. 6, 32, 48, 68, 79, 89, 92, 95, 96, 102, 107, 121, 134, 135, 137, 138, 143, 144, 183, 184, 195-197; %=56 - по стр. 7, 9, 33, 36, 124, 131; %=37 - по стр. 12, 14, 27, 38, 40, 41, 51, 52, 57, 85, 87, 98, 105, 106, 125, 127, 128, 130, 198, 199; %=52 - по стр. 16, 18, 44; %=51 - по стр. 30, 58, 60, 62, 64, 66, 74, 78, 91, 93, 110, 112, 114-116, 119, 120, 139, 140; %=31 - по стр. 54, 55, 69, 70; %=34 - по стр. 73; %=43 - по стр. 80, 83, 100, 101, 103; %=36 - по стр. 109; %=44 - по стр. 117, 141) |  |  |  |  | 140 517 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 1 272 751 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 4 722 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 49, 132) |  |  |  |  | 1 421 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 49, 132) |  |  |  |  | 1 195 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  | 7 338 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 32 347 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 19, 145-152; %=88 - по стр. 185, 186) |  |  |  |  | 14 656 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 19, 145-152; %=48 - по стр. 185, 186) |  |  |  |  | 8 323 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 55 326 |
|  | СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 12 593 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=111 - по стр. 76) |  |  |  |  | 8 151 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 76) |  |  |  |  | 3 745 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  | 24 489 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 24 467 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  | 24 467 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 1 409 403 |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% |  |  |  | 2.14 | 30 161 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 1 439 564 |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% |  |  |  | 2 | 28 791 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 1 468 355 |
|  | НДС 18% |  |  |  | 18 | 264 304 |
|  | ВСЕГО С НДС |  |  |  |  | 1 732 659 |
| Составил: | Вед. инженер СО МКУ «КР МКД» Т.А. Дятлова |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. начальника СО МКУ «КР МКД» Г.В. Дубина |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |