Приложение № 1 к договору

|  | Согласовано: Утверждаю: Директор МКУ «КР МКД» Исполнительный директор ООО «МУП РСУ №24» ____________________/С.Б.Русович/ _____________________/ Н.В.Тихонова/ «_____» ___________ 2013 г. «_____» ___________ 2013 г. |
| --- | --- |

Задание на проектирование

по объекту  капитального ремонта «Многоквартирный жилой дом по

ул.Б.Хмельницкого д.25 в г.Калининграде»

| №№ п/п | Перечень основных данных и требований | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Основание для проектирования Заказчик Вид строительства Стадийность проектирования Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций Основные требования к инженерному оборудованию Сроки выполнения проекта Документация Требования к сметной документации Особые условия Количество экземпляров Особые условия составления проекта | Решение суда ООО МУП «РСУ №24» Капитальный ремонт Рабочий проект Представить решения по ремонту фасадов здания. В соответствии с современными требованиями предусмотреть: а) замену систем холодного и горячего водоснабжения в местах общего пользования (МОП), в том числе: - замену водомерных узлов; - замену разводящих магистралей и стояков на трубопроводы из пластиковых (металлопластиковых) труб; - замену запорной арматуры, в том числе на ответвлениях от стояков; - замену оборудования, трубопроводов и оснащения пожарного водопровода; - замену температурных регуляторов жидкости, теплообменников и другого оборудования в составе общего имущества) в комплексе для приготовления и подачи горячей воды в распределительную сеть; б) замену системы канализации в местах общего пользования на трубопроводы из пластиковых труб, в то числе: - замену выпусков, сборных трубопроводов, стояков и вытяжек; - замену задвижек (при их наличии) в) замену трубопроводов внутренней системы отопления в МОП на трубопроводы из пластиковых (металлопластиковых) труб, в том числе: - замену разводящих магистралей и стояков; - замену запорной и регулировочной арматуры, в том числе на ответвлениях от стояков; - замену отопительных приборов в МОП 60 календарных дней Выполнить разработку документации согласно действующих нормативно- распорядительных документов. В сметах стоимость и типы материалов и изделий, предусмотренных в проекте и неуказанных в нормативных сборниках учесть с учетом текущих цен и согласовать с заказчиком. Документацию разработать базисно-индексным методом в программе WinRIK, Word и Excel в действующей сметно-нормативной базе, позволяющей выполнить проверку достоверности сметной стоимости объекта. Разработанную проектно-сметную документацию согласовать со всеми заинтересованными службами. В случае необходимости запросить технические условия, планы этажей, план земельного участка. Проектно-сметную документацию выдать заказчику в 4-х экземплярах и в электронном виде. Передача документов в сканированном виде не допускается. Капитальный ремонт осуществляется в эксплуатируемом, не освобожденном здании, являющимся объектом культурного наследия. |

Разработал: Зам. начальника комплексной проектной группы МКУ «КР МКД»

______________________/ О.Н.Белошапкина