«Согласовано»                                      изменение                                                             «Утверждаю»

Директор                                                                                               Директор

МКУ «КР МКД»                                                                         ООО «УЮТ-СЕРВИС»

__________С.Б. Русович                                                            ________А.О. Манойло                                 «___» ___________2019 г.                                                        «___» __________2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение капитального ремонта фасада без утепления МКД № 146-156 по ул. П. Морозова в г. Калининграде

- Основные данные по объекту:

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | г. Калининград, ул. П. Морозова, № 146-156 |
| 3 | Заказчик | ООО «УЮТ-СЕРВИС» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования:

| 1 | В многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Калининград, ул. П. Морозова, дом №146-156 необходимо выполнить капитальный ремонт фасада без утепления. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующего жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 19-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Техническому заказчику МКУ «КР МКД». |
| 4 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ, должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД». |
| 5 | Особые условия: Сроки производства работ: не более 170 календарных дней, с учетом климатологии, из них: 160 календарных дней – производство работ, 10 календарных дней - подготовка исполнительной документации КС-2, КС-3. До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД» ППР по капитальному ремонту дома с деталировкой узлов. Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер. При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. В случае отставания от графика производства работ, на срок более 5 дней по не зависящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан незамедлительно письменно уведомить Технического заказчика МКУ «КР МКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов в МКУ «КР МКД». Подрядчик обязан разработать и согласовать в установленном порядке паспорт фасада до начала проведения работ. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с паспортом фасада, согласованным в установленном порядке. Подрядчик обязан затянуть защитной сеткой строительные леса на фасадах зданий и сооружений, выходящих на главные (магистральные) улицы города. Допускается нанесение на сетку перспективного вида фасада и/либо логотипа строительной компании. |
| 6 | Технический заказчик МКУ «КР МКД» совместно с Подрядчиком и представителем Строительного контроля имеют право изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг в зависимости от технической необходимости, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом, комиссионно составляется акт необходимости выполнения дополнительных работ и производится оценка их стоимости. Если дополнительные работы превышают стоимость контракта, технический заказчик совместно с заказчиком принимает решение на выполнение этих работ |
| 7 | Все ремонтные работы производятся в соответствии: СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты Обеспечение огнестойкости объектов защиты» СП 15.13330.2012 "СНиП II-22-81* "Каменные и армокаменные конструкции" СП 63.13330.2012 "СНиП 52-01-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения". ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве» СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии» СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» |

Основные допустимые материалы:

| 1 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 50, 100, 150 |
| --- | --- |
| 2 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25, 50 |
| 3 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 |
| 4 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 |
| 5 | Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм |
| 6 | Лента бутиловая диффузионная |
| 7 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм |
| 8 | Лента металлическая типа К226 |
| 9 | Лента ПСУЛ |
| 10 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм |
| 11 | Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм |
| 12 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |
| 13 | Щебень из гравия для строительных работ, марка 800, фракций: 5(3)-10 мм, 10-20 мм, 40-70 мм |
| 14 | Песок природный для строительных: работ средний |
| 15 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I |
| 16 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 |
| 17 | Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) |
| 18 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) |
| 19 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В12,5 (М150) |
| 20 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В7,5 (М100) |
| 21 | Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) |
| 22 | Лотки железобетонные водопропускные |
| 23 | Сетка плетеная из проволоки, диаметр 1,6 мм без покрытия, 20х20 мм |
| 24 | Сетка плетеная из проволоки, диаметр 1,8 мм оцинкованная, 50х50 мм |
| 25 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия |
| 26 | Двутавр №12 Ст3сп/пс5, Ст3Гсп/пс, прочая углеродистая сталь С235 - С285 |
| 27 | Проволока светлая диаметром: 1,1 мм |
| 28 | Проволока стальная низкоуглеродистая отожженная диаметром 0,8 мм |
| 29 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм, 3 мм |
| 30 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм |
| 31 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм |
| 32 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм |
| 33 | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием |
| 34 | Сталь угловая: 75х75 мм |
| 35 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм |
| 36 | Профили стальные оцинкованные с лакокрасочным покрытием, С8-1200-0,7 |
| 37 | Арматура стальная периодического профиля, класс А-III (А400), диаметр 8 мм, 12 мм |
| 38 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта |
| 39 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25, 32-40, 40-75 мм, 44 и более III сорта |
| 40 | Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта |
| 41 | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40, 40-75 мм, IV сорта |
| 42 | Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более |
| 43 | Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2 (с решеткой - продух) |
| 44 | Панель из поликарбоната, сотовая, толщиной 10 мм, бесцветная |
| 45 | Гидроизоляционный материал типа Гидроизол |
| 46 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый типа ЭКП, для верхнего слоя кровли |
| 47 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый типа ЭПП, для нижних слоев, верхнего слоя кровли с защитным слоем и гидроизоляции, основа полиэстер, гибкость не выше -20 градусов С, масса 1м2 до 4,0 кг, |
| 48 | Стеклорубероид гидроизоляционный С- РМ |
| 49 | Грунтовка глубокого проникновения фасадная |
| 50 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные: ВД-ВА-27А, ВД-ВА-224 белая | т |
| 51 | Грунтовка типа ГФ-021 красно-коричневая |
| 52 | Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014 |
| 53 | Эмаль типа ПФ-115 серая |
| 54 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл |
| 55 | Герметик клей силиконовый |
| 56 | Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л, 0,85 л |
| 57 | Шпатлевка водно-дисперсионная |
| 58 | Шпатлевка клеевая |
| 59 | Кабель-канал 40x25 мм, 80х40 мм |
| 60 | Светильник типа НПО 22х100 (таблетка) |
| 61 | Трубы стальные сварные водогазопроводные, оцинкованные, легкие, диаметр условного прохода 90 мм, толщина стенки 3,5 мм (гильзы) |
| 62 | Труба ПВХ, диаметр 50 мм |
| 63 | Угольник полипропиленовый 45 град., диаметр 50 мм |
| 64 | Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, с утеплителя, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 2 мм, внутри - толщиной 2 мм |
| 65 | Краска акриловая типа Marshall с колером |
| 66 | Пластиковая вентиляционная решетка 154х154мм |
| 67 | Датчик движения типа ДД-024 |
| 68 | Трап с решеткой, слив 50мм |
| 69 | Труба водосточная диаметром 75мм |
| 70 | Отвод водосточный диаметром 75мм |

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь, сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде.

4. Качество работ:

1. Срок предоставления гарантий качеств - не менее 5 лет.

2. В ходе производства работ Подрядчиком предоставляются сертификаты качества, накладные, счета-фактуры на применяемые материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора ежедневно.  Вывоз строительного мусора осуществлять на полигон ТБО в пос. Ельняки, Гвардейского района на расстояние до 40 км.  Вывоз строительного мусора подтвердить договором с полигоном ТБО (талонами) или со специализированной организацией, осуществляющей данный вид деятельности, (актами выполненных работ)

4.Все работы выполнять с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. Требования к системе контроля качества:

5.1. Ответственность за качество выполняемых ремонтных работ возлагается на подрядную организацию.

5.2. Представитель Заказчика и Технического заказчика проверяет объемы выполненных подрядчиком строительно-монтажных работ и осуществляет их приемку, участвует в освидетельствовании скрытых работ с составлением акта на каждый вид скрытых работ с разрешением последующих работ.

5.3. Приемка объемов, качества выполненных и скрытых работ производится визуально и инструментальными измерениями.

5.4. В случае обнаружения не соответствия качества, техническим характеристикам и требованиям безопасности, в том числе экологическим требованиям, применяемых материалов, Подрядчику необходимо произвести замену материала, предварительно согласовав с Заказчиком в течение семи дней.

5.5. В случае не предъявления Подрядчиком скрытых работ, Заказчик вправе потребовать контрольного вскрытия любого участка скрытых работ в присутствии Подрядчика или его представителя, для подтверждения правильности выполнения работ.  Вскрытие и при необходимости устранение обнаруженных строительных отклонений, производится за счет средств Подрядчика.

5.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта выявленных дефектов, для их подтверждения Заказчик назначает независимую экспертизу, по результатам работы которой составляется соответствующий акт по фиксированию выявленных дефектов и их характера.

5.7. При возникновении спора между Заказчиком и Подрядчиком по вопросу недостатков работы и их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несёт Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.                      В указанных случаях расходы на экспертизу несёт сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, то в равных долях. Обращение за экспертизой не исключает право сторон обратиться по данному вопросу в суд.

6. Общие организационные вопросы:

1. Подрядчик до начала производства ремонтных работ: предоставляет Техническому заказчику (Заказчику) проект производства работ, в случае непредоставления ППР подрядчик к производству работ не допускается.

2. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Технический заказчик МКУ «КР МКД» и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

3. Строительный контроль, Подрядчик не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД».

4. Своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.

5. Заказчик до начала производства работ должен очистить подвальное помещение от бытового мусора.

Составил:

ведущий инженер отдела контроля

МКУ «КР МКД»								     М.В. Черемисинов

Проверил:

Начальник отдела контроля

МКУ «КР МКД»								     Г.Н. Рябкова