УТВЕРЖДАЮ

Директора ООО «УК РСУ-6»

_____________/ Вакульчик В.Н.

«__»___________2011г.

Техническое задание

на выполнение работ по  капитальному ремонту внутриквартального дворового проезда по адресу: ул. Зои Космодемьянской,7-17

Основные данные по объекту

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | внутриквартальный дворовой проезд по адресу: ул. Зои Космодемьянской,7-17 |
| 2 | Местоположение объекта | Россия, город Калининград, ул. Зои Космодемьянской,7-17 |
| 3 | Заказчик | ООО «УК РСУ-6» |
| 4 | Наименование и адрес подрядной организации |  |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт внутриквартального дворового проезда |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Начало: с момента получения разрешения на производство работ от АТИ г. Калининграда Окончание: |
| 7 | Стадийность | Демонтажные работы Ремонтно-строительные работы |
| 8 | Особые условия капитального ремонта | Движение пешеходов, автотранспорта |
| 9 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работы должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории |

- Технические условия и требования.

- Необходимо выполнить капитальный ремонт внутриквартального дворового проезда у многоквартирных домов.

- Требования к подрядчику в соответствии с конкурсной документацией.

- Подрядчик должен учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующихся   зданий. Работы, возможно, проводить с 8-00 до 20-00 по рабочим дням, в субботу с 8-00 до 17-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работы должна быть согласована с заказчиком.

- Ответственность за соблюдение правил безопасности движения, охраны труда и санитарно- гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо, ответственное за проведение работ, соблюдение вышеуказанных правил, копия приказа предъявляется заказчику. При проведении работ предусмотреть контейнер для строительного мусора, установку биотуалета.

- Все материалы, используемые для проведения ремонтно-строительных работ, должны быть иметь сертификаты качества или соответствия, паспорта.

- Отключения инженерных систем, сетей или отдельных участков могут производиться только по предварительному согласованию с заказчиком.

- Условия оплаты:

Авансовый платеж не предусмотрен. Расчет производится после подписания акта приемки выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

Начало выполнения работ:  с момента заключения договора подряда. Сроки выполнения работ по капитальному ремонту:   Начало с момента получения разрешения на производство работ от АТИ г. Калининграда

Окончание 15 октября  2011г.

- Начальная (максимальная) цена  капитального ремонта дворового проезда составляет  2 990 656 руб. (в том числе НДС 18 %,  непредвиденные работы 2%).

- Гарантийные обязательства  на  выполненные работы  не  менее 3-х лет.

- В случае привлечения субподрядной организации к исполнению работ по договору подряда подрядчик обязан согласовать эту возможность и предполагаемую кандидатуру с заказчиком.

- Перечень основных видов работ по капитальному ремонту внутриквартального дворового проезда:

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0.308 |
| 2. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 55.44 |
| 3. | Вывоз мусора автомобилями-самосвалами (вне карьеров) на расстояние 15 км(класс груза 1) | т | 55.44 |
| 4. | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания | 0.35 |
| 5. | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0.28 |
| 6. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0.35 |
| 7. | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0.105 |
| 8. | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0.35 |
| 9. | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В | т | 33.81 |
| 10. | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1.76 |
| 11. | Камни бортовые БР 100.30.15 | м | 176 |
| 12. | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.009072 |
| 13. | Вывоз грунта автомобилями-самосвалами (вне карьеров) на расстояние 15 км(класс груза 1) | т | 14.5152 |
| 14. | Работа на отвале, группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.009072 |
| 15. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.0648 |
| 16. | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 7.128 |
| 17. | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком | 100 м2 тротуара | 0.432 |
| 18. | Плитка тротуарная М300 толщиной 60мм | м | 44.064 |
| 19. | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0.288 |
| 20. | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.0057024 |
| 21. | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 1.461312 |
| 22. | Камни бортовые БР100.20.8 | м | 28.8 |
| 23. | Регулировка горловин колодцев | 1 люк | 7 |