| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ" |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» | Председатель правления ТСЖ «Калининград» |
| _________________/С.Б. Русович/ | __________________ /Е.А. Селиванова/ |
| «______»_______________2014г. | «______»_______________2014г. |
| Техническое задание на капитальный ремонт внутридомовых сетей теплоснабжения и водоотведения, на разработку ПСД на капитальный ремонт сетей электроснабжения с последующим выполнением работ в МКД №22-26 по ул. У. Громовой г. Калининграда. Основные данные по объекту № Перечень основных данных и требований Данные по объекту 1 Наименование объекта и его мощность Многоквартирный жилой дом 2 Местоположение Россия, г. Калининград ул. У. Громовой, д. 22-26 3 Заказчик ТСЖ «Калининград» 4 Данные подрядной организации По итогам конкурса 5 Вид строительства Капитальный ремонт 6 Сроки начала и окончания работ Определяется на основании календарного графика 7 Стадийность Ремонтно-строительные работы 8 Особые условия капитального ремонта Эксплуатируемые, не освобожденные здания. 9 Требования к конструктивным решениям Результаты работ должны удовлетворять требованиям СНиП и ФЗ №185 от 21.07.2007г. |

2. Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме по адресу ул. У. Громовой, 22-26 необходимо выполнить капитальный ремонт внутридомовых сетей теплоснабжения и водоотведения, разработать ПСД на капитальный ремонт системы электроснабжения с последующим выполнением работ.

2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на   объекте возлагается на  подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

4. Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ.

5.Указания по производству работ:

Работы по капитальному ремонту систем теплоснабжения и водоотведения должны соответствовать:

- СНиП 3.05.01-85

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть1.»

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть2.»

Работы по капитальному ремонту системы электроснабжения должны соответствовать:

- «Правила устройства электроустановок» (изд. 7)

-СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- ГОСТ  Р  50571.15-97 (МЭК  364-5-52-93) «Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования»;

- «Правила эксплуатации электроустановок потребителей», утверждённый приказом Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 г.

|  | Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком, Строительным контролем и МКУ «КР МКД». |
| --- | --- |
| - | Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от повреждений связанных с производством работ и залития. |

6. Особые условия:

Приёмка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85 (Р) «правила приёмки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий», согласно Договора подряда.

Сроки производства работ с учетом климатологии не более _____ календарных дней.

В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.

При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть:

- ежедневный вывоз мусора, или контейнер для строительного мусора и вывоз мусора по мере наполнения контейнера;

-  биотуалет.

7. Все ремонтные работы производятся на основании действующих на территории РФ строительных норм и правил, и иных нормативных документов.

8. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы материалов для согласования с Заказчиком и МКУ «КР МКД».

3. Основные допустимые материалы

|  | Трубы ППР для теплоснабжения различных диаметров (PN 25), фасонные части к ним |
| --- | --- |
|  | Трубы стальные электросварные различных диаметров, фасонные части к ним |
|  | Задвижки, краны шаровые водопроводные различных диаметров (в соответствии с диаметрами трубопроводов) |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм различных диаметров (для трубопроводов теплоснабжения), либо аналог |
|  | Трубы ПВХ для устройства внутренней канализации различных диаметров, фасонные части к ним |
|  | Материалы для капитального ремонта системы электроснабжения – в соответствии с проектом. |

4. Качество работ и организационные вопросы:

1. Прием работ осуществляется в соответствии со строительными нормами и правилами.

2. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.

3. Сертификаты качества на материалы.

4. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора;

5. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

6. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

7. Строительный контроль, Подрядчик, Заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

8. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

Составил: ____________________________________________________