| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 1 104 000 | руб. | Смета на сумму: | 1 104 000 | руб. |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| Объект: | Кутузова,41 |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к дефектной ведомости |
| на капитальный ремонт кровли черепичной |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий кровель из черепицы | 100 м2 покрытия кровли | 4.95 |
| 2. | Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше | 100 м2 сменяемой обрешетки | 4.95 |
| 3. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.3 |
| 4. | Ремонт деревянных балок с заменой черепных брусков | 100 м брусков | 0.46 |
| 5. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 0.55 |
| 6. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов | 100 м труб и покрытий | 1.14 |
| 7. | Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен | 100 м досок | 1.25 |
| 8. | Простая окраска масляными составами по дереву :карнизного свеса | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.187 |
| 9. | Обивка боковых стен слухового (мансардного)окна кровельной сталью по дереву с одной стороны под цвет кровли | 100 м2 проемов | 0.1 |
| 10. | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 окон | 0.01 |
| 11. | Устройство слуховых окон(мансардные окна) | 1 слуховое окно | 1 |
| 12. | Окно 1.5х1.0 м металлопластиковое | шт. | 1 |
| 13. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.03 |
| 14. | Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.255 |
| 15. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.16 |
| 16. | Окраска поверхности дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (примен.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.16 |
| 17. | Исправление оголовка дымовых труб с добавлением до 50% нового кирпича с одним каналом | 100 труб | 0.01 |
| 18. | Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.024 |
| 19. | Антисептирование водными растворами покрытий по фермам | 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий | 4.95 |
| 20. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 4.95 |
| 21. | Состав огнезащитный <НОРТЕКС-К> | кг | 102.465 |
| 22. | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 4.95 |
| 23. | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 504.9 |
| 24. | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в один слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 4.95 |
| 25. | Плита минераловатная (типа Лайт) | м3 | 30.591 |
| 26. | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 4.95 |
| 27. | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 504.9 |
| 28. | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности | 100 м2 кровли | 4.95 |
| 29. | Подшивка потолков досками обшивки | 100 м2 потолка | 0.15 |
| 30. | Плиты из крупноразмерной ориентированной стружки марки ОСП-Ф1 толщиной 10-12 мм | 100 м2 | 0.1575 |
| 31. | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.41 |
| 32. | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.13 |
| 33. | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.07 |
| 34. | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.1 |
| 35. | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.34 |
| 36. | Смена обделок из листовой стали капельников (примен.) | 100 м | 1.14 |
| 37. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 1.14 |
| 38. | Устройство снегозадержателей (прим.) | 100 м ограждения | 0.77 |
| 39. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 38 |
| 40. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 38 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |