«Утверждаю»

Генеральный директор ООО «УЮТ»

__________ Баранова Н.С.

«___»____________2013 г

«Согласовано»

Директор МКУ «КР МКД»

____________ Русович С.Б.

«___»____________ 2013г.

Техническое задание

на капитальный ремонт системы электроснабжения

МКД № 19а-19б по ул. Космонавта Леонова в Центральном районе

г.Калининграда.

1. Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград ул. Космонавта Леонова, д. 19а-19б |
| 3 | Заказчик | ООО «УЮТ» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

2.Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме № 19а-19б по ул. Космонавта Леонова необходимо выполнить капитальный ремонт системы электроснабжения. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. |
| 5. | Цена лота: согласно сметной стоимости. |
| 6 | Особые условия: 1) Сроки производства работ: 30 календарных дней. В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. 2) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 7 | Заказчик оставляет за собой право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на десять процентов такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 8 | Подрядчик обязан представить Заказчику банковскую гарантию на сумму аванса по договору на выполнение подрядных работ в 10-дневный срок от даты заключения контракта. |
| 9 | Условия оплаты: 1) Авансовый платеж в размере 30% от общей стоимости ремонтных работ, окончательный платеж по завершению работ по договору на выполнение подрядных работ выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 2) Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится Заказчиком после полного завершения Подрядчиком работ, включая устранение выявленных дефектов, возмещения понесенных Заказчиком убытков, компенсации нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам в процессе производства работ, выплаты штрафов и неустойки. |
| 10 | Все ремонтные работы производятся на основании: - СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»; - «Правила устройства электроустановок» (изд. 7); - СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»; - ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93) «Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования»; - «Правила эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденный приказом Министерства энергетики РФ от 13 января 2003г. Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком и Строительным контролем. |
| 11 | Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Заказчиком и МКУ «КР МКД». |
| 12 | После окончания ремонта электросети Подрядчик обязан произвести пусконаладочные работы. Подрядчик обязан произвести приёмо-сдаточные испытания в соответствии с гл. 1.8 ПУЭ (изд. 7) и сдать электроустановку в эксплуатацию согласно действующему регламенту с получением разрешения на ввод электроустановки в эксплуатацию от энергоснабжающей организации. |
| 13 | По окончании работ на объекте Подрядчик обязан предоставить Заказчику первый экземпляр приёмо-сдаточной документации в соответствии с И 1.13-07 с обязательным приложением исполнительных чертежей электропроводки, первый экземпляр результатов приёмо-сдаточных испытаний и оригинал разрешения на ввод электроустановки в эксплуатацию. |

Основные допустимые материалы:

| 1. | Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 20 мм |
| --- | --- |
| 2. | Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 25 мм |
| 3. | Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 40 мм |
| 4. | Щит металлический типа ЩРУВ-3/30 |
| 5. | Щит металлический типа RP 12 Z |
| 6. | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 сечением 1,5 мм2 |
| 7. | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 сечением 4,0 мм2 |
| 8. | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 10 мм2 |
| 9. | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности сеч. 3х1,5 типа ВВГнг-LS 3Х1,5 |
| 10. | Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций сеч. 1Х25 типа DY 1х25 мм2 |
| 11 | Выключатель однополюсный для открытой установки 1Р44 |
| 12 | Выключатель однополюсный для скрытой установки |
| 13 | Выключатель на 2-цепи для скрытой установки |
| 14 | Светильник с лампами накаливания до 60 вт 1Р20 типа ОТЕ |
| 15 | Светильник с лампами накаливания до 60 вт 1Р54 типа OMEGA100 |
| 16 | Светильник с лампами накаливания до 60 вт 1Р20 типа ОТЕ 2 |
| 17 | Датчик движения инфракрасный типа ДД 0100 |
| 18 | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100 |
| 19 | Счетчик электрический А кл точ.1 типа ЦЭ6803В 5-50 АС 1 кл. |
| 20 | Счетчик электрический А кл точ.1 типа ЦЭ6807Б 5-50 АС 1 кл. |
| 21 | Автоматы трехполюсные на 25 АМП характеристика расцепления С типа CLS6-C25/3 |
| 22 | Автоматы трехполюсные на 32 АМП характеристика расцепления С типа IS 32/3 |
| 23 | Автоматы трехполюсные на 20 АМП характеристика расцепления С типа CLS6-C20/3 |
| 24 | Автоматы однополосные на 16 АМП характеристика расцепления В типа CLS6-В16 |
| 25 | Автоматы двухполюсные на 6 АМП характеристика расцепления В типа CLS6-В6/2 |
| 26 | Выключатель защитный дифференциальный, характеристика расцепления В, типа CKN6-10/1N/B/0,03 |
| 27 | Автоматы однополюсные на 6 АМП характеристика расцепления С типа CLS6-С6 |

4.Качество работ и организационные вопросы:

1. Прием работ осуществляется в соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденного приказом Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 г.

2. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет

3. Сертификаты качества на материалы.

4. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

5. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

6. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

7. Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

8. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

Зам.директора по тех. вопросам ООО «УЮТ»                        Иванова Л.М.