| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «Капитальный ремонт КР МКД» | Директор ООО «ЖЭУ Вагоностроитель» |
| ________________ / С.Б. Русович / | ________________ / Ю.С. Королев / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к дефектной ведомости № 1 |
| на капитальный ремонт кровли МЖД по пер. Ремонтный 11-15 |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Кровля |
| 1. | Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы | 100 м2 покрытия | 4.88 |
| 2. | Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше | 100 м2 сменяемой обрешетки | 4.88 |
| 3. | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 4.39 |
| 4. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.09 |
| 5. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 1.39 |
| 6. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 1.48 |
| 7. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 13.176 |
| 8. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 272.7432 |
| 9. | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 4.88 |
| 10. | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 610 |
| 11. | Разборка засыпного утеплителя деревянных стен | 100 м2 стен | 2.15 |
| 12. | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 2.15 |
| 13. | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 268.75 |
| 14. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 32.25 |
| 15. | Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм | м2 | 657.9 |
| 16. | Разборка люка выхода на крышу (прим.) | 100 окон | 0.02 |
| 17. | Установка в жилых и общественных зданиях люков выхода на крышу из ПВХ профилей поворотных (прим.) | 100 м2 проемов | 0.0081 |
| 18. | Люк выхода на крышу FAKRO WSZ 0.75х0.54 | м2 | 0.81 |
| 19. | Разборка обшивки слуховых окон из кровельной стали | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.078 |
| 20. | Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.078 |
| 21. | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т | 0.03432 |
| 22. | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности | 100 м2 кровли | 4.88 |
| 23. | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 58 |
| 24. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 0.96 |
| 25. | Устройство снегозадержателей | 100 м ограждения | 0.76 |
| 26. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.96 |
| 27. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.96 |
| 28. | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 1.152 |
| 29. | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.24 |
| 30. | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.12 |
| 31. | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.12 |
| 32. | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.78 |
| 33. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.046 |
| 34. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200 | 1000 шт. | 0.1932 |
| 35. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 6 каналов | 100 м труб | 0.046 |
| 36. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200 | 1000 шт. | 0.506 |
| 37. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.164 |
| 38. | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.164 |
| 39. | Разборка подшивки карнизов из строганных досок | 100 м2 подшивки | 0.336 |
| 40. | Подшивка карнизов досками обшивки | 100 м2 потолка | 0.336 |
| 41. | Простая окраска масляными составами по дереву потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.336 |
|  | Раздел 2. Прочие работы |
| 42. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 63.77 |
| 43. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 63.77 |

| Составил: | Гл. Инженер ООО «ЖЭУ Вагоностроитель» Т.Н. Щемелинина |  |
| --- | --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. Директора ООО «ЖЭУ Вагоностроитель» С.А. Яровикова |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) | (должность, подпись, Ф.И.О) |