Приложение № 1 к Договору

|  | Согласовано: Утверждаю: Директор МКУ «КР МКД» Директор ООО «УКБР №4» ____________________/С.Б.Русович/ _____________________/ С.А.Казаков/ «_____» ___________ 2013 г. «_____» ___________ 2013 г. |
| --- | --- |

Задание на обследование

многоквартирного жилого дома  №37-41 по ул. Серпуховской  г. Калининград

| №№ п/п | Перечень основных данных и требований | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Основание для обследования Заказчик Вид строительства Стадийность производства работ | Постановление №949 от 03.07.2013 ГО «Город Калининград» ООО «УКБР №4» Обследование Обмерные работы и обследование |
| (I этап) Обмерные работы |
|  | Выполнить обмерные работы 2 категории сложности для зданий с однотипными конструкциями перекрытий и покрытий с выявлением их состава, с узлами примыканий и сопряжений конструкций между собой, выполнение чертежей: | - планы фундаментов и фундаменты; - поэтажные планы здания (использовать данные технического паспорта); - планы полов с определением состава полов; - поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций; - фасады, окна, ворота; - лестницы; - планы кровли со вскрытиями; |
| (II этап) Обследование |
|  | Выполнить 2 категории сложности обследование технического состояния строительных конструкций с выдачей Заключения об их состоянии и рекомендаций о возможности устройства в жилом здании технического подполья для размещения инженерных сетей. Сроки выполнения проекта Документация Особые условия Количество экземпляров | - составление дефектных ведомостей (описей работ), по которым выполняется смета на ремонт конструкций; - составление программы работ по определению действительного состояния конструкций; - детальный осмотр строительных конструкций с зарисовкой и замерами дефектов и повреждений; - указание Заказчику мест для отбора проб материалов из строительных конструкций и грунтов оснований фундаментов; - фотофиксация дефектов и повреждений; - графическое оформление материалов обследования с указанием обнаруженных дефектов и повреждений; - составление поверочных расчетов несущей способности строительных конструкций; - составление Заключения по результатам обследования с выводами и рекомендациями по дальнейшей эксплуатации; 45 календарных дней Выполнить разработку документации согласно действующих нормативно- распорядительных документов. В стоимость работ по обследованию не входит вскрытие и заделка конструкций, установка лестниц и подмостей, подготовка шурфов. Исполнителем данных работ является Заказчик. Документацию выдать заказчику в 4-х экземплярах и в электронном виде. Передача документов в сканированном виде не допускается. |

Разработал: Зам. начальника комплексной проектной группы МКУ «КР МКД»

______________________/ О.Н.Белошапкина