| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | ____________ | руб. | Смета на сумму: | ____________ | руб. |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к дефектной ведомости |
| на капитальный ремонт подвального помещения многоквартирного дома по ул. Вагоностроительная,6 |

| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. РЕМОНТ ПОЛОВ В ПОДВАЛЕ |
| 1. | Е57-2-4 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 покрытия | 1.001 |
| 2. | Е51-3-2 | Изменение уровня пола в здании выемкой грунта с погрузкой | 100 м3 грунта | 0.2002 |
| 3. | Е11-01-002-03 | Устройство подстилающих слоев гравийных | 1 м3 подстилающего слоя | 10.01 |
| 4. | Е11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 10.01 |
| 5. | Е11-01-004-01 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 1.241 |
| 6. | Е06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок(4 Вр 100*100 мм) | 1 т | 0.192192 |
| 7. | Е11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм(толщ.50мм) | 100 м2 стяжки | 1.001 |
| 8. | Е11-01-011-02 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 1.001 |
| 9. | Е59-5-2 | Ремонт ступеней бетонных | 100 ступеней | 0.08 |
|  | Раздел 2. РЕМОНТ СТЕН и ПОТОЛКОВ ПОДВАЛА |
| 10. | Е46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и откосов кирпичных | 100 м2 | 1.868 |
| 11. | Е53-16-1 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки | 0.8 |
| 12. | Е53-14-1 | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м трещин | 1 |
| 13. | Е62-42-1 | Протравка кирпичной кладки стен нейтрализующим раствором(прим.) | 100 м2 протравленной поверхности | 1.868 |
| 14. | Е07-05-039-15 | Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу | 100 м шва | 1.08 |
| 15. | Е15-02-016-01 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1.84 |
| 16. | Е15-02-031-01 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.028 |
| 17. | Е62-41-1 | Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов(прим.) | 100 м2 расчищенной поверхности | 1.001 |
| 18. | Е15-04-001-01 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.869 |
| 19. | Е46-04-001-04 | Разборка кладки оконных проемов приямков (прим.) | 1 м3 | 0.8 |
| 20. | Е46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0.02 |
| 21. | Е10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.02 |
| 22. | С203-0954 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2 | м2 | 2 |
| 23. | Е46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.0162 |
| 24. | Е09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 1.62 |
| 25. | Цена поставщика. | Блок металлический дверной с комплектующими | м2 | 1.62 |
| 26. | Е57-13-1 | Смена вентиляционных половых решеток | 100 шт. | 0.04 |
| 27. | Цена поставщика. | Металлические решетки на приямки инд. изд. | шт | 4 |
|  | Раздел 3. Приямки и ливневая канализация |
| 28. | Е01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.064 |
| 29. | Е53-16-1 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки | 1.6 |
| 30. | Е61-10-1 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.088 |
| 31. | Е15-04-014-01 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.088 |
| 32. | Е66-2-2 | Разборка трубопроводов канализации диаметром 100 мм(прим.) | 100 м | 0.1 |
| 33. | Е23-01-001-01 | Устройство основания под трубопроводы песчаного | 10 м3 основания | 0.04 |
| 34. | Е22-01-021-03 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0.01 |
| 35. | ТССЦ 408-0122 (Приказ №6-ОД от 10.02.2011) | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 2.64 |
| 36. | С103-1316 | Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 6, диаметром 110 мм | м | 10.1 |
| 37. | Е22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 0.4 |
| 38. | С103-1356 | Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной и ливневой канализации, диаметром 110 мм | шт. | 4 |
| 39. | Е01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0.024 |
| 40. | Е01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.024 |
| 41. | Х403-1-15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 3.84 |
|  | Раздел 4. отмостка, цоколь |
| 42. | Е68-12-5 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (отмостка) | 100 м3 конструкций | 0.018 |
| 43. | Е68-12-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0.041769 |
| 44. | Е01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.119538 |
| 45. | Е11-01-002-03 | Устройство подстилающих слоев гравийных | 1 м3 подстилающего слоя | 5.9769 |
| 46. | Е11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 5.9769 |
| 47. | Е11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев бетонных (отмостка) | 1 м3 подстилающего слоя | 5.9769 |
| 48. | Е08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.13282 |
| 49. | Е61-10-1 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.265 |
| 50. | Е15-04-014-01 | Окраска цоколя с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.53 |
| 51. | Х311-1037 | Погрузка мусора в автотранспортные | т | 19.8 |
| 52. | Х403-1-5 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км | т | 19.8 |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |