| «Согласовано» | «Утверждаю» |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КРМКД» | Директор ООО «ЖЭУ-23» |
| _________________/ Русович С.Б./ «02 » июня 2016 года. | ______________/Ярмошик/ «02 » июня 2016 года. |

Техническое задание

Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения многоквартирного дома № 23-33 по ул. Дорожная, г. Калининград.

- Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград ул. Дорожная 23-33 |
| 3 | Заказчик | ООО «ЖЭУ-23» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

- Технические условия и требования

| 1 | В многоквартирном доме № 23-33 по ул. Дорожная необходимо выполнить по решению Центрального районного суда г. Калининграда от 11 марта 2014 года капитальный ремонт системы холодного водоснабжения. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующего жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 19-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. |
| 4 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. |
| 5 | Стоимость работ: согласно сметной стоимости. |
| 6 | Особые условия: Сроки производства работ: не более 45 календарных дней, в том числе 30 к/дней – производство работ, 15 к/дней – оформление исполнительной документации, КС-2, КС-3. В случае срыва производства работ, по не зависящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и МКУ «КРМКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов (в МКУ «КРМКД»). При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей. Согласовать с Заказчиком место установки биотуалета. Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный банер. |
| 7 | Подрядчик совместно с Техническим Заказчиком и представителем Строительного контроля имеют право изменить объем всех, предусмотренных контрактом, работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 8 | Все ремонтные работы производятся на основании: СН 478-80. СНиП 3.01.01-85. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.» СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2.» 9. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы рприменяемых материалов для согласования с Заказчиком и МКУ « «КРМКД». |
|  | 10. Передача объекта подрядчику происходит по Акту приема-передачи. |

Основные допустимые материалы:

|  | Раздел 1. Холодное водоснабжение |
| --- | --- |
| 31 | Труба из полипропилена PN 10/20 |
| 32 | Труба из полипропилена PN 10/25 |
| 33 | Труба из полипропилена PN 10/32 |
| 34 | Труба из полипропилена PN 10/50 |
| 35 | ППР кран шаровой диам.20 мм |
| 36 | ППР кран шаровой диам.25 мм |
| 37 | ППР кран шаровой диам.32 мм |
| 38 | ППР кран шаровой диам.50 мм |
| 39 | Соединительная арматура трубопроводов из ППР РN 10 |
| 40 | Сгон металлический с муфтой и контргайкой диаметром 50 мм |
| 41 | Трубки из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ, внутренний диаметр 20-50 мм, толщина 9 мм или аналог |

4. Качество работ и организационные вопросы:

1. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.

2. Сертификаты качества на материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ и других нормативных документов действующих в РФ.

5. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ  Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

6. Подрядчик, Строительный контроль, и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Заказчиком и МКУ «КР МКД».

7. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

Составил: Ведущий инженер МКУ «КРМКД»                    Кончиц А.К.

Проверил: Зам. начальника ОК МКУ «КРМКД»                 Толмачева О.В.