«Утверждаю»

Директор МКУ «КР МКД»

С. Б. Русович ______________

«___»______________2015г.

Техническое задание на капитальный ремонт крыши, фасада без утепления, подвальных помещений, внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Батальная, д. 38-44, ул. Альпийская, д. 33-39, ул. Автомобильная, д. 1-13, ул. Серж. Щедина, д. 14-26 Основные данные по объекту № Перечень основных данных и требований Данные по объекту 1 Наименование объекта и его мощность Многоквартирный жилой дом 2 Местоположение Россия, г. г. Калининград, ул. Батальная, д. 38-44, ул. Альпийская, д. 33-39, ул. Автомобильная, д. 1-13, ул. Серж. Щедина, д. 14-26 3 Технический заказчик МКУ «КР МКД» 4 Подрядчик Определяется на конкурсной основе 5 Вид строительства Капитальный ремонт 6 Сроки начала и окончания работ Определяются по результатам конкурсного отбора 8 Особые условия капитального ремонта Эксплуатируемые, не освобожденные здания. 9 Требования к конструктивным решениям Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий

2. Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Калининград, ул. Батальная, д. 38-44, ул. Альпийская, д. 33-39, ул. Автомобильная, д. 1-13, ул. Серж. Щедина, д. 14-26 необходимо выполнить по решению Центрального районного суда г. Калининграда от 15 февраля 2013 года капитальный ремонт, в составе:

- ремонт крыши (выполнить ремонт крыши здания путем замены кровли, ремонтом стропильной системы при необходимости с заменой элементов обрешетки, заменой элементов водосточной системы; с ремонтом дымовентиляционных труб путем устройства оголовков, ремонтом штукатурки труб в пределах чердака и над кровлей, выполнить работы по ремонту чердачного перекрытия путем замены утеплителя, полной замены рабочего настила, выполнить замену оконных блоков в чердаке, выполнить замену дверных блоков на чердак);

- ремонт фасада без утепления (выполнить ремонт кирпичных стен фасада путем заделки трещин и ремонтом штукатурки, выполнить замену оконных блоков в лестничных клетках, сменить наружные дверные блоки (сквозных проходов в подъездах), выполнить ремонт отмостки по периметру здания, выполнить ремонт приямков путем перекладки стен, заделки трещин и ремонтом штукатурки, ремонтом ступеней, восстановлением приямков окон);

- ремонт подвальных помещений (выполнить ремонт ленточного фундамента, кирпичных стен подвала путем восстановления вертикальной гидроизоляции стен, заделки трещин, смены штукатурного слоя стен подвала, выполнить работы по ремонту перекрытия над подвалом путем восстановления защитного бетонного слоя, ремонтом армокирпичных перекрытий, выполнить замену оконных блоков в подвале, выполнить замену дверных блоков в подвал, выполнить ремонт бетонных полов подвала, за исключением подвальных помещений, используемых гражданами; выполнить ремонт ступеней и площадок бетонных лестниц; выполнить отделку подвала путем ремонта штукатурки стен подвала с обработкой гидрозащитным составом и известковой окраской);

- ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, отопления, водоотведения, электроснабжения (выполнить ремонт сетей отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения в местах общего пользования дома – подвалах, чердаке, подъездах дома).

2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственным за производством работ назначается приказом, копия приказа предоставляется Техническому заказчику МКУ «КР МКД».

4. Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые  работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД».

5. Особые условия:

- Сроки производства работ:  не более 165 календарных дней, с учетом климатологии.

- До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД» технологические карты по капитальному ремонту дома с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи.

- В случае срыва производства работ, по не зависящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Технического заказчика МКУ «КР МКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов в МКУ «КР МКД».

- При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд.

- Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков.

Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер.

6. Технический заказчик МКУ «КР МКД» совместно с Подрядчиком и представителем Строительного контроля имеют право изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг.

7. Все ремонтные работы производятся в соответствии:

СП 71.13330.2012 «Изоляционные и отделочные покрытия» СП 17.13330.2011 «Кровли» МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» СП 112.13330.2012 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности» ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» СП 49.13330.2012 «Безопасность труда в строительстве» СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы» «Правила устройства электроустановок» (изд. 7) СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»; ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93) «Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования»; «Правила эксплуатации электроустановок потребителей», утверждённый приказом Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 г.

| - | Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от повреждений связанных с производством работ. |
| --- | --- |

Подрядчику необходимо организовать работу на объекте так, чтобы отключение потребителей от системы электроснабжения при переходе от старой системы к новой, было минимальным.

8. Передача объекта Подрядчику происходит по акту приема-передачи с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей.

3. Основные допустимые материалы

|  | Металлочерепица в комплекте толщ. не менее 0,55 мм |
| --- | --- |
|  | Водосточные трубы и желоба по расчету |
|  | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС> для древесины, либо аналог |
|  | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАВЕК, либо аналог |
|  | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ Н (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), либо аналог |
|  | Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, либо аналог |
|  | Брус строительный 50Х50 (обрешетка) II сорта |
|  | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 |
|  | Сталь оцинкованная в рулонах толщ. 0,5мм с полимерным покрытием |
|  | Песок строительный средний |
|  | Щебень фракции 20-40 мм |
|  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная |
|  | Бетон не менее В12,5 |
|  | Цементно-известковый раствор для штукатурных работ М75 |
|  | Сетка армирующая фасадная типа SSA1363-4SM или аналог |
|  | Краска перхлорвиниловая фасадная, или аналог |
|  | Грунтовка воднодисперсионная типа CERESIT CT 17 или аналог |
|  | Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM", или аналог |
|  | Блок оконный металлопластиковый с поворотно-откидным механизмом |
|  | Блок дверной металлический противопожарный, предел огнестойкости EI 45 |
|  | Трубы ППР для холодного водоснабжения различных диаметров (PN10), фасонные части к ним |
|  | Трубы стальные электросварные неоцинкованные различных диаметров (для системы отопления), фасонные части к ним ГОСТ 10704-91 |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм различных диаметров (для трубопроводов ХВС), либо аналог |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм различных диаметров (для трубопроводов отопления), либо аналог |
|  | Задвижки, краны шаровые водопроводные различных диаметров (в соответствии с диаметрами трубопроводов) Valtec, либо аналог |
|  | Трубы ПВХ для устройства внутренней канализации различных диаметров, фасонные части к ним |
|  | Автоматический выключатель GLS6 - В16/2 ; GLS6- С 25/2 или аналог |
|  | Коробка распределительная IP 44 |
|  | Шкаф наружного исп., из оцинкованной стали с окном для снятия показаний и замком IP44 |
|  | Трубы (НПВХ) д-25мм, д-50мм для электропроводок, прокладка трубы в штробе , или аналог трубы |
|  | Кабель силовой с медными жилами марки ВВГ нг-LS (3х4 мм2; 3х1,5 мм2; 5х16 мм2; 5х25 мм2) или аналог |
|  | Светильники потолочные и настенные 6W IP44, IP54 |
|  | Выключатели наружной установки 1-кл, 2-кл. IP44, IP54 |

Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь, сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде

4. Качество работ:

1. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.

2. При сдаче объекта предоставляются сертификаты качества, накладные, счета-фактуры на  применяемые материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора ежедневно. Вывоз мусора.

4. Все работы выполнять с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

5. Общие организационные вопросы:

1. Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

2. В случает нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Технический заказчик МКУ «КР МКД» и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

3. Строительный контроль, Подрядчик не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД».

4. Своевременно принимать меры к устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.

Составил:

ведущий инженер отдела контроля

МКУ «КР МКД»							       	М.Я. Шуптар

Проверил:

зам. начальника отдела контроля

МКУ «КР МКД»								     О.В. Толмачева