| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | ____________ | руб. | Смета на сумму: | ____________ | руб. |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «ЖЭУ-23» |
| ________________ /С. Б. Русович / | ________________ /И.Г. Ярмошик/ |
| «______»____________________ 20___г. | «______»____________________ 20___г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| к дефектной ведомости № 3 |
| на капитальный ремонт черепичной крыши по адресу ул. Дорожная , 17-21 исправленная |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий кровель из черепицы | 100 м2 покрытия | 3.65 |
| 2. | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 1.7 |
| 3. | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 окон | 0.1 |
| 4. | Разборка желобов. | 100 м труб и покрытий | 0.83 |
| 5. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, стойки с раскосами, коньковая балка | 100 м | 0.12 |
| 6. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 0.35 |
| 7. | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 5.35 |
| 8. | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 5.35 |
| 9. | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 | 17.12 |
| 10. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом «Пирилакс» любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 5.35 |
| 11. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 110.745 |
| 12. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0.0343 |
| 13. | Люк выхода на кровлю 0,47*0,73 | м2 | 3.4 |
| 14. | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 5.35 |
| 15. | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 668.75 |
| 16. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.054 |
| 17. | Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.2268 |
| 18. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 | 100 м труб | 0.054 |
| 19. | Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.3564 |
| 20. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.4065 |
| 21. | Окраска с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая дымовых труб (прим) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.4065 |
| 22. | Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (оголовок дымовых труб) | 100 м2 покрытия | 0.06432 |
| 23. | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности | 100 м2 кровли | 5.35 |
| 24. | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 86 |
| 25. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.83 |
| 26. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.83 |
| 27. | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.8 |
| 28. | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.2 |
| 29. | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.07 |
| 30. | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.1 |
| 31. | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.66 |
| 32. | Устройство снегозадержателей (прим) | 100 м ограждения | 0.725 |
| 33. | Ограждение кровель перилами | 100 м ограждения | 0.82 |
| 34. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 9.35 |
| 35. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 9.35 |

| Составил: | Инженер- сметчик ООО «ЖЭУ-23» Т. А. Аблеева |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам. Директора ООО «ЖЭУ-23» А. Г. Якимчук |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |