| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ" |
| --- | --- |
| МКУ «КР МКД» |  |
| _________________/ / | __________________ /______________/ |
| «______»_______________2014г. | «______»_______________2014г. |
| Техническое задание |
| на капитальный ремонт балконов по стальным консольным балкам и перекрытий подвала, фасада, лестниц, отделке подвальных помещений МКД № 103-109 по ул. Киевская №1-3 по ул.П. Морозова г. Калининграда Основные данные по объекту № Перечень основных данных и требований Данные по объекту 1 Наименование объекта и его мощность Многоквартирный жилой дом 2 Местоположение Россия, г. Калининград МКД № 103-109 по ул. Киевская №1-3 по ул.П. Морозова 3 Заказчик ТСЖ «Наш Дом» 4 Данные подрядной организации По итогам конкурса 5 Вид строительства Капитальный ремонт 6 Сроки начала и окончания работ Определяется на основании календарного графика 7 Стадийность Ремонтно-строительные работы 8 Особые условия капитального ремонта Эксплуатируемые, не освобожденные здания. 9 Требования к конструктивным решениям Результаты работ должны удовлетворять требованиям СНиП и ФЗ №185 от 21.07.2007г. |

2. Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме № 103-109 по ул. Киевская №1-3 по ул.П. Морозова необходимо выполнить капитальный ремонт балконов по стальным консольным балкам и перекрытий подвала,  фасада, лестниц, отделке подвальных помещений.

2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на   объекте возлагается

на  подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа

-предоставляется заказчику.

4. Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения  в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ.

5.Указания по производству работ.

1.Ремонт балконов по стальным консольным балкам и перекрытий подвала должны соответствовать проекту, с использованием материалов и технологии согласно принятым проектным решениям.

2.Работы по капитальному ремонту подвала должны соответствовать:

- ГОСТ 7473—94. «Смеси бетонные. Технические условия».

- ГОСТ 2889—80. «Мастика битумная кровельная горячая. Технические условия».

- ГОСТ 10923—93*. «Рубероид. Технические условия».

3. По качеству производства бетонных работ:

- СНиП 3.03.01-87 пп. 2.8, 2.10-2.13 «несущие и ограждающие конструкции»

4. Работы по устройству гидроизоляции пола подвала должны соответствовать:

-  СНиП 3.04.01-87 п. 2.31.

5.Работы по капитальному ремонту фасада должны соответствовать:

|  | СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть1.» СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть2.» |
| --- | --- |
| - | Внимание! До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от повреждений связанных с производством работ. |

6. Особые условия:

Приёмка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85 (Р) «Правила приёмки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий», согласно Договора подряда.

Сроки производства работ с учетом климатологии не более  _100_  дней.

В случае срыва сроков производства работ по независящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.

При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть:

- ежедневный вывоз мусора, или контейнер для строительного мусора и вывоз мусора по мере наполнения контейнера;

- биотуалет.

7. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию в соответствии с условиями Договора подряда.

8. Все ремонтные работы производятся на основании действующих на территории РФ строительных норм и правил, и иных нормативных документов.

Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком, Строительным контролем и МКУ «КР МКД»

9. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы материалов для согласования с Заказчиком и МКУ «КР МКД».

- Основные допустимые материалы для общестроительных работ:

|  | - Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 |
| --- | --- |
|  | - сталь оцинкованная в рулонах толщ. 0,5мм |
|  | - песок строительный средний |
|  | - щебень фракции 20-30 мм |
|  | - бетон не более М200 |
|  | - гидроизоляция оклеечная рулонная на битумной мастике |
|  | - гидроизоляция боковая обмазочная битумная |
|  | - цементно-известковый раствор |
|  | - цементно-песчаный раствор |
|  | - краска перхлорвиниловая |
|  | - сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ") |
|  | - грунт ГФ-021, либо аналог |
|  | - краска масляная для дерева и металлических поверхностей |
|  | - Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм |
|  | - грунт для металлических поверхностей ЭП-0259 или аналог |

4. Качество работ и организационные вопросы:

1. Прием работ осуществляется в соответствии со строительными нормами и правилами.

2. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.

3. Сертификаты качества на материалы.

4. Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора;

5. Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

6. В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

7. Строительный контроль, Подрядчик, Заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ «КР МКД».

8. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний администраций ГО «Город Калининград». Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.