| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ" |
| --- | --- |
| Директор МКУ «КР МКД» | Генеральный директор ООО «УК Старый Город» |
| _________________/С.Б. Русович / | __________________ /Е.В. Шулепко/ |
| «______»_______________2014г. | «______»_______________2014г. |
| Техническое задание |
| на капитальный ремонт МКД № 1-1а по ул. Розы Люксембург г. Калининграда во исполнении решения суда. 1. Основные данные по объекту №; Перечень основных данных и требований; Данные по объекту; 1; Наименование объекта и его мощность; Многоквартирный жилой дом ; 2; Местоположение; Россия, г. Калининград, ул. Розы Люксембург, 1-1а; 3; Заказчик; ООО «УК Старый Город»; 4; Подрядчик; Определяется на конкурсной основе; 5; Вид строительства; Капитальный ремонт; 6; Сроки начала и окончания работ; Определяется по результатам конкурсного отбора; 7; Особые условия капитального ремонта; Эксплуатируемые, не освобожденные здания.; 8; Требования к конструктивным решениям; Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий.; |

2. Технические условия и требования

1. В многоквартирном доме № 1-1а по ул. Розы Люксембург необходимо выполнить капитальный ремонт крыши, фасада, системы холодного водоснабжения в подвале, системы электроснабжения, междуэтажного перекрытия, холодного водоснабжения, электроосвещения, хозяйственно-бытовой канализации, подвала.

2. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы, возможно, производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00  до  15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком.

3. Ответственность за соблюдением норм и правил по технике безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на   объекте возлагается на  подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.

4. Все материалы до начала производства работ в обязательном порядке проверяются и согласовываются с заказчиком, МКУ «КР МКД» и с строительным контролем с предоставлением сертификатов качества/соответствия, паспортов на материалы, образцов кровельного покрытия. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ с исполнительными схемами и обязательной фотофиксацией.

5. На основе прилагаемого технического задания участнику размещения заказа необходимо предоставить смету на соответствующий лот.

6. Особые условия:

1) Сроки производства работ: с учетом климатологии не более 100 календарных дней.

2) До начала производства работ Подрядчик обязан разработать и предоставить для согласования с Заказчиком технологические карты по капитальному ремонту кровли с детализацией узлов, а также принять строительную площадку для производства работ.

3) В случае срыва производства работ, по причинам, не зависящим от подрядчика, подрядчик обязан письменно  уведомить заказчика и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ.

4) Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику потребное количество электроэнергии и воды для производства работ на Объекте, оформить дополнительные соглашения для расчетов Подрядчика с Заказчиком за потребленные электроэнергию и воду.

5) При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть контейнер для строительного мусора и его вывоз по мере наполнения.

6) Согласовать с заказчиком место для установки биотуалета.

7) Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусматреть мероприятия по предотвращению залития жилых помещений во время выпадения атмосферных осадков.

8) Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер.

9) Стоимость капитального ремонта: согласно сметной стоимости.

10) Подрядчику необходимо организовать работу на объекте так, чтобы отключение потребителей от системы электроснабжения при переходе от старой системы к новой было минимально.

7.	 Все ремонтные работы проводятся в соответствии с  требованиями:

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»,

СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»,

СП 64.13330.2011 Деревянные конструкции

СНиП II-26-76 «Кровли»,

МДС 12-33.2007 «Кровельные работы»,

СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»,

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»,

СНиП III- 4-80* «Техника безопасности в строительстве» (разделы 8-18), СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»,

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»

СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»,

ГОСТ  Р  50571.15-97 (МЭК  364-5-52-93) «Электроустановки зданий.    Часть

«Правила устройства электроустановок» (изд.7)

«Правила эксплуатации электроустановок потребителей», утверж. Приказом Министерства энергетики  РФ от 13 января 2003 г.

5 Выбор и монтаж электрооборудования»,

Проект Р 509.00.000 по ремонту междуэтажного перекрытия МКД №1-1а по ул. Розы Люксембург разработанный ООО «Спецпроект».

Проект Р 510.00.000 по ограничению подтопления подвала МКД №1-1а по ул. Розы Люксембург разработанный ООО «Спецпроект».

Все конструктивные узлы согласовываются с Заказчиком, Строительным контролем и МКУ «КР МКД».

8. Подрядчик обязан произвести приемо-сдаточные испытания в соответствии с гл. 1.8. ПУЭ (изд. 7) и сдать электроустановку в эксплуатацию согласно действующему регламенту.

9. Подрядчик с согласованием с заказчиком оставляет за собой право при исполнении договора изменить объем всех предусмотренных договором работ, услуг не более чем на два процента общего объема, в случае выявления потребности в дополнительных работ, услугах, не предусмотренных договором, но связанных с работами, услугами предусмотренными договором, или при прекращении потребности в  предусмотренной договором части работ, услуг.

3. Основные допустимые материалы:

| 1 | Керамочерепица «Tandach» (либо аналог) |
| --- | --- |
| 2 | Сталь оцинкованная листовая цветная толщиной не менее 0,52мм |
| 3 | Доска обрезная толщиной 30мм шириной 150мм |
| 4 | Бруски обрезные, размеры не менее 50*50 мм |
| 5 | Доска обрезная для усиления стропильной системы 150*50мм |
| 6 | Брус обрезной 100*150мм, 150*150мм |
| 7 | Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины, либо аналог |
| 8 | Минеральный утеплитель « ISOVER» КТ 40 или аналог |
| 9 | Люк-окно из древесины хвойных парод – FACRO WGI 0,6*0,8 |
| 10 | Кирпич керамический одинарный, размером 250*120*65мм, марка 200 |
| 11 | Проходной элемент VILPE XL, либо аналог |
| 12 | Сталь оцинкованная листовая толщиной не менее 0,7мм |
| 13 | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН или аналог |
| 14 | Пленка пароизоляционная типа ЮТАФОЛ или аналог |
| 15 | Водосточная система диаметром не менее 120мм |
| 16 | Сетка металлическая |
| 17 | Дверные блоки металлические 1000*2100мм |
| 18 | Песок для строительных работ ГОСТ 8736-93 |
| 19 | Бетон В15 М-200 |
| 20 | Муфта ППР соединительная 25/25 «Фузиотерм», либо аналог |
| 21 | Вентиль диаметром 25мм «Физиотерм», либо аналог |
| 22 | Переход метал/пластик 25/25 «Фузиотерм», либо аналог |
| 23 | Трубопроводы ППР диаметром 25мм «Фузиотерм», либо аналог |
| 24 | Кабель ВВГнг 4*6 |
| 25 | Кабель ВВГнг 3*2.5 |
| 26 | Выключатель автоматический CLS6-C25/3 |
| 27 | Трубы стальные для прокладки электропроводок |
| 28 | Швеллер 20 ГОСТ 8240-97 |
| 29 | Каменная вата ROCKWOOL Лайт БАТТС Y=37кг/м3 |
| 30 | Доска хвойных парод 50*25(h) |
| 31 | Брусок хвойных парод 50*25 |
| 32 | Грунтовка ГФ-021 |
| 33 | Эмаль ПФ-115 |
| 34 | Труба ПВХ диам. 110 Вавин |
| 35 | Фитинги ПВХ диам. 50, 100 мм. |
| 36 | Трубы Рех-Al-Pex диаметром 16мм |
| 37 | Розетка 16А |
| 38 | Светильник ОТЕ 3 Е27 круг мал. IP20 |
| 39 | Лампы энергосберегающие 100Вт |
| 40 | Смесь сухая гидроизоляционная проникающая Гидротэкс-В |
| 41 | Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ |

4.Качество работ и организационные вопросы:

1.	До начала работ завести все строительные материалы на объект, предварительно согласовав с Заказчиком.

2.	До начала работ провести инструктаж и ознакомление работников по характеру и виду работ.

3.	Демонтаж обрешетки в полном объеме.

4.	Заделка трещин в стенах цементным раствором в полном объеме.

5.	Срок предоставления гарантии качества — не менее 5 лет.

6.	Сертификаты качества на материалы.

7.	Уборка территории объекта от строительного мусора. Вывоз мусора.

8.	Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

9.	В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик, и подрядчик обязан в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о возмещении ущерба.

10.	Строительный контроль, подрядчик, заказчик и другой контролирующий орган не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с МКУ « КР МКД».

11.	Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний комиссий контролирующих органов ГО «Город Калининград»  Работы на объекте капитального ремонта должны быть приостановлены до полного устранения замечаний.

12.	Установку энергосберегающих оконных блоков, металлических дверных блоков, отливов и подоконных досок выполнять в соответствии с технологическими картами утвержденными поставщиком продукции и согласованных с Заказчиком.

13.	По окончании работ на объекте Подрядчик обязан предоставить Заказчику первый экземпляр приемо-сдаточной документации в соответствии с И 1.13-07 с обязательным приложение исполнительных чертежей электропроводки, первый экземпляр результатов приемо-сдаточных испытаний

14.	Прием работ осуществлять в соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей» утвержденного приказом Министерства энергетики РФ от 13 января 2003г.»

15.	Согласовывая данное техническое задание, подрядчик обязуется: применять материалы, указанные в техническом задании, соблюдать технологию и технологические процессы предусмотренные данным техническим заданием, выполнять все требования технического задания.

16.	В случае возникновения спорных вопросов по содержанию технического задания, Подрядчик в письменной форме направляет обоснованное предложение Заказчику (замена материалов, изменение объемов работ, организационные работы и прочее). Заказчик в трехдневный срок дает ответ подрядчику на его предложение. Заказчик оставляет за собой право не согласовывать предложения Подрядчика.

17.	Подрядчик обязан передать заказчику исполнительные схемы выполненных работ с указанием размеров и все протоколы (акты) испытаний смонтированного оборудования.

| Составил:______________ | Главный инженер по организации капитального ремонта ООО «УКСГ» К.С. Красный |
| --- | --- |
| Проверил:______________ | Начальник ТС ООО «УКСГ» К.Б. Тагинцева |