|  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
|  | Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД» |
|  | ____________________________ /С.Б. Русович/ |
|  | «______»__________________________ 2015г. |
| В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т |
| на капитальный ремонт подвального помещения многоквартирного дома № 3-5 по ул.Репина, № 28-32 по ул.Брамса г.Калининграда |

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Подвал |
|  | Полы |
| 1. | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2 | 100 мест | 0.3 |
| 2. | Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне | 1 м3 | 20 |
| 3. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 36 |
| 4. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.2 |
| 5. | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.2 |
| 6. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 64 |
| 7. | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 20 |
| 8. | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 20 |
| 9. | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 5 |
| 10. | Гидроизол | м2 | 580 |
| 11. | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0.92 |
| 12. | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм | т | 0.92 |
| 13. | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 5 |
| 14. | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки (до 40мм ) добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 | 100 м2 стяжки | 5 |
|  | Стены |
| 15. | Отбивка штукатурки с поверхности стен | 100 м2 | 9.1 |
| 16. | Протравка стен нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 9.1 |
| 17. | Антисептик <НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР> для бетона | кг | 9.1 |
| 18. | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м трещин | 8.554 |
| 19. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 9.1 |
| 20. | Средство для удаления плесени типа Dufa Schimmelentferner | кг | 118.3 |
| 21. | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 9.1 |
| 22. | Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 9.1 |
|  | Раздел 2. Гидроизоляция стен |
| 23. | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей составом Пенетрон, первый слой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 9.1 |
| 24. | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей составом Пенетрон, последующий слой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 9.1 |
| 25. | Смесь сухая гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон" | кг | 1729 |

| Составил: | Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД» Мацепура Г.А. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Зам.начальника отдела контроля МКУ «КР МКД» Толмачева О.В. |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |