| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
|  | Директор ООО «МУП ЖЭУ-29» |
| ________________ /______________________ / | ________________ /_В.В. Черноиванов________ / |
| «______»____________________ 2013___г. | «______»____________________ 2013___г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| (Локальный сметный расчет) |
| На капитальный ремонт кровли Тамбовская д.37-39 |
| Сметная стоимость: | 758.929 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 1.195 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 135.077 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг с изменениями 1"" |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 46-04-008-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из черепицы, 100 м2 покрытия | 2.35 | 553.31 | 459.71 | 93.60 | 1 300.28 | 1 080.32 | 219.96 | 12.51 | 4.4 | 14 483 | 13 515 | 968 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 1 069.52 |  |  |  | 84% | 11 353 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(99* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 648.19 |  |  |  | 48% | 6 487 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 017.99 |  |  |  |  | 32 323 |  |  |
| 2. | ТЕРр 58-18-4 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки | 2.35 | 930.13 | 806.67 | 80.64 | 2 185.81 | 1 895.67 | 189.50 | 12.51 | 7.11 | 25 383 | 23 715 | 1 347 |
|  |  |  |  | 42.82 |  |  | 100.63 |  | 3.19 | 1 |  | 321 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 102-0072:[ М-(4572.80=1429.00*3.2) ] |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 573.41 |  |  |  | 71% | 16 838 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 232.19 |  |  |  | 52% | 12 332 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 991.40 |  |  |  |  | 54 552 |  |  |
| 3. | ТССЦ 102-0052 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта, м3 | 7.52 | 1 928.70 |  |  | 14 503.82 |  |  |  |  | 45 699 |  |  |
|  |  |  |  | 1 928.70 |  |  | 14 503.82 |  | 6 076.93 |  |  | 45 699 |  |
|  | Объем: 2.35*3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ТЕРр 58-18-2 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки | 2.35 | 2 538.11 | 548.96 | 29.09 | 5 964.56 | 1 290.06 | 68.36 | 12.51 | 7.1 | 34 127 | 16 139 | 485 |
|  |  |  |  | 1 960.06 |  |  | 4 606.14 |  | 3.8 | 1 |  | 17 503 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 070.75 |  |  |  | 71% | 11 459 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 838.54 |  |  |  | 52% | 8 392 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 873.85 |  |  |  |  | 53 978 |  |  |
| 5. | ТЕРр 58-5-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.36 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 2 439.26 | 521.96 | 24.19 | 12.51 | 7.02 | 14 461 | 6 530 | 170 |
|  |  |  |  | 5 258.63 |  |  | 1 893.11 |  | 4.1 | 1 |  | 7 762 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 433.23 |  |  |  | 71% | 4 636 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 339.27 |  |  |  | 52% | 3 396 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 211.76 |  |  |  |  | 22 493 |  |  |
| 6. | ТЕРр 58-5-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 0.86 | 4 519.16 | 360.82 | 36.65 | 3 886.48 | 310.31 | 31.52 | 12.51 | 7.07 | 18 638 | 3 882 | 223 |
|  |  |  |  | 4 121.69 |  |  | 3 544.65 |  | 4.1 | 1 |  | 14 533 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 257.56 |  |  |  | 71% | 2 756 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 201.70 |  |  |  | 52% | 2 019 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 345.74 |  |  |  |  | 23 413 |  |  |
| 7. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 0.4 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 3 716.52 | 543.32 | 13.84 | 12.51 | 6.98 | 16 245 | 6 797 | 97 |
|  |  |  |  | 7 898.38 |  |  | 3 159.35 |  | 2.96 | 1 |  | 9 352 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 450.96 |  |  |  | 71% | 4 826 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 353.16 |  |  |  | 52% | 3 534 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 520.63 |  |  |  |  | 24 605 |  |  |
| 8. | ТЕРр 53-16-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами мауэрлат, 1 м3 кладки | 0.7488 | 1 615.27 | 301.17 | 30.24 | 1 209.51 | 225.52 | 22.64 | 12.51 | 6.11 | 6 574 | 2 821 | 138 |
|  |  |  |  | 1 283.86 | 5.99 |  | 961.35 | 4.49 | 3.76 | 12.52 |  | 3 615 | 56 |
|  | Объем: 36*0.13*0.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 197.81 |  |  |  | 73% | 2 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 161.01 |  |  |  | 56% | 1 611 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 568.33 |  |  |  |  | 10 285 |  |  |
| 9. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия | 3.38 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 969.14 | 414.51 | 4.27 | 12.51 | 7.2 | 6 730 | 5 186 | 31 |
|  |  |  |  | 162.83 |  |  | 550.37 |  | 2.75 | 1 |  | 1 514 |  |
|  | Объем: 235+103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54*0.125) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 93% |  |  | 385.49 |  |  |  | 79% | 4 097 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(92.7* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 64% |  |  | 265.29 |  |  |  | 51% | 2 645 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 619.92 |  |  |  |  | 13 472 |  |  |
| 10. | ТССЦ 101-4135 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2 | 128.75 | 7.04 |  |  | 906.40 |  |  |  |  | 2 791 |  |  |
|  |  |  |  | 7.04 |  |  | 906.40 |  | 21.68 |  |  | 2 791 |  |
|  | Объем: (103)*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ТССЦ 101-4134 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 293.75 | 13.13 |  |  | 3 856.94 |  |  |  |  | 12 573 |  |  |
|  |  |  |  | 13.13 |  |  | 3 856.94 |  | 42.8 |  |  | 12 573 |  |
|  | Объем: 235*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ТЕР 26-01-039-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции | 10.3 | 202.86 | 119.97 | 82.89 | 2 089.41 | 1 235.67 | 853.74 | 12.51 | 6.94 | 21 383 | 15 458 | 5 925 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.02 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 103*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10*1.02) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 1 112.10 |  |  |  | 77% | 11 903 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 741.40 |  |  |  | 48% | 7 420 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 942.92 |  |  |  |  | 40 706 |  |  |
| 13. | Цена поставщика. Каменная вата PAROC Extra толщиной 100 мм, 1 м3 изолирующего слоя | 10.506 | 284.44 |  |  | 2 988.34 |  |  | 1 | 1 | 13 687 |  |  |
|  |  |  |  | 284.44 |  |  | 2 988.34 |  | 4.58 | 1 |  | 13 687 |  |
|  | Объем: 103*0.1*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =1229*1.06/4.58 |
| 14. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 2.35 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 520.80 | 239.23 | 241.32 | 12.51 | 3.39 | 3 882 | 2 993 | 818 |
|  |  |  |  | 17.13 | 1.45 |  | 40.26 | 3.41 | 1.78 | 12.56 |  | 72 | 43 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 90% |  |  | 218.38 |  |  |  | 77% | 2 338 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(90* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 145.58 |  |  |  | 48% | 1 457 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(59.5* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 884.76 |  |  |  |  | 7 677 |  |  |
| 15. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 48.645 | 36.04 |  |  | 1 753.17 |  |  |  |  | 7 322 |  |  |
|  |  |  |  | 36.04 |  |  | 1 753.17 |  | 150.51 |  |  | 7 322 |  |
|  | Объем: (2.35)*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ТЕРр 53-7-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен ветровой доски, 100 м досок | 0.33 | 1 013.25 | 295.48 | 18.24 | 334.37 | 97.51 | 6.02 | 12.51 | 7.17 | 2 006 | 1 220 | 43 |
|  |  |  |  | 699.53 |  |  | 230.84 |  | 3.22 | 1 |  | 743 |  |
|  | Объем: 2*6+2*5+2*5.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 86% |  |  | 83.86 |  |  |  | 73% | 891 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 70% |  |  | 68.26 |  |  |  | 56% | 683 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 486.49 |  |  |  |  | 3 580 |  |  |
| 17. | ТЕРр 54-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка карниза (примен.), 100 м2 подшивки | 0.2088 | 257.63 | 231.54 | 26.09 | 53.79 | 48.35 | 5.45 | 12.51 | 6.47 | 640 | 605 | 35 |
|  |  |  |  |  | 10.34 |  |  | 2.16 | 1 | 12.53 |  |  | 27 |
|  | Объем: (17.8*2+(9.9+6.7))*0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 85% |  |  | 42.93 |  |  |  | 72% | 455 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 80% |  |  | 40.41 |  |  |  | 64% | 404 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 137.13 |  |  |  |  | 1 500 |  |  |
| 18. | ТЕР 10-01-008-05 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство карнизов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.2088 | 10 055.13 | 1 488.27 | 115.81 | 2 099.51 | 310.75 | 24.18 | 12.51 | 7.14 | 10 801 | 3 887 | 173 |
|  |  |  |  | 8 451.04 |  |  | 1 764.58 |  | 3.82 | 1 |  | 6 741 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 329.40 |  |  |  | 90% | 3 498 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 167.81 |  |  |  | 43% | 1 671 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 596.71 |  |  |  |  | 15 971 |  |  |
| 19. | ТЕР 15-04-024-02 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Простая окраска масляными составами по дереву: карниза, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.2088 | 1 316.51 | 347.48 | 6.74 | 274.89 | 72.55 | 1.41 | 12.51 | 7.14 | 1 384 | 908 | 10 |
|  |  |  |  | 962.29 | 0.16 |  | 200.93 | 0.03 | 2.32 | 12.46 |  | 466 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 68.95 |  |  |  | 80% | 726 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 34.11 |  |  |  | 37% | 336 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 377.95 |  |  |  |  | 2 446 |  |  |
| 20. | ТЕРр 60-7-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.009 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 77.15 | 49.62 | 2.27 | 12.51 | 6.18 | 758 | 621 | 14 |
|  |  |  |  | 2 806.54 | 60.12 |  | 25.26 | 0.54 | 4.86 | 12.52 |  | 123 | 7 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 39.12 |  |  |  | 66% | 414 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 31.60 |  |  |  | 50% | 314 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 147.88 |  |  |  |  | 1 486 |  |  |
| 21. | ТССЦ 404-0276 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.0378 | 6 499.70 |  |  | 245.69 |  |  |  |  | 791 |  |  |
|  |  |  |  | 6 499.70 |  |  | 245.69 |  | 20 929.74 |  |  | 791 |  |
|  | Объем: 0.009*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб | 0.009 | 23 217.20 | 15 220.75 | 473.40 | 208.95 | 136.99 | 4.26 | 12.51 | 6.18 | 2 069 | 1 714 | 26 |
|  |  |  |  | 7 523.05 | 112.70 |  | 67.71 | 1.01 | 4.86 | 12.52 |  | 329 | 13 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Поправки: ПЗ: *5 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 107.64 |  |  |  | 66% | 1 140 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 86.94 |  |  |  | 50% | 864 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 403.53 |  |  |  |  | 4 072 |  |  |
| 23. | ТССЦ 404-0276 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.099 | 6 499.70 |  |  | 643.47 |  |  |  |  | 2 072 |  |  |
|  |  |  |  | 6 499.70 |  |  | 643.47 |  | 20 929.74 |  |  | 2 072 |  |
|  | Объем: 0.009*2200*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | ТЕРр 60-7-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.014 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 120.01 | 77.19 | 3.53 | 12.51 | 6.18 | 1 178 | 966 | 22 |
|  |  |  |  | 2 806.54 | 60.12 |  | 39.29 | 0.84 | 4.86 | 12.52 |  | 191 | 11 |
|  | Объем: 0.7*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 60.86 |  |  |  | 66% | 645 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 49.16 |  |  |  | 50% | 489 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 230.03 |  |  |  |  | 2 311 |  |  |
| 25. | ТССЦ 404-0276 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.0588 | 6 499.70 |  |  | 382.18 |  |  |  |  | 1 231 |  |  |
|  |  |  |  | 6 499.70 |  |  | 382.18 |  | 20 929.74 |  |  | 1 231 |  |
|  | Объем: 0.014*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, 100 м труб | 0.014 | 13 930.32 | 9 132.45 | 284.04 | 195.02 | 127.85 | 3.98 | 12.51 | 6.18 | 1 931 | 1 599 | 25 |
|  |  |  |  | 4 513.83 | 67.62 |  | 63.19 | 0.95 | 4.86 | 12.52 |  | 307 | 12 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900 |
|  | Поправки: ПЗ: *3 |
|  | Накладные расходы |  | 78% |  |  | 100.46 |  |  |  | 66% | 1 063 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 63% |  |  | 81.14 |  |  |  | 50% | 806 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 376.63 |  |  |  |  | 3 800 |  |  |
| 27. | ТССЦ 404-0276 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.0924 | 6 499.70 |  |  | 600.57 |  |  |  |  | 1 934 |  |  |
|  |  |  |  | 6 499.70 |  |  | 600.57 |  | 20 929.74 |  |  | 1 934 |  |
|  | Объем: 0.014*2200*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Оштукатуривание поверхности дымовых труб над кровлей, 100 м2 поверхности | 0.0808 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 194.95 | 104.68 | 0.17 | 12.51 | 4.04 | 1 691 | 1 310 | 1 |
|  |  |  |  | 1 115.14 |  |  | 90.10 |  | 4.23 | 1 |  | 381 |  |
|  | Объем: 4.48+3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 82.70 |  |  |  | 67% | 878 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 52.34 |  |  |  | 40% | 524 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 329.99 |  |  |  |  | 3 093 |  |  |
| 29. | ТЕР 15-04-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0808 | 2 512.50 | 159.37 | 15.75 | 203.01 | 12.88 | 1.27 | 12.51 | 7.07 | 742 | 161 | 9 |
|  |  |  |  | 2 337.38 |  |  | 188.86 |  | 3.03 | 1 |  | 572 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 95% |  |  | 12.24 |  |  |  | 80% | 129 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(94.5* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 47% |  |  | 6.05 |  |  |  | 37% | 60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(46.75* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 221.30 |  |  |  |  | 930 |  |  |
| 30. | ТЕР 12-01-023-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли | 2.35 | 8 171.06 | 405.87 | 165.99 | 19 201.98 | 953.79 | 390.07 | 12.52 | 6.6 | 96 306 | 11 941 | 2 574 |
|  |  |  |  | 7 599.20 | 14.91 |  | 17 858.12 | 35.04 | 4.58 | 12.5 |  | 81 790 | 438 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9496 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 1 067.94 |  |  |  | 92% | 11 389 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 543.86 |  |  |  | 44% | 5 447 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20 813.77 |  |  |  |  | 113 141 |  |  |
| 31. | ТССЦ 101-4128 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2 | 19.74 | 137.86 |  |  | 2 721.36 |  |  |  |  | 11 839 |  |  |
|  |  |  |  | 137.86 |  |  | 2 721.36 |  | 599.75 |  |  | 11 839 |  |
|  | Объем: 235*0.084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения | 0.3 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 1 491.60 | 21.63 | 22.56 | 12.51 | 6.29 | 5 435 | 271 | 142 |
|  |  |  |  | 4 824.69 | 5.48 |  | 1 447.41 | 1.64 | 3.47 | 12.5 |  | 5 023 | 21 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 25.13 |  |  |  | 92% | 269 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 12.80 |  |  |  | 44% | 128 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 529.53 |  |  |  |  | 5 832 |  |  |
| 33. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м( капельников), 100 м | 0.51 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 1 507.71 | 191.13 | 3.40 | 12.51 | 6.9 | 5 881 | 2 391 | 23 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.03 |  | 1 313.19 | 0.53 | 2.64 | 12.57 |  | 3 467 | 7 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 159.08 |  |  |  | 71% | 1 703 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 124.58 |  |  |  | 52% | 1 247 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 791.37 |  |  |  |  | 8 831 |  |  |
| 34. | ТЕРр 58-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов,, 100 м труб и покрытий | 0.51 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 38.54 | 38.43 | 0.11 | 12.51 | 4.09 | 481 | 481 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 31.90 |  |  |  | 71% | 342 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 24.98 |  |  |  | 52% | 250 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 95.42 |  |  |  |  | 1 073 |  |  |
| 35. | ТЕР 12-01-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 0.51 | 8 764.15 | 284.26 | 25.49 | 4 469.72 | 144.97 | 13.00 | 12.51 | 6.89 | 15 528 | 1 814 | 90 |
|  |  |  |  | 8 454.40 | 2.42 |  | 4 311.74 | 1.23 | 3.16 | 12.48 |  | 13 625 | 15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 157.90 |  |  |  | 92% | 1 683 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(108* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 80.41 |  |  |  | 44% | 805 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(55.25* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 708.03 |  |  |  |  | 18 015 |  |  |
| 36. | ТЕРр 58-10-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.16 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 1 186.52 | 53.29 | 2.11 | 12.51 | 7.18 | 3 634 | 667 | 15 |
|  |  |  |  | 7 069.56 |  |  | 1 131.13 |  | 2.61 | 1 |  | 2 952 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 44.23 |  |  |  | 71% | 474 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 34.64 |  |  |  | 52% | 347 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 265.39 |  |  |  |  | 4 454 |  |  |
| 37. | ТЕРр 58-10-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.16 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 917.04 | 92.53 | 1.30 | 12.51 | 7.18 | 3 085 | 1 158 | 9 |
|  |  |  |  | 5 145.09 |  |  | 823.21 |  | 2.33 | 1 |  | 1 918 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 76.80 |  |  |  | 71% | 822 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 60.14 |  |  |  | 52% | 602 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 053.98 |  |  |  |  | 4 509 |  |  |
| 38. | ТЕРр 58-10-6 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.08 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 697.58 | 38.44 | 0.65 | 12.51 | 7.18 | 1 289 | 481 | 5 |
|  |  |  |  | 8 231.09 |  |  | 658.49 |  | 1.22 | 1 |  | 803 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 31.91 |  |  |  | 71% | 342 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 24.99 |  |  |  | 52% | 250 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 754.47 |  |  |  |  | 1 881 |  |  |
| 39. | ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.08 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 368.38 | 38.44 | 0.65 | 12.51 | 7.18 | 1 309 | 481 | 5 |
|  |  |  |  | 4 116.09 |  |  | 329.29 |  | 2.5 | 1 |  | 823 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 31.91 |  |  |  | 71% | 342 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 24.99 |  |  |  | 52% | 250 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 425.27 |  |  |  |  | 1 901 |  |  |
| 40. | ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.17 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 230.85 | 55.71 | 0.17 | 12.51 | 7.2 | 1 438 | 697 | 1 |
|  |  |  |  | 1 029.19 |  |  | 174.96 |  | 4.23 | 1 |  | 740 |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 46.24 |  |  |  | 71% | 495 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 36.21 |  |  |  | 52% | 362 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 313.30 |  |  |  |  | 2 295 |  |  |
| 41. | ТЕР 10-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Обшивка мансардных стен досками обшивки, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 0.4 | 8 973.50 | 382.39 | 71.38 | 3 589.40 | 152.95 | 28.55 | 12.52 | 7.16 | 14 865 | 1 915 | 204 |
|  |  |  |  | 8 519.74 |  |  | 3 407.90 |  | 3.74 | 1 |  | 12 746 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 162.13 |  |  |  | 90% | 1 724 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 82.59 |  |  |  | 43% | 823 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 834.12 |  |  |  |  | 17 412 |  |  |
| 42. | ТЕР 10-01-008-08 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Обивка стен кровельной сталью цветной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.4 | 373.54 | 335.71 | 26.60 | 149.42 | 134.28 | 10.64 | 12.52 | 7.17 | 1 776 | 1 681 | 76 |
|  |  |  |  | 11.23 |  |  | 4.49 |  | 4.14 | 1 |  | 19 |  |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ]; ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 142.34 |  |  |  | 90% | 1 513 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(106.2* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 72.51 |  |  |  | 43% | 723 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(53.55* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 364.27 |  |  |  |  | 4 012 |  |  |
| 43. | ТССЦ 101-3190 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т | 0.176 | 23 811.97 |  |  | 4 190.91 |  |  |  |  | 8 424 |  |  |
|  |  |  |  | 23 811.97 |  |  | 4 190.91 |  | 47 861.13 |  |  | 8 424 |  |
|  | Объем: 0.4*0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | ТЕРр 61-10-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.018 | 3 222.10 | 1 873.08 | 1.32 | 58.00 | 33.72 | 0.02 | 12.51 | 4.05 | 524 | 422 |  |
|  |  |  |  | 1 347.70 |  |  | 24.26 |  | 4.23 | 1 |  | 103 |  |
|  | Накладные расходы |  | 79% |  |  | 26.64 |  |  |  | 67% | 283 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 50% |  |  | 16.86 |  |  |  | 40% | 169 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 101.50 |  |  |  |  | 976 |  |  |
| 45. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 10.4 | 7.34 |  | 7.34 | 76.29 |  | 76.29 |  | 5.54 | 423 |  | 423 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =40.64/5.54 |
| 46. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самасвалами(работающими вне карьеров) на расстоянии 15 км. (класс груза 1), т | 10.4 | 26.50 |  | 26.50 | 275.60 |  | 275.60 |  | 5.54 | 1 527 |  | 1 527 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =146.81/5.54 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 95 094.90 | 10 744.25 | 2 547.00 |  |  | 446 970 | 134 427 | 15 654 |
|  |  |  | 81 803.66 | 51.87 |  |  |  | 296 897 | 650 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 95 094.90 | 10 744.25 | 2 547.00 |  |  | 446 970 | 134 427 | 15 654 |
|  |  |  | 81 803.66 | 51.87 |  |  |  | 296 897 | 650 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 32 792.85 |  |  |  |  | 108 363 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1; %=71 - по стр. 2, 4-7, 33, 34, 36-40; %=73 - по стр. 8, 16; %=79 - по стр. 9; %=77 - по стр. 12, 14; %=72 - по стр. 17; %=90 - по стр. 18, 41, 42; %=80 - по стр. 19, 29; %=66 - по стр. 20, 22, 24, 26; %=67 - по стр. 28, 44; %=92 - по стр. 30, 32, 35) | 9 701.48 |  |  |  |  | 103 521 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 12, 14; %=52 - по стр. 2, 4-7, 33, 34, 36-40; %=56 - по стр. 8, 16; %=51 - по стр. 9; %=64 - по стр. 17; %=43 - по стр. 18, 41, 42; %=37 - по стр. 19, 29; %=50 - по стр. 20, 22, 24, 26; %=40 - по стр. 28, 44; %=44 - по стр. 30, 32, 35) | 6 683.70 |  |  |  |  | 66 847 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 111 480.08 |  |  |  |  | 617 338 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 111 480.08 |  |  |  |  | 617 338 |  |  |
|  | Строительный контроль 2,14 % | 2 385.67 |  |  |  |  | 13 211 |  |  |
|  | Всего со строительным контролем | 113 865.75 |  |  |  |  | 630 549 |  |  |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 2 277.32 |  |  |  |  | 12 611 |  |  |
|  | Всего с непредвиденными расходами | 116 143.07 |  |  |  |  | 643 160 |  |  |
|  | НДС-18% | 20 905.75 |  |  |  |  | 115 769 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 137 048.82 |  |  |  |  | 758 929 |  |  |

| Составил: | Гл.инженер ООО «МУП ЖЭУ-29» Л.А. Авдонина |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |