| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 1 956 322 | руб. | Смета на сумму: | 1 956 322 | руб. |
|  | Генеральный директор ООО «ЖЭУ № 7» |
| ________________ /______________________ / | ________________ /___Просвирина Т.В._____ / |
| «______»____________________ 2014г. | «______»____________________ 2014г. |
| Объект: | Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 27-33 по ул. Профессора Севастьянова, г. Калининград |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |
| (Локальный сметный расчет) |
| Сметная стоимость: | 1 956.322 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 2.116 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 315.765 | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2014 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"". |

| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕРр 58-30-1 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ, 100 м2 покрытия | 9.68 | 5 000.89 | 510.96 | 3 694.04 | 48 408.62 | 4 946.09 | 35 758.31 | 14.4 | 5.09 | 286 516 | 71 224 | 182 010 |
|  |  |  |  | 795.89 | 590.00 |  | 7 704.22 | 5 711.20 | 4.32 | 14.42 |  | 33 282 | 82 356 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 8 845.55 |  |  |  | 71% | 109 042 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 6 927.24 |  |  |  | 52% | 79 862 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 64 181.41 |  |  |  |  | 475 419 |  |  |
| 2. | Цена поставщика. Порошек органомизированный вторичный ПОВ-6, т | 4.221 | 3 677.54 |  |  | 15 522.88 |  |  | 1 | 1 | 64 265 |  |  |
|  |  |  |  | 3 677.54 |  |  | 15 522.88 |  | 4.14 | 1 |  | 64 265 |  |
|  | Объем: (0.0161-(0.001733*3))*0.4*968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =14500*1.05/4.14 |
| 3. | Цена поставщика. Битумизированный картон, т | 6.331 | 1 978.26 |  |  | 12 524.37 |  |  | 1 | 1 | 51 851 |  |  |
|  |  |  |  | 1 978.26 |  |  | 12 524.37 |  | 4.14 | 1 |  | 51 851 |  |
|  | Объем: (0.0161-(0.001733*3))*0.6*968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =7800*1.05/4.14 |
| 4. | Цена поставщика. Термоэластоласт (СБС - модификатор), т | 0.321 | 35 507.25 |  |  | 11 397.83 |  |  | 1 | 1 | 47 187 |  |  |
|  |  |  |  | 35 507.25 |  |  | 11 397.83 |  | 4.14 | 1 |  | 47 187 |  |
|  | Объем: (9.68+3.15)*0.025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =140000*1.05/4.14 |
| 5. | ТЕРр 58-30-2 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) На каждый следующий слой добавлять к расценке 58-30-1, 100 м2 покрытия | 3.15 | 2 909.68 | 168.69 | 1 945.10 | 9 165.49 | 531.37 | 6 127.07 | 14.4 | 5.59 | 52 733 | 7 652 | 34 250 |
|  |  |  |  | 795.89 | 383.72 |  | 2 507.05 | 1 208.72 | 4.32 | 14.43 |  | 10 830 | 17 442 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 1 444.27 |  |  |  | 71% | 17 817 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 1 131.06 |  |  |  | 52% | 13 049 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 740.82 |  |  |  |  | 83 599 |  |  |
| 6. | Цена поставщика. Порошек органомизированный вторичный ПОВ-6, т | 2.029 | 3 677.54 |  |  | 7 461.72 |  |  | 1 | 1 | 30 892 |  |  |
|  |  |  |  | 3 677.54 |  |  | 7 461.72 |  | 4.14 | 1 |  | 30 892 |  |
|  | Объем: 0.0161*0.4*315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =14500*1.05/4.14 |
| 7. | Цена поставщика. Битумизированный картон, т | 3.043 | 1 978.26 |  |  | 6 019.85 |  |  | 1 | 1 | 24 922 |  |  |
|  |  |  |  | 1 978.26 |  |  | 6 019.85 |  | 4.14 | 1 |  | 24 922 |  |
|  | Объем: 0.0161*0.6*315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =7800*1.05/4.14 |
| 8. | ТЕР 12-01-002-10 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой, 100 м2 кровли | 9.68 | 256.78 | 96.86 | 31.65 | 2 485.67 | 937.65 | 306.37 | 14.4 | 5.89 | 21 068 | 13 502 | 1 805 |
|  |  |  |  | 128.27 | 2.08 |  | 1 241.65 | 20.09 | 4.64 | 14.4 |  | 5 761 | 289 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9121 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 1 034.36 |  |  |  | 92% | 12 688 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 526.76 |  |  |  | 44% | 6 068 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 046.79 |  |  |  |  | 39 824 |  |  |
| 9. | ТССЦ 101-4736 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Унифлекс Экстра ЭКП, м2 | 1122.88 | 30.20 |  |  | 33 910.98 |  |  |  |  | 136 924 |  |  |
|  |  |  |  | 30.20 |  |  | 33 910.98 |  | 121.94 |  |  | 136 924 |  |
|  | Объем: 968*1.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ТЕР 12-01-004-04 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий | 3.04 | 1 097.50 | 397.64 | 132.18 | 3 336.40 | 1 208.81 | 401.81 | 14.41 | 6.87 | 28 567 | 17 419 | 2 760 |
|  |  |  |  | 567.69 | 13.40 |  | 1 725.78 | 40.74 | 4.86 | 14.39 |  | 8 387 | 586 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 1 349.51 |  |  |  | 92% | 16 565 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 687.25 |  |  |  | 44% | 7 922 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5 373.17 |  |  |  |  | 53 054 |  |  |
| 11. | ТССЦ 101-3380 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Унифлекс ЭПП, м2 | 383.04 | 45.18 |  |  | 17 305.75 |  |  |  |  | 43 690 |  |  |
|  |  |  |  | 45.18 |  |  | 17 305.75 |  | 114.06 |  |  | 43 690 |  |
|  | Объем: 304*1.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ТССЦ 101-4736 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Унифлекс Экстра ЭКП, м2 | 383.04 | 30.20 |  |  | 11 567.81 |  |  |  |  | 46 708 |  |  |
|  |  |  |  | 30.20 |  |  | 11 567.81 |  | 121.94 |  |  | 46 708 |  |
|  | Объем: 304*1.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | ТЕР 20-02-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка аэраторов диаметром 80мм (прим), 1 дефлектор | 20 | 42.53 | 30.39 | 4.18 | 850.59 | 607.89 | 83.50 | 14.4 | 7.18 | 9 808 | 8 754 | 600 |
|  |  |  |  | 7.96 |  |  | 159.20 |  | 2.86 | 1 |  | 455 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 201-9150; ТССЦ 301-9115 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 699.07 |  |  |  | 98% | 8 579 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 431.60 |  |  |  | 56% | 4 902 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 981.27 |  |  |  |  | 23 289 |  |  |
| 14. | Цена поставщика. Аэратор типа "Поливент" диаметром 50мм, шт | 20 | 63.33 |  |  | 1 266.51 |  |  | 1 | 1 | 5 408 |  |  |
|  |  |  |  | 63.33 |  |  | 1 266.51 |  | 4.27 | 1 |  | 5 408 |  |
|  | Поправки: М: =260*1.04/4.27 |
| 15. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.892 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 2 637.02 | 334.29 | 5.94 | 14.4 | 8.36 | 10 996 | 4 814 | 50 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.03 |  | 2 296.79 | 0.92 | 2.67 | 16.87 |  | 6 132 | 15 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 278.22 |  |  |  | 71% | 3 429 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 217.89 |  |  |  | 52% | 2 511 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 133.13 |  |  |  |  | 16 936 |  |  |
| 16. | ТЕРр 58-20-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м, 100 м | 1.913 | 5 049.76 | 572.14 | 10.64 | 9 660.19 | 1 094.50 | 20.35 | 14.4 | 8.37 | 38 491 | 15 761 | 170 |
|  |  |  |  | 4 466.98 | 1.81 |  | 8 545.33 | 3.46 | 2.64 | 16.8 |  | 22 560 | 58 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 911.31 |  |  |  | 71% | 11 231 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 713.67 |  |  |  | 52% | 8 226 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 285.17 |  |  |  |  | 57 948 |  |  |
| 17. | ТЕРр 65-6-23 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена водосточных воронок, 100 приборов | 0.04 | 5 105.93 | 4 732.18 | 73.66 | 204.24 | 189.29 | 2.95 | 14.4 | 8.31 | 2 797 | 2 726 | 24 |
|  |  |  |  | 300.09 | 7.11 |  | 12.00 | 0.28 | 3.9 | 16.8 |  | 47 | 5 |
|  | Вычт.ресурсы: ТССЦ 301-1525:[ М-(24859.00=248.59*100) ] |
|  | Накладные расходы |  | 103% |  |  | 195.26 |  |  |  | 88% | 2 403 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 113.74 |  |  |  | 48% | 1 311 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 513.24 |  |  |  |  | 6 511 |  |  |
| 18. | ТССЦ 301-3302 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Воронка водосточная диаметром 100 мм, шт. | 4 | 225.00 |  |  | 900.00 |  |  |  |  | 2 200 |  |  |
|  |  |  |  | 225.00 |  |  | 900.00 |  | 549.91 |  |  | 2 200 |  |
| 19. | ТЕРр 65-38-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт. | 16 | 88.07 | 12.17 |  | 1 409.12 | 194.72 |  | 14.41 | 1 | 6 109 | 2 806 |  |
|  |  |  |  | 75.90 |  |  | 1 214.40 |  | 2.72 | 1 |  | 3 303 |  |
|  | Накладные расходы |  | 103% |  |  | 200.56 |  |  |  | 88% | 2 469 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(103.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 116.83 |  |  |  | 48% | 1 347 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 726.51 |  |  |  |  | 9 925 |  |  |
|  | Вентканалы |
| 20. | ТЕРр 57-2-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим.) Разборка покрытий цементных стяжек, 100 м2 покрытия | 0.09 | 3 123.68 | 1 006.36 | 2 117.32 | 281.13 | 90.57 | 190.56 | 14.4 | 4.66 | 2 192 | 1 304 | 888 |
|  |  |  |  |  | 238.98 |  |  | 21.51 | 1 | 14.63 |  |  | 315 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 80% |  |  | 89.66 |  |  |  | 68% | 1 101 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 68% |  |  | 76.21 |  |  |  | 54% | 874 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 447.01 |  |  |  |  | 4 167 |  |  |
| 21. | ТЕР 12-01-016-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли | 0.09 | 180.53 | 29.88 | 5.06 | 16.25 | 2.69 | 0.46 | 14.4 | 8.25 | 123 | 39 | 4 |
|  |  |  |  | 145.59 |  |  | 13.10 |  | 6.15 | 1 |  | 81 |  |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 2.91 |  |  |  | 92% | 36 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 1.48 |  |  |  | 44% | 17 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20.63 |  |  |  |  | 176 |  |  |
| 22. | ТЕР 12-01-002-10 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой, 100 м2 кровли | 0.09 | 256.78 | 96.86 | 31.65 | 23.11 | 8.72 | 2.85 | 14.4 | 5.89 | 196 | 126 | 17 |
|  |  |  |  | 128.27 | 2.08 |  | 11.54 | 0.19 | 4.64 | 14.4 |  | 54 | 3 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9121 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 9.62 |  |  |  | 92% | 119 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 4.90 |  |  |  | 44% | 57 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 37.63 |  |  |  |  | 371 |  |  |
| 23. | ТССЦ 101-4736 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Унифлекс Экстра ЭКП, м2 | 10.44 | 30.20 |  |  | 315.29 |  |  |  |  | 1 273 |  |  |
|  |  |  |  | 30.20 |  |  | 315.29 |  | 121.94 |  |  | 1 273 |  |
|  | Объем: 9*1.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выход на кровлю - машинное отделение |
| 24. | ТЕРр 58-30-1 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ, 100 м2 покрытия | 1 | 5 000.89 | 510.96 | 3 694.04 | 5 000.89 | 510.96 | 3 694.04 | 14.4 | 5.09 | 29 599 | 7 358 | 18 803 |
|  |  |  |  | 795.89 | 590.00 |  | 795.89 | 590.00 | 4.32 | 14.42 |  | 3 438 | 8 508 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 913.80 |  |  |  | 71% | 11 265 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 715.62 |  |  |  | 52% | 8 250 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 630.31 |  |  |  |  | 49 114 |  |  |
| 25. | Цена поставщика. Порошек органомизированный вторичный ПОВ-6, т | 0.436 | 3 677.54 |  |  | 1 603.41 |  |  | 1 | 1 | 6 638 |  |  |
|  |  |  |  | 3 677.54 |  |  | 1 603.41 |  | 4.14 | 1 |  | 6 638 |  |
|  | Объем: (0.0161-(0.001733*3))*0.4*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =14500*1.05/4.14 |
| 26. | Цена поставщика. Битумизированный картон, т | 0.654 | 1 978.26 |  |  | 1 293.78 |  |  | 1 | 1 | 5 356 |  |  |
|  |  |  |  | 1 978.26 |  |  | 1 293.78 |  | 4.14 | 1 |  | 5 356 |  |
|  | Объем: (0.0161-(0.001733*3))*0.6*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =7800*1.05/4.14 |
| 27. | Цена поставщика. Термоэластоласт (СБС - модификатор), т | 0.025 | 35 507.25 |  |  | 887.68 |  |  | 1 | 1 | 3 675 |  |  |
|  |  |  |  | 35 507.25 |  |  | 887.68 |  | 4.14 | 1 |  | 3 675 |  |
|  | Объем: 1.00*0.025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =140000*1.05/4.14 |
| 28. | ТЕР 12-01-002-10 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой, 100 м2 кровли | 1 | 256.78 | 96.86 | 31.65 | 256.78 | 96.86 | 31.65 | 14.4 | 5.89 | 2 176 | 1 395 | 186 |
|  |  |  |  | 128.27 | 2.08 |  | 128.27 | 2.08 | 4.64 | 14.4 |  | 595 | 30 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9121 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 106.86 |  |  |  | 92% | 1 311 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 54.42 |  |  |  | 44% | 627 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 418.05 |  |  |  |  | 4 114 |  |  |
| 29. | ТССЦ 101-4736 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Унифлекс Экстра ЭКП, м2 | 116 | 30.20 |  |  | 3 503.20 |  |  |  |  | 14 145 |  |  |
|  |  |  |  | 30.20 |  |  | 3 503.20 |  | 121.94 |  |  | 14 145 |  |
|  | Объем: 100*1.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | ТЕР 12-01-004-04 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий | 0.884 | 1 097.50 | 397.64 | 132.18 | 970.19 | 351.51 | 116.84 | 14.41 | 6.87 | 8 307 | 5 065 | 803 |
|  |  |  |  | 567.69 | 13.40 |  | 501.84 | 11.85 | 4.86 | 14.39 |  | 2 439 | 170 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 392.43 |  |  |  | 92% | 4 816 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 199.85 |  |  |  | 44% | 2 303 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 562.47 |  |  |  |  | 15 427 |  |  |
| 31. | ТССЦ 101-3380 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Унифлекс ЭПП, м2 | 111.384 | 45.18 |  |  | 5 032.33 |  |  |  |  | 12 704 |  |  |
|  |  |  |  | 45.18 |  |  | 5 032.33 |  | 114.06 |  |  | 12 704 |  |
|  | Объем: 88.4*1.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | ТССЦ 101-4736 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Унифлекс Экстра ЭКП, м2 | 111.384 | 30.20 |  |  | 3 363.80 |  |  |  |  | 13 582 |  |  |
|  |  |  |  | 30.20 |  |  | 3 363.80 |  | 121.94 |  |  | 13 582 |  |
|  | Объем: 88.4*1.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | ТЕР 20-02-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка аэраторов диаметром 80мм (прим), 1 дефлектор | 4 | 42.53 | 30.39 | 4.18 | 170.12 | 121.58 | 16.70 | 14.4 | 7.18 | 1 962 | 1 751 | 120 |
|  |  |  |  | 7.96 |  |  | 31.84 |  | 2.86 | 1 |  | 91 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 201-9150; ТССЦ 301-9115 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 139.82 |  |  |  | 98% | 1 716 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 86.32 |  |  |  | 56% | 981 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 396.26 |  |  |  |  | 4 659 |  |  |
| 34. | Цена поставщика. Аэратор типа "Поливент" диаметром 50мм, шт | 4 | 63.33 |  |  | 253.30 |  |  | 1 | 1 | 1 082 |  |  |
|  |  |  |  | 63.33 |  |  | 253.30 |  | 4.27 | 1 |  | 1 082 |  |
|  | Поправки: М: =260*1.04/4.27 |
| 35. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.668 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 1 974.81 | 250.34 | 4.45 | 14.4 | 8.36 | 8 235 | 3 605 | 37 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.03 |  | 1 720.02 | 0.69 | 2.67 | 16.87 |  | 4 592 | 12 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 208.35 |  |  |  | 71% | 2 568 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 163.17 |  |  |  | 52% | 1 881 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 346.33 |  |  |  |  | 12 684 |  |  |
| 36. | ТЕРр 58-20-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м, 100 м | 0.487 | 5 049.76 | 572.14 | 10.64 | 2 459.23 | 278.63 | 5.18 | 14.4 | 8.37 | 9 799 | 4 012 | 43 |
|  |  |  |  | 4 466.98 | 1.81 |  | 2 175.42 | 0.88 | 2.64 | 16.8 |  | 5 743 | 15 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 231.99 |  |  |  | 71% | 2 859 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 181.68 |  |  |  | 52% | 2 094 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 872.90 |  |  |  |  | 14 752 |  |  |
| 37. | ТЕРр 58-21-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал, 10 шт. | 0.8 | 1 123.87 | 161.26 | 3.04 | 899.10 | 129.01 | 2.43 | 14.4 | 8.24 | 3 874 | 1 858 | 20 |
|  |  |  |  | 959.57 |  |  | 767.66 |  | 2.6 | 1 |  | 1 996 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 107.08 |  |  |  | 71% | 1 319 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 83.86 |  |  |  | 52% | 966 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 090.03 |  |  |  |  | 6 159 |  |  |
| 38. | ТЕРр 58-21-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1(6ти-канальный), 10 шт. | 0.8 | 1 649.55 | 225.40 | 5.05 | 1 319.64 | 180.32 | 4.04 | 14.4 | 8.27 | 5 582 | 2 597 | 33 |
|  |  |  |  | 1 419.10 |  |  | 1 135.28 |  | 2.6 | 1 |  | 2 952 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 149.67 |  |  |  | 71% | 1 844 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 117.21 |  |  |  | 52% | 1 350 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 586.51 |  |  |  |  | 8 776 |  |  |
| 39. | ТЕР 46-04-012-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 | 0.076 | 1 143.95 | 891.55 | 252.40 | 86.94 | 67.76 | 19.18 | 14.41 | 8.54 | 1 140 | 976 | 164 |
|  |  |  |  |  | 100.00 |  |  | 7.60 | 1 | 16.81 |  |  | 128 |
|  | Объем: 0.9*2.1*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 74.61 |  |  |  | 84% | 927 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 45.22 |  |  |  | 48% | 530 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 206.76 |  |  |  |  | 2 597 |  |  |
| 40. | ТЕР 09-04-012-01 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема | 7.56 | 91.08 | 29.04 | 27.29 | 688.53 | 219.52 | 206.29 | 14.4 | 7.41 | 5 730 | 3 161 | 1 529 |
|  |  |  |  | 34.75 |  |  | 262.71 |  | 3.96 | 1 |  | 1 040 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9411; ТССЦ 203-9066 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 81% |  |  | 177.81 |  |  |  | 69% | 2 181 |  |  |
|  |  |  | =(90*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 72% |  |  | 158.05 |  |  |  | 58% | 1 833 |  |  |
|  |  |  | =(85*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 024.40 |  |  |  |  | 9 744 |  |  |
| 41. | Цена поставщика. Двери металлические в сборе, м2 | 7.56 | 844.26 |  |  | 6 382.62 |  |  | 1 | 1 | 27 254 |  |  |
|  |  |  |  | 844.26 |  |  | 6 382.62 |  | 4.27 | 1 |  | 27 254 |  |
|  | Объем: 0.9*2.1*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =3500*1.03/4.27 |
| 42. | ТЕР 46-04-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2 | 0.013 | 1 870.07 | 1 617.67 | 252.40 | 24.31 | 21.03 | 3.28 | 14.41 | 8.54 | 331 | 303 | 28 |
|  |  |  |  |  | 100.00 |  |  | 1.30 | 1 | 16.81 |  |  | 22 |
|  | Объем: 0.3*1.1*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 99% |  |  | 22.11 |  |  |  | 84% | 273 |  |  |
|  |  |  | =(110*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 60% |  |  | 13.40 |  |  |  | 48% | 156 |  |  |
|  |  |  | =(70*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 59.81 |  |  |  |  | 760 |  |  |
| 43. | ТЕР 10-01-034-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 0.013 | 21 223.62 | 2 306.00 | 742.65 | 275.91 | 29.98 | 9.65 | 14.4 | 6.6 | 1 152 | 432 | 64 |
|  |  |  |  | 18 174.97 | 28.43 |  | 236.27 | 0.37 | 2.78 | 16.81 |  | 657 | 6 |
|  | Объем: 0.3*1.1*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 106% |  |  | 32.17 |  |  |  | 90% | 394 |  |  |
|  |  |  | =(118*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 54% |  |  | 16.39 |  |  |  | 43% | 188 |  |  |
|  |  |  | =(63*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 324.47 |  |  |  |  | 1 735 |  |  |
| 44. | ТССЦ 203-0954 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2 | 1.32 | 3 070.76 |  |  | 4 053.40 |  |  |  |  | 6 931 |  |  |
|  |  |  |  | 3 070.76 |  |  | 4 053.40 |  | 5 250.96 |  |  | 6 931 |  |
|  | Объем: 0.3*1.1*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Козырьки балконов |
| 45. | ТЕРр 58-30-1 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ, 100 м2 покрытия | 0.988 | 5 000.89 | 510.96 | 3 694.04 | 4 940.88 | 504.83 | 3 649.71 | 14.4 | 5.09 | 29 244 | 7 270 | 18 577 |
|  |  |  |  | 795.89 | 590.00 |  | 786.34 | 582.92 | 4.32 | 14.42 |  | 3 397 | 8 406 |
|  | Объем: 77.44+(71.32*0.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 902.83 |  |  |  | 71% | 11 130 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 707.04 |  |  |  | 52% | 8 152 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6 550.75 |  |  |  |  | 48 525 |  |  |
| 46. | Цена поставщика. Порошек органомизированный вторичный ПОВ-6, т | 0.431 | 3 677.54 |  |  | 1 585.02 |  |  | 1 | 1 | 6 562 |  |  |
|  |  |  |  | 3 677.54 |  |  | 1 585.02 |  | 4.14 | 1 |  | 6 562 |  |
|  | Объем: (0.0161-(0.001733*3))*0.4*98.836 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =14500*1.05/4.14 |
| 47. | Цена поставщика. Битумизированный картон, т | 0.646 | 1 978.26 |  |  | 1 277.96 |  |  | 1 | 1 | 5 291 |  |  |
|  |  |  |  | 1 978.26 |  |  | 1 277.96 |  | 4.14 | 1 |  | 5 291 |  |
|  | Объем: (0.0161-(0.001733*3))*0.6*98.836 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =7800*1.05/4.14 |
| 48. | Цена поставщика. Термоэластоласт (СБС - модификатор), т | 0.025 | 35 507.25 |  |  | 887.68 |  |  | 1 | 1 | 3 675 |  |  |
|  |  |  |  | 35 507.25 |  |  | 887.68 |  | 4.14 | 1 |  | 3 675 |  |
|  | Объем: 0.98836*0.025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =140000*1.05/4.14 |
| 49. | ТЕР 12-01-002-10 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой, 100 м2 кровли | 0.988 | 256.78 | 96.86 | 31.65 | 253.70 | 95.70 | 31.27 | 14.4 | 5.89 | 2 150 | 1 378 | 184 |
|  |  |  |  | 128.27 | 2.08 |  | 126.73 | 2.05 | 4.64 | 14.4 |  | 588 | 30 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9121 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 105.57 |  |  |  | 92% | 1 295 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 53.76 |  |  |  | 44% | 620 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 413.03 |  |  |  |  | 4 065 |  |  |
| 50. | ТССЦ 101-4736 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Унифлекс Экстра ЭКП, м2 | 114.65 | 30.20 |  |  | 3 462.43 |  |  |  |  | 13 980 |  |  |
|  |  |  |  | 30.20 |  |  | 3 462.43 |  | 121.94 |  |  | 13 980 |  |
|  | Объем: 98.836*1.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | ТЕР 12-01-004-04 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий | 0.713 | 1 097.50 | 397.64 | 132.18 | 782.52 | 283.51 | 94.24 | 14.41 | 6.87 | 6 700 | 4 085 | 647 |
|  |  |  |  | 567.69 | 13.40 |  | 404.76 | 9.55 | 4.86 | 14.39 |  | 1 967 | 137 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 108% |  |  | 316.50 |  |  |  | 92% | 3 884 |  |  |
|  |  |  | =(120*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 55% |  |  | 161.18 |  |  |  | 44% | 1 858 |  |  |
|  |  |  | =(65*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 260.21 |  |  |  |  | 12 442 |  |  |
| 52. | ТССЦ 101-3380 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Унифлекс ЭПП, м2 | 89.863 | 45.18 |  |  | 4 060.01 |  |  |  |  | 10 250 |  |  |
|  |  |  |  | 45.18 |  |  | 4 060.01 |  | 114.06 |  |  | 10 250 |  |
|  | Объем: 71.32*1.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | ТССЦ 101-4736 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Унифлекс Экстра ЭКП, м2 | 89.863 | 30.20 |  |  | 2 713.86 |  |  |  |  | 10 958 |  |  |
|  |  |  |  | 30.20 |  |  | 2 713.86 |  | 121.94 |  |  | 10 958 |  |
|  | Объем: 71.32*1.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.9 | 2 982.53 | 400.99 | 6.66 | 2 684.28 | 360.89 | 5.99 | 14.4 | 8.36 | 11 434 | 5 197 | 50 |
|  |  |  |  | 2 574.88 | 1.03 |  | 2 317.39 | 0.93 | 2.67 | 16.87 |  | 6 187 | 16 |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900 |
|  | Начисления: Н5= 1*1.07 |
|  | Накладные расходы |  | 83% |  |  | 300.31 |  |  |  | 71% | 3 701 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 65% |  |  | 235.18 |  |  |  | 52% | 2 711 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 219.77 |  |  |  |  | 17 846 |  |  |
| 55. | ТЕР 20-02-009-06 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 500 мм, 1 зонт | 4 | 19.65 | 11.20 | 3.05 | 78.60 | 44.80 | 12.20 | 14.41 | 6.8 | 816 | 646 | 83 |
|  |  |  |  | 5.40 |  |  | 21.60 |  | 4.04 | 1 |  | 87 |  |
|  | Удал.ресурсы: ТССЦ 301-9240; ТССЦ 301-9548 |
|  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |
|  | Накладные расходы |  | 115% |  |  | 51.52 |  |  |  | 98% | 633 |  |  |
|  |  |  | =(128*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128*0.9* (0.85)) |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  | 71% |  |  | 31.81 |  |  |  | 56% | 362 |  |  |
|  |  |  | =(83*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83*0.85* (0.8)) |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 161.93 |  |  |  |  | 1 811 |  |  |
| 56. | ТССЦ 301-0282 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 500 мм, шт. | 4 | 405.01 |  |  | 1 620.04 |  |  |  |  | 6 409 |  |  |
|  |  |  |  | 405.01 |  |  | 1 620.04 |  | 1 602.35 |  |  | 6 409 |  |
| 57. | Т01-01-01-041 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, т | 2.04 | 66.71 |  |  | 136.09 |  |  | 1 | 1 | 855 |  |  |
|  |  |  |  | 66.71 |  |  | 136.09 |  | 6.28 | 1 |  | 855 |  |
|  | Объем: 1.98+0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: М: =418.94/6.28 |
| 58. | Т03-21-01-015 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1), т | 2.04 | 19.32 |  | 19.32 | 39.42 |  | 39.42 | 1 | 6.08 | 240 |  | 240 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Объем: 1.98+0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: ЭМ: =117.48/6.08 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ | 261 693.28 | 13 693.82 | 50 846.73 |  |  | 1 192 734 | 197 216 | 264 189 |
|  |  |  | 197 152.68 | 8 217.33 |  |  |  | 731 328 | 118 549 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 255 772.04 | 12 316.02 | 50 525.09 |  |  | 1 156 903 | 177 372 | 261 833 |
|  |  |  | 192 930.89 | 8 217.05 |  |  |  | 717 696 | 118 544 |
|  | . МАТЕРИАЛОВ - | 157 653.47 |  |  |  |  | 595 203 |  |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=71 - по стр. 1, 5, 15, 16, 24, 35-38, 45, 54; %=92 - по стр. 8, 10, 21, 22, 28, 30, 49, 51; %=68 - по стр. 20; %=84 - по стр. 39, 42; %=90 - по стр. 43) | 17 829.70 |  |  |  |  | 219 614 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 5, 15, 16, 24, 35-38, 45, 54; %=44 - по стр. 8, 10, 21, 22, 28, 30, 49, 51; %=54 - по стр. 20; %=48 - по стр. 39, 42; %=43 - по стр. 43) | 13 034.43 |  |  |  |  | 150 272 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | 286 636.17 |  |  |  |  | 1 526 789 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 688.53 | 219.52 | 206.29 |  |  | 5 730 | 3 161 | 1 529 |
|  |  |  | 262.71 |  |  |  |  | 1 040 |  |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 40) | 177.81 |  |  |  |  | 2 181 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 40) | 158.05 |  |  |  |  | 1 833 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | 1 024.39 |  |  |  |  | 9 744 |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 5 232.71 | 1 158.28 | 115.35 |  |  | 30 101 | 16 683 | 827 |
|  |  |  | 3 959.08 | 0.28 |  |  |  | 12 592 | 5 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 13, 33, 55; %=88 - по стр. 17, 19) | 1 286.23 |  |  |  |  | 15 801 |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 13, 33, 55; %=48 - по стр. 17, 19) | 780.31 |  |  |  |  | 8 902 |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | 7 299.25 |  |  |  |  | 54 804 |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 294 959.81 |  |  |  |  | 1 591 337 |  |  |
|  | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14% | 6 312.14 |  |  |  |  | 34 055 |  |  |
|  | ИТОГО | 301 271.95 |  |  |  |  | 1 625 392 |  |  |
|  | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2% | 6 025.44 |  |  |  |  | 32 508 |  |  |
|  | ИТОГО | 307 297.39 |  |  |  |  | 1 657 900 |  |  |
|  | НДС 18% | 55 313.53 |  |  |  |  | 298 422 |  |  |
|  | ВСЕГО С НДС | 362 610.92 |  |  |  |  | 1 956 322 |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | 19 293.74 |  |  |  |  | 237 596 |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | 13 972.79 |  |  |  |  | 161 007 |  |  |

| Составил: |  |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |