«УТВЕРЖДАЮ»

И.о.директора МКУ «КР МКД»

_____________Ю.Г. Поломошнов

« ___ » _____________ 2015

Техническое задание

на капитальный ремонт крыши, фасада с утеплением, внутридомовых инженерных систем: холодного водоснабжения, водоотведения многоквартирного дома № 34 по ул. Новый Вал г. Калининграда

- Основные данные по объекту

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта и его мощность | Многоквартирный дом |
| 2 | Местоположение | Россия, г. Калининград ул. Новый Вал, д. 34 |
| 3 | Технический заказчик | МКУ «КР МКД» |
| 4 | Подрядчик | Определяется на конкурсной основе |
| 5 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6 | Сроки начала и окончания работ | Определяется по результатам конкурсного отбора |
| 7 | Особые условия капитального ремонта | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. |

- Технические условия и требования:

| 1 | В многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Калининград, ул. Новый Вал, д. 34 необходимо выполнить капитальный ремонт, в том числе: - ремонт крыши; - ремонт фасада с утеплением; - ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения. |
| --- | --- |
| 2 | Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатируемого жилого дома. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. |
| 3 | Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется Техническому заказчику МКУ «КР МКД». |
| 4 | Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Подрядчик обязан до начала производства работ предоставить образцы применяемых материалов для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД». |
| 5 | Особые условия: - Сроки производства работ: не более 80 календарных дней с учетом климатологии. - До начала работ Подрядчик обязан разработать и представить для согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД» технологические карты по капитальному ремонту дома с деталировкой узлов, а также принять строительную площадку для производства работ по акту приема-передачи. - В случае срыва сроков производства работ, по не зависящим от Подрядчика причинам, Подрядчик обязан письменно уведомить Технического заказчика МКУ «КР МКД» и предоставить документы, подтверждающие необходимость продления сроков производства работ. Решение об их продлении принимается комиссией после рассмотрения представленных документов в МКУ «КР МКД». - При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора или ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезды. - Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению залития жилых Помещений во время выпадения атмосферных осадков. - Изготовить и установить на объекте капитального ремонта информационный баннер. |
| 6 | Технический заказчик МКУ «КР МКД» совместно с Подрядчиком и представителем Строительного контроля имеют право изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, услуг не более, чем на два процента такого объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг. |
| 7 | Все ремонтные работы производятся на основании: Правилами устройства электроустановок (последняя редакция). СП 17.13330.2011 «Кровли» МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» СНиП РК 2.04-10-2004 «Изоляционные и отделочные покрытия» СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты Обеспечение огнестойкости объектов защиты» СП 15.13330.2012 "СНиП II-22-81* "Каменные и армокаменные конструкции" СП 63.13330.2012 "СНиП 52-01-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения". ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве» СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии» «Правила устройства электроустановок» (последняя редакция), СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», «Правила эксплуатации электроустановок потребителей» от 13.01.2003. |
| 8 | Передача объекта Подрядчику происходит по Акту приема-передачи с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей. |

- Основные допустимые материалы

|  | Трубы ППР для холодного водоснабжения различных диаметров (PN10/20, PN10/40), фасонные части к ним |
| --- | --- |
|  | Задвижки, краны шаровые водопроводные различных диаметров (в соответствии с диаметрами трубопроводов) |
|  | Трубы ПВХ для устройства внутренней канализации диаметром 110 мм, фасонные части к ним |
|  | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена «THERMAFLEX FRZ» толщиной 9 мм различных диаметров (для трубопроводов холодного водоснабжения) или аналог |
|  | Грунтовка ГФ-021 |
|  | Пленка антиконденсатная гидроизоляционная «ЮТАКОН » или аналог |
|  | Вата минеральная «ISOVER» или аналог |
|  | Каменная вата «Paroc FAS4» или аналог |
|  | Клей для приклеивания минеральной ваты типа «BOLIX ZW» или аналог |
|  | Грунтовка полимерная типа «BOLIX O», «BOLIX SG» или аналог |
|  | Штукатурка фасадная декоративная типа «BOLIX MPKA15DM» или аналог |
|  | Краска силикатная типа «BOLIX SZ» или аналог |
|  | Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM или аналог |
|  | Сталь оцинкованная в рулонах с полимерным покрытием, толщиной не менее 0,55мм |
|  | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, 150 |
|  | Водосточная система - по расчету |
|  | Блоки оконные из ПВХ профилей с поворотно-откидным механизмом |
|  | Доски подоконные ПВХ, шириной 250 мм |
|  | Сталь угловая 40х40х4мм |
|  | Полоса стальная 40х8 мм |
|  | Арматура Ф6мм A-I |
|  | Эмаль ПФ-115 |
|  | Грунтовка ГФ-021 |

4. Качество работ

1. Срок предоставления гарантий качеств – не менее 5 лет.

2. При сдаче объекта предоставляются сертификаты качества, накладные, счета-фактуры на применяемые материалы.

3. Уборка территории объекта от строительного мусора.

4. Все работы выполнять с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ.

- Общие организационные вопросы

1. Подрядчику до начала выполнения ремонтных работ принять объект по акту с осмотром и фотофиксацией состояния квартир верхних этажей.

2.  В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ Технический заказчик МКУ «КР МКД» и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба.

3. Строительный контроль, Подрядчик не вправе менять ранее согласованную технологию и строительный материал (качественные характеристики) без согласования с Техническим заказчиком МКУ «КР МКД».

4. Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний, до устранения замечаний к дальнейшей работе не приступать.

Составил: вед. инженер ОК МКУ «КР МКД»                                         Моисеева Т.В.

Проверил: зам. начальника отдела ОК МКУ «КР МКД»                     Толмачева О.В.